ДОДАТОК № 2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

«Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі Батуринської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. В. Ющенка, 47В в м. Батурин Бахмацького району Чернігівської області». Коригування кошторисної частини проєктної документації.

(код ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Місце виконання робіт: 16512, Україна, Чернігівська область, Ніжинський район, місто Батурин, вулиця ім. В. Ющенка, 47-В.

Строк виконання робіт:  до  20 серпня 2024 року включно.

Клас наслідків (відповідальності): СС1.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент» (еквівалентним обладнанням, виробами, матеріалами для цієї тендерної документації є обладнання, вироби, матеріали, які мають такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації).

Ціна пропозиції (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно до чинного законодавства України. Договірна ціна є твердою.

Кошторисні документи, які будуть надані підрядником до договору про закупівлю, повинні бути складені підрядником з урахуванням вимог законодавства України, КНУ «Настанова  з визначення вартості будівництва», ДСТУ, ДБН, технічних умов тощо.

Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним  характеристикам предмета закупівлі, встановленим замовником у цьому додатку, а саме такі документи, як:

- договірна ціна;

- зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва;

- локальний кошторис;

- відомість ресурсів до локального кошторису;

- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису.

Учасник під час виконання робіт повинен дотримуватися всіх необхідних заходів охорони довкілля, правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці.

Учасник повинен мати достатню кількість кваліфікованих працівників, від яких залежить виконання цих робіт якісно та у визначений термін.

Учасник повинен гарантувати якісне виконання робіт у повному обсязі.

Найменування, обсяг виконання робіт, наведено нижче, згідно Таблиці 1:

Таблиця 1

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи |  |  |
|  | Роздiл 1. Фундаменти |  |  |
| 1 | Розробка ґрунту всерединi будiвлi в траншеях | 100м3 | 0,0114 |
| 2 | Перевезення грунту до 5 км | т | 1,71 |
| 3 | Улаштування стрiчкових фундаментiв залiзобетонних, при ширинi по верху до 1000 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 10-20мм | 100м3 | 0,0114 |
| 4 | Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг | т | 0,09456 |
| 5 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 6 мм - 12 мм | т | 0,09456 |
|  | Роздiл 2. Стіни і перегородки |  |  |
| 6 | Улаштування перегородок каркасно-фiльончастих у санвузлах | 100м2 | 0,124 |
| 7 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 | 100м2 | 1 |
| 8 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | 100м2 | 4 |
| 9 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних глазурованих плиток | 100м2 | 0,692 |
| 10 | Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в примiщеннях площею бiльше 5 м2 | 100м2 | 0,464 |
| 11 | Сталь кутова 63х63 мм | т | 0,05456 |
| 12 | Установлення сушарок для рук | 100шт | 0,01 |
| 13 | Сушарка для рук BALLU BAHD-2000DM | шт | 2 |
| 14 | Установлення вiшалок, пiдстаканникiв, поручнiв для ванн тощо | 10шт | 1,6 |
| 15 | Дозатор для мила | шт | 4 |
| 16 | Тримач для туалетного паперу | шт | 4 |
| 17 | Гачок підвісний сталевий | шт | 4 |
| 18 | Дзеркало поворотне | шт | 4 |
|  | Роздiл 3. Прорізи |  |  |
| 19 | Знiмання дверних полотен | 100м2 | 0,261 |
| 20 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,1 |
| 21 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | 100м2 | 0,08145 |
| 22 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | 100м2 | 0,0936 |
| 23 | Установлення дверних коробок в кам'яних стiнах | 100 м2 | 0,0945 |
| 24 | Установлення дверних полотен внутрiшнiх мiжкiмнатних | 100 шт | 0,05 |

| 25 | Полiпшене фарбування колером олiйним заповнень дверних прорiзiв по дереву | 100м2 | 0,0945 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Блоки дверні дерев’яні марки ДГ21-9 | шт | 5 |
| 27 | Залізні вироби для дверей однонопольних | комплект | 5 |
| 28 | Монтаж дверних блоків протипожежних вагою до 0,1 т | 1т | 0,14 |
| 29 | Дверний блок металевий протипожежний EL-45 0,9м * 2,1 м | шт | 2 |
| 30 | Установлення дверних [вiконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] | 100 шт | 0,38 |
| 31 | Доводчик дверний | шт | 27 |
|  | Роздiл 4. Оздоблювальні роботи |  |  |
|  | Стелі |  |  |
| 32 | Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг" | 100м2 | 0,3781 |
| 33 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100м2 | 1,689 |
| 34 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 5,4294 |
| 35 | Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 5,041 |
| 36 | Профіль поперечний 3,7 м | шт | 91 |
| 37 | Профіль поперечний 1,2м | шт | 534 |
| 38 | Профіль поперечний 0,6м | шт | 534 |
| 39 | Профіль пристінний 3м | шт | 49 |
| 40 | Підвіс (вушко, гачок, метелик) | шт | 300 |
| 41 | Дюбель шуруп 6х40мм | шт | 516 |
| 42 | Дюбель потолочний | шт | 300 |
| 43 | Плити "Армстронг" | м2 | 563,565 |
| 44 | Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим розчином (СТ 16) | 100м2 | 0,7344 |
| 45 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно - вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,7344 |
| 46 | Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 | кг | 1982,88 |
| 47 | Шпаклювання стель шпаклiвкою модифікованою цементною | 100м2 | 2,448 |
| 48 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель | 100м2 | 2,448 |
| 49 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель | 100м2 | 2,448 |
| 50 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 2,448 |
|  | Стіни |  |  |
| 51 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,3611 |
| 52 | Шпаклювання стiн шпаклiвкою модифікованою цементною | 100м2 | 16,8764 |
| 53 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | 100м2 | 2,1464 |
| 54 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | 100м2 | 16,8764 |
| 55 | Обклеювання стiн шпалерами простими та середньої щiльностi | 100м2 | 14,73 |
| 56 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування Ceresit IN51 | 100м2 | 1 |
| 57 | Декоративне клейове оброблення поверхонь за ескiзами 2 категорiї складностi | 100м2 | 3,3321 |
| 58 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування CERESIT IN 52 | 100м2 | 1,1485 |
| 59 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | 100м2 | 2,4926 |
| 60 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 1,082 |
| 61 | Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї металевими щiтками | м2 | 20,3 |
| 62 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,203 |
| 63 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,203 |
| 64 | Обшивання каркасних стiн плитами деревностружковими товщиною 16 мм (стіновий протектор) | 100 м2 | 0,6868 |
| 65 | Натягування тросу | 100м | 0,692 |
| 66 | Талреп 6х60 і рим-гайка М12 | шт | 8 |
| 67 | Анкер 12х100 EXPERT FIX | шт | 8 |
| 68 | Трос металевий оц. д=6 мм. | м | 69,2 |
| 69 | Склосітка капронова д=3,5мм захисна 100х100 | м2 | 156,09 |
| 70 | Установлення екранів на радіатори 0,25 до 1 м2 | грати | 5 |
| 71 | Екран радіаторний (готовий віріб) | м2 | 26,4 |
|  | Підлоги |  |  |
| 72 | Улаштування плiнтусiв дерев'яних | 100м | 0,0672 |
| 73 | Полiпшене фарбування колером олiйним пiдлог по дереву | 100м2 | 0,01048 |
| 74 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,319 |
|  | Тип 3 |  |  |
| 75 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | 100м2 | 0,21 |
| 76 | Розбирання цементних покриттiв пiдлог | 100м2 | 0,21 |
| 77 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм | 100м2 | 0,227 |
| 78 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,427 |
|  | Тип 4 |  |  |
| 79 | Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованих пiдлог усерединi будiвлi з розчищенням старої фарби понад 35% | 100м2 | 6,0354 |
|  | Укоси |  |  |
| 80 | Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв всерединi будiвлi по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | 100м2 | 1,17 |
| 81 | Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 | кг | 1581 |
| 82 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 1,724 |
| 83 | Шпаклювання стiн шпаклiвкою модифікованою цементною | 100м2 | 1,17 |
| 84 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | 100м2 | 1,17 |
| 85 | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн | 100м2 | 1,17 |
| 86 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування CERESIT IN 52 | 100м2 | 1,17 |
| 87 | Навантаження смiття вручну | 1т | 45 |
| 88 | Перевезення сміття до 10 км | т | 45 |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на сантехнічні роботи (В1, Т3, К1) |  |  |
| 89 | Демонтаж раковин [умивальникiв] | 100к-т | 0,04 |
| 90 | Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками | 100к-т | 0,04 |
|  | Водопрвід В1 |  |  |
| 91 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 20 мм | 100м | 0,07 |
| 92 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм | м | 7 |
| 93 | Кран кульовий Ду=15 мм. | шт | 4 |
| 94 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 25 мм | 100м | 0,06 |
| 95 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм | м | 6 |
| 96 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 3 |
| 97 | Перехід із поліпропілену діам. 25мм х 20 мм | шт | 1 |
| 98 | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 2 |
|  | Водопрвід Т3 |  |  |
| 99 | Установлення нагрiвачiв iндивiдуальних водяних | 10к-т | 0,1 |
| 100 | Бойлер Ariston SG100 | шт | 1 |
| 101 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 20 мм | 100м | 0,03 |
| 102 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм | м | 3 |
| 103 | Кран кульовий Ду=20 мм. | шт | 2 |
| 104 | Фільтр ПП Ду=20 мм. | шт | 1 |
| 105 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 4 |
| 106 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 3 |
|  | Каналізація |  |  |
| 107 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 50 мм | 100м | 0,05 |
| 108 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 5 |
| 109 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 3 |
| 110 | Трійник 50х50х45 каналізаційні із поліпропілену | шт | 3 |
| 111 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 100 мм | 100м | 0,05 |
| 112 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | м | 5 |
| 113 | Трійник 110х100х45 каналізаційні із поліпропілену діам. 110 мм | шт | 4 |
| 114 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм | шт | 4 |
| 115 | Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам.110 мм | шт | 1 |
| 116 | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм | шт | 2 |
|  | Обладнання |  |  |
| 117 | Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 0,4 |
| 118 | Умивальники з сифоном | комплект | 4 |
| 119 | Змішувачі для умивальників і мийок | комплект | 4 |
| 120 | Установлення унiтазiв з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,4 |
| 121 | Унітази "Компакт" з сидінням, кріпленням | шт | 4 |
| 122 | Установлення фонтанчикiв питних наземних з педальним пуском | 10к-т | 0,4 |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на опалення |  |  |
| 123 | Демонтаж опалювальних радiаторiв сталевих | 100кВт | 1,15 |
| 124 | Установлення опалювальних радiаторiв сталевих | 100кВт | 1,15 |
| 125 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 100 см2 (7см х10) | 100м | 2 |
| 126 | На кожнi 20 см2 перерiзу борозен понад 100 см2 додавати | 100м | -6,22 |
| 127 | Демонтаж трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 50 мм | 100м | 4,22 |
| 128 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 50 мм | 100м | 4,22 |
| 129 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | 100м | 4,22 |
| 130 | Утеплювач TUBEX D 52/10 | м | 440,084 |
| 131 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 0,4 |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на електромонтажні роботи |  |  |
|  | Розділ 1. Електромонтажні роботи |  |  |
| 132 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | 100шт | 0,54 |
| 133 | Демонтаж вимикачiв, розеток | 100шт | 0,42 |
| 134 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1-клавiшних | 100шт | 0,2 |
| 135 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2-клавішних і 3-клавішних | 100шт | 0,13 |
| 136 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | 100шт | 0,32 |
| 137 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп 1 шт | 100шт | 0,84 |
| 138 | Монтаж сигнальних лiхтарiв з надписом "вхiд", "вихiд", "в'їзд", "пiд'їзд" i т.п. | 100шт | 0,06 |
| 139 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп 2 шт | 100шт | 0,08 |
| 140 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | 100шт | 0,13 |
| 141 | Прокладання кабелю перерiзом до 6 мм2 на скобах | 100м | 1,6 |
| 142 | Монтаж полiетиленових труб для електропроводки дiаметром до 25 мм, укладених по основi пiдлоги | 100м | 2 |
| 143 | Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 2 |
|  | Розділ 2. Матеріали |  |  |
| 144 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки 1-кл | шт | 20 |
| 145 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2-кл | шт | 9 |
| 146 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки 3-кл | шт | 4 |
| 147 | Розетка прихована з заземл. 2-а з ІР43 | шт | 32 |
| 148 | Коробка відгалужувальна | 100шт | 0,5 |
| 149 | Коробка установочна | 100шт | 0,55 |
| 150 | Світильник світлодіодний Lezard | шт | 84 |
| 151 | Світильник вхід-вихід з аккумулятором | шт | 6 |
| 152 | Світильник для спортивних приміщень з металевою решіткою 2х36Вт OPL/S 2х36HF | шт | 8 |
| 153 | Лампа люмінесцентна Т8 | шт | 16 |
| 154 | Світильник настінний НББ-64 | шт | 13 |
| 155 | Лампа розжарювання | шт | 13 |
| 156 | Кабель 3х1,5 мм (N) HXH FE 180/30 | 1000м | 0,03386 |
| 157 | Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГ нг | 1000м | 0,1396 |
| 158 | Трижильний кабель напругою до 1000в перерізом 3.2,5мм2 ВВГ нг | 1000м | 0,0974 |
| 159 | Гофротруба ПВХ 16мм | 1000м | 0,2065 |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на придбання устаткування |  |  |
| 160 | Стійка волейбольна з сіткою (комплект); ( маса=0) | шт | 1 |
| 161 | Шведська стінка 3000х810; ( маса=0) | шт | 5 |
| 162 | Лавка гімнастична; ( маса=0) | шт | 6 |
| 163 | Ворота футбольні 2500х1700 з сіткою; ( маса=0) | шт | 2 |
| 164 | Щит баскетбольний; ( маса=0) | шт | 2 |
| 165 | Канат для лазання 5,15м; ( маса=0) | шт | 1 |
| 166 | Кільця гімнастичні з кріпленням (комплект); ( маса=0) | шт | 1 |