ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

по об’єкту:

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (тимчасове укриття) на території Броварського ліцею№1 Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Київська, 153 в м. Бровари

Броварського району Київської області

( У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі  містить посилання на конкретні торгівельні марки чи фірму, патенти, типи або конкретне місце походження, чи спосіб виробництва,  тип механізму, мається на увазі «або еквівалент», який відповідає проектним рішенням)

| № п/п | Найменування робіт | Од. вим. | Кіль-кість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 01-01-01 на роботи з розбирання |  |  |  |
| 1 | Розбирання бортових каменів на бетонній основі | м | 172 |  |
| 2 | Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3 | м3 | 2,064 |  |
| 3 | Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на вiдстань 5 км | т | 4,9536 |  |
| 4 | (Демонтаж) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м (повернення власнику) | м2 | 100 |  |
| 5 | Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на вiдстань 5 км | т | 9,6 |  |
| 6 | (Демонтаж) Установлення вільностоячих одностоякових опор освітлення дитячого майданчика масою до 2 т (повернення власнику) | т | 0,07 |  |
| 7 | Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на вiдстань 5 км | т | 0,07 |  |
| 8 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих (повернення власнику) | м3 | 72,6 |  |
| 9 | Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3 | м3 | 72,6 |  |
| 10 | Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на вiдстань 5 км | т | 116,16 |  |
| 11 | (Демонтаж) Монтаж конструкцій дитячого та спортивного майданчиків (повернення власнику) | т | 1,951 |  |
| 12 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на вiдстань 5 км | т | 1,951 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на земляні роботи |  |  |  |
| 13 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 | м3 | 1150 |  |
| 14 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 2070 |  |
| 15 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 11,5 |  |
| 16 | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 50 см | м3 | 258 |  |
| 17 | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 50 см | м3 | 258 | Н1 к=2 |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на складні допоміжні споруди |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Легкі трубчасті риштування |  |  |  |
| 18 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на вiдстань 30 км | т | 3,729 |  |
| 19 | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання | м2 вп | 238 |  |
| 20 | Сталеві риштування трубчасті | т | 0,3729 |  |
| 21 | Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну | т | 3,729 |  |
| 22 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на вiдстань 5 км | т | 3,729 |  |
|  | Роздiл 2. Дерево-металеве кріплення котловану |  |  |  |
| 23 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на вiдстань 30 км | т | 9,702 |  |
| 24 | Заглиблення віброзанурювачем стальних двотаврів масою 1 м до 70 кг на глибину до 5 м | т | 9,702 |  |
| 25 | Балки двотаврові з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст3кп | т | 6,3063 |  |
| 26 | Витягання стальних двотаврів масою 1 м до 50 кг, довжиною понад 15 м з ґрунту групи 1 | т | 9,702 |  |
| 27 | Кріплення дошками стінок котлованів і траншей шириною понад 2 м, глибиною до 3 м, у ґрунтах стійких | м2 | 374,4 |  |
| 28 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на вiдстань 5 км | т | 9,702 |  |
|  | Роздiл 3. Монтаж/демонтаж покриття монтажних майданчиків |  |  |  |
| 29 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером | м3 | 63,6 |  |
| 30 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | м3 | 63,6 |  |
| 31 | Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3 | м3 | 80,136 |  |
| 32 | Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на вiдстань 5 км | т | 128,2176 |  |
| 33 | Щебінь (зворотнi матерiали) | м3 | 80,136 | Н1 к=0 |
| 34 | Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на вiдстань 30 км | т | 222,6 |  |
| 35 | Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 | м3 | 89,04 |  |
| 36 | Плити дорожні ПД 6х2х0,14 | шт | 18 |  |
| 37 | Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 | м3 | 89,04 |  |
| 38 | Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на вiдстань 5 км | т | 222,6 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на будівельні роботи |  |  |  |
| 39 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 51,6 |  |
| 40 | Улаштування фундаментних плит бетонних плоских бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 222 |  |
| 41 | Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг | т | 3,596 |  |
| 42 | Протиусадочні сітки d-8 А-ІІІ 200х200 (8,1кг/м2) | т | 3,596 |  |
| 43 | Улаштування гідроізоляції з рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар | м2 | 430 |  |
| 44 | Гідроізоляція наплавна | м2 | 494,5 |  |
| 45 | Улаштування прошарку з розчину під підошви фундаментів | м2 | 211,2 |  |
| 46 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 4,56192 |  |
| 47 | Укладання плит днища, маса конструкцій більше 3,5 т | шт | 32 |  |
| 48 | Блок ПТ-Д3-0,3 1,48х4,4х0,3м, 4,85т | шт | 32 |  |
| 49 | Заповнення швів панелей цементним розчином | м шва | 145,2 |  |
| 50 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 1,5 |  |
| 51 | Улаштування прошарку з розчину під блоки | м2 | 67,2 |  |
| 52 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 1,45152 |  |
| 53 | Встановлення стінових панелей площею більше 8 м2при найбільшій масі монтажних елементів більше 5 т | шт | 32 |  |
| 54 | Блок ПТ-С1-0,3 2,98х4,4х0,7м, 7,25т | шт | 32 |  |
| 55 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,016 |  |
| 56 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30 F200 W6 | м3 | 9,696 |  |
| 57 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань монолітного стику стінових блоків та днища | т | 0,511 |  |
| 58 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,511 |  |
| 59 | Улаштування монолітного стику стінових блоків та днища | м3 | 1,824 |  |
| 60 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30 F200 W6 | м3 | 1,86048 |  |
| 61 | Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином | м шва | 120,7 |  |
| 62 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 1,3 |  |
| 63 | Укладання плит перекриття площею більше 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів більше 5 т | шт | 32 |  |
| 64 | Блок ПТ-П4-6 1,49х6х0,55м, 6,0т | шт | 32 |  |
| 65 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм | т | 0,0064 |  |
| 66 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30 F200 W6 | м3 | 6,72 |  |
| 67 | Гідроізоляція наплавна | м2 | 31,36 |  |
| 68 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань монолітного стику стінових блоків та перекриття | т | 1,6356 |  |
| 69 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм | т | 1,2558 |  |
| 70 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,38 |  |
| 71 | Улаштування монолітного стику стінових блоків та перекриття | м3 | 9,28 |  |
| 72 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30 F200 W6 | м3 | 9,4656 |  |
| 73 | Заповнення швів стінових панелей цементним розчином | м шва | 198 |  |
| 74 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 4 |  |
| 75 | Улаштування стічного трикутника | м3 | 20 |  |
| 76 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30 F200 W6 | м3 | 20,4 |  |
| 77 | Улаштування гідроізоляції з рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар | м2 | 664,64 |  |
| 78 | Гідроізоляція наплавна | м2 | 764,336 |  |
| 79 | Утеплення покриттів плитами з полістиролу екструдованого на бітумній мастиці в один шар | м2 | 317 |  |
| 80 | Плити пінополістирольні 50мм | м2 | 326,51 |  |
| 81 | Улаштування геотекстильного матеріалу насухо | м2 | 317 |  |
| 82 | Геотекстиль Typar SF 32 | м2 | 364,55 |  |
| 83 | Улаштування пароізоляції з геомембрани в один шар | м2 | 317 |  |
| 84 | Геомембрана шипоподібна | м2 | 348,7 |  |
| 85 | Утеплення покриттів плитами з полістиролу екструдованого на бітумній мастиці в один шар | м2 | 419 |  |
| 86 | Плити пінополістирольні 50мм | м2 | 431,57 |  |
| 87 | Улаштування геотекстильного матеріалу насухо | м2 | 419 |  |
| 88 | Геотекстиль Typar SF 32 | м2 | 481,85 |  |
| 89 | Улаштування пароізоляції з геомембрани в один шар | м2 | 419 |  |
| 90 | Геомембрана шипоподібна | м2 | 460,9 |  |
| 91 | Улаштування гідроізоляції з рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар | м2 | 88 |  |
| 92 | Гідроізоляція наплавна | м2 | 101,2 |  |
| 93 | Улаштування плит бетонних плоских бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 17,2 |  |
| 94 | Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг | т | 3,968 |  |
| 95 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм | т | 3,919 |  |
| 96 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм | т | 3,919 |  |
| 97 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,049 |  |
| 98 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм | т | 0,049 |  |
| 99 | В'язальний дріт | кг | 40 |  |
| 100 | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 66,4 |  |
| 101 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм | т | 15,128 |  |
| 102 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм | т | 15,128 |  |
| 103 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,188 |  |
| 104 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм | т | 0,188 |  |
| 105 | В'язальний дріт | кг | 154 |  |
| 106 | Улаштування гідроізоляції з рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар | м2 | 107 |  |
| 107 | Гідроізоляція наплавна | м2 | 123,05 |  |
| 108 | Зворотня засипка екскаваторами з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 | м3 | 310,2 |  |
| 109 | Грунт (пісок природній) | м3 | 310,2 |  |
| 110 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1,2 | м3 | 282 |  |
| 111 | Гідроізоляція внутрішніх стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону | м2 | 43 |  |
| 112 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 18,15 |  |
| 113 | Грунт (пісок природній) | м3 | 18,15 |  |
| 114 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1,2 | м3 | 16,5 |  |
| 115 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 1,96 |  |
| 116 | Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т | шт | 2 |  |
| 117 | Сходові марші залізобетонні БСМ-1 1,9х3,84х0,19м, 2, 45т | шт | 2 |  |
| 118 | Установлення сходових площадок масою більше 1 т | шт | 2 |  |
| 119 | Сходові площадки залізобетонні ПС-1 1,9х1,62х0,195м, 1,375т | шт | 2 |  |
| 120 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,4 |  |
| 121 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 3,5 |  |
| 122 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм | т | 0,797 |  |
| 123 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм | т | 0,797 |  |
| 124 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,01 |  |
| 125 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм | т | 0,01 |  |
| 126 | В'язальний дріт | кг | 8 |  |
| 127 | Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3м до 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 3,2 |  |
| 128 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм | т | 0,729 |  |
| 129 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм | т | 0,729 |  |
| 130 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,009 |  |
| 131 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм | т | 0,009 |  |
| 132 | В'язальний дріт | кг | 8 |  |
| 133 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 19 |  |
| 134 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм | т | 4,33 |  |
| 135 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм | т | 4,33 |  |
| 136 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,054 |  |
| 137 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм | т | 0,054 |  |
| 138 | В'язальний дріт | кг | 44 |  |
| 139 | Улаштування гідроізоляції з рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар зовнішніх стін виходів нижче рівня рельєфу під засипку укриття | м2 | 46 |  |
| 140 | Гідроізоляція наплавна | м2 | 52,9 |  |
| 141 | Улаштування гідроізоляції з рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар | м2 | 40,4 |  |
| 142 | Гідроізоляція наплавна | м2 | 46,46 |  |
| 143 | Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика | м шва | 40,4 |  |
| 144 | Ущільнюючий шнур, діаметр 30 мм | кг | 40,4 |  |
| 145 | Герметик поліуретановий Mycoflex 488MS | л | 16,2 |  |
| 146 | Навантаження грунту в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3 | м3 | 921,8 |  |
| 147 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 921,8 |  |
| 148 | Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт І групи | м3 | 921,8 |  |
| 149 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1,2 | м3 | 838 |  |
| 150 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | м2 | 218 |  |
| 151 | Профіль цокольний алюмінієвий 53мм/06 | м | 56 |  |
| 152 | Профіль кутовий ПВХ із сіткою 100*150ммм | м | 15 |  |
| 153 | Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці | м2 | 96 |  |
| 154 | Руберойд Техноеласт ЕКП | м2 | 441,6 |  |
| 155 | Розбирання бетону днища укриття | м3 | 0,686 |  |
| 156 | Навантаження сміття вручну | т | 1,6464 |  |
| 157 | Перевезення сміття до 20 км | т | 1,6464 |  |
| 158 | Улаштування бетонних приямків об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 0,44 |  |
| 159 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань | т | 0,08 |  |
| 160 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,08 |  |
| 161 | Улаштування гідроізоляції з рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар | м2 | 3,4 |  |
| 162 | Гідроізоляція наплавна | м2 | 3,91 |  |
| 163 | Розбирання бетону днища укриття | м3 | 0,486 |  |
| 164 | Навантаження сміття вручну | т | 1,1664 |  |
| 165 | Перевезення сміття до 20 км | т | 1,1664 |  |
| 166 | Улаштування бетонних приямків об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 0,361 |  |
| 167 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань | т | 0,07 |  |
| 168 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,07 |  |
| 169 | Улаштування гідроізоляції з рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар | м2 | 3 |  |
| 170 | Гідроізоляція наплавна | м2 | 3,45 |  |
| 171 | Улаштування бетонних сходинок об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 0,82 |  |
| 172 | Улаштування бетонних опорного контуру об'ємом до 5м3 бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 0,5 |  |
| 173 | Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань | т | 0,194 |  |
| 174 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,194 |  |
| 175 | Оброблення поверхнi пiскоструменевим апаратом | м2 | 20,8 |  |
| 176 | Знепилювання поверхонь | м2 | 20,8 |  |
| 177 | Грунтування бетонних i обштукатурених поверхонь, перший шар | м2 | 20,8 |  |
| 178 | Праймер бітумний | кг | 10,4 |  |
| 179 | Нанесення гідроізоляційного шару | м2 | 20,8 |  |
| 180 | Гідроізоляція "Rapidflex-HP" | кг | 110,24 |  |
| 181 | Кальцiй хлористий | т | 0,001456 |  |
| 182 | Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 | шт | 4 |  |
| 183 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0,03 |  |
| 184 | Плита перекриття резервуару 1,8х1,4х0,1м, 0,63т | шт | 4 |  |
| 185 | Монтаж полотна і обрамлення дверей, маса до 1 т | т | 1,37 |  |
| 186 | Двері сталеві герметичні ЗГД-100 120х200см, 577кг/шт | шт | 2 |  |
| 187 | Коробка в зборі для ЗГД-100, 0,108кг/шт | т | 0,216 |  |
| 188 | Монтаж конструкцій вогнестійких дверей | т | 1,215 |  |
| 189 | Двері сталеві ЕІ45 ДМП21-13 120х200см | шт | 4 |  |
| 190 | Двері сталеві ЕІ45 ДМП21-10 90х200см | шт | 7 |  |
| 191 | Двері сталеві ЕІ45 ДМП21-8 70х200см | шт | 4 |  |
| 192 | Монтаж дверей під комори інвентарю | т | 0,164 |  |
| 193 | Двері сталеві 120х150см | шт | 2 |  |
| 194 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 83 мм | шт | 1 |  |
| 195 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 83 мм | шт | 1 | Н1 к=10 |
| 196 | Установлення муфт і гільз діаметром 83 мм | шт | 1 |  |
| 197 | Муфта RS 68 AISI316 | шт | 1 |  |
| 198 | Гільза SLFRS 68 GALV | шт | 1 |  |
| 199 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 115 мм | шт | 2 |  |
| 200 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 115 мм | шт | 2 | Н1 к=10 |
| 201 | Установлення муфт і гільз діаметром 115 мм | шт | 2 |  |
| 202 | Муфта RS 100 AISI316 | шт | 2 |  |
| 203 | Гільза SLFRS 100 GALV | шт | 2 |  |
| 204 | Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 414 мм | отвір | 4 |  |
| 205 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм, діаметр отворів 414 мм | отвір | -4 | Н1 к=70 |
| 206 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 325 мм | шт | 4 |  |
| 207 | Муфта RS 400 AISI316 WOC | шт | 4 |  |
| 208 | Гільза SLFRS 400 AISI316 | шт | 4 |  |
| 209 | Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 314 мм | отвір | 2 |  |
| 210 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм, діаметр отворів 314 мм | отвір | -2 | Н1 к=70 |
| 211 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 219 мм | шт | 2 |  |
| 212 | Муфта RS 300 AISI316 WOC | шт | 2 |  |
| 213 | Гільза SLFRS 300 GALV | шт | 2 |  |
| 214 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 164 мм | шт | 2 |  |
| 215 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 164 мм | шт | 2 | Н1 к=10 |
| 216 | Установлення муфт і гільз діаметром 110 мм | шт | 2 |  |
| 217 | Муфта RS 150 AISI316 WOC | шт | 2 |  |
| 218 | Гільза SLFRS 150 GALV | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на внутрішнє оздоблення |  |  |  |
| 219 | Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з бетонних пазогребеневих блоків | м3 | 31,328 |  |
| 220 | Блоки бетонні 390х190х190мм | шт | 1958 |  |
| 221 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 7,832 |  |
| 222 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (зняття трудовитрат по улаштуванню мінеральної вати) | м2 | -12,470368932 |  |
| 223 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм | т | 0,235 |  |
| 224 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,078 |  |
| 225 | Мурування з цегли [керамічної] стін армованих при висоті поверху до 4 м | м3 | 2,76 |  |
| 226 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200 | шт | 1115,04 |  |
| 227 | Сітка арматурна | т | 0,0276 |  |
| 228 | Улаштування перемичок бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 0,704 |  |
| 229 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм | т | 0,21 |  |
| 230 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,011 |  |
| 231 | В'язальний дріт | кг | 2 |  |
| 232 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 4 |  |
| 233 | Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 4 |  |
| 234 | Установлення металевої огорожі | м | 14 |  |
| 235 | Поручні ОЦ | т | 0,014 |  |
| 236 | Знепилювання поверхонь | м2 | 351 |  |
| 237 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь | м2 | 351 |  |
| 238 | Грунтовка для бетонних основ MC-Color Primer | л | 35,1 |  |
| 239 | Захист поверхонь у два шара | м2 | 351 | Н1 к=2 |
| 240 | Захисно-декоративне покриття MC-Color Failure Pure | л | 77,22 |  |
| 241 | Знепилювання поверхонь | м2 | 264 |  |
| 242 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь | м2 | 264 |  |
| 243 | Грунтовка для бетонних основ MC-Color Primer | л | 26,4 |  |
| 244 | Захист поверхонь у два шара | м2 | 264 | Н1 к=2 |
| 245 | Захисно-декоративне покриття MC-Color Failure Pure | л | 58,08 |  |
| 246 | Знепилювання поверхонь | м2 | 452 |  |
| 247 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь | м2 | 452 |  |
| 248 | Грунтовка для бетонних основ MC-Color Primer | л | 45,2 |  |
| 249 | Захист поверхонь у два шара | м2 | 452 | Н1 к=2 |
| 250 | Захисно-декоративне покриття MC-Color Failure Pure | л | 99,44 |  |
| 251 | Улаштування покриттів з дрібнозернистої шпаклівки на цементній основі з попереднім очищенням та грунтуванням поверхні товщиною 5 мм | м2 | 288 |  |
| 252 | Грунтовка для бетонних основ MC-DUR 1177 WV-А | кг | 72 |  |
| 253 | Дрібнозерниста шпаклівка на цементній основі Emcefix floor | кг | 2160 |  |
| 254 | Нанесення шару грунтовки для консолідації поверхні | м2 | 288 |  |
| 255 | Грунтовка для бетонних основ MC-DUR 1177 WV-А | кг | 43,2 |  |
| 256 | Знепилювання поверхонь | м2 | 282 |  |
| 257 | Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь | м2 | 282 |  |
| 258 | Грунтовка для бетонних основ MC-Color Primer | л | 28,2 |  |
| 259 | Захист поверхонь у два шара | м2 | 282 | Н1 к=2 |
| 260 | Захисно-декоративне покриття MC-Color Failure Pure | л | 62,04 |  |
| 261 | Знепилювання поверхонь | м2 | 56 |  |
| 262 | Нанесення шару грунтовки для консолідації поверхні | м2 | 56 |  |
| 263 | Грунтовка для бетонних основ MC-DUR 1177 WV-А | кг | 8,4 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на зовнішні облаштування |  |  |  |
| 264 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм | м | 74 |  |
| 265 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 3,552 |  |
| 266 | Каменi бетоннi бортовi БР 100.20.8 | шт | 74 |  |
| 267 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 4,32 |  |
| 268 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 4,968 |  |
| 269 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 7,2 |  |
| 270 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,26 |  |
| 271 | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм | т | 0,26 |  |
| 272 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 4 мм | т | 0,26 |  |
| 273 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 72 |  |
| 274 | Диски алмазні відрізні, тип TSCE, FC, AІ Turdo, AR Gen 2, CA, діаметр до 230 мм | шт | 1,152 |  |
| 275 | Суміш піскоцементна | м3 | 3,8628 |  |
| 276 | Плити бетоннi тротуарнi ФЕМ 60мм | м2 | 75,384 |  |
| 277 | Пісок природний, рядовий | м3 | 0,26784 |  |
| 278 | Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу | м2 | 194,46 |  |
| 279 | Геотекстиль Typar SF 56 | м2 | 210,0168 |  |
| 280 | Влаштування коробчастих габіонів | м3 | 138 |  |
| 281 | Геотекстиль Typar SF 56 | м2 | 183,54 |  |
| 282 | Коробчатий габіон 2х1х1м, ОЦ, діам. др. 2.7/3.4, яч. 8х10см | шт | 69 |  |
| 283 | В'язальний дрiт оцинкований 2,2 | т | 0,1587 |  |
| 284 | Камінь бутовий | м3 | 144,9 |  |
| 285 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 13,32 |  |
| 286 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше | м3 | 15,318 |  |
| 287 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупнiсть заповнювача 5-10мм | м3 | 35,52 |  |
| 288 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,679 |  |
| 289 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм | т | 0,679 |  |
| 290 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,816 |  |
| 291 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм | т | 0,816 |  |
| 292 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,583 |  |
| 293 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0,583 |  |
| 294 | В'язальний дріт | кг | 10 |  |
| 295 | Гідроізоляція внутрішніх стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону | м2 | 226 |  |
| 296 | Улаштування дренажу | м | 48 |  |
| 297 | Глина звичайна | м3 | 31,68 |  |
| 298 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше | м3 | 3,84 |  |
| 299 | Камінь бутовий | м3 | 6,24 |  |
| 300 | Улаштування геотекстилю | м2 | 48 |  |
| 301 | Геотекстиль Typar SF 32 | м2 | 51,84 |  |
| 302 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160мм | м | 48 |  |
| 303 | Труби Е2-R1 одношарові гофровані для систем дренажу діам. 160мм | м | 48,48 |  |
| 304 | Укріплення земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом | м2 | 660 |  |
| 305 | Полив посівів трав водою | м2 | 660 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на монтаж обладнання |  |  |  |
| 306 | Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю до 500 кг | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-07 на придбання устаткування |  |  |  |
| 307 | Платформа підіймальна Forstor FIL150-4,0х0,1-1,2х0,8 | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-01 на Внутрішній водопровід та каналізація |  |  |  |
|  | Роздiл 1. В1 |  |  |  |
| 308 | Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм | шт | 1 |  |
| 309 | Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т | шт | 3 |  |
| 310 | Додається до норми 17-7-1 на кожні 0,1 т при масі понад 0,5т до1 т | шт | -3 | Н1 к=4 |
| 311 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 4 |  |
| 312 | Внутрішній поливальний кран д. 15 мм в комплекті | шт | 4 |  |
| 313 | Кран питний д.15 мм | шт | 3 |  |
| 314 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 25 |  |
| 315 | Труба поліпропіленова армована (PPR-Stabi AL) PN 20д.20*3,4 мм | м | 22,475 |  |
| 316 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 15 |  |
| 317 | Труба поліпропіленова армована (PPR-Stabi AL) PN 20 д.25*4,2мм | м | 13,935 |  |
| 318 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 12 |  |
| 319 | Труба поліпропіленова армована (PPR-Stabi AL) PN 20 д.32*5,4 мм | м | 11,256 |  |
| 320 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 52 |  |
| 321 | Ізоляція трубопроводів д.20 мм товщ.9 мм | м | 25 |  |
| 322 | Ізоляція трубопроводів д.25 мм товщ.9 мм | м | 15 |  |
| 323 | Ізоляція трубопроводів д.32 мм товщ.13 мм | м | 12 |  |
|  | Роздiл 2. Водопровід Т3 |  |  |  |
| 324 | Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних | к-т | 2 |  |
| 325 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 25 |  |
| 326 | Труба поліпропіленова армована (PPR-Stabi AL) PN 20 д.20*3,4 мм | м | 22,475 |  |
| 327 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 25 |  |
| 328 | Ізоляція трубопроводів д.20 мм товщ.9 мм | м | 25 |  |
|  | Роздiл 3. КАНАЛІЗАЦІЯ К1, К1.н |  |  |  |
| 329 | Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т | шт | 2 |  |
| 330 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 2 |  |
| 331 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | шт | 1 |  |
| 332 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води | к-т | 5 |  |
| 333 | Рукомийник керамічний в комплекті із змішувачем та сифоном | к-т | 5 |  |
| 334 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | к-т | 4 |  |
| 335 | Унітаз кермачний з бачком | шт | 4 |  |
| 336 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | м | 10 |  |
| 337 | Трубопроводи систем внутрішньої каналізації. Діаметр умовного проходу 50 мм | м | 10 |  |
| 338 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | м | 20 |  |
| 339 | Трубопроводи систем внутрішньої каналізації. Діаметр умовного проходу 100мм | м | 20 |  |
| 340 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 12 |  |
| 341 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 40х3,7 мм | м | 11,244 |  |
| 342 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | м | 45 |  |
| 343 | Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 50х6,7 мм | м | 42,57 |  |
| 344 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | м | 57 |  |
| 345 | Ізоляція трубопроводів д.40 мм товщ.13 мм | м | 12 |  |
| 346 | Ізоляція трубопроводів д.50 мм товщ.13 мм | м | 45 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-02 на Придбання устаткування В1,Т3,К1,К1.н |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Водопровід В1 |  |  |  |
| 347 | Водомірний вузол з лічильником води Sensus 420РС-15 в комплекті | шт | 1 |  |
| 348 | Резервуар запасу води, V=0,50 м3 | шт | 3 |  |
| 349 | Внутрішній поливальний кран д.15мм., в комплекті | шт | 4 |  |
| 350 | Кран питний д.15 мм | шт | 3 |  |
|  | Роздiл 2. Водопровід Т3 |  |  |  |
| 351 | Водонагрівач електричний ємкісний, V=50л., 220В, 1,8 кВт. | шт | 1 |  |
| 352 | Водонагрівач електричний ємкісний, V=100л., 220В, 2,0 кВт. | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 3. КАНАЛІЗАЦІЯ К1, К1.н. |  |  |  |
| 353 | КНС Grundfos SOLOLIFT2 C-3 (5,4 м3/год., 6,41 м., 0,64 кВт.) | шт | 1 |  |
| 354 | КНС Grundfos MULTILIFT MDG.09.3.2 (3,6 м3/год., 12,00 м., 1,40 кВт., 400 В) | шт | 1 |  |
| 355 | Дренажний насос Grundfos Unilift KP 350-A1 на складі (Q=3,60 м3/год., H=7,70м., 220 В, 0,72 кВт.) | шт | 1 |  |
| 356 | Дренажний насос Grundfos Unilift KP 350-A1 на складі (Q=3,60 м3/год., H=7,70м., 220 В, 0,72 кВт.) на складі | шт | 1 |  |
| 357 | Повітряний клапан д.110 | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-03 на Системи зв’язку Структурована кабельна система.Проводове мовлення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Структурована кабельна система |  |  |  |
| 358 | Монтаж комутатора | шт | 1 |  |
| 359 | Коммутатор на 24 порти DH-PFS3226-24ET-240 | шт | 1 |  |
| 360 | Ящик живлення | шт | 1 |  |
| 361 | Блок резервного живлення з акумуляторами/Smart-UPS LogicPower 2000 PRO RM (with battery) Logic Power Smart UPS 200 | шт | 1 |  |
| 362 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 4 |  |
| 363 | Точка доступу до мережі WiFi EAP225 | шт | 4 |  |
| 364 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів,комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг | шт | 1 |  |
| 365 | Комплект SFP Модулей MikroTik S-3553LC20D | шт | 1 |  |
| 366 | Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 8 | пристрій | 3 |  |
| 367 | Оптична патч-панель EServer 1U-24 19" FC-08 у зборі ES-1U-24-FC-08 | к-т | 2 |  |
| 368 | Патч-панель 19" 1U 24 порта UTP, cat. 5e, RJ45 WT- 2089A-CAT.5E | шт | 1 |  |
| 369 | Монтаж маршрутизатора | шт | 1 |  |
| 370 | Маршрутизатор MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Кабельні вироби |  |  |  |
| 371 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 600 |  |
| 372 | Металорукав d=32 | м | 600 |  |
| 373 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 600 |  |
| 374 | Кабель "вита пара" КПВонг-HF-ВП (350) 4*2*0,51 (U/UTP- cat.5E LSOH) | м | 612 |  |
| 375 | Патч-корд UTP RJ45 cat. 5e, 0,25м | шт | 15 |  |
| 376 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг | м | 400 |  |
| 377 | Кабель оптичний, SM (Singlemode) FinMark LT008-SM-03 | м | 408 |  |
| 378 | Патч-корд оптичний LC/UPC-LC/UPC Simplex 1м. (Singlemode) | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 3. Шафа і аксесуари |  |  |  |
| 379 | Шафа настінна | шт | 1 |  |
| 380 | Шафа настінна 9U, EServer 600х500х503 (Ш*Г*В), скло, сіра | к-т | 1 |  |
| 381 | Комплект 1 гвинт+1 гайка+1 шайба М5 (уп. 100 шт) | к-т | 1 |  |
| 382 | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 9 |  |
| 383 | Блок розеток 1U, 9 х SCHUKO,2м, IEC C14 | шт | 1 |  |
| 384 | Поличка кабельна, що установлюється на стояках, маса до 0,4 кг | шт | 1 |  |
| 385 | Організатор кабелю 1U 19" з 5 пластиковими кільцями, металл | шт | 1 |  |
|  | Вiддiл 1. Розетки |  |  |  |
| 386 | Монтаж розетки | шт | 15 |  |
| 387 | Розетка 1-портова з модулем RJ45, cat5е, накладна | шт | 15 |  |
|  | Роздiл 1. Проводове мовлення |  |  |  |
| 388 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 5 |  |
| 389 | Монтаж розетки мікрофонної | шт | 5 |  |
| 390 | Коробка відгалужувальна | шт | 1 |  |
| 391 | Коробка обмежувальна | шт | 5 |  |
|  | Вiддiл 2. Кабельні вироби |  |  |  |
| 392 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 100 |  |
| 393 | Металорукав d=32 | м | 100 |  |
| 394 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | м | 100 |  |
| 395 | Провід ПТВЖ 2х1.2 | м | 102 |  |
| 396 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | м | 200 |  |
| 397 | Провід ПРПВМ 2х1.2 | м | 204 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-04 на Придбання устаткування. Системи зв’язку Структурована кабельна система. Проводове мовлення. |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Проводове мовлення |  |  |  |
| 398 | Гучномовець абонентський | шт | 5 |  |
| 399 | Розетка проводового мовлення накладна РПВ-1 | шт | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-05 на Електротехнічні рішення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Обладнання |  |  |  |
| 400 | Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т | т | 1 |  |
| 401 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 402 | Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг | шт | 1 |  |
| 403 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм | шт | 1 |  |
| 404 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 8 |  |
| 405 | Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25кВ.А | шт | 4 |  |
|  | Роздiл 2. Світильники зі світлодіодами |  |  |  |
| 406 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 69 |  |
| 407 | Світильник світлодіодний квадратної форми, 36Вт, 220В, ІР20 | шт | 20 |  |
| 408 | Світильник світлодіодний, 20Вт, 220В, ІР65 4500К 3600лм | шт | 5 |  |
| 409 | Світильник накладний світлодіодний, 18Вт, 220В, ІР44 | шт | 10 |  |
| 410 | Світильник світлодіодний квадратної форми, 36Вт, 220В, ІР20 з акумуляторною батареєю на 3 год автономної роботи | шт | 16 |  |
| 411 | Світильник світлодіодний, 20Вт, 220В, ІР65 4500К 3600лм з акумуляторною батареєю на 3 години автономної роботи | шт | 5 |  |
| 412 | Світильник накладний світлодіодний, 18Вт, 220В, ІР44 з акумуляторною батареєю на 3 години автономної роботи | шт | 4 |  |
| 413 | Світильник світлодіодний квадратної форми, 36Вт, 220В, ІР20 з акумуляторною батареєю на 3 години автономної роботи | шт | 9 |  |
| 414 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід","в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 2 |  |
| 415 | Світловий вказівник, світильник 220 В на світлодіодах, з акумуляторною батареєю на 3 години автономної роботи, ІР 44, з піктограмою "Інформаційне табло" | шт | 2 |  |
|  | Вiддiл 1. Електроустановочні вироби |  |  |  |
| 416 | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 14 |  |
| 417 | Вимикач 1-о клавішний 230 В, 10 А, ІР 20 | шт | 10 |  |
| 418 | Вимикач 1-о клавішний 230 В, 10 А, ІР 44 | шт | 4 |  |
| 419 | Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 8 |  |
| 420 | Вимикач прохідний 230 В, 10 А, ІР 20 | шт | 8 |  |
| 421 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних | шт | 4 |  |
| 422 | Вимикач 2-о клавішний 230 В, 10 А, ІР 44 | шт | 4 |  |
| 423 | Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці | шт | 44 |  |
| 424 | Розетка 1-о контактна з заземлюючим контактом, червоного кольору, ІР20 | шт | 44 |  |
| 425 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | шт | 2 |  |
| 426 | Розетка 1-о контактна з заземлюючим контактом, ІР44 | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 1. Проводи та кабелі |  |  |  |
| 427 | Прокладання лотків | м | 51 |  |
| 428 | Кабельний перфорований лоток з кришкою L=3м 100х50мм в комплекті з кріпленням | шт | 17 |  |
| 429 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120мм2 у лотках | м | 130 |  |
| 430 | Кабель силовий з мідними ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої горючості пер.5х16 ВВГнгд | м | 66,3 |  |
| 431 | Кабель силовий з мідними ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої горючості пер.5х4 ВВГнгд | м | 66,3 |  |
| 432 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25мм | м | 2260 |  |
| 433 | Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ пластикату, з протяжкою,легка, в комплекті з кріпленням, d 20мм | м | 2260 |  |
| 434 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 1500 |  |
| 435 | Кабель силовий з мідними ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої горючості пер.3х2,5 ВВГнгд | м | 1530 |  |
| 436 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 580 |  |
| 437 | Кабель силовий з мідними ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої горючості пер.3х1,5 ВВГнгд | м | 591,6 |  |
| 438 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | м | 5 |  |
| 439 | Пожежностійкий мідний кабель (N)HXH FE/E90 5x4 | м | 51 |  |
| 440 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 15 |  |
| 441 | Пожежностійкий мідний кабель(N)HXH FE/E30 3x4 | м | 15,3 |  |
| 442 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 115 |  |
| 443 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | м | 155 |  |
| 444 | Пожежностійкий мідний кабель (N)HXH FE/E30 3x1.5 | м | 275,4 |  |
| 445 | Коробки розподільні 70х70 | к-т | 30 |  |
| 446 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 20 |  |
| 447 | Полоса стальна 40х4 мм | м | 20 |  |
| 448 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | м | 80 |  |
| 449 | Полоса стальна 25х4 мм | м | 80 |  |
| 450 | Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм | шт | 4 |  |
| 451 | Кутик стальний 50х50х5 | м | 12 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-06 на Придбання устаткування. Електротехнічні рішення |  |  |  |
| 452 | Щит вводно-розподільчий з пристроем АРВ , модулем обліку та вузлом розподілення (ВРП), ІР23 У3 | шт | 1 |  |
| 453 | Щит силовий розподільчий (ЩС1), ІР30 У3, - автоматичний вимикач на вводі, 3p, 20А – 1шт; - диференційний автомат на відх.лінії 16/30mА, 2p – 20шт. ЩРн-48 | шт | 1 |  |
| 454 | Щит освітлення (ЩО), ІР30 У3, - автоматичний вимикач на вводі, 3p, 20А – 1шт; - автоматичний вимикач на відх. лінії, 1p, 10А –9шт. - диференційний автомат на відх.лінії 16/30mА, 2p – 6шт. ЩРн-24 | шт | 1 |  |
| 455 | Щит освітлення (ЩОА), ІР30 У3, - автоматичний вимикач на вводі, 3 - 1p, 16А – 1шт; автоматичний вимикач на відх .лінії, 1p, 10А – 9шт. ЩРн-12 | шт | 1 |  |
| 456 | Щит силовий розподільчий (ЩВ), ІР30 У3, - автоматичний вимикач на вводі, 3p, 50А «D» – 1шт; - автоматичний вимикач на відх.лінії, 3p, 50А «С» – 2шт. - автоматичний вимикач на відх.лінії, 1p, 10А – 7шт. ЩРн-18 | шт | 1 |  |
| 457 | Щит силовий розподільчий (ЩС2), ІР30 У3, - автоматичний вимикач на вводі, 3p, 20А – 1шт; - диференційний автомат на відх.лінії 25/30mА, 2p – 6шт. ЩРн-18 | шт | 1 |  |
| 458 | Щит управління одним електродвигуном напругою силових кіл Я 5111-1874 IP54 УЗ | шт | 5 |  |
| 459 | Ящик з понижуючим трансформатором 220В/24В ЯТП- 0,25 | шт | 4 |  |
| 460 | Дизельгенератор 380В,15 кВа | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-07 на Система протипожежного захисту СПЗ |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтаж обладнання |  |  |  |
| 461 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |  |
| 462 | Прилад ПС на 1 промінь /Тірас 1/ | шт | 1 |  |
| 463 | Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка /комунікатор/ | шт | 1 |  |
| 464 | Пристрій проміжний на 5 променів /модуль релейних виходів/ | шт | 1 |  |
| 465 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 4 |  |
| 466 | Ящик живлення /БЖ/ | ящик | 1 |  |
| 467 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 15 |  |
| 468 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 1 |  |
| 469 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 2 |  |
| 470 | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 /Сповіщувач пожежний/ | шт | 3 |  |
| 471 | Монтаж транспаранта світлового [табло] | шт | 6 |  |
| 472 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні /Світловий покажчик/ | шт | 2 |  |
| 473 | Апаратура настінна ВЕЛЛЕЗн-120-100 | шт | 1 |  |
| 474 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг/Блок керування інформацією/ | шт | 1 |  |
| 475 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні /Акустична система/ | шт | 8 |  |
| 476 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг /Генератор аерозолю/ | шт | 1 |  |
| 477 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей | шт | 1 |  |
| 478 | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 /Пристрій ручного запуску/ | шт | 2 |  |
| 479 | Монтаж табло сигнального студійного або коридорного /ОСЗ-9, ОСЗ-10/ | шт | 2 |  |
| 480 | Монтаж транспаранта світлового [табло] ОСЗ-10 | шт | 1 |  |
| 481 | Реле, установлюване на пультах і панелях | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. КАБЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ ТА МАТЕРІАЛИ |  |  |  |
| 482 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 | м | 850 |  |
| 483 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 500 |  |
| 484 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 18 |  |
| 485 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг | м | 182 |  |
| 486 | Кабель 1х2х0,8 J-Y(St)Ylg | м | 816 |  |
| 487 | Кабель 1х2х0,8 JE-H(St)H Bd FE180/E30-E90 | м | 51 |  |
| 488 | Кабель 2х2х0,8 JE-H(St)H Bd FE180/E30-E90 | м | 204 |  |
| 489 | Кабель безгалогенний, 0,6/1 kV 2х1,5 N(H)XH FE180/E30 | м | 408 |  |
| 490 | Кабель безгалогенний, 0,6/1 kV 3х1,5 N(H)XH FE180/E30 | м | 102 |  |
| 491 | Коробка розподільча вогнестійка (Е30) КВР 01/30-100В | шт | 16 |  |
| 492 | Тримач односторонній Д5мм UDF 5 | шт | 100 |  |
| 493 | Тримач односторонній Д5мм UDF 7 | шт | 500 |  |
| 494 | Шуруп самосвердл. 6,3х25 , 6-гр. головка цб | шт | 600 |  |
| 495 | Прокладання лотків | м | 18 |  |
| 496 | Лоток неперфорований оцинкований 50х100х3000 | м | 18,18 |  |
| 497 | Кришка для лотка неперфорованого оцинкованого 50х100х3000 | м | 18,18 |  |
| 498 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 1350 |  |
| 499 | Металорукав з оцинкованої сталі dn20 мм | м | 1350 |  |
| 500 | МатерІали кріплень (метизи, шпильки, болти, гайки, хомути, профілі та інш) | шт. | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-08 на Придбання устаткування СПЗ |  |  |  |
| 501 | Прилад приймально-контрольний пожежний Tiras PRIME 8 | шт | 1 |  |
| 502 | комунікатор для зв'язку ППКП з ПЦС (встановл. на плату ППКП) M-GSM | шт | 1 |  |
| 503 | Модуль релейних виходів на 8 реле M-OUT8R | шт | 1 |  |
| 504 | Акумуляторна батарея, емність 9 А*год | шт | 4 |  |
| 505 | Блок живлення 12 В з максимальним струмом навантаження 3 А БЖ1230 | шт | 1 |  |
| 506 | ПУІЗ "Тірас 1" з функціями пожежогасіння, на 1 напрямок Tiras 1Х | шт | 1 |  |
| 507 | Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий СПД- 3 | шт | 15 |  |
| 508 | Сповіщувач тепловий максимальний (клас А2) СПТ-2Б | шт | 1 |  |
| 509 | Сповіщувач комбінований тепло-димовий точковий СПД- 35. | шт | 2 |  |
| 510 | Сповіщувач пожежний ручний | шт | 3 |  |
| 511 | Світловий покажчик "Евакуаційний вихід", 12В (білі символи на зеленому фоні) | шт | 4 |  |
| 512 | Світловий покажчик "Напрямок евакуації", 12В (білі символи на зеленому фоні) | шт | 2 |  |
| 513 | Оповіщувач світловий строб-лампа | шт | 2 |  |
| 514 | Комплекс обладнання оповіщення про пожежу у моноблочному виконанні | шт | 1 |  |
| 515 | Блок керування інформацією | шт | 1 |  |
| 516 | Акустична система для настінної установки, потужністю 1,5 Вт 6АС100ПНм | шт | 3 |  |
| 517 | Акустична система для настінної установки, потужністю 3 Вт 6АС100ПНм | шт | 4 |  |
| 518 | Акустична система для настінної установки, потужністю 6 Вт 6АС100ПНм | шт | 1 |  |
| 519 | Генераторів вогнегасного аерозолю ГВА FS-Х-30 | шт | 1 |  |
| 520 | Сповіщувач магнітоконтактний на металеві поверхні ЕСМК-7ЕП | шт | 1 |  |
| 521 | Пристрій ручного запускання ПРЗ | шт | 1 |  |
| 522 | Пристрій аварійної зупинки ПАЗ | шт | 1 |  |
| 523 | Оповіщувач світлозвуковий з написом "Аерозоль Не входити" | шт | 1 |  |
| 524 | Оповіщувач світлозвуковий з написом "Аерозоль Виходь!!" | шт | 1 |  |
| 525 | Оповіщувач світловий з написом "Автоматику вимкнено" | шт | 1 |  |
| 526 | Проміжне реле OIR 2 контакт (8А) 24 В AC/DC OIR-208- ACDC24V | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 1. РЕЗЕРВНЕ ОБЛАДНАННЯ |  |  |  |
| 527 | Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий СПД- 3 | шт | 2 |  |
| 528 | Сповіщувач тепловий максимальний (клас А2) СПТ-2Б | шт | 1 |  |
| 529 | Сповіщувач комбінований тепло-димовий точковий СПД- 35. | шт | 1 |  |
| 530 | Сповіщувач пожежний ручний | шт | 1 |  |
| 531 | Генераторів вогнегасного аерозолю ГВА FS-Х-30 | шт | 1 |  |
| 532 | Сповіщувач магнітоконтактний на металеві поверхні ЕСМК-7ЕП | шт | 1 |  |
| 533 | Пристрій ручного запускання ПРЗ | шт | 1 |  |
| 534 | Пристрій аварійної зупинки ПАЗ | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-09 на Опалення та вентиляція |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Обладнання |  |  |  |
| 535 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т | шт | 5 |  |
| 536 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т | шт | 1 |  |
| 537 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |
| 538 | Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 50 кг | шт | 6 |  |
| 539 | Монтаж механізму виконавчого, маса до 20 кг | комплект | 2 |  |
|  | Роздiл 2. Опалювальні прилади |  |  |  |
| 540 | Установлення конвекторів | кВт | 9,5 |  |
| 541 | Конвектор електричний серії ЄВРО ряд КЛАСІК з термостатом, тепловою потужністю Q=500 Вт, номінальної напругою 230 В. ЕВНА-0,5 / 230С2 Термія | шт | 15 |  |
| 542 | Конвектор електричний серії ЄВРО ряд КЛАСІК з термостатом, тепловою потужністю Q=1000 Вт, номінальної напругою 230 В. ЕВНА-1,0 / 230С2 Термія | шт | 2 |  |
|  | Роздiл 3. Арматура трубопроводів |  |  |  |
| 543 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 200 мм | шт | 2 |  |
| 544 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 300 мм | шт | 8 |  |
| 545 | Затвор дисковий поворотний між фланцевий з ручкою і корпусом DN 200 | шт | 2 |  |
| 546 | Затвор дисковий поворотний між фланцевий з ручкою і корпусом DN 300 | шт | 8 |  |
| 547 | Фланець плоский сталевий приварний DN 200 PN 16 | шт | 2 |  |
| 548 | Фланець плоский сталевий приварний DN 200 PN 16 | шт | 2 |  |
| 549 | Фланець плоский сталевий приварний DN 300 PN 16 | шт | 16 |  |
|  | Роздiл 4. Трубопроводи |  |  |  |
| 550 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 200 мм | м | 10,9 |  |
| 551 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 7 мм | шт | 4 |  |
| 552 | Труби сталеві електрозварні прямошовні, DN 219х8,0 мм | м | 10,137 |  |
| 553 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 300 мм | м | 26,7 |  |
| 554 | Труби сталеві електрозварні прямошовні, DN 325х8,0 мм | м | 24,831 |  |
| 555 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 300 мм, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 8 мм | шт | 8 |  |
| 556 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 600 мм | м | 9,9 |  |
| 557 | Труби сталеві електрозварні прямошовні, DN 630х8,0 мм | м | 9,405 |  |
|  | Роздiл 5. Арматура повітропроводів |  |  |  |
| 558 | Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм | клапан | 2 |  |
| 559 | Дросель-клапан з металевою ручкою150х150 ДКп -150х150 ССК ТМ | шт | 2 |  |
| 560 | Дросель-клапан з металевою ручкою100х100 ДКп - 100х100 ССК ТМ | шт | 1 |  |
| 561 | Клапан прямокутний витратомір-відсікач К-ВВ-2 | шт | 2 |  |
| 562 | Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 3-2, ВП 3-2 розміром пластин 400х500х1000 мм | шт | 2 |  |
| 563 | Шумоглушник пластинчатий прямокутний тип C-GKP 500х300, довжиною 1000 мм C-GKP 500х300 ССК ТМ | шт | 1 |  |
| 564 | Шумоглушник пластинчатий прямокутний тип C-GKP 600х300, довжиною 1000 мм C-GKP 600х300 ССК ТМ | шт | 1 |  |
| 565 | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 630 мм | зонт | 4 |  |
| 566 | Зонт захисний на повітровод круглий діаметром 630 мм Зонт-DN 630 | шт | 4 |  |
|  | Роздiл 6. Повітророзподілювачі |  |  |  |
| 567 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2 | грати | 6 |  |
| 568 | Противибухова захисна секція (уніфікована) – УЗС-1 в коробці УЗ-3 УЗС-1 | шт | 4 |  |
| 569 | Пристрій противибуховий (малогабаритний) у сталевому кожусі зі спецперехідником (розміри 345х385х310) | шт | 2 |  |
| 570 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм | грати | 10 |  |
| 571 | Решітка вентиляційна витяжна з одним рядом нерухомих пластин 2535-1Ж 150х150 | шт | 4 |  |
| 572 | Решітка вентиляційна витяжна з одним рядом нерухомих пластин 2535-1Ж 100х100 | шт | 2 |  |
| 573 | Решітка вентиляційна витяжна з одним рядом нерухомих пластин 2535-1Ж 200х150 | шт | 4 |  |
| 574 | Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 4, розмір 200х400 мм | грати | 15 |  |
| 575 | Решітка вентиляційна витяжна з одним рядом нерухомих пластин 2535-1Ж 500х200 2535-1Ж | шт | 5 |  |
| 576 | Решітка вентиляційна витяжна з одним рядом нерухомих пластин 2535-1Ж 350х200 | шт | 10 |  |
|  | Роздiл 7. Повітропроводи |  |  |  |
|  | Вiддiл 1. В1 |  |  |  |
| 577 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 7,86 |  |
| 578 | Повітроводи з тонколистової оцинкованої прямокутного перерізу, розмір 150х150 мм | м2 | 5,56 |  |
| 579 | Врізка повітропроводу прямокутного перерізу 400x250- 250x250,L=300 | шт | 2 |  |
| 580 | Врізка повітропроводу прямокутного перерізу 200х150- 200х150 | шт | 1 |  |
| 581 | Відвод прямокутного повітропроводу 90° 100х100- 100х100 | шт | 4 |  |
| 582 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 33,38 |  |
| 583 | Повітроводи з тонколистової оцинкованої прямокутного перерізу, розмір 300х300 мм | м2 | 5,92 |  |
| 584 | Повітроводи з тонколистової оцинкованої прямокутного перерізу, розмір 300х500 мм | м2 | 1,34 |  |
| 585 | Повітроводи з тонколистової оцинкованої прямокутного перерізу, розмір 500х300 мм | м2 | 23,25 |  |
| 586 | Повітроводи з тонколистової оцинкованої прямокутного перерізу, розмір 500х350 мм | м2 | 1,07 |  |
| 587 | Врізка повітропроводу прямокутного перерізу 500x200-500x200 | шт | 3 |  |
| 588 | Відвод прямокутного повітропроводу 90° 300x500- 300x500 | шт | 1 |  |
| 589 | Відвод прямокутного повітропроводу 90° 500x300- 500x300 | шт | 1 |  |
| 590 | Перехід повітропроводу з круглого на прямокутний переріз 500x300-o315,L=20 | шт | 1 |  |
| 591 | Перехід повітропроводу з круглого на прямокутний переріз 500x350-o315,L=20 | шт | 1 |  |
| 592 | Перехід прямокутного перерізу 500x300-300x300,L=300 | шт | 1 |  |
| 593 | Перехід прямокутного перерізу 500x350-300x300,L=300 | шт | 1 |  |
| 594 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм | м2 | 9,25 |  |
| 595 | Повітровод круглий з тонколистової оцинкової сталі, діаметром 315мм | м2 | 5,79 |  |
| 596 | Врізка круглого повітроводу д.315-д.315 | шт | 4 |  |
| 597 | Відвід круглий 90° o315-o315 | шт | 7 |  |
|  | Вiддiл 2. В3 |  |  |  |
| 598 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | м2 | 0,38 |  |
| 599 | Повітровод круглий з тонколистової оцинкованої сталі діаметром 200 мм | м2 | 0,38 |  |
| 600 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм | м2 | 0,19 |  |
| 601 | Повітровод круглий з тонколистової оцинкової сталі, діаметром 250мм | м2 | 0,19 |  |
| 602 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 4,84 |  |
| 603 | Повітроводи з тонколистової оцинкованої прямокутного перерізу, розмір 200х200 мм | м2 | 4,6 |  |
| 604 | Врізка повітропроводу прямокутного перерізу 200х150-200х150 | шт | 4 |  |
| 605 | Заглушка для прямокутного повітроводу 200х200 | шт | 1 |  |
| 606 | Перехід повітроводу з круглого на прямокутний переріз 200х200-д.200 L=200 | шт | 1 |  |
|  | Вiддiл 3. П1 |  |  |  |
| 607 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 1,6 |  |
| 608 | Гнучка вствка до вентилятора DN 200 ГКВ-DN 200 ССК ТМ | шт | 2 |  |
| 609 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 4,36 |  |
| 610 | Повітроводи з тонколистової оцинкованої прямокутного перерізу, розмір 150х150 мм | м2 | 0,38 |  |
| 611 | Повітроводи з тонколистової оцинкованої прямокутного перерізу, розмір 100х100 мм | м2 | 1,39 |  |
| 612 | Повітроводи з тонколистової оцинкованої прямокутного перерізу, розмір 250х250 мм | м2 | 2,23 |  |
| 613 | Врізка повітропроводу прямокутного перерізу 400x250-250x250, L=300 | шт | 2 |  |
| 614 | Врізка повітропроводу прямокутного перерізу 350x200-350x200 | шт | 10 |  |
| 615 | Відвод прямокутного повітропроводу 90° 100х100-100х100 | шт | 1 |  |
| 616 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм | м2 | 18,98 |  |
| 617 | Повітроводи з тонколистової оцинкованої прямокутного перерізу, розмір 400х250 мм | м2 | 18,26 |  |
| 618 | Перехід прямокутного перерізу 150x150-100x100,L=300 | шт | 1 |  |
| 619 | Перехід прямокутного перерізу 250x250-100x100,L=300 | шт | 1 |  |
| 620 | Врізка повітропроводу прямокутного перерізу 400x250-250x250, L=300 | шт | 1 |  |
| 621 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | м2 | 24,16 |  |
| 622 | Повітроводи з тонколистової оцинкованої прямокутного перерізу, розмір 500х250 мм | м2 | 18,36 |  |
| 623 | Повітроводи з тонколистової оцинкованої прямокутного перерізу, розмір 600х300 мм | м2 | 1,07 |  |
| 624 | Відвод прямокутного повітропроводу 90° 300х600-300х600 | шт | 2 |  |
| 625 | Відвод прямокутного повітропроводу 90° 600х300-600х300 | шт | 1 |  |
| 626 | Перехід повітропроводу з круглого на прямокутний переріз 600x300-o315,L=200 | шт | 1 |  |
| 627 | Перехід повітропроводу з круглого на прямокутний переріз 500x250-400x250, L=300 | шт | 1 |  |
| 628 | Перехід повітропроводу з круглого на прямокутний переріз 600x300-500x250, L=300 | шт | 1 |  |
| 629 | Перехід повітропроводу з круглого на прямокутний переріз 900x650-600x300, L=300 | шт | 1 |  |
| 630 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм | м2 | 1,74 |  |
| 631 | Повітровод круглий з тонколистової оцинкової сталі, діаметром 315мм | м2 | 1,23 |  |
| 632 | Врізка круглого повітроводу д.315-д.315 | шт | 1 |  |
| 633 | Відвід круглий 90° o315-o315 | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-010 на Придбання устаткування ОВ.СО |  |  |  |
| 634 | Вентилятор електроручний для укриттів; 220В; Иел=0, 25кВт | шт | 2 |  |
| 635 | Осьовий вентилятор канальний, 220В; 0,25кВт (в комплекті з захисною сіткою С-02Д-8ЕМ-030) | шт | 2 |  |
| 636 | Вентилятор канальний , електродвигун 0,160 кВт, 230V 1~Y | шт | 1 |  |
| 637 | Електричний канальний повітрянагрівач C-EVN-60-30-27 | шт | 1 |  |
| 638 | Припливна підвісна установка для укриттів, розміром 1360х900х650(h); 380В;Nел=1.43кВт | шт | 1 |  |
| 639 | Розширювальна камера РК-0,5 розміром 560±10х2830мм | шт | 2 |  |
| 640 | Розширювальна камера РК-2-ІІ розміром 1110х2600±50мм з двома боковоми пв трубками Ду300мм | шт | 4 |  |
| 641 | Комплект автоматики припливної установки №ТПА-2-2174У | шт | 1 |  |
| 642 | Комплект автоматики витяжних вентиляторів SAU-PPV-(0,61-1,00 | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-011 на Монтаж диспенсеров |  |  |  |
| 643 | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (диспенсеров) | шт | 12 |  |
|  | Локальний кошторис 02-02-012 на Медичне обладнання, побутова техніка, меблі та інш. |  |  |  |
| 644 | Кушетка трансформер 570х1600х900 | шт | 1 |  |
| 645 | Стіл приставний 800х600х760 | шт | 1 |  |
| 646 | Шафа медична двостулкова 920х460х1800 | шт | 1 |  |
| 647 | Ліжко розбирне двоярусне 1900х800х1800 | шт | 25 |  |
| 648 | Холодильник компресійний, побутовий 600х570х1800 | шт | 1 |  |
| 649 | Стелаж чотирьох рівневий, корпус із CNS 1200х500х1800 | шт | 9 |  |
| 650 | Диспенсер для видачі паперових рушників 648 мм, d- 94мм | шт | 4 |  |
| 651 | Диспенсер для мила | шт | 4 |  |
| 652 | Диспенсер для дез розчинів | шт | 4 |  |
| 653 | Резервуар для води | шт | 3 |  |
| 654 | Стілець 450х450 | шт | 175 |  |
| 655 | Стілець ISO ш/з 545х600х810 | шт | 1 |  |
| 656 | Стілець медичний робочий, D=400, Н=945 | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 06-01-01 на Зовнішні мережі водопостачання та каналізації |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Водопровід В1 |  |  |  |
| 657 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1 /при розробцi траншей/ | м3 | 108 |  |
| 658 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 5,4 |  |
| 659 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 5,4 |  |
| 660 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 107,17 |  |
| 661 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1,2 | м3 | 107,17 |  |
| 662 | Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1 | м2 | 120 |  |
| 663 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | м | 10 |  |
| 664 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм | м | 10,1 |  |
| 665 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм | м | 10 |  |
| 666 | Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 100 мм | футляр | 1 |  |
| 667 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням | м | 67 |  |
| 668 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм | м | 67,67 |  |
| 669 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих грунтах | м3 | 1,45 |  |
| 670 | Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |  |
| 671 | Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 672 | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 673 | Люк чавунний для колодязів важкий тип "Л" | шт | 1 |  |
| 674 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 2 |  |
| 675 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 8,478 |  |
| 676 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 677 | Кран кульовий, муфтовий д.32мм (1,0 МПа) | шт | 1 |  |
| 678 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм | м | 0,4 |  |
| 679 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм | м | 0,4 |  |
| 680 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм | сальник | 2 |  |
|  | Роздiл 2. Каналізація К1,К1.н |  |  |  |
| 681 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1 /при розробцi траншей/ | м3 | 230 |  |
| 682 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 11,5 |  |
| 683 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 11,5 |  |
| 684 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 208,26 |  |
| 685 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1,2 | м3 | 208,26 |  |
| 686 | Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1 | м2 | 200 |  |
| 687 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням | м | 59 |  |
| 688 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм | м | 59,59 |  |
| 689 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням | м | 10 |  |
| 690 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 280х16,6 мм | м | 10,1 |  |
| 691 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 150 мм | м | 10 |  |
| 692 | Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 280 мм | футляр | 1 |  |
| 693 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням | м | 11 |  |
| 694 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм | м | 11 |  |
| 695 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | м3 | 1,52 |  |
| 696 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 4 |  |
| 697 | Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |  |
| 698 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |  |
| 699 | Люк чавунний для колодязів важкий тип "Л" | шт | 1 |  |
| 700 | Люк чавунний для колодязів важкий тип "Т" | шт | 1 |  |
| 701 | Пробивання отворів в залізобетонних колодязях | шт | 4 |  |
| 702 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 16,956 |  |
| 703 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм | м | 0,4 |  |
| 704 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм | м | 0,4 |  |
| 705 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм | альник | 2 |  |
| 706 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т | шт | 1 |  |
| 707 | Гасник тиску д.100мм | шт | 1 |  |

1. У складі тендерної пропозиції учасник надає:

Розрахунок ціни тендерної пропозиції здійснюється відповідно до кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва». Розрахунок ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) подається у вигляді інформаційної моделі (IMD файл) складеної в  програмному комплексі АВК (остання версія) або сумісному програмному комплексі, а також у сканованому вигляді у форматі “PDF”, скріплений печаткою та підписаний організацією -Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого кошторисника,  у складі:

1).  Договірна ціна (динамічна) (повна кошторисна вартість об'єкта будівництва не повинна перевищувати оголошеної очікуваної вартості предмета закупівлі );

2). Зведений кошторисний розрахунок з пояснювальною запискою з урахуванням:

-   Глава 1;

- Підготовчі роботи;

- Створення геодезичної мережі для будівництва (опорна геодезична мережа та зовнішня розмічувальна мережа, червоні лінії, будівельна сітка). Освоєння території будівництва Відновлення та закріплення траси на місцевості ІІ категорії складності.

- Глава 2;

- Захисна споруда цивільного захисту;

- Внутрішні мережі

- Глава 6;

- Зовнішні мережі водопостачання та каналізації.

- Глава 10;

- Витрати на захоронення будівельного сміття 2,8128 т.

3) Об’єктний кошторис;

4). Локальні кошториси;

5). Підсумкова відомість ресурсів.

6) Розрахунок загально - виробничих витрат.

2. На підтвердження вартості витрат на захоронення будівельного сміття Учасник надає скан-копію договору між Учасником та компанією – перевізником (приймальником) на вивіз (приймання/захоронення) будівельного сміття.

3. Ціна тендерної пропозиції, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт по об`єкту замовлення та поточних цін на них.

4. Учасник визначає вартість робіт, які він пропонує виконати за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.  До розрахунку ціни входять усі види робіт, у тому числі й ті, які поручатимуться для виконання третім особам, а також вартість замовлення будівельно - технічного дослідження (попередня перевірка актів приймання виконаних будівельних робіт форма № КБ-2в) в  Київському науково – дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ)

5. Тендерна пропозиція учасника, в ціну якого включені будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю, відхиляється замовником.

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не весь перелік робіт або зміну обсягів та складу робіт (та/або не розцінені всі пункти технічного завдання) згідно з документацією закупівлі або відсутня взагалі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.