СПРОЩЕНА ЗАКУПІВЛЯ. ЗМІНИ.

Предмет закупівлі: ДК 021:2015-30210000-4– Машини для обробки даних (апаратна частина)) (Автоматизоване робоче місце)

Додаток №2

до  Оголошення про проведення спрощеної закупівлі  викласти в наступній редакції:

ДОДАТОК 2

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі:

| № | Найменування товару для закупівлі | Кіл-ть | Од. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизоване робоче місце у складі: Системний блок, Монітор, Багатофункціональний пристрій, Джерело безперебійного живлення, програмне забезпечення | 10 | к-т. |

Автоматизоване робоче місце у складі: Системний блок, Монітор, Багатофункціональний пристрій,  Джерело безперебійного живлення, програмне забезпечення  – 10 комплектів (або еквівалент)

| Системний блок |
| --- |
| Виробництво | Системний блок має бути продуктом виробника, який має сертифіковане виробництво за стандартом ISO 9001 та ISO 14001. |
| Формфактор системного блоку: | Форм-фактор корпуса: Tiny (1L) з розмірами не більше 179 x 182.9 x 36.5 мм Корпус має можливість VESA кріплення розміром 75х75 або 100х100 мм. VESA кріплення постачається у комплекті. |
| Процесор : | Графічне ядро: Intel Кількість ядер: не менше 2х Кількість потоків: не менше 4х Базова тактова частота процесора: не менше 1.2 GHz Максимальна тактова частота процесора: не менше 3.4 GHz TDP: не більше 15 Вт Техпроцес: 10nm Кеш-пам'ять: не менше 4 MB Intel Smart Cache |
| Оперативна пам'ять: | Не менше ніж 8 GB Частота пам’яті 2666 MHz Має додатковий роз’єм DDR4 SO-DIMM для можливості розширення об’єму оперативної пам’яті та працювати в двоканальному режимі. Максимальний об’єм встановленої пам’яті 32 ГБ. |
| Відеокарта: | інтегрований відеоадаптер |
| Жорсткий диск: | Не менше 256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe Додатково повинен мати можливість встановлення, 1x 2,5" HDD до 2TB та 1x M.2 SSD до 512GB |
| інтегровані порти і роз'єми (дискретні не допускаються): | На передній панелі пристрою, не менше ніж: 1x USB Type-A 3.2 Gen 2, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) На задній панелі пристрою, не менше ніж: 1x HDMI, 1x DisplayPort™, 2x USB Type-A 3.2 Gen 1, 2x USB Type-A 2.0, 1x Ethernet (RJ-45) Усі порти інтегровані в корпус, без використання додаткових розгалужувачів. |
| Аудіо: | Має внутрішній динамік |
| Бездротовий зв’язок WLAN + Bluetooth: | Не гірше Intel Wi-Fi 6, 11ax 2x2 + BT5.1 |
| Живлення: | блок живлення не більше ніж 65W з ефективністю не менше 89% |
| Безпека: | Наявність TPM 2.0 інтегрована в SoC Наявність замка Kensington Безпека BIOS: Пароль адміністратора, Пароль увімкнення Пароль жорсткого диска Контроль послідовності завантаження Завантаження без клавіатури та миші Відключення окремого порту USB Пройдений MIL-STD-810G military тест |
| Вага: | Не більше 1.25 кг |
| Клавіатура: | стандартна, містить не менше ніж 101 клавішу, з окремим блоком клавіш для набору цифр; латинсько-кирилична, з нанесеними літерами латинського (US International) та українського алфавіту; тип інтерфейсу - USB або еквівалентний; довжина інтерфейсного кабелю - не менше ніж 1 m |
| Маніпулятор типу "миша": | технологія - оптична; тип підключення - USB-інтерфейс; кількість кнопок - не менше ніж 3: ліва, права, колесо-кнопка для скролінгу; довжина інтерфейсного кабелю - не менше ніж 1 m |
| Попередньовстановлена програмне забезпечення: | Предінстальована операційна система в комплекті поставки (тип ліцензування – ОЕМ, безстрокова ліцензія на використання програмного забезпечення Microsoft Windows 11 Pro 64-bit з відповвідною голографічною наліпкою на корпусі та ключем. |
|  | Преінстальований ліцензійний пакет офісного програмного забезпечення з україномовним інтерфейсом Microsoft Office з відповідною електронною ліцензією або коробкова версія, сумісний з обраною ОС. |
|  | Предінстальоване ліцензійне програмне забезпечення антивірусного захисту, яке має копії діючих Експертних висновків, зареєстрованих в Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України щодо відповідності вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні |
| Монітор |
| Діагональ: | Не менше 23.8" |
| Тип матриці: | Не гірше VA |
| Підсвічування: | WLED |
| Співвідношення сторін: | 16:9 |
| Роздільна здатність : | Не гірше 1920x1080 (FullHD) |
| Крок пікселя: | 0,2745x0,2745 мм |
| Розмір бічної рамки: | Не більше 1.8 мм |
| Час реакції: | Не більше 4 мс |
| Частота оновлення: | Не менше 75 Гц |
| Яскравість: | Не менше 250 ніт |
| Контрасність: | Не менше 3000:1 |
| Блок живлення: | Інтегрований |
| інтегровані порти і роз'єми (дискретні не допускаються): | Не менше 1x HDMI 1.4; 1x VGA |
| Гарантія | Гарантійний термін на всі складові (Системний блок, монітор), не менше 36 місяців Можливість контролю терміну гарантії на сайті виробника, по серійному номеру. Учасник у складі тендерної пропозиції надає лист від виробника адресований Замовнику стосовно інформації щодо гарантії та переліком авторизованих виробником сервісних центрів на території України на системний блок та монітор |
| Додатково: | Всі складові автоматизованого робочого місця мають бути від одного виробника (Системний блок та монітор) В комплекті має бути VESA кріплення, що за розмірами відповідає запропонованому монітору та дає можливість закріпити на ньому запропонований системний блок. |
| Багатофункціональний пристрій + 2 оригінальних картриджа |
| Тип пристрою | Монохромний лазерний універсальний пристрій |
| Доступні функції | Друк, скасування, копіювання |
| Швидкість друку | Не менше ніж 18 стор/хв. (А4) |
| Спосіб друку: | Монохромний лазерний друк |
| Вбудована пам'ять: | 64 МБ |
| Якість друку: | Не менше ніж 1200 х 600 точок/дюйм з автоматичним поліпшенням зображення |
| Роздільна здатність друку | Не менше ніж 600 х 400 точок/дюйм |
| Час друку першої сторінки: | Не більше 7,8с, 12 сек копір |
| Роздільна здатність при копіюванні: | Не менше ніж 600 х 600 точок/дюйм |
| Швидкість копіювання: | Не менше ніж 18 стор/хв. (А4) |
| Коефіцієнт масштабування | 50 – 200% |
| Максимальна кількість копій | 9 сторінок |
| Тип Сканера: | Кольоровий |
| Роздільна здатність під час сканування: | Оптична: не менше ніж 600 х 600 точок/дюйм, Удосконалена: не менше ніж 9600 х 9600 точок/дюйм |
| Глибина кольору під час сканування: | 24біти/24 біти ( вхідна / вихідна) |
| Шкала відтінків сірого : | 256 рівнів |
| Тип сканера : | Планшетний |
| Устаткування для подачі паперу: | Лоток на 150 аркушів |
| Устаткування для прийому паперу: | 100 аркушів |
| Щільність матеріалу для друку : | 60 ~ 163 г / м² |
| Сумісні картриджі: | Картридж Canon 725 + додатково картридж оригінальний Canon 725 (2шт) |
| Провідні інтерфейси: | USB 2.0 |
| Рекомендоване навантаження на місяць: | 8 тис. ст |
| Комплектація: | картридж /стартовий картридж CRG725 на 700 сторінок і 2 повних картриджа CRG725 з ресурсом 1600 сторінок кожен |
| Гарантія: | Не менше 24 міс. з можливістю отримати 36 міс. від виробника, після реєстрації продукта. Учасник у складі тендерної пропозиції надає лист від виробника адресований Замовнику стосовно інформації щодо гарантії та переліком авторизованих виробником сервісних центрів на території України на Багатофункціональний пристрій |
| Джерело безперебійного живлення |
| Тип | лінійно-інтерактивний |
| Потужність, VA/W | 700/490 |
| Форма вхідної напруги від мережі | правильна синусоїда |
| Форма вхідної напруги від АКБ | апроксимована синусоїда |
| Форма вихідної напруги | апроксимована синусоїда |
| Діапазон вхідної напруги, V | 145-290 |
| Вихідна напруга, V | 220±10% |
| Номінальна напруга АКБ, V | 12 |
| Кількість вбудованих АКБ, шт | 1 |
| Ємність вбудованої АКБ, Ah | 9 |
| Час роботи від АКБ, хв | 10-15 |
| Частотний діапазон, Hz | 50/60 |
| Час перемикання, мс | 4-6 |
| Кількість виходів | 2 |
| Тип індикації | LED |
| Тип під'єднання до мережі | євровилка |
| Тип під'єднання навантаження до ДБЖ | євророзетка |
| Функція стабілізації напруги AVR | є |
| Захист | від короткого замикання, стрибків напруги, перевантаження, розряду, надлишкового заряду батарей |
| Робоча температура, °C | 0 ~ +40 |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Колір | чорний |
| Гарантія | Не менше 24 місяці - на ДБЖ; Не менше 12 місяців - на АКБ |
| Вага, кг | Не більше 4.1 |

Документи та вимоги, що надає учасник для підтвердження відповідності товару:

- Порівняльну таблиця відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника (обов‘язково зазначається виробник та модель, товару).

- Лист-гарантія (в довільній формі) про те, що все запропоноване Учасником обладнання є новим та раніше не використовувалося.

- Авторизаційний лист (-и) виробника(-ів) (у разі його відсутності на території України – представника виробника) на Системний блок, Монітор, Багатофункціональний пристрій,  Джерело безперебійного живлення. Зазначений лист повинен бути адресований Замовнику, та містити інформацію про повноваження від виробника (-ів), що підтверджує право Учасника на постачання товарів у відповідності до позицій предмету закупівлі та укладання договору про їх постачання на території України із обов’язковим зазначенням найменування та номеру процедури закупівлі, інформації щодо партнерських відносин між виробником (-ами) та Учасником, підтвердження відповідної гарантійної підтримки товару виробником. У разі надання авторизаційного листа від виробника (-ів) іноземною мовою, цей лист повинен супроводжуватись перекладом на українську мову. Замовник може перевірити статус організації, яка видала авторизаційний лист, на предмет повноважень, у разі зазначення недостовірної інформації пропозиція Учасника підлягає дискваліфікації.

- Учасник у складі тендерної пропозиції має надати лист (електронну копію) (форма довільна) з інформацією щодо авторизованих виробником обладнання сервісних центрів.

- Весь товар має узгоджуватись з усіма електричними вимогами, що встановлені в Україні.

- Учасник у технічній частині своєї пропозиції, повинен чітко вказати специфікації продуктів, які будуть запропоновані замовнику для задоволення технічних вимог та технічних специфікацій тендерної документації.

- На підприємстві Учасника повинна бути впроваджена політика та методи захисту системи управління інформаційною безпекою у відповідності до стандарту 
ISO/IEC 27001:2023. Учасник повинен надати копію сертифікату дійсного під час подання тендерних пропозицій.

- На підприємстві Учасника повинна бути впроваджена політика та методи захисту системи управління безпекою ланцюга постачання  у відповідності до стандарту 
ISO/IEC 28000:2008. Учасник повинен надати копію сертифікату дійсного під час подання тендерних пропозицій.

Уповноважена  особа                                                                                             Данило КУЗЬМОВИЧ