Додаток 3

до тендерної документації

Технічна специфікація, у тому числі технічні, функціональні та якісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Послуги з технічного обслуговування внутрішніх мереж теплопостачання  будівель адміністративно-побутового та господарсько-технічного корпусів (ДК 021:2015-45330000-9— Водопровідні та санітарно-технічні роботи).

Строк надання послуг: з моменту підписання договору та діє до 31.12.2023 р.

Місце надання послуг: адміністративно-побутовий та господарсько-технічний корпуси Державної організації «Комбінат «Естафета» за адресою: Хмельницька область, с. Стригани, вул. Г. Охман, 3а.

1. Промивка системи опалення здійснюється сертифікованим хімічним реагентом. Реагенти, які використовуються для проведення робіт не повинні наносити шкоди внутрішній поверхні трубопроводів та теплообмінному обладнанню.

2. Учасник повинен здійснити попереднє обстеження на території Замовника, для визначення детального обсягу робіт та порядку надання послуг. За результатами огляду скласти детальний дефектний акт з визначенням точної довжини та діаметрів трубопроводів, які потребують промивки, кількості та типу опалювальних приладів, а також необхідність проведення ремонтних робіт. Надати підписаний відповідальними особами Замовника дефектний акт у складі пропозиції.

3. Орієнтовний обсяг робіт:

- гідрохімічне очищення внутрішньої поверхні трубопроводів систем опалення (Господарсько-технічний корпус – 540 мп, адміністративно-побутовий корпус – 430 мп);

- гідрохімічне очищення внутрішньої поверхні опалювальних приладів (Господарсько-технічний корпус – 25 шт., адміністративно-побутовий корпус – 60 шт.);

- пасивація;

- збирання і розбирання промивної схеми;

- гідравлічні випробування трубопроводів системи опалення;

- ремонтні роботи.

4. Надати в складі тендерної пропозиції розрахунок вартості послуг в складі: договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис та підсумкова відомість ресурсів до нього, розрахунок загально-виробничих витрат, прибутку та адміністративних витрат. (розроблений в програмному комплексі АВК-5), (пропечатана та підписана учасником).

5. Надати в складі тендерної пропозиції копії сертифікатів якості хімічних реагентів, що будуть використані при виконанні робіт.

6. Надати в складі тендерної пропозиції гарантійний лист відносно того, що Учасник гарантує протягом 12 (дванадцяти) місяців після надання послуг усувати всі недоліки (дефекти), які безпосередньо пов'язані з неякісним наданням послуг, за власний рахунок.

7. Учасник повинен надати копії:

- декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

- чинного дозволу на Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо); злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів, кислот, лугів та інших небезпечних речовин; Газонебезпечні роботи; Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Примітка:у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"