# Додаток 1

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

ДК 021:2015  45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

(Поточний ремонт нежитлових приміщень на  четвертому  поверсі будівлі за адресою: вул. Київська, 3А м. Тернопіль).

Обгрунтування:  необхідність в проведенні поточного ремонту в приміщенні виникла у зв’язку з необхідність приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства з метою створення лабораторного комплексу з проведення фізико-хімічних та молекулярно-генетичних експертиз та досліджень.  При проведенні поточних ремонтних робіт Виконавець повинен виконувати заходи, що забезпечують дотримання правил техніки безпеки у відповідності із Законом України «Про охорону праці», інших чинних нормативних документів та актів з охорони праці. Забезпечити обов‘язкове виконання вимог чинного законодавства України по охороні навколишнього середовища, пожежній безпеці та додержуватись вимог державних будівельних норм і державних стандартів України, гігієнічних нормативів, санітарних правил і норм тощо. Будівельні матеріали та вироби, які будуть використані виконавцем під час надання послуг з поточного ремонту мають відповідати основним вимогам, визначеним національним стандартам ДСТУ і будівельним нормам та повинні бути промарковані національним знаком відповідності.

Строк надання послуг: не пізніше 30.09.2024 року

Договірна ціна – тверда

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,96 |  |
| 2 | Демонтаж дверних і щитових коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 3 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 3,92 |  |
| 4 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 8,9658 |  |
| 5 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці | м2 | 17,1 |  |
| 6 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 17,1 |  |
| 7 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 17,1 |  |
| 8 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 17,1 |  |
| 9 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 20,5 |  |
| 10 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 17 |  |
| 11 | (Демонтаж) Розшивання тріщин на стелі і стінах | м | 64 |  |
| 12 | Грунтування стін та стель | м2 | 71,5 |  |
| 13 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 51 |  |
| 14 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 20,5 |  |
| 15 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,96 |  |
| 16 | Демонтаж дверних і щитових коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 17 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 1,96 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці | м2 | 20,5 |  |
| 19 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 20,5 |  |
| 20 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 20,5 |  |
| 21 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 27,8 |  |
| 22 | Мурування внутрішніх стін з газоблоків | м3 | 0,025 |  |
| 23 | (Демонтаж) Розшивання тріщин на стелі і стінах | м | 58 |  |
| 24 | Грунтування стін та стель | м2 | 64,6 |  |
| 25 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 47,5 |  |
| 26 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 17,1 |  |
| 27 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,96 |  |
| 28 | Демонтаж дверних і щитових коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 29 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 1,96 |  |
| 30 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці | м2 | 17,1 |  |
| 31 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 17,1 |  |
| 32 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 17,1 |  |
| 33 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 23,8 |  |
| 34 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 3,15 |  |
| 35 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 36 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 3,15 |  |
| 37 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (перестінка) | м2 | 9 |  |
| 38 | Мурування внутрішніх стін з газоблоків | м3 | 0,025 |  |
| 39 | (Демонтаж) Розшивання тріщин на стелі і стінах | м | 62 |  |
| 40 | Грунтування стін та стель | м2 | 74,73 |  |
| 41 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 52,5 |  |
| 42 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 22,23 |  |
| 43 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,96 |  |
| 44 | Демонтаж дверних і щитових коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 45 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 1,96 |  |
| 46 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці | м2 | 22,23 |  |
| 47 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 22,23 |  |
| 48 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 22,23 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 29,7 |  |
| 50 | Мурування внутрішніх стін з газоблоків | м3 | 0,025 |  |
| 51 | (Демонтаж) Розшивання тріщин на стелі і стінах | м | 68 |  |
| 52 | Грунтування стін та стель | м2 | 77,5 |  |
| 53 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 54 |  |
| 54 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 23,5 |  |
| 55 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,96 |  |
| 56 | Демонтаж дверних і щитових коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 57 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 1,96 |  |
| 58 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці | м2 | 23,5 |  |
| 59 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 23,5 |  |
| 60 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 23,5 |  |
| 61 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 30 |  |
| 62 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 57 |  |
| 63 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 1,5 |  |
| 64 | Склiння віконним склопакетом металопластикових вiкон | м2 | 1,5 |  |
| 65 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (перестінка) | м2 | 23,7 |  |
| 66 | Установлення умивальників з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 1 |  |
| 67 | Мурування внутрішніх стін з газоблоків | м3 | 0,025 |  |
| 68 | (Демонтаж) Розшивання тріщин на стелі і стінах | м | 66 |  |
| 69 | Грунтування стін та стель | м2 | 80 |  |
| 70 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 55,2 |  |
| 71 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 24,8 |  |
| 72 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,96 |  |
| 73 | Демонтаж дверних і щитових коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 74 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 1,96 |  |
| 75 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці | м2 | 24,8 |  |
| 76 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 24,8 |  |
| 77 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 24,8 |  |
| 78 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 24,8 |  |
| 79 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 58 |  |
| 80 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 3,06 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 82 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 3,06 |  |
| 83 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (перестінка) | м2 | 31,02 |  |
| 84 | Установлення умивальників з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 1 |  |
| 85 | Мурування внутрішніх стін з газоблоків | м3 | 0,025 |  |
| 86 | (Демонтаж) Розшивання тріщин на стелі і стінах | м | 43 |  |
| 87 | Грунтування стін та стель | м2 | 57,4 |  |
| 88 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 43 |  |
| 89 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 14,4 |  |
| 90 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,96 |  |
| 91 | Демонтаж дверних і щитових коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 92 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 1,96 |  |
| 93 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці | м2 | 14,4 |  |
| 94 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 14,4 |  |
| 95 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 14,4 |  |
| 96 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 14,4 |  |
| 97 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 47 |  |
| 98 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 3,06 |  |
| 99 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 100 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 3,06 |  |
| 101 | Мурування внутрішніх стін з газоблоків | м3 | 0,025 |  |
| 102 | (Демонтаж) Розшивання тріщин на стелі і стінах | м | 65 |  |
| 103 | Грунтування стін та стель | м2 | 68,9 |  |
| 104 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 49,5 |  |
| 105 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 19,4 |  |
| 106 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,96 |  |
| 107 | Демонтаж дверних і щитових коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 108 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 1,96 |  |
| 109 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці | м2 | 19,4 |  |
| 110 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 19,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 19,4 |  |
| 112 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 19,4 |  |
| 113 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 22 |  |
| 114 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 2 |  |
| 115 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 2 |  |
| 116 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (перестінка) | м2 | 10,02 |  |
| 117 | Мурування внутрішніх стін з газоблоків | м3 | 0,025 |  |
| 118 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 55,6 |  |
| 119 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (перестінка) | м2 | 16,408 |  |
| 120 | (Демонтаж) Розшивання тріщин на стелі і стінах | м | 24 |  |
| 121 | Грунтування стін та стель | м2 | 20,2 |  |
| 122 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 13,2 |  |
| 123 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 7 |  |
| 124 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,86 |  |
| 125 | Демонтаж дверних і щитових коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 126 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (перестінка) | м2 | 12,5 |  |
| 127 | Установлення умивальників з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 1 |  |
| 128 | Улаштування герметизації підлоги | м2 | 1 |  |
| 129 | Інєктування стін душової | м | 1,5 |  |
| 130 | Установлення душової системи | к-т | 1 |  |
| 131 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 1 |  |
| 132 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 1 |  |
| 133 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 7 |  |
| 134 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 1,86 |  |
| 135 | (Демонтаж) Розшивання тріщин на стелі і стінах | м | 83 |  |
| 136 | Грунтування стін та стель | м2 | 99,5 |  |
| 137 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 65 |  |
| 138 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 34 |  |
| 139 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,96 |  |
| 140 | Демонтаж дверних і щитових коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 141 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4,42 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці | м2 | 34,5 |  |
| 143 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 34,5 |  |
| 144 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 34,5 |  |
| 145 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 44,1 |  |
| 146 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 54,5 |  |
| 147 | Мурування внутрішніх стін з газоблоків | м3 | 0,025 |  |
| 148 | (Демонтаж) Розшивання тріщин на стелі і стінах | м | 11 |  |
| 149 | Грунтування стін та стель | м2 | 52,5 |  |
| 150 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 32 |  |
| 151 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 40,5 |  |
| 152 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 12 |  |
| 153 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,96 |  |
| 154 | Демонтаж дверних і щитових коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 155 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 1,96 |  |
| 156 | Електродугове зварювання арматурної сітки | т | 0,876 |  |
| 157 | Високоякісне штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 40,5 |  |
| 158 | Шпаклювання стін мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | м2 | 40,5 |  |
| 159 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 40,5 |  |
| 160 | (Демонтаж) Розшивання тріщин на стелі і стінах | м | 94 |  |
| 161 | Грунтування стін та стель | м2 | 119,5 |  |
| 162 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 96 |  |
| 163 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 23,5 |  |
| 164 | Знімання дверних полотен | м2 | 1,86 |  |
| 165 | Демонтаж дверних і щитових коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 166 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 3,72 |  |
| 167 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці | м2 | 23,5 |  |
| 168 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 23,5 |  |
| 169 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | м2 | 23,5 |  |
| 170 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 31 |  |
| 171 | Мурування внутрішніх стін з газоблоків | м3 | 2,18 |  |
| 172 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 18,5 |  |
| 173 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 18,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 174 | (Демонтаж) Розшивання тріщин на стелі і стінах | м | 62 |  |
| 175 | Грунтування стін та стель | м2 | 134 |  |
| 176 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 134 |  |
| 177 | Знімання дверних полотен | м2 | 3,72 |  |
| 178 | Демонтаж дверних і щитових коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  |
| 179 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 12,84 |  |
| 180 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 8,5 |  |
| 181 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 4 |  |
| 182 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 4 |  |
| 183 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 70,2 |  |
| 184 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 70,2 |  |
| 185 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 4,6 |  |
| 186 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 1,5 |  |
| 187 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | м2 | 1,5 |  |

1. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій документи, які підтверджують відповідність тендерних пропозицій учасників технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, встановлених замовником.

З цією метою, Учасники, до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, надають, відповідно до своєї початкової ціни, виконані згідно вимог Додатку №3 наступні документи:

•	договірну ціну;

•	локальні кошториси;

•	підсумкову відомість ресурсів.

2. Договірна ціна розраховується відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом  Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрегіону) від 01.11.2021 №281.  Рівень заробітної плати при визначенні вартості будівництва розраховується відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 жовтня 2016 року № 281, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за № 1469/29599 (зі змінами, внесеними наказом Мінрегіону від 27.07.2018 № 196, зареєстрованим у Мін'юсті 16.08.2018 за № 931/32383).

3. Ціна тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) формується на підставі вартості будівельних робіт, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об’єкта, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, кошти на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів. Остаточною є цінова пропозиція Учасника із врахуванням всіх податків та зборів.

4. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Учасник повинен виконати роботи, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони навколишнього природного середовища (захисту довкілля).

Під час виконання робіт необхідно застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема:

-	не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття;

-	під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми;

-	не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях;

-	компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.

Для виконання робіт повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися інші необхідні заходи із захисту довкілля.

Засобом документального підтвердження Учасником застосовування зазначених вище заходів із захисту довкілля під час виконання робіт є наданий Учасником гарантійний лист, складений у довільній формі, в якому Учасник гарантує застосування вищезазначених заходів.

5. Учасники закупівлі у складі тендерної пропозиції зобов’язані подати гарантійний лист, що під час виконання робіт згідно розробленого кошторису будуть неухильно дотримуватись діючих нормативних документів щодо охорони праці і промислової безпеки у будівництві.

6. Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технології виробництва робіт, відповідати вимогам будівельних норм, правилам  та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, з метою  забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів, про що у складі тендерної пропозиції учасники надають гарантійний лист.

7. Якщо тендерна  пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця тендерна пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником (надати лист-згоду).

8. Учасник повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству. Про що у складі тендерної пропозицій надати гарантійний лист.

9. Усі матеріали та обладнання, що монтуються, повинні бути новими та такими, що не були у використанні, про що учасник надає гарантійний лист  у складі своєї тендерної пропозиції.

10. Роботи виконуються на підставі затвердженої кошторисної документації. Внесення змін до кошторисної документації, в тому числі зміна технології можлива лише після погодження із Замовником.

- Вимоги до окремих матеріалів:

- активні хімічні компоненти матеріалів гідроізоляції повинні проникати глибоко в бетон і створювати водонепроникний шар, який буде захищати стіни і будівлю від попадання і згубного впливу вологи.

- застосування гідроізоляційних матеріалів має збільшити клас водонепроникнення бетонних і залізобетонних конструкцій не менше чим на чотири ступені;

- застосування гідроізоляційних матеріалів має забезпечити довголітню гідроізоляцію на весь термін служби бетонної споруди;

- гідроізоляційними матеріалами можна було б обробляти як внутрішні, так і зовнішні сторони конструкції, незалежно від напору води;

- гідроізоляційні матеріали повинні застосовуватися по вологій поверхні;

- не потрібне попереднє висушування поверхні для застосування гідроізоляційних матеріалів;

- не потрібна складна та тривала підготовки поверхні для застосування гідроізоляційних матеріалів;

- у випадку механічного пошкодження поверхні, отриманні гідроізоляційні та захисні властивості бетонної конструкції щоб не мінялися;

- гідроізоляційні матеріали повинні застосовуватися навіть при впливі на об’єкт гідростатичного тиску;

- гідроізоляційні матеріали повинні бути простими при застосуванні;

- гідроізоляційні матеріали повинні бути економічно вигідними при застосуванні;

- оброблений бетон щоб зберігав паропроникність;

- оброблений бетон щоб зберігав корозійну стійкість до впливу більшості хімічних речовин;

- використання гідроізоляційних матеріалів має збільшити морозостійкість і міцність бетону;

- гідроізоляційні матеріали повинні застосовуватися навіть на спорудах, що експлуатуються;

- гідроізоляційні матеріали повинні запобігати корозії арматури у залізобетоні;

- гідроізоляційні матеріали повинні бути не токсичні;

- гідроізоляційні матеріали повинні бути не горючі;

- гідроізоляційні матеріали повинні бути не вибухонебезпечні;

- гідроізоляційні матеріали повинні мати довготривалий термін зберігання.

Примітка:

Згідно ч. 4 Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15 квітня 2020 року № 708, визначення предмета закупівлі робіт в тому числі здійснюється замовником згідно з пунктом 27 частини першої статті 1 Закону за об’єктами будівництва. Згідно ч. 1 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» проектна документація на будівництво об’єктів розробляється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, з урахуванням вимог містобудівної документації та вихідних даних і дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджується замовником.

Всі посилання згідно цієї тендерної документації в цілому та її додатках на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами тощо, слід читати в сукупності з виразом «або еквівалент».