Додаток № 2

до тендерної документації на закупівлю

ДК 021:2015  50430000-8 Послуги з ремонтування і обслуговування

високоточного обладнання  (Послуги з калібрування)

ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Предмет закупівлі: ДК 021:2015 50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуги з калібрування).

Замовник: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ (скорочена назва – ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»)

Об’єкт, місцеположення: ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»), м. Запоріжжя, вулиця Антенна, будинок 10.

Вимоги до надання послуг:

  - Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуги з калібрування) повинні виконуватися відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»,  «Порядку калібрування вторинних та робочих еталонів», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 10.08.2020 № 1518 (далі – Порядок), та ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

  - Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (найменування, умовні позначення засобів вимірювальної техніки, кількість, основні метрологічні характеристики та точки калібрування) наведена у таблиці 1 цього додатку.

  - Виконавець повинен бути компетентним в сфері калібрування засобів вимірювальної техніки, перелік яких наведено в таблиці 1 цього додатку.

  - Компетентними виконавцями вважаються наукові метрологічні центри (національні метрологічні інститути), які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань або калібрувальні лабораторії Учасника, акредитовані згідно з ДСТУ EN ISO/IEC 17025.

  - Учасник повинен мати відповідну матеріально-технічну базу та підготовлений персонал для проведення калібрувальних робіт.

  - При проведенні калібрування Учасник повинен використовувати стандартизовані методики калібрування, або методики на які поширюється сфера акредитації калібрувальної лабораторії Учасника. Якість послуг з калібрування повинна відповідати ДСТУ EN ISO/IEC 17025.

  - Результати надання послуг з калібрування повинні бути надані в сертифікатах калібрування чи свідоцтвах про калібрування разом з невизначеністю вимірювання, представленою в тих же одиницях, що й вимірювана величина, або у відносних одиницях.

  - Сертифікати калібрування (свідоцтва про калібрування) повинні містити всю необхідну інформацію, що передбачена Порядком та ДСТУ EN ISO/IEC 17025, та докази забезпечення Виконавцем метрологічної простежуваності.

  - При наданні послуг Виконавець повинен вживати усі необхідні заходи для забезпечення збереження обладнання Замовника, а також нести повну відповідальність за його пошкодження в разі некоректного або некваліфікованого обслуговування.

  - Тривалість калібрування не повинна перевищувати 15 робочих днів, якщо методикою калібрування не передбачено інше.

  - Строк надання послуг з калібрування: ІІ – ІV квартали 2023 року.

  - Очікувана вартість предмета закупівлі 96 000 грн. без ПДВ.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

| № п/п | Найменування ЗВТ | Умовне позначення ЗВТ | Основні метрологічні характеристики | Кіль-кість, од. | Місце надання послуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вид вимірювання ЕМ – електрика і магнетизм |
|  | Лічильник-ватметр | ВХ-33 | (3×100/√3) В, (3×380/√3) В (5•10-3 – 60) А, cos φ від мінус 1 до 1 кл. т. 0,05, W P = (0,018-0,045) W Q = (0,029-0,036) Вимірювання активної потужності та енергії cos φ=1; 0,5L; 0,8C: т.57,7 В: 0,005; 0,01; 0,05; 0,1; 0,5; 1; 5; 10; 60А; т. 220 В: 0,005; 0,01; 0,05; 0,1; 0,5; 1; 5; 10; 60А; Вимірювання реактивної потужності та енергії sin φ = 1; 0,5L: т.57,7 В: 0,05; 0,1; 0,5; 1; 5; 10; 60А; т. 220 В: 0,05; 0,1; 0,5; 1; 5; 10; 60А | 1 | КЛ Виконавця |
|  | Установка для повірки лічильників | УРПС-3Ф 2Н235 | Un: 3×100/√3 В , 3×380/√3 В (5•10-3 – 120) А, W P = (0,018 – 0,077) W Q = (0,028 – 0,077) Вимірювання активної та реактивної енергії (cos φ від мінус 1 до 1): 57,7 В: 0,05; 0,1; 0,5; 1 А; 5; 10; 60; 100; 120 А; 220 В: 0,05; 0,1; 0,5; 1; 5; 10; 60; 100; 120 А | 1 | На місці експлуатації у Замовника |
|  | Універсальний калібратор | TRANSMILLE 3041А | Відтворення потужності змінного струму (1·10-4 – 3·104 ) Вт; 40 Гц – 500 кГц ; δ = ± 0,11 %, кут зсуву фази (180º – 0 – мінус 180º) Відтворення активної потужності на частоті 50 Гц: 10 мВ, 10 мА; 50 В; 0,5 А; 1 А; 10 А; 30 А; 300 В; 0,5 А; 1 А; 10 А; 30 А; 600 В; 0,5 А; 1 А; 10 А; 30 А; 1000 В; 0,5 А; 1 А; 10 А; 30 А; Відтворення реактивної потужності на частоті 50 Гц: 50 В; 0,5 А; 1 А; 10 А; 30 А; 300 В; 0,5 А; 1 А; 10 А, 30 А; 600 В, 0,5 А, 1 А, 10 А, 30 А; 1000 В, 0,5 А, 1 А, 10 А, 30 А | 1 | КЛ Виконавця |
|  | Мультиметр цифровий | Fluke 8508A-01 | DCV (0 – 1000 В); ACV (10 мВ – 1000 В) на частоті (20 Гц – 500 кГц); DCA (0 – 20А); ACA (10 мкА – 20А) на частоті (50 Гц -300 кГц); (0 Ом – 20 ГОм) Вимірювання напруги постійного струму: 200 мВ: 0; 10; 50; 100; 190; -190мВ; 2 В: 0,1; 0,5; 1,0; 1,9; -1,9 В; 20 В: 1; 5; 10; 19; -19 В; 200 В: 10; 50; 100; 190; -190 В; 1000 В: 10; 50; 200; 500; 950; - 950 В. | 1 | КЛ Виконавця |

|  |  |  | Вимірювання сили постійного струму: 200 мкА: 0; 10; 50; 100; 190; -190 мкА; 2 мА: 0,1; 0,5; 1; 1,9; -1,9 мА; 20 мА: 1; 5; 10; 19; -19 мА; 200 мА: 10; 50; 100; 190; -190мА; 2 А: 0,1; 0,5; 1; 1,9; -1,9 А; 20 А: 1; 5; 10; 19; -10 А. Вимірювання напруги змінного струму: 200 мВ: 1; 10; 75; 100; 199 мВ; 2 В: 0,1; 0,5; 0,75; 1,0; 1,99 В; 20 В: 1; 7,5; 10; 19 В; 200В: 10; 50; 100; 220; 500; 750; 1000 В; На частотах: 35 Гц; 60 Гц; 500 Гц; 1 кГц; 5 кГц; 20 кГц; 50 кГц; 200 кГц; 500 кГц Вимірювання сили змінного струму: 200 мкА: 10; 50; 100; 199 мкА; 2 мА: 0,1; 0,5; 1; 1,99 мА; 20 мА: 1; 5; 10; 19,9 мА; 200 мА: 10; 50; 100; 199 мА; 2 А: 0,1; 0,5; 1; 1,99 А; 20 А: 1; 5; 10; 19 А; На частотах: 50 Гц; 400 Гц; 1 кГц; 10 кГц Вимірювання опору постійного струму: 2 Ом: 0; 0,1; 0,5; 1 Ом; 20 Ом: 1; 5; 10; 19 Ом; 200 Ом: 10; 50; 100; 190 Ом; 2 кОм: 0,1; 0,5; 1; 1,9 кОм; 20 кОм: 1; 5; 10; 19 кОм; 200 кОм: 10; 50; 100; 190 кОм; 2 МОм: 0,1; 0,5; 1; 1,9 МОм; 20 МОм: 1; 5; 10; 19 МОм; 200 МОм: 10; 50; 100; 190 МОм; 2 ГОм: 0,1; 0,5; 1 ГОм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид вимірювання М – маса та пов’язані з нею величини |
|  | Міри твердості еталонні | МТБ-1 | 98,0 НВW10/ 1000/10 U = 0,32 НВW; 185,6 НВW10/3000/10 U = 0,52 НВW; 410,8 НВW10/ 3000/10 U = 0,40 НВW | 3 | КЛ Виконавця |
|  | Міри твердості еталонні | МТВ | 493,3 HV 30, U = 0,20 HV 30; 450 HV 5, U = 0,30 HV 5; 785 HV 10, U = 0,20 HV10; 488,2 HV 100, U = 0,28 HV 100 | 4 | КЛ Виконавця |
|  | Міри твердості еталонні | МТР-1 | 28,3 HRC, U = 0,17 HRC; 47,4 HRC, U = 0,3 HRC; 62,0 HRC, U = 0,26 HRC; 82,6 НRА, U = 0,18 HRА; 91,9 НRВ, U = 0,32 HRВ | 5 | КЛ Виконавця |
|  | Міри твердості еталонні | МТСР-1 | 50,5 НR 45N, U = 0,28 НRN; 50,2 НR 30N, U = 0,24 НRN; 54,3 НR 30Т, U = 0,21 НRТ; 74,3 НR 30Т, U = 0,19 НRТ; 80,0 НR 30N, U = 0,20 НRN; 91,2 НR 15N, U = 0,19 НRN | 6 | КЛ Виконавця |
| Вид вимірювання TF – час і частота |
|  | Генератор сигналів | GRATTEN GA1484B | 250 кГц – 4 ГГц, δ = 2·10-7 (точки: 0,5; 1; 5; 10; 50; 100; 500 МГц; 1; 2; 3; 4 ГГц) (режим АМ: 1; 10; 30; 50; 80; 100 % (Fн = 10 МГц, мод. частота 1 кГц) режим ЧМ: 20 Гц; 1кГц; 10 кГц; 20 кГц; 50 кГц; 100 кГц (Fн = 10 МГц, мод. частота 1 кГц) | 1 | КЛ Виконавця |

|  | Генератор сигналів | G5100A | 1 Гц – 50 МГц δ = 0,001 % (сигнал синус на частотах: 1; 10; 100; 500 Гц; 1; 10; 20; 50; 100; 200; 500 кГц; 1; 2; 5; 10; 20; 50 МГц) (на напругах: 0,1; 0,2; 0,3; 1; 2; 3; 5 В) | 1 | КЛ Виконавця |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частотомір | U6200 A | 1 Гц – 4 ГГц, δ = 2·10-7 Вимірювання частоти: 1; 10; 100 Гц; 1; 10; 20; 50; 100; 200; 500 кГц; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 300; 400; 600; 800 МГц; 1; 2; 3; 4 ГГц Вимірювання періоду: 1 мкс; 10 мкс; 100 мкс; 1 мс; 10 мс; 100 мс; 1 с | 1 | КЛ Виконавця |

Учасник надає підтвердження міжнародно визнаних калібрувальних та вимірювальних можливостей за відповідними видами та підвидами вимірювань із застосуванням національних еталонів (в такому випадку надається довідка у довільній формі) або надає чинний Атестат про акредитацію із сферою акредитації, виданий Національним агентством з акредитації України.