ДОДАТОК 2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Послуги з технічного обслуговування протипожежного обладнання,

код ДК 021:2015:50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

Закупівля послуг з технічного обслуговування протипожежного обладнання в адміністративних будинках ГУ ДПС у Рівненській області здійснюється з метою підтримки працездатності стану системи пожежної сигналізації.

Місце надання послуг:

- Рівненська область, м. Рівне, вул. Відінська, 8.

- Рівненська область, м. Рівне, вул. Відінська, 12.

- Рівненська область, м. Рівне, вул. Богоявленська, 6.

- Рівненська область, м. Радивилів, вул. О. Невського, 12.

- Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 134.

- Рівненська область, cмт. Млинів, вул. С. Бандери, 1.

- Рівненська область, смт. Демидівка, пров. Новий, 2.

- Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Василя Жука, 1А.

- Рівненська область, м. Острог, вул. Східна, 82А.

- Рівненська область, селище Гоща, вул. Незалежності, 31.

- Рівненська область, м. Корець, вул. Київська, 59.

- Рівненська область, м. Костопіль, вул. С.Руданського, 5П.

- Рівненська область, м. Березне, вул. Київська, 11.

- Рівненська область, смт. Володимирець, вул. Повстанців, 47.

- Рівненська область, м. Вараш, мікр-н Будівельників, 1.

- Рівненська область, смт. Зарічне, вул. Партизанська, 5.

- Рівненська область, м. Дубровиця, пров. Макарівський, 1А.

- Рівненська область, смт. Рокитне, вул. О. Вишневецького, 5.

- Рівненська область, м. Сарни, вул. Широка, 18.

Орієнтовний строк надання послуг:  по 31.12.2024 року включно.

Технічне обслуговування здійснюється з інтервалом один раз на місяць та включає в себе:

- проведення технічного нагляду за правильним утриманням та експлуатацією систем Замовником;

- проведення планових регламентних робіт зі складанням акту, що включає в себе зовнішній огляд, перевірку працездатності та поточний ремонт шлейфів сигналізації необхідних для утримання систем в справному стані;

- надання технічної допомоги та пропозицій замовнику з питань, які стосуються експлуатації систем, яка обслуговується та її модернізації (проведення інструктажів, складання інструкції по експлуатації системи, рекомендацій по вдосконаленню системи та ін.);

- усунення пошкоджень та несправностей (в об’ємі поточного ремонту) з використанням матеріалів виконавця в межах 24 годин;

- технічне обслуговування апаратури системи протипожежної безпеки, попередження про несправність на пульт пожежного спостереження, усунення несправностей системи передачі тривожних сповіщень в межах 24 години;

- провести підключення системи протипожежного захисту на об'єктах замовника до свого центру приймання тривожних сповіщень (ЦПТС) по одному з каналів зв'язку: телефонна лінія або радіоканал.

Учасник повинен мати діючу ліцензію на надання послуг протипожежного призначення відповідно до п. 2 та п. 4 Переліку послуг і робіт протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 р. №852 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 1190 від 02.12.2020 року).

Послуги повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», Правил з пожежного спостерігання, затверджених наказом МВС України від 30.03.2015 р. № 349 (зі змінами, затвердженими наказом МВС України від 13.02.2017 № 111) та інших нормативно-правових актів України, що пред’являються до даного виду послуг.

У вартість послуг входять обґрунтовані витрати Виконавця, пов’язані з наданням послуг з технічного обслуговування та ремонту апаратури системи протипожежної безпеки, з урахуванням вартості матеріальних ресурсів, комплектуючих елементів, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, тощо.

Підключення системи протипожежного захисту (СПЗ) до пульта пожежного спостерігання здійснюється за рахунок Виконавця.

Обладнання системи передавання тривожних сповіщень (СПТС) необхідне для підключення об’єктів замовника на пульт пожежного спостерігання, надається Виконавцем на час надання послуг з технічного обслуговування апаратури системи протипожежної безпеки в безкоштовне користування.

Послуги технічного обслуговування систем пожежної сигналізації  згідно «Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001.2014» та ДБН В.2.5-56:2014, включають наступне:

| № з/п | Найменування послуг |
| --- | --- |
| 1. | Перевірка зовнішнього стану відсутності механічних пошкоджень: роз'єми, джерела електроживлення, детектори, відкриті електричні мережі сигналізації, пристрої оповіщення, пломби |
| 2. | Перевірка наявності захисного заземлення |
| 3. | Перевірка надійності кріплення в місцях розташування пристроїв |
| 4. | Перевірка чергового положення вимикачів, перемикачів, комутаційних кнопок, тумблерів |
| 5. | Візуальна перевірка працездатності світлових індикаторів (відображення інформації) |
| 6. | Перевірка стану напруги основного і резервного джерел живлення, шлейфів сигналізації |
| 7. | Перевірка автоматичного вмикання резервного живлення приймально-контрольного пристрою в разі зникнення основного |
| 8. | Підключення системи протипожежного захисту об'єктів до свого центру приймання тривожних сповіщень (ЦПТС) по одному з каналів зв'язку: телефонна лінія або радіоканал |
| 9. | Перевірка справності плавких запобіжників |
| 10. | Перевірка спрацювання приймально-контрольного приладу від сигналів змонтованих сповіщувачів (для ПКП з адресованими сповіщувачами додатковий контроль відповідності повідомлень номера сповіщувача, спрацювання якого проводилося) |
| 11. | Перевірка працездатності ПКП в режимі «Несправність» шляхом імітації порушення шлейфів сигналізації |
| 12. | Перевірка спрацювання пристроїв зовнішнього і внутрішнього оповіщення (світлових і звукових оповіщувачів) при включенні ПКП в режим «Пожежа» |
| 13. | Перевірка трансляції тривожного повідомлення на пульт централізованого спостереження |
| 14. | Перевірка надходження управляючих сигналів до технологічних систем об'єкту при спрацюванні сигналізації в тривожному режимі |
| 15. | Перевірка стану зʼєднань, якості пайки шлейфів, зʼєднувальних ліній сигналізації в монтажних і розподільних коробках |
| 16. | Надходження на ПЦС тривожних сигналів, сигналу «Несправність» при перевірці сигналізації (з попередніми повідомлення операторів ПЦС про перевірку) |
| 17. | Вимір опору ізоляції шлейфів сигналізації |
| 18. | Надійність електричних з'єднань усіх доступних випадковому доторканню металевих не струмопровідних частин ПКП з затискачем заземлення, вимірювання опору з'єднань |

Результати наданих послуг вносяться до експлуатаційного журналу!

Будь-які виявлені несправності повинні негайно усуватися!

Учасник здійснює комплексне обслуговування Замовника, що забезпечує технічне обслуговування систем пожежної сигналізації для забезпечення адміністративних будинків ГУ ДПС у Рівненській області  протягом 2024 року відповідно до вимог «Правил пожежної безпеки в Україні», затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417 (зі змінами), «Правил з пожежного спостерігання», затверджених наказом МВС України від 30.03.2015 № 349 (зі змінами, затвердженими наказом МВС України від 13.02.2017 № 111).

Якість послуг повинна відповідати всім технічним параметрам і стандартам для даних видів послуг, затвердженими відповідними державними органами.

| Місцезнаходження об’єктів Головного управління ДПС у Рівненській області на яких здійснюються послуги з технічного обслуговування протипожежного обладнання |
| --- |
| 1. ГУ ДПС у Рівненській області, м. Рівне, вул. Відінська, 8. |
| № п/п | Назва | Один. виміру | Тип, марка приладу | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пристрій, за перший шлейф (р1) | пристрій | Кристал-3 | 3 |
| 2 | Шлейф з автоматичними і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами багаторазової дії ИТМ,ДИМК,ДМК, СПД, СМК, ДЄК, УКД-1М і їм подібні (р1) | 10 сповіщувачів | АТИМ, МДПИ-028, ИП 101-2, ИП 105-3, ИП 105-4, Вібратор 1-3, ИПР всіх типів | 8 |
| 3 | Шлейф з автоматичними і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами багаторазової дії ИТМ,ДИМК,ДМК, СПД, СМК, ДЄК, УКД-1М і їм подібні (р2) | 10 сповіщувачів | АТИМ, МДПИ-028, ИП 101-2, ИП 105-3, ИП 105-4, Вібратор 1-3, ИПР всіх типів | 8 |
| 4 | Шлейф з димовими (полум’я, комбінованими) сповіщувачами (р1) | 10 сповіщувачів | ДИП-3, СПД, ИДФ-1м, РИД-6м, ФЄА-1к, РПИ-Д-110 | 20 |
| 5 | З’єднувальна лінія: провід однопарний | 10 м. |  | 40 |
| 6 | З’єднувальна лінія: кабель десятипарний | 10 м. |  | 4 |
| 7 | Вимірювання електричного опору шлейфу сигналізації, опору ізоляції електричних ланцюгів | 1 вимір |  | 45 |
| 8 | Блок живлення автоматики і заряду (р1) | БП-12/24, И3 |  | 2 |

- Дубенська ДПІ  ГУ ДПС  у Рівненській області ,  м. Дубно, вул. Грушевського, 134

| № п/п | Назва | Один. виміру | Тип, марка приладу | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пристрій, за перший шлейф (р1) | пристрій | Тірас-16П | 1 |
| 2 | Пристрій сигнальнозвуковий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 1 |
| 3 | Пристрій сигнальносвітловий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 6 |
| 4 | Шлейф з автоматичними і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами багаторазової дії ИТМ,ДИМК,ДМК, СПД, СМК, ДЄК, УКД-1М і їм подібні (р1) | 10 сповіщувачів | АТИМ, МДПИ-028, ИП 101-2, ИП 105-3, ИП 105-4, Вібратор 1-3, ИПР всіх типів | 8,2 |
| 5 | Шлейф з димовими (полум’я, комбінованими) сповіщувачами (р1) | 10 сповіщувачів | ДИП-3, СПД, ИДФ-1м, РИД-6м, ФЄА-1к, РПИ-Д-110 | 7,5 |
| 6 | З’єднувальна лінія: провід однопарний | 10 м. |  | 55 |
| 7 | З’єднувальна лінія: кабель десятипарний | 10 м. |  | 5 |
| 8 | Вимірювання електричного опору шлейфу сигналізації, опору ізоляції електричних ланцюгів | 1 вимір |  | 15 |
| 9 | Блок живлення автоматики і заряду (р1) | БП-12/24, И3 |  | 1 |
| 3. Березнівська ДПІ ГУ ДПС у Рівненській області, м. Березне, вул. Київська, 11 |
| № п/п | Назва | Один. виміру | Тип, марка приладу | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пристрій, за перший шлейф (р1) | пристрій | МАКС - 4811 | 1 |
| 2 | Пристрій сигнальнозвуковий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 1 |
| 3 | Шлейф з автоматичними і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами багаторазової дії ИТМ,ДИМК,ДМК, СПД, СМК, ДЄК, УКД-1М і їм подібні (р1) | 10 сповіщувачів | АТИМ, МДПИ-028, ИП 101-2, ИП 105-3, ИП 105-4, Вібратор 1-3, ИПР всіх типів | 0,2 |
| 4 | Шлейф з димовими (полум’я, комбінованими) сповіщувачами (р1) | 10 сповіщувачів | ДИП-3, СПД, ИДФ-1м, РИД-6м, ФЄА-1к, РПИ-Д-110 | 2,6 |
| 5 | З’єднувальна лінія: провід однопарний | 10 м. |  | 14 |
| 6 | З’єднувальна лінія: кабель десятипарний | 10 м. |  | 1 |
| 7 | Вимірювання електричного опору шлейфу сигналізації, опору ізоляції електричних ланцюгів | 1 вимір |  | 11 |
| 8 | Блок живлення автоматики і заряду (р1) | БП-12/24, И3 |  | 1 |
| 4. Гощанська ДПІ ГУ ДПС у Рівненській області, смт. Гоща, вул. Незалежності, 31. |
| № п/п | Назва | Один. виміру | Тип, марка приладу | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пристрій, за перший шлейф (р1) | пристрій | Оріон 8П | 1 |
| 2 | Пристрій сигнальнозвуковий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 1 |
| 3 | Пристрій сигнальносвітловий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 1 |
| 4 | Шлейф з автоматичними і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами багаторазової дії ИТМ,ДИМК,ДМК, СПД, СМК, ДЄК, УКД-1М і їм подібні (р1) | 10 сповіщувачів | АТИМ, МДПИ-028, ИП 101-2, ИП 105-3, ИП 105-4, Вібратор 1-3, ИПР всіх типів | 0,2 |
| 5 | Шлейф з димовими (полум’я, комбінованими) сповіщувачами (р1) | 10 сповіщувачів | ДИП-3, СПД, ИДФ-1м, РИД-6м, ФЄА-1к, РПИ-Д-110 | 4,2 |
| 6 | З’єднувальна лінія: провід однопарний | 10 м. |  | 30 |
| 7 | З’єднувальна лінія: кабель десятипарний | 10 м. |  | 1 |
| 8 | Вимірювання електричного опору шлейфу сигналізації, опору ізоляції електричних ланцюгів | 1 вимір |  | 5 |
| 9 | Блок живлення автоматики і заряду (р1) | БП-12/24, И3 |  | 1 |
| 5. ГУ ДПС у Рівненській області, м. Рівне, вул. Богоявленська, 6. |
| № п/п | Назва | Один. виміру | Тип, марка приладу | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пристрій за кожний перший (р1) | пристрій | ППКП ‘МАСК - 4811’, ‘МАСК - 4211’ | 1 |
| 2 | Пристрій сигнальнозвуковий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 2 |
| 3 | Шлейф з автоматичними і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами багаторазової дії ИТМ,ДИМК,ДМК, СПД, СМК, ДЄК, УКД-1М і їм подібні (р1) | 10 сповіщувачів | АТИМ, МДПИ-028, ИП 101-2, ИП 105-3, ИП 105-4, Вібратор 1-3, ИПР всіх типів | 0,4 |
| 4 | Шлейф з димовими (полум’я, комбінованими) сповіщувачами (р1) | 10 сповіщувачів | ДИП-3, СПД, ИДФ-1м, РИД-6м, ФЄА-1к, РПИ-Д-110 | 2,8 |
| 5 | З’єднувальна лінія: провід однопарний | 10 м. |  | 15 |
| 6 | Вимірювання електричного опору шлейфу сигналізації, опору ізоляції електричних ланцюгів | 1 вимір |  | 4 |
| 7 | Блок живлення автоматики і заряду (р1) | БП-12/24, И3 |  | 1 |
| 6. ГУ ДПС у Рівненській області, м. Рівне, вул. Відінська,12. |
| № п/п | Назва | Один. виміру | Тип, марка приладу | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пристрій, за перший шлейф (р1) | пристрій | Тирас- 16П | 3 |
| 2 | Шлейф з автоматичними і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами багаторазової дії ИТМ,ДИМК,ДМК, СПД, СМК, ДЄК, УКД-1М і їм подібні (р1) | 10 сповіщувачів | АТИМ, МДПИ-028, ИП 101-2, ИП 105-3, ИП 105-4, Вібратор 1-3, ИПР всіх типів | 11,4 |
| 3 | Шлейф з димовими (полум’я, комбінованими) сповіщувачами (р1) | 10 сповіщувачів | ДИП-3, СПД, ИДФ-1м, РИД-6м, ФЄА-1к, РПИ-Д-110 | 25,6 |
| 4 | З’єднувальна лінія: провід однопарний | 10 м. |  | 400 |
| 5 | З’єднувальна лінія: кабель десятипарний | 10 м. |  | 70 |
| 6 | Вимірювання електричного опору шлейфу сигналізації, опору ізоляції електричних ланцюгів | 1 вимір |  | 45 |
| 7 | Блок живлення автоматики і заряду (р1) | БП-12/24, И3 |  | 3 |
| 7. Демидівська ДПІ ГУ ДПС України у Рівненській області, |
| смт. Демидівка, провулок Новий, 2. |
| № п/п | Назва | Один. виміру | Тип, марка приладу | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пристрій за кожний перший (р1) | шлейф | ППКП ‘Алай П4, Алай П4-1,Omnia 4, KYO, Оріон-4,Алай 0-4-1, Алай 0-4-01А, KYO 4M, KYO 4P, Satel 4, PC 560, Варта 1/4 | 1 |
| 2 | Пристрій сигнальнозвуковий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 1 |
| 3 | Пристрій сигнальносвітловий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 1 |
| 4 | Шлейф з автоматичними і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами багаторазової дії ИТМ,ДИМК,ДМК, СПД, СМК, ДЄК, УКД-1М і їм подібні (р1) | 10 сповіщувачів | АТИМ, МДПИ-028, ИП 101-2, ИП 105-3, ИП 105-4, Вібратор 1-3, ИПР всіх типів | 3,3 |
| 5 | З’єднувальна лінія: кабель десятипарний | 10 м. |  | 30 |
| 6 | Вимірювання електричного опору шлейфу сигналізації, опору ізоляції електричних ланцюгів | 1 вимір |  | 3 |
| 7 | Блок живлення автоматики і заряду (р1) | БП-12/24, И3 |  | 1 |
| 8. Здолбунівська ДПІ ГУ ДПС у Рівненській області, м. Здолбунів, вул. В Жука, 1-А. |
| № п/п | Назва | Один. виміру | Тип, марка приладу | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пристрій, за перший шлейф (р1) | пристрій | Алай - П-16-1 | 1 |
| 2 | Пристрій сигнальнозвуковий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 10 |
| 3 | Пристрій сигнальносвітловий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 1 |
| 4 | Шлейф з автоматичними і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами багаторазової дії ИТМ,ДИМК,ДМК, СПД, СМК, ДЄК, УКД-1М і їм подібні (р1) | 10 сповіщувачів | АТИМ, МДПИ-028, ИП 101-2, ИП 105-3, ИП 105-4, Вібратор 1-3, ИПР всіх типів | 1,1 |
| 5 | Шлейф з димовими (полум’я, комбінованими) сповіщувачами (р1) | 10 сповіщувачів | ДИП-3, СПД, ИДФ-1м, РИД-6м, ФЄА-1к, РПИ-Д-110 | 5,2 |
| 6 | З’єднувальна лінія: провід однопарний | 10 м. |  | 22 |
| 7 | З’єднувальна лінія: кабель десятипарний | 10 м. |  | 1 |
| 8 | Вимірювання електричного опору шлейфу сигналізації, опору ізоляції електричних ланцюгів | 1 вимір |  | 10 |
| 9 | Блок живлення автоматики і заряду (р1) | БП-12/24, И3 |  | 1 |
| 9. Корецька ДПІ ГУ ДПС у Рівненській області, м. Корець, вул. Київська, 59. |
| № п/п | Назва | Один. виміру | Тип, марка приладу | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пристрій, за перший шлейф (р1) | шлейф | МАКС -4811 | 1 |
| 2 | Пристрій сигнальнозвуковий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 1 |
| 3 | Пристрій сигнальносвітловий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 1 |
| 4 | Шлейф з автоматичними і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами багаторазової дії ИТМ,ДИМК,ДМК, СПД, СМК, ДЄК, УКД-1М і їм подібні (р1) | 10 сповіщувачів | АТИМ, МДПИ-028, ИП 101-2, ИП 105-3, ИП 105-4, Вібратор 1-3, ИПР всіх типів | 0,2 |
| 5 | Шлейф з димовими (полум’я, комбінованими) сповіщувачами (р1) | 10 сповіщувачів | ДИП-3, СПД, ИДФ-1м, РИД-6м, ФЄА-1к, РПИ-Д-110 | 3,8 |
| 6 | З’єднувальна лінія: провід однопарний | 10 м. |  | 25 |
| 7 | З’єднувальна лінія: кабель десятипарний | 10 м. |  | 1 |
| 8 | Вимірювання електричного опору шлейфу сигналізації, опору ізоляції електричних ланцюгів | 1 вимір |  | 4 |
| 9 | Блок живлення автоматики і заряду (р1) | БП-12/24, И3 |  | 1 |
| 10. Костопільська ДПІ ГУ ДПС у Рівненській області, м. Костопіль, вул. С. Руданського, 5П. |
| № п/п | Назва | Один. виміру | Тип, марка приладу | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пристрій, за перший шлейф (р1) | пристрій | Тірас-16 П | 1 |
| 2 | Пристрій сигнальнозвуковий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 2 |
| 3 | Пристрій сигнальносвітловий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 1 |
| 4 | Шлейф з автоматичними і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами багаторазової дії ИТМ,ДИМК,ДМК, СПД, СМК, ДЄК, УКД-1М і їм подібні (р1) | 10 сповіщувачів | АТИМ, МДПИ-028, ИП 101-2, ИП 105-3, ИП 105-4, Вібратор 1-3, ИПР всіх типів | 0,8 |
| 5 | Шлейф з димовими (полум’я, комбінованими) сповіщувачами (р1) | 10 сповіщувачів | ДИП-3, СПД, ИДФ-1м, РИД-6м, ФЄА-1к, РПИ-Д-110 | 9,2 |
| 6 | Зʼєднувальна лінія: провід однопарний | 10 м. |  | 34 |
| 7 | З’єднувальна лінія: кабель десятипарний | 10 м. |  | 1 |
| 8 | Вимірювання електричного опору шлейфу сигналізації, опору ізоляції електричних ланцюгів | 1 вимір |  | 11 |
| 9 | Блок живлення автоматики і заряду (р1) | БП-12/24, И3 |  | 1 |
| 11. Млинівська ДПІ ГУ ДПС України у Рівненській області, |
| смт. Млинів, вул. С. Бандери, 1. |
| № п/п | Назва | Один. виміру | Тип, марка приладу | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пристрій за кожний перший (р1) | пристрій | Тірас 4П.1 | 1 |
| 2 | Пристрій сигнальнозвуковий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 1 |
| 3 | Пристрій сигнальносвітловий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 1 |
| 4 | Шлейф з автоматичними і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами багаторазової дії ИТМ,ДИМК,ДМК, СПД, СМК, ДЄК, УКД-1М і їм подібні (р1) | 10 сповіщувачів | АТИМ, МДПИ-028, ИП 101-2, ИП 105-3, ИП 105-4, Вібратор 1-3, ИПР всіх типів | 3,8 |
| 5 | З’єднувальна лінія: кабель десятипарний | 10 м. |  | 30 |
| 6 | Вимірювання електричного опору шлейфу сигналізації, опору ізоляції електричних ланцюгів | 1 вимір |  | 4 |
| 7 | Блок живлення автоматики і заряду (р1) | БП-12/24, И3 |  | 1 |
| 12. Острозька ДПІ ГУ ДПС у Рівненській області, м. Острог, вул. Східна, 82. |
| № п/п | Назва | Один. виміру | Тип, марка приладу | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пристрій, за перший шлейф (р1) | пристрій | Тірас 8П | 1 |
| 2 | Пристрій сигнальнозвуковий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 20 |
| 3 | Пристрій сигнальносвітловий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 1 |
| 4 | Шлейф з автоматичними і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами багаторазової дії ИТМ,ДИМК,ДМК, СПД, СМК, ДЄК, УКД-1М і їм подібні (р1) | 10 сповіщувачів | АТИМ, МДПИ-028, ИП 101-2, ИП 105-3, ИП 105-4, Вібратор 1-3, ИПР всіх типів | 0,8 |
| 5 | Шлейф з димовими (полум’я, комбінованими) сповіщувачами (р1) | 10 сповіщувачів | ДИП-3, СПД, ИДФ-1м, РИД-6м, ФЄА-1к, РПИ-Д-110 | 4,8 |
| 6 | З’єднувальна лінія: провід однопарний | 10 м. |  | 18 |
| 7 | З’єднувальна лінія: кабель десятипарний | 10 м. |  | 2 |
| 8 | Вимірювання електричного опору шлейфу сигналізації, опору ізоляції електричних ланцюгів | 1 вимір |  | 5 |
| 9 | Блок живлення автоматики і заряду (р1) | БП-12/24, И3 |  | 1 |
| 13. Радивилівська ДПІ ГУ ДПС у Рівненській області, м. Радивилів, вул. О.Невського, 12. |
| № п/п | Назва | Один. виміру | Тип, марка приладу | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пристрій, за перший шлейф (р1) | пристрій | Тірас-8П | 1 |
| 2 | Пристрій сигнальнозвуковий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 1 |
| 3 | Пристрій сигнальносвітловий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 1 |
| 4 | Шлейф з автоматичними і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами багаторазової дії ИТМ,ДИМК,ДМК, СПД, СМК, ДЄК, УКД-1М і їм подібні (р1) | 10 сповіщувачів | АТИМ, МДПИ-028, ИП 101-2, ИП 105-3, ИП 105-4, Вібратор 1-3, ИПР всіх типів | 0,3 |
| 5 | Шлейф з димовими (полум’я, комбінованими) сповіщувачами (р1) | 10 сповіщувачів | ДИП-3, СПД, ИДФ-1м, РИД-6м, ФЄА-1к, РПИ-Д-110 | 4 |
| 6 | З’єднувальна лінія: провід однопарний | 10 м. |  | 20 |
| 7 | З’єднувальна лінія: кабель десятипарний | 10 м. |  | 1 |
| 8 | Вимірювання електричного опору шлейфу сигналізації, опору ізоляції електричних ланцюгів | 1 вимір |  | 5 |
| 9 | Блок живлення автоматики і заряду (р1) | БП-12/24, И3 |  | 1 |
| 14. Вараська ДПІ ГУ ДПС у Рівненській області, м. Вараш, мікр-н Будівельників, 1 |
| № п/п | Назва | Один. виміру | Тип, марка приладу | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пристрій, за перший шлейф (р1) | пристрій | Тірас-16П | 1 |
| 2 | Пристрій сигнальнозвуковий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 1 |
| 3 | Пристрій сигнальносвітловий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 3 |
| 4 | Шлейф з автоматичними і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами багаторазової дії ИТМ,ДИМК,ДМК, СПД, СМК, ДЄК, УКД-1М і їм подібні (р1) | 10 сповіщувачів | АТИМ, МДПИ-028, ИП 101-2, ИП 105-3, ИП 105-4, Вібратор 1-3, ИПР всіх типів | 4,2 |
| 5 | Шлейф з димовими (полум’я, комбінованими) сповіщувачами (р1) | 10 сповіщувачів | ДИП-3, СПД, ИДФ-1м, РИД-6м, ФЄА-1к, РПИ-Д-110 | 2,5 |
| 6 | З’єднувальна лінія: провід однопарний | 10 м. |  | 55 |
| 7 | З’єднувальна лінія: кабель десятипарний | 10 м. |  | 5 |
| 8 | Вимірювання електричного опору шлейфу сигналізації, опору ізоляції електричних ланцюгів | 1 вимір |  | 7 |
| 9 | Блок живлення автоматики і заряду (р1) | БП-12/24, И3 |  | 1 |
| 15. Володимирецька ДПІ ГУ ДПС у Рівненській області, смт. Володимирець, вул. Повстанців 47 |
| № п/п | Назва | Один. виміру | Тип, марка приладу | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пристрій, за перший шлейф (р1) | пристрій | Тірас-8П | 1 |
| 2 | Пристрій сигнальнозвуковий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 1 |
| 3 | Пристрій сигнальносвітловий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 4 |
| 4 | Шлейф з автоматичними і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами багаторазової дії ИТМ,ДИМК,ДМК, СПД, СМК, ДЄК, УКД-1М і їм подібні (р1) | 10 сповіщувачів | АТИМ, МДПИ-028, ИП 101-2, ИП 105-3, ИП 105-4, Вібратор 1-3, ИПР всіх типів | 0,5 |
| 5 | Шлейф з димовими (полум’я, комбінованими) сповіщувачами (р1) | 10 сповіщувачів | ДИП-3, СПД, ИДФ-1м, РИД-6м, ФЄА-1к, РПИ-Д-110 | 3,5 |
| 6 | З’єднувальна лінія: провід однопарний | 10 м. |  | 55 |
| 7 | З’єднувальна лінія: кабель десятипарний | 10 м. |  | 5 |
| 8 | Вимірювання електричного опору шлейфу сигналізації, опору ізоляції електричних ланцюгів | 1 вимір |  | 7 |
| 9 | Блок живлення автоматики і заряду (р1) | БП-12/24, И3 |  | 1 |
| 16. Дубровицька ДПІ ГУ ДПС у Рівненській області, м. Дубровиця, вул. Макарівська 1 А |
| № п/п | Назва | Один. виміру | Тип, марка приладу | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пристрій, за перший шлейф (р1) | пристрій | Тірас-8П | 1 |
| 2 | Пристрій сигнальнозвуковий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 1 |
| 3 | Пристрій сигнальносвітловий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 5 |
| 4 | Шлейф з автоматичними і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами багаторазової дії ИТМ,ДИМК,ДМК, СПД, СМК, ДЄК, УКД-1М і їм подібні (р1) | 10 сповіщувачів | АТИМ, МДПИ-028, ИП 101-2, ИП 105-3, ИП 105-4, Вібратор 1-3, ИПР всіх типів | 0,4 |
| 5 | Шлейф з димовими (полум’я, комбінованими) сповіщувачами (р1) | 10 сповіщувачів | ДИП-3, СПД, ИДФ-1м, РИД-6м, ФЄА-1к, РПИ-Д-110 | 4 |
| 6 | З’єднувальна лінія: провід однопарний | 10 м. |  | 12 |
| 7 | З’єднувальна лінія: кабель десятипарний | 10 м. |  | 2 |
| 8 | Вимірювання електричного опору шлейфу сигналізації, опору ізоляції електричних ланцюгів | 1 вимір |  | 6 |
| 9 | Блок живлення автоматики і заряду (р1) | БП-12/24, И3 |  | 1 |
| 17. Зарічненська ДПІ ГУ ДПС у Рівненській області, смт.Зарічне, вул. Партизанська 5 |
| № п/п | Назва | Один. виміру | Тип, марка приладу | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пристрій, за перший шлейф (р1) | пристрій | Тірас 8 П.1 | 1 |
| 2 | Пристрій сигнальнозвуковий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 1 |
| 3 | Пристрій сигнальносвітловий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 5 |
| 4 | Шлейф з автоматичними і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами багаторазової дії ИТМ,ДИМК,ДМК, СПД, СМК, ДЄК, УКД-1М і їм подібні (р1) | 10 сповіщувачів | АТИМ, МДПИ-028, ИП 101-2, ИП 105-3, ИП 105-4, Вібратор 1-3, ИПР всіх типів | 0,4 |
| 5 | Шлейф з димовими (полум’я, комбінованими) сповіщувачами (р1) | 10 сповіщувачів | ДИП-3, СПД, ИДФ-1м, РИД-6м, ФЄА-1к, РПИ-Д-110 | 4,2 |
| 6 | З’єднувальна лінія: провід однопарний | 10 м. |  | 17 |
| 7 | З’єднувальна лінія: кабель десятипарний | 10 м. |  | 1 |
| 8 | Вимірювання електричного опору шлейфу сигналізації, опору ізоляції електричних ланцюгів | 1 вимір |  | 7 |
| 9 | Блок живлення автоматики і заряду (р1) | БП-12/24, И3 |  | 1 |
| 18. Рокитнівська ДПІ ГУ ДПС у Рівненській області, смт. Рокитне, вул. О. Вишневецького, 5 |
| № п/п | Назва | Один. виміру | Тип, марка приладу | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пристрій, за перший шлейф (р1) | пристрій | Тірас-8П | 1 |
| 2 | Пристрій сигнальнозвуковий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 1 |
| 3 | Пристрій сигнальносвітловий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 2 |
| 4 | Шлейф з автоматичними і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами багаторазової дії ИТМ,ДИМК,ДМК, СПД, СМК, ДЄК, УКД-1М і їм подібні (р1) | 10 сповіщувачів | АТИМ, МДПИ-028, ИП 101-2, ИП 105-3, ИП 105-4, Вібратор 1-3, ИПР всіх типів | 0,3 |
| 5 | Шлейф з димовими (полум’я, комбінованими) сповіщувачами (р1) | 10 сповіщувачів | ДИП-3, СПД, ИДФ-1м, РИД-6м, ФЄА-1к, РПИ-Д-110 | 3,8 |
| 6 | З’єднувальна лінія: провід однопарний | 10 м. |  | 11 |
| 7 | З’єднувальна лінія: кабель десятипарний | 10 м. |  | 1 |
| 8 | Вимірювання електричного опору шлейфу сигналізації, опору ізоляції електричних ланцюгів | 1 вимір |  | 5 |
| 9 | Блок живлення автоматики і заряду (р1) | БП-12/24, И3 |  | 1 |
| 19. Сарненська ДПІ ГУ ДПС у Рівненській області, м. Сарни, вул. Широка, 18. |
| № п/п | Назва | Один. виміру | Тип, марка приладу | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пристрій, за перший шлейф (р1) | пристрій | МАКС - 8022 | 1 |
| 2 | Пристрій сигнальнозвуковий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 1 |
| 3 | Пристрій сигнальносвітловий (р1) | пристрій | ОПОК 4-1, ОПОК 4-2, ОПОК - 401-2, (Цикада 2), ОПОК-401-3, Цикада 3, ОПО 201-1,ОПО 201-2, УС-1, УС-3, Варта, Гном і т.п. | 4 |
| 4 | Шлейф з автоматичними і ручними пожежними, охоронними сповіщувачами багаторазової дії ИТМ,ДИМК,ДМК, СПД, СМК, ДЄК, УКД-1М і їм подібні (р1) | 10 сповіщувачів | АТИМ, МДПИ-028, ИП 101-2, ИП 105-3, ИП 105-4, Вібратор 1-3, ИПР всіх типів | 0,4 |
| 5 | Шлейф з димовими (полум’я, комбінованими) сповіщувачами (р1) | 10 сповіщувачів | ДИП-3, СПД, ИДФ-1м, РИД-6м, ФЄА-1к, РПИ-Д-110 | 4,2 |
| 6 | З’єднувальна лінія: провід однопарний | 10 м. |  | 9 |
| 7 | З’єднувальна лінія: кабель десятипарний | 10 м. |  | 1 |
| 8 | Вимірювання електричного опору шлейфу сигналізації, опору ізоляції електричних ланцюгів | 1 вимір |  | 7 |
| 9 | Блок живлення автоматики і заряду (р1) | БП-12/24, И3 |  | 1 |