ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

ДК 021:2015 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

НК 024:2023 38671-  Стерилізатор паровий.

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

| № | Найменування обладнання | Кількість, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стерилізатор паровий SUPERIOR B23 (або еквівалент) | 1 |

МЕДИКО - ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

(код НК 024:2023 38671-  Стерилізатор паровий)

Стерилізатор паровий SUPERIOR B23 (або еквівалент)

| Параметри та вимоги | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту |
| --- | --- |
| Функція створення попереднього вакууму та вакуумної сушки |  |
| Можливість стерилізувати будь-які форми медичних виробів і матеріалів - масивні, порожнисті, пористі, цільні, неупаковані або упаковані в індивідуальну чи подвійну упаковку будь-якого виду |  |
| Повинен бути B-класу |  |
| Інтелектуальна система самоперевірки, яка попереджує про проведення технічного обслуговування |  |
| Більше 10-ти програм стерилізації |  |
| Наявність датчика контролю якості води |  |
| Електронне блокування дверей |  |
| Функція автоматичного зливу води в каналізацію або зовнішній резервуар |  |
| LCD-дисплей для відображення інформації про стерилізаційні цикли, помилки і необхідність технічного обслуговування |  |
| Вбудований принтер |  |
| Система зворотного осмосу ROSI |  |
| Двократне фракційне вакуумування |  |
| Вбудований USB порт |  |
| Інтегрований паровий генератор |  |
| Наявність програм Bowie&Dick, НеІіх, Вакуум |  |
| Наявність MTS системи тестування пам'яті |  |
| Стерилізаційна камера з нержавіючої сталі |  |
| Функція EXTRA DRY |  |
| Функція ECON |  |
| Функція START DELAY |  |
| Наявність системи економного режиму живлення |  |
| Робоча температура не менше 140°С |  |
| Загальні розміри Ш 550 х B 400 х Д 690 мм |  |
| Потужність не менше 2400 Вт |  |
| Об’єм камери не менше 23 л |  |
| Матеріал сталь AISI 304 або/та 316/S235JR |  |
| Максимальна вага з порожніми ємностями не менше 52 кг |  |
| Рівень шуму на відстані в 1 м не більше 53,6 дБА |  |
| Максимальна теплопередача 9.00 мДж (2150 кКал/год) |  |
| Максимальний робочий тиск 2,5 бар |  |
| Розміри стерилізаційної камери Ø 236 мм х Д 530 мм |  |
| Ємність для чистої води не менше 4 л |  |
| Ємність для брудної води не менше 4 л |  |
| Діаметр бактеріального фільтру не більше 56 мм |  |

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції надає:

- Технічну специфікацію, складено учасником згідно з Таблицею;

- Керівництво з викристня україниькою мовою;

- Декларацію або сертифікат відповідності технічному регламенту медичних виробів;

- Оригінали/копії інструкції	або технічного опису, що підтверджують відповідність наданих пропозицій за медико-технічними характеристиками;

- Витяг чи виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- Свідоцтво платника податку;

- Оригінали або копії гарантійного листа від виробника (представництва, філії виробника - якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дитриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих товарів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер індетифікатора закупівлі;

- Усі товари повинні бути сертифіковані та зареєстровані в установленому порядку в Україну;

- На всіх товарах повинні бути зазначені дата виробництва та дата закінчення встановленого терміну придатності;

- Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців

- Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату)

- Наявність післягарантійного обслуговування.

- Еквівалентом (аналогом) товару в розумінні даної тендерної документації є товар, стандартні характеристики якого абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі. Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. (У разі надання еквіваленту товару, учасник надає документи, які підтверджують повну відповідність товару).

Запропоновані учасником товари обов’язково повинні відповідати усім наведеним вище вимогам та технічним характеристикам. Тендерна пропозиція, що не відповідає медико-технічним вимогам, буде відхилена як невідповідна вимогам тендерної документації.

Таблиця 1

| № з/п | Найменування товару | Од. виміру | Кількість | Технічні характеристики товару | Виробник товару* | Країна походження товару** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).

** Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.