Додаток № 3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ):

Послуги з оренди екскаватора – навантажувача

## (ДК 021:2015: 45520000-8	Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт)

- Загальні положення:

Оренда екскаватора-навантажувача для виконання ремонтно-будівельних робіт на теплових мережах і об'єкта теплопостачання КПТМ "Криворіжтепломережа".

2. Місце виконання робіт:

Виробничі об’єкти КПТМ "Криворіжтепломережа", які розташовані м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область.

3. Термін надання послуг:

Надання послуг – 90 днів на протязі 2024 року.

Робочий час з 08.00 – 17.00 згідно заявки, включаючи вихідні та святкові дні.

4. Вимоги до транспортних засобів:

| Техніка | Технічні характеристики |
| --- | --- |
| Екскаватор - навантажувач | Тип рукояті екскаватора-телескопічна. Максимальна глибина копання екскаватор, не менше – 5800 мм. Максимальний виліт ковша від осі заднього моста, не менше – 8100 мм. Максимальна висота завантаження по стандартним нормам (при закритому ковші) не менше – 4700 мм. Тип управління зворотною лопатою – важільне. Кліренс, не менше – 380 мм. Колісна база, не менше – 2180 мм. Габаритна ширина, не менше – 2280 мм. Номінальна місткість ковша екскаватора, не менше – 0,2 м3. |

5. Порядок надання послуг:

5.1. Виконавець зобов’язується розпочати надання послуг негайно, а саме протягом 1 робочого дня з моменту отримання замовлення від Замовника на електрону адресу Виконавця із зазначенням найменування спецтехніки, бажаної кількості годин роботи та надавати їх щоденно до моменту отримання письмового повідомлення Замовника про припинення надання послуг.

5.2. Виконавець надає послуги техніки в технічно справному стані, заправка ПММ за рахунок Виконавця.

5.3. Документ для визначення кількості відпрацьованого часу техніки є шляхові листи та акт наданих послуг, підписаний представниками Виконавця і Замовника. Шляхові листи та акт наданих послуг готує Виконавець і передає на підпис Замовнику. Замовник зобов’язаний підписати акт на протязі 3-х (трьох) робочих днів з моменту отримання або в той самий строк надати мотивовану відмову від його підписання.

5.4. Виконавець відповідає за дотриманням правил дорожнього руху, правил охорони праці та пожежної безпеки підпорядкованими йому працівниками під час надання послуг, передбачених даним договором.

5.5. Вартість мотогодин роботи техніки обліковується з моменту прибуття на об’єкт.

6. Вимоги до надання послуг, якість надання послуг:

6.1.Замовник:

Надає повну інформацію про вид послуг, час початку, місце проведення, об’єм послуги.

Гарантує замовлення екскаватор - навантажувача не менше ніж на 1 зміну, що складає з розрахунку 8 робочих годин на добу.

Замовлення Замовника надсилається Виконавцю до 16.00 години дня, що передує дню надання послуг.

У випадку, коли термін виконання робіт перевищує один день виконання робіт Замовник надає уточнюючу заявку, де вказує об’єкт надання послуг, час роботи техніки на наступний день до   16-00 години.

6.3. Виконавець:

Надає повну інформацію про стан замовлених транспортних засобів, чим підтверджує готовність надати послуги, розуміє їх важливість для Замовника і готовий відповідати за якість послуги;

Несе відповідальність з дотримання Правил дорожнього руху, правил охорони праці, пожежної безпеки та інших нормативних актів України;

Відповідає за безпеку своїх працівників при знаходженні ТЗ в дорозі від місця дислокації до місця виконання робіт і назад, а також при ремонті ТЗ на об'єкті Замовника силами працівників Виконавця;

Несе відповідальність за несвоєчасне виконання заявки Замовника;

Контролює швидкість та реальний пробіг транспортних засобів;

Контролює витрати та заправку транспортних засобів власними паливно-мастильними матеріалами;

Контролює проходження встановлених зон у заданий період часу;

Контролює початок та закінчення роботи транспортних засобів;

На вимогу Замовника надає будь-які звіти про хід виконання замовлення;

7. Вимоги до надання гарантії:

На час надання послуг Виконавець гарантує забезпечення транспортними засобами відповідно до умов та строків укладеного Договору.

8. Якість послуги:

8.1. Послуга вважається виконаною, за умов відсутності у сторін претензій, зауважень до кількості та якості вантажу, часу виконання, правильності і достовірності оформленої супровідної документації.

8.2. Якість наданих послуг повинна відповідати діючим нормативним документам, передбачених чинним законодавством України, до послуг такого виду, а також умовам Договору.

8.3. Послуги надаються Замовнику за вимогою, в тому числі в вихідні і святкові дні без збільшення вартості послуг.

9. Особливі вимоги:

9.1. Виконавець, після виконання заявки, повинен надати Замовнику звіти про надані послуги (акти наданих послуг, товаро - транспортні накладні, шляхові листи, талони замовника), які включають об’єм, кількість, час, ідентифікують ТЗ та уповноважену особу, яка надавала (від Виконавця) та приймала послуги (від Замовника) відповідно до діючого законодавства України.

9.2. При необхідності Замовник, при обґрунтованій потребі, має право вимагати інші документи.

9.3. Оплата Послуг проводиться згідно рахунку на послугу протягом 30 робочих днів з моменту підпису Акту надання послуг.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ УМОВ В ЧАСТИНІ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ  ХАРАКТЕРИСТИК  ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

- Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, виданий згідно з Порядком
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 року (повинен бути чинним протягом строку виконання робіт).

- Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, видану згідно з Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 року (повинен бути чинним протягом строку виконання робіт).

3. Свідоцтво про державну реєстрацію транспортного засобу з двох сторін.

4. Паспорт транспортного засобу.

5. Копію посвідчення машиніста.

6. Довідку про місце базування транспортних засобів в довільній формі.

Примітки:

а) учасники не надають документи, які не передбачені при здійсненні діяльності чинним законодавством;

б) у разі якщо тендерною документацією вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності Учасника, він надає довідку або лист-роз’яснення у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують;

в) відповідальність за достовірність і зміст довідок, листів-роз’яснень, інформації тощо, складених в довільній формі, несуть Учасники;

г) всі документи, що складаються Учасником (форми, довідки, листи-роз’яснення, інформація тощо) мають бути оригіналами, містити посаду, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника, крім надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

д) в разі надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель документи надаються із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

е) на всіх копіях документів (крім оригіналів документів, які видаються сторонніми організаціями, та нотаріально завірених копій), що подаються в окремих файлах у складі тендерної пропозиції, повинно бути зазначено «Згідно з оригіналом», посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника та дата засвідчення копії;

є) у разі перенесення дати розкриття тендерних пропозицій зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття, зазначену в оголошенні про проведення торгів.