Додаток 3

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 1. Підготовчі роботи |  |  |  |
| 1 | Влаштування тимчасової горизонтальної захисної огорожі з профнастилу | м2 | 192 |  |
| 2 | Профнастил для забора ПС-20, товщина 0,40 мм | м2 | 84,48 |  |
| 3 | Саморез для профнастила 4,8х55 RAL 8017 | т | 0,0288 |  |
| 4 | Монтаж cтійок для огорожі | т | 0,429 |  |
| 5 | Стійки з труби 60х30 мм | м | 44,8 |  |
| 6 | (Демонтаж) тимчасової горизонтальної захисної огорожі з профнастилу | м2 | 192 |  |
| 7 | (Демонтаж) cтійок для огорожі | т | 0,429 |  |
| 8 | Звалювання вручну в міських умовах сухостійних дерев твердих листяних порід висотою понад 3 м, діаметр стовбура понад 40 см до 50 см | м3 | 2,85 |  |
| 9 | Звалювання вручну в міських умовах сухостійних дерев м'яких листяних порід висотою понад 3 м, діаметр стовбура до 20 см | м3 | 7,15 |  |
| 10 | Корчування вручну в міських умовах пнів ялини, ялиці, діаметр пня понад 30 см до 50 см | шт | 3 |  |
| 11 | Корчування вручну в міських умовах пнів ялини, ялиці, діаметр пня до 30 см | шт | 10 |  |
| 12 | Навантаження сміття вручну | т | 6,5 |  |
| 13 | Перевезення сміття до 15 км | т | 6,5 |  |
|  | Тимчасова дорога |  |  |  |
| 14 | Розбирання бортових каменів | м | 24 |  |
| 15 | (Демонтаж) покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 36 |  |
| 16 | Улаштування одношарових основ товщиною 10 см з шлаків | м2 | 352 |  |
| 17 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-25-1 (до 5см) | м2 | 352 |  |
| 18 | Навантаження будівельного сміття на автомобілі- самоскиди з ковшом місткістю 1,6 [1,25-1,6] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 52,8 |  |
| 19 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 15 км | т | 73,92 |  |
| 20 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] минулого використання | м2 | 36 |  |
| 21 | Плитка ФЕМ б/у | м2 | 36,36 |  |
| 22 | Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу | м | 16 |  |
| 23 | Камені бетонні бортові 500х200х60 (б/у) | шт | 32 |  |
| 24 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 8 |  |
| 25 | Камені бетонні бортові L=1м (б/у) | шт | 8 |  |
|  | Укриття комунікацій |  |  |  |
| 26 | Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 | м3 | 1,44 |  |
| 27 | Плити покриття залізобетонні 1,5х3,0х0,16м (Б/У) | шт | 1 |  |
| 28 | Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 | м3 | 1,44 |  |
|  | Пандус для демонтажа |  |  |  |
| 29 | Улаштування пандуса з ЩПС за допомогаю екскаватора з ковшом місткістю 1,6 [1,25-1,6] м3, група ґрунтів 3 | м3 | 2022 |  |
| 30 | Піщано-щебенева суміш, розмір зерен від 0 до 70 мм | м3 | 2224,2 |  |
| 31 | Переміщення пандуса з ЩПС на 15 метрів за допомогаю екскаватора з ковшом місткістю 1,6 [1,25-1,6] м3, група ґрунтів 3 | м3 | 2022 |  |
| 32 | Розбирання пандуса з ЩПС за допомогаю екскаватора з навантаженням на автомобілі-самоскиди з ковшом місткістю 1,6 [1,25-1,6] м3, група ґрунтів 3 | м3 | 2022 |  |
| 33 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 15 км | т | 3639,6 |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 34 | Руйнування плит перекриття гідромолотом, енергія одиничного удару до 3,0 кДж | м3 | 232 |  |
| 35 | Руйнування стінових панелей гідромолотом, енергія одиничного удару до 3,0 кДж | м3 | 361 |  |
| 36 | Руйнування внутрішніх стін гідромолотом, енергія одиничного удару до 3,0 кДж | м3 | 273,3 |  |
| 37 | Подрібнення залізобетоних панелей у роторній дробарці до 40 мм | м3 | 866,3 |  |
| 38 | Навантаження демонтованих конструкцій на автомобілі- самоскиди з ковшом місткістю 1,6 [1,25-1,6] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 966,3 |  |
| 39 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 15 км | т | 2055,86 |  |

Матеріал після демонтажу повинен бути подріблений до фракції 0…50 мм з відділеням металу.

Учасники під час виконання договору повинні враховувати заходи щодо захисту довкілля та дотримуватися положень чинних нормативно-правових актів у галузі охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки (інформація про це подається учасником у вигляді довідки у довільній формі за підписом уповноваженої особи).

Також Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати документ, який засвідчує наявність чинних зобов’язань, укладених у письмовому вигляді, між учасником та іншим суб’єктом господарювання (комунальним підприємством або органом місцевого самоврядування (у чиєму відомстві знаходиться сміттєзвалище) або підприємство, яке має документально підтверджене право використовувати сміттєзвалище за призначенням, щодо вивезення (або утилізації, або захоронення, або розміщення, або поводження) твердих побутових та/або виробничих (будівельних) відходів (або сміття (в т.ч. будівельного)). Кінцевий строк дії таких зоюов’язань повинен дорівнювати або бути більшим ніж термін надання послуг.