Додаток №3

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

до предмету закупівлі :

Урни та контейнери

(код згідно ДК 021:2015:34928480-6 Контейнери та урни для відходів і сміття)

| Контейнери металевий для збору твердих побутових та виробничих відходів - 21 штук |
| --- |
| № | Технічні вимоги | Інформація про товар, що пропонується Учасником* |
|  | Об'єм 750 літрів. Контейнер повинен бути стійкій до корозії, УФ випромінюванню |  |
|  | Дно контейнера, та всі стінки контейнера повинні мати ребра жорсткості. Товщина стінок не менше 2,0мм. Зливний отвір у днище. Повинна бути прикріплена металева таблиця для нанесення логотипу замовника - розміром - 50*40см. |  |
|  | Контейнер повинен мати на корпусі не менше 2-х ( не знімних) ручок для зручного пересування |  |
|  | Без коліс |  |
|  | Номінальна вантажопідйомність не менше 400 кг. |  |
|  | Контейнер повинен бути підсилений кутниками для розвантаження сміттєвозом з боковим завантаженням. |  |
|  | Розміри контейнера: Висота мм 1000м2 Ширина мм приблизно вершня частина 980*980 Ширина мм приблизно нижньої частина 800*800 Обєм – 0,75 куб.м. |  |
|  | Стан - новий. Колір сірий |  |
|  | Рік виготовлення – не раніше 2024рік. |  |
|  | Гарантія не менше 12 місяців з моменту поставки. |  |
| Металевий контейнер- сітка для збору пластику -3 штук |
| № | Технічні вимоги | Інформація про товар, що пропонується Учасником* |
|  | Об'єм 1 м.куб. Контейнер повинен бути стійкій до корозії, УФ випромінюванню |  |
|  | Товщина сітки не менше 3,0мм. Розмір ячійки не менше – 35*35мм |  |
|  | Власна вага контейнера не більше 50 кг. |  |
|  | Контейнер повинен бути обладнаний запором, та петлями для навісного замка. В верхній частині отвори для вкидання пластику. Повинна бути прикріплена металева таблиця для нанесення логотипу замовника - розміром - 50*40см. |  |
|  | Розміри контейнера не більше: 1020*700*1040 |  |
|  | Стан - новий. Колір жовтий. |  |
|  | Рік виготовлення – не раніше 2024рік. |  |
|  | Гарантія не менше 12 місяців з моменту поставки. |  |

| Металевий контейнер- сітка для збору скла -3 штук |
| --- |
| № | Технічні вимоги | Інформація про товар, що пропонується Учасником* |
|  | Об'єм 1 м.куб. Контейнер повинен бути стійкій до корозії, УФ випромінюванню |  |
|  | Товщина сітки не менше 3,0мм. Розмір ячійки не менше – 35*35мм |  |
|  | Власна вага контейнера не більше 50 кг. |  |
|  | Контейнер повинен бути обладнаний запором, та петлями для навісного замка. В верхній частині отвори для вкидання пластику. Днище контейнера металеве – товщина 2 мм. Нижні бокові частини зашиті металом – товщина – 2 мм., висота – 200 мм по периметру. Повинна бути прикріплена металева таблиця для нанесення логотипу замовника - розміром - 50*40см. |  |
|  | Розміри контейнера не більше: 1020*700*1040 |  |
|  | Стан - новий. Колір зелений. |  |
|  | Рік виготовлення – не раніше 2024рік. |  |
|  | Гарантія не менше 12 місяців з моменту поставки. |  |

У разі, якщо дані Технічні вимоги містять посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, джерело його походження або виробника, то вважається, що Технічні вимоги містять вираз «або еквівалент»

У місцях, де у технічних характеристиках предмета закупівлі містяться посилання на ТУ, допускається предмет закупівлі з технічними характеристиками не гіршими, ніж ті, які зазначені у таких ТУ.

*Учасник повинен вказати конкретні технічні характеристики запропонованого товару, які відповідають вимогам Замовника без виразів «не менше»/ «не більше», «має бути», «повинен» тощо). У разі надання пропозиції на еквівалент предмету закупівлі Учасник повинен вказати технічні характеристики запропонованого еквіваленту з обов′язковим відображенням характеристик у порівняльній таблиці. Всі технічні характеристики запропонованого товару повинні бути не гірші*, ніж у замовленому товарі.

Гірший товар (товар гіршої якості) – товар, технічні і якісні характеристики якого є меншими, більшими, значно відрізняються в бік погіршення: не співпадає кількість, вага, невідповідні розміри, інша конструкція, нема антикорозійного захисту ,відсутність ребер жорсткості на всіх стінках, днищі, кришці ,інший колір, менша товщина стінок, інший розмір отворів для збирання вторинної сировини та їх розташування.

Не гірше вважаються будь-які технічні характеристики товару, які не зазначені Замовником у цьому Додатку як «гірший товар»*, тобто не є гіршими технічними характеристиками.

Для підтвердження технічних характеристик запропонованого товару у складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати Замовнику:

- Фотографії товару, який пропонує учасник в рамках даної закупівлі (кольорові, повинні бути належного рівня якості), які повно і чітко відображають товар, який відповідає всім технічним вимогам встановленим у Таблиці 1 цього Додатку та інформації, яка зазначена у паспорті на товар: повний загальний вид; детальні фотографії: дно контейнера, опор коліс із додатковими підсилювачами,  ребр жорсткості на стінках та днище , ручок, захватів для розвантаження, назви виробника, номінальний об’єм та навантаження, отворів для збирання вторинної сировини.

Паспорт виробника, який підтверджує відповідність товару усім технічним вимогам, визначеним у Таблиці 1 цього Додатку (та відповідає відомостям з офіційного сайту виробника). Наявні сертифікати та висновки щодо запропонованого товару які підтверджують технічні та якісні характеристики товару.

Умови поставки: строк поставки становить протягом 15 календарних днів з дати укладення сторонами Договору.

Вимоги щодо гарантії:

Гарантія згідно гарантійного строку заводу-виробника.

Поставка товару здійснюється за рахунок постачальника.

| ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ |
| --- |
| 1 | Тендерна пропозиція учасника враховує всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування, сплату податків (інших обов’язкових платежів, зборів), пакування та інших витрат що пов’язані з предметом закупівлі |
| 2 | Постачальник забезпечує передпродажну підготовку, введення техніки в експлуатацію та навчання не менше двох працівників Замовника (за адресою постачання товару ), дані послуги входять у загальну вартість Товару |
| 3 | Постачальник здійснює технічний нагляд, гарантійне обслуговування товару на протязі гарантійного терміну експлуатації. Надати відповідну Довідку в складі тендерної пропозиції. |
| 4 | - Товар має бути таким, що не перебував до моменту відвантаження Замовнику в експлуатації за своїм функціональним призначенням; - Товар має бути у зібраному і справному стані; - Товар має бути без механічних пошкоджень і слідів корозії. |
| 5 | Учасник додатково надає складі пропозиції: лист в довільній формі з зазначенням інформації щодо найменування виробника товару та країни його походження; лист в довільній формі про те, що Учасник гарантує, що товар є новим, не раніше 2024 року виробництва, в стандартному заводському виконанні, не знаходився в експлуатації, та не порушено терміни та умови його зберігання; гарантійний лист про те, що товар не перебуває під забороною, арештом, не є предметом договорів-оренди, застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України; технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля на що, Учасник надає підписаний уповноваженою особою лист в довільній формі про згоду застосувати заходи із захисту довкілля |