Перелік змін, що вноситься до тендерної документації

На підставі пункту 54 Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, Замовником були внесені зміни в тендерну документацію на закупівлю: Контейнери для ТПВ металеві оцинковані 1,1 м3, код ДК 021:2015 - 44610000-9 - Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску, ідентифікатор закупівлі UA-2023-10-06-0027646-a, а саме в Додаток 2 ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ в розділ 2. Технічні параметри.

Внесені зміни відображені в порівняльній таблиці:

| Попередня редакція | Нова редакція з урахуванням внесених змін |
| --- | --- |
| 2.7. Для захисту від проникнення опадів і травмування рук, рухома кришка з пружинним механізмом та фіксатором в двох положеннях, має бути обладнана гумовою прокладкою. | 2.7. Для захисту від проникнення опадів і травмування рук, рухома кришка з пружинним механізмом має бути обладнана гумовою прокладкою. |
| 2.11. По периметру верхньої частини контейнер має бути обладнаний рамою з труби квадратного перетину не менше 20 на 2 мм, поверху передньої та задньої стінки приварена металева труба 27*2мм для забезпечення жорсткості та міцності конструкції. | 2.11. По периметру верхньої частини контейнер має бути обладнаний рамою з труби квадратного перетину не менше 20 на 2 мм, поверху передньої та задньої стінки приварена металева труба не менше 27*2мм та не більше 29*2мм для забезпечення жорсткості та міцності конструкції. |
| 2.17. Габарити (ШхВхГ) 1370х1470х1115 мм Допустиме відхилення + 3% | 2.17. Габарити (ШхВхГ) 1370х1470х1115 мм Допустиме відхилення + 5% |