Додаток № 2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

# Предмет закупівлі: Легковий автомобіль «CHERY TIGGO 2 PRO» або еквівалент «ДК 021:2015: 34110000-1 «Легкові автомобілі»»

# 1. Товар повинен бути новим, не раніше 2023 року виготовлення.

# 2. Термін гарантії на Товар – не менше 3 років або 100000 км. пробігу (в залежності від того, що настане раніше).

# 3. При поставці товару в учасника повинні бути наявні документи, передбачені чинним законодавством України, які підтверджують відповідні якісні характеристики товару                                     (сертифікати відповідності, паспорти якості тощо).

# 4. Учасник гарантує, що предмет закупівлі (продукція, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

# 5. Необхідно зазначати країну походження предмету закупівлі.

# 6. Учасник зазначає повну назву товару, що пропонується ним у складі тендерної пропозиції.

# Кількість автомобілів – 1 шт.

# Загальна характеристика та мінімальна комплектація легкового автомобіля:

| Тип кузова | універсал |
| --- | --- |
| Рік виготовлення | не раніше 2023 |
| Пробіг | до 40 км. |
| Об’єм двигуна | не більше 2000 см3 |
| Кліренс, мм | Не менше 175 |
| Кузов |
| Кількість дверей | 5 |
| Кількість місць | не менше 5 |
| Двигун |
| Потужність, к.с./об.хв | не менше 100 (80kW) / 6000 |
| Клас токсичності | Не менше Євро-5 |
| Безпека |
| ABS+EBD - антиблокувальна система гальм з розподілом гальмівних зусиль | Обов’язкова наявність |
| ABS (Антиблокувальна система гальм) або аналог | Обов’язкова наявність |
| EBA (Система допомоги при екстреному гальмуванні) + EBD (електронна система розподілу гальмівних зусиль) або аналог | Обов’язкова наявність |
| Фронтальні подушки безпеки водія та пасажира | Обов’язкова наявність |
| Штатна протиугінна сигналізація | Обов’язкова наявність |
| Зовнішні дзеркала з електричним регулюванням та підігрівом | + |
| Комфорт |
| Центральний замок з дистанційним керуванням | Обов’язкова наявність |
| Інформаційний дисплей водія, бортовий комп'ютер | + |
| Світодіодні (LED) ходові вогні | + |
| Задня протитуманна фара | + |
| Кондиціонер (або аналог) | + |
| Передні та задні електричні склопідйомники | + |
| Регулювання кермової колонки по висоті | + |
| Камера заднього виду з проекцією на дисплей | Обов’язкова наявність |
| Система допомоги при паркуванні (задній парк-тронік) | Обов’язкова наявність |
| Підсилювач керма | + |
| Запасне колесо | + |
| Ємність паливного баку, л. | Не менше 50л. |
| Сидіння |
| Гарантія на автомобіль | Не менше 5 років або 150 000 км пробігу |

# Даний додаток обов’язково подається Учасником у складі тендерної  пропозиції.

# Уповноважена особа		         _______________ 	     ______________________

# М.П.		     	                    (підпис)	                                   (ініціали та прізвище