Додаток 3

до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Великовантажні мототранспортні засоби за кодом ДК 021:2015 - 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби,

сміттєвоз із заднім завантаженням на шасі МАЗ-6312С3-589-010 (або еквівалент)

| № з/п | Вимоги замовника | Підтвердження вимог Учасником |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Загальні положення |
| 1.1 | Обсяг закупівлі – 1 шт. |  |
| 1.2 | Обладнання повинно бути нове, в стандартному заводському виконанні, випуску не раніше 2021 року. |  |
| 1.3 | Автомобіль сміттєвоз із заднім завантаженням МАЗ-6312С3-589-010 (або еквівалент) призначений для механізованого та ручного завантаження, ущільнення, транспортування та вивантаження твердих побутових відходів. |  |
| 2. Технічні параметри |
| 2.1 | Колісна формула повинна бути 6х4. |  |
| 2.2 | Для збільшення об’єму ТПВ при завантажені та перевезення за один рейс та досягнення максимального економічного ефекту повна маса сміттєвоза повинна бути не менше 26 500 кг. |  |
| 2.3 | Для зменшення витрат пального та зниження забруднення навколишнього середовища, двигун повинен бути дизельним, мати потужність не більше 280 к.с. та відповідати екологічному стандарту не нижче ЄВРО-5. |  |
| 2.4 | Коробка передач повинна бути механічною, кількість передач не менше 9. |  |
| 2.5 | Кабіна сміттєвоза повинна бути безкапотного типу. |  |
| 2.6 | Обов’язкова наявність антиблокувальної системи (ABS). |  |
| 2.7 | Ємкість бункеру для відходів не менше 22,0 м3 |  |
| 2.8 | Коеффіцієнт ущільнення сміття повинен бути не менше 1:6. |  |
| 2.9 | Вантажопідйомність механізму завантаження, кг., не більше 700 |  |
| 2.10 | Маса завантажуваних відходів сміттєвоза повинна бути не менше 11120 кг. |  |
| 2.11 | Тип завантаження – заднє. |  |
| 2.12 | Перевертач контейнерів повинен забезпечувати роботу з євроконтейнерами від 0,06 м. куб до 1,1 м куб. (DIN 840-1, DIN 840-3). |  |
| 2.13 | Ущільнення твердих побутових відходів повинно здійснюватись за допомогою пресувальної плити. |  |
| 2.14 | Вивантаження повинно здійснюватись за допомогою виштовхувальної плити. |  |
| 2.15 | Пульт повинен бути обладнаний кнопкою аварійної зупинки механізму сміттєвозу. |  |
| 2.16 | Управлінням підйомом – опусканням заднього борту і руху виштовхувальної плити повинно здійснюватись в ручному режимі з пульта. |  |
| 2.17 | Для зручності роботи у нічний час повинно бути встановлено додатковий фара- шукач для освітлення робочої зони. |  |
| 2.18 | Товар повинен бути новим та таким, що раніше не використовувався. Сміттєвоз має бути укомлектований ЗІП, який включає: аптечку, знак аварійної зупинки, набір ключів, вогнегасник, домкрат, автомобільний трос. |  |
| 2.19 | Керування робочими органами і системами обладнання та снігоочисного відвалу повинно здійснюватися дистанційно, з кабіни водія. |  |
| 2.20 | Кузов має бути прямокутно-еліптичної форми та виготовлений зі сталі еквівалента 10 ХСНД товщиною не менше 4 мм. |  |
| 2.21 | Об’єм ковша (приймального бункера) 2,0 м3 та повинен бути виготовлений з високоякісної сталі еквівалент RAEX400 товщиною 6 мм та мати можливість механізованого і ручного завантаження приймального бункеру. Також має бути об'ємною зварною конструкцією, посиленою гнутим профілем. Кріпиться до кузова шарнірно у верхній частині кузова. Фіксація в опущеному положенні автоматично, замками. Підіймається двома плунжерними циліндрами з фіксацією в піднятому положенні гідрозамком. |  |
| 2.22 | Механізм пресування працює в автоматичному, напівавтоматичному і ручному режимах. Система пресування і завантаження управляється 4-ма гідроциліндрами двосторонньої дії і складається з плит, що здійснюють поворотно-поступальну ходу для здійснення функцій завантаження і пресування. Управління плитами пресуючого механізму електрогідравлічне, здійснюється в автоматичному, напівавтоматичному або ручному режимі з пульта. На пульті є кнопка аварійної зупинки механізму сміттєвозу, а також рукоятки управління перекидачем контейнерів. Управлінням підйомом – опусканням заднього борту і руху виштовхуючої плити здійснюється в ручному режимі з пульта в передній частині кузова. |  |
| 3.Організаційні вимоги |
| 3.1 | Учасник забезпечує передпродажну підготовку та навчання обслуговуючого персоналу на території заводу виробника (вартість цих робіт враховується в ціну пропозиції учасника). |  |
| 3.2 | Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції: - копію витягу з ТУ (1-2 стор. зареєстрованих технічних умов в Мінекономрозвитку України) на виробництво сміттєвозів завірену печаткою заводу виробника та підписом та печаткою Учасника; - підтвердження поставки якісного та комплектного товару в строки, визначені тендерною документацією(у разі обрання учасника переможцем торгів та укладення договору) – оригінал листа від заводу-виробника сміттєвоза в Україні; - зображення (проспект) та детальні технічні характеристики та опис техніки. |  |
| 3.3 | Гарантійний термін на машину не менше 1 року. |  |
| 3.4 | Учасник забезпечує здійснення технічного нагляду, гарантійного та сервісного обслуговування техніки на протязі гарантійного терміну експлуатації. |  |

Інші вимоги

- Учасники процедури закупівлі підтверджують відповідність пропозиції  учасника технічним, якісним, кількісним характеристикам згідно з даною інструкцією та за формою, що наведена у цьому Додатку  (таблиця заповнюється учасником в стовбці «Підтвердження вимог учасником», де потрібно зазначити «Підтверджено» або «Не підтверджено»).

Учасник торгів погоджується, що в разі, якщо ним була надана недостовірна інформація, щодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника, його пропозиція буде відхилена.

Якщо пропозиція торгів учасника не відповідає Технічним вимогам документації торгів, то пропозиція буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.

Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника чи уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.