|  | Додаток 2 |
| --- | --- |
| ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ) |

«Капітальний ремонт будівлі дитячого відділення (літ. «3-2») КНП СМР «СКВИРСЬКА ЦМЛ» по вул. Київська, 12 в м. Сквира, Білоцерківського району, Київської області ( система пожежної сигналізації та система керування евакуюванням, вогнезахист дерев’яних конструкцій покрівлі)»

Перелік обладнання, матеріалів, устаткування та робіт, що необхідні для виконання робіт, які є предметом закупівлі вказані в Специфікації та Дефектних актів (крім вогнезахисного розчину*), що завантажені окремими файлами.

* Кількість витрат вогнезахисного розчину для вогнезахисту дерев’яних конструкцій покрівлі визначається учасником процедури закупівлі під час складання кошторисного розрахунку.

Оброблення дерев’яних конструкцій повинно бути виконано, згідно проекту, що є в наявності у Замовника, а саме вогнезахисним розчином «АРГУСПРОФІ», або еквівалентом з терміном збереження вогнезахисної ефективності не менше 3 років

Площа вогнезахисного обробляння дерев’яних конструкцій:

| № | Назва об’єкту | Площа обробки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дитяче відділення (літ. «3-2») КНП СМР «СКВИРСЬКА ЦМЛ» по вул. Київська, 12 в м. Сквира, Білоцерківського району, Київської області | 791,3 м2 |

Для підтвердження якості робіт  Учасник повинен надати завірені належним чином копії наступних документів:

- сертифiкат ДСТУ 8965:2019 «Ситеми управління пожежною  безпекою об`єкта захисту. Загальні положення», виданий органом сертифікації щодо учасника або субпідрядної організації, та містить інформацію стосовно встановлення пожежної сигналізації, вогнезахисту  (просочування);

- сертифiкат ISO 28000:2007 Ситеми управління безпекою ланцюга постачання. Вимоги (ДСТУ ISO 28000:2008 (ISO 28000:2007, IDT), виданий на iм'я Учасника та містить інформацію стосовно монтажу пожежної сигналізації, вогнезахистного просочування (поверхневого);

- сертифiкат SA 8000:2014, виданий органом сертифікації щодо учасника або субпідрядної організації, та містить інформацію стосовно встановлення пожежної сигналізації, вогнезахисту  (просочування);

- -	сертифікат ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2021  (CEN/TS 54-14:2018, IDT) «Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування та технічного обслуговування», виданий органом сертифікації щодо учасника або субпідрядної організації, та містить інформацію стосовно встановлення пожежної сигналізації, вогнезахисту  (просочування);

- сертифікат ДСТУ ISO 16732-1:2018 (ISO 16732-1:2012, IDT) « Інжинiринг пожежної безпеки. Оцінювання пожежного ризику. Частина 1. Загальні положення»,  виданий органом сертифікації щодо учасника або субпідрядної організації, та містить інформацію стосовно встановлення пожежної сигналізації, вогнезахисту  (просочування);

- сертифікат  ДСТУ ISO 50001:2020 (ISO 50001:2018,IDT) «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанови щодо використання», виданий на iм'я Учасника та містить інформацію стосовно монтажу пожежної сигналізації, вогнезахистного просочування (поверхневого);

- Сертифікат ДСТУ ISO 45001:2019 «Системи управління  охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування», виданий органом сертифікації, акредитованим НААУ. Такий сертифікат повинен бути виданий на iм'я Учасника та містити інформацію стосовно монтажу пожежної сигналізації, вогнезахистного просочування (поверхневого);

- Сертифікат ДСТУ ISO 14001:2015  «Системи екологічного управління. Вимоги на настанови щодо застосування», виданий органом сертифікації, акредитованим НААУ.  Такий сертифікат повинен бути виданий на iм'я Учасника та містити інформацію стосовно монтажу пожежної сигналізації, вогнезахистного просочування (поверхневого);

- Сертифікат ДСТУ EN ISO 9001:2018  (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»), виданий органом сертифікації, акредитованим НААУ. Такий сертифікат повинен бути виданий на iм'я Учасника та містити інформацію стосовно монтажу пожежної сигналізації, вогнезахистного просочування (поверхневого).

- розрахунки ціни пропозиції мають бути підтверджені наступними документами у складі тендерної пропозиції: твердої договірної ціни, локальних кошторисів, які повинні бути складені  із застосуванням: програмного комплексу АВК-5 або в іншому аналогічному програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації, завірена підписом та печаткою учасника та інженера-проектувальника в частині кошторисної документації.

Всі  посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»».  Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні	відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування  заходів із захисту довкілля (учасник повинен надати лист або довідку довільної форми).

Учасник  попередньо повинен оглянути об’єкт на якому необхідно виконувати роботи до кінцевого строку подання пропозицій, про що надати у складі пропозиції акт огляду, завірений підписом керівника/уповноваженої особи замовника та печаткою замовника.

Учасник у складі  пропозиції надає інформацію про повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб`єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, або інформацію у довільній формі щодо незалучення такого (таких) субпідрядника/співвиконавця (або так само залучення їх в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від вартості договору про закупівлю). В частині надання сертифікатів ДСТУ EN ISO/ ДСТУ ISO Учасник має право залучати співвиконавців/субпідрядників, в такому випадку у пропозиції надається згода від таких співвиконавців/субпідрядників про їх залучення із зазначенням номеру закупівлі.