Додаток № 2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі технічна специфікація

Найменування предмета закупівлі: Труби поліпропіленові для каналізації, деталі

( фасонні частини ) до трубопроводу

код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” 44160000 — 9 магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (44163130-0 Каналізаційні труби)

Кількісні вимоги:

- Е-2К труба безнапірна, двошарова гофрована DN 300 SN8 ( L=6м , у комплекті з муфтою та двома ущільнюючими кільцями )   -  180 м.

- Е-2К труба безнапірна, двошарова гофрована DN 300 SN16 ( L=6м , у комплекті з муфтою та двома ущільнюючими кільцями ) – 18 м.

Технічні вимоги до труб двошарових гофрованих для мереж зовнішньої каналізації

Для підтвердження відповідності запропонованого товару та Виробника такого товару вимогам тендерної документації до предмету закупівлі, чинного законодавства та стандартам, Учасник у складі пропозиції надає:

- Сертифікат відповідності щодо підтвердження органом по сертифікації відповідності поліетиленових та поліпропіленових двошарових гофрованих безнапірних труб типу В для зовнішньої каналізації вимогам ДСТУ EN 13476-3:2022 та ДСТУ Б В.2.5-32:2007.

- Протокол сертифікаційних випробувань у відповідності до розділу «На підставі» чинного сертифікату відповідності

- Протоколи приймально-здавальних та періодичних випробувань по кожній заявленій позиції каналізаційних труб, що проводились акредитованою в НААУ лабораторією, що не являється структурним підрозділом заводу-виробника труб ( яка в своїй сфері акредитації має повноваження на проведення даного типу випробувань (надано атестат та сферу акредитації лабораторії)) на раніше виготовлених партіях даних каналізаційних труб (має поширюватися на кожну позицію переліку предмета закупівлі) на відповідність

ДСТУ EN 13476-3:2022 та ДСТУ Б В.2.5-32:2007.

- Атестат про акредитацію органу сертифікації, який видав сертифікат відповідності. Атестат повинен бути чинним на дату видачі сертифікату відповідності та має бути наданий разом з додатком про сферу акредитації;

- Атестат про акредитацію випробувальної лабораторії, яка провела сертифікаційні випробування. Атестат повинен бути чинним на дату затвердження протоколу сертифікаційних випробувань та має бути наданий разом з додатком про сферу акредитації;

- Сертифікат на систему управління якістю, яка діє на підприємстві виробника щодо її відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (або стандарту ISO 9001:2015).

- Сертифікат на систему екологічного управління, яка діє на підприємстві виробника на відповідність чинним в Україні нормативним документам ДСТУ ISO 14001:2015 (або стандарту ISO 14001:2015).

- Чинний сертифікат виробника, виданий уповноваженою організацію, який підтверджує відповідність поліетиленових та поліпропіленових гофрованих безнапірних труб типу В для будівництва мереж зовнішньої каналізації, які виготовлені відповідно до ДСТУ EN 13476-3:2022 та

ДСТУ Б В.2.5-32:2007, вимогам СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2020, що розроблені у відповідності до міжнародного стандарту ISO 14024:2018, IDT ( ДСТУ ISO 14024:2018 ) ;

Учасник у складі пропозиції, для підтвердження можливості належним чином виконати свої зобов'язання по поставці запропонованого товару, надає скан-копії дилерських/представницьких листів або дилерських/представницьких договорів, що підтверджують співпрацю безпосередньо із виробником товару, у разі якщо Учасник не є виробником товару (Замовник залишає за собою право перевірити дану інформацію)

В разі якщо дана тендерна документація має посилання на конкретну торгову марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»!

Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.

Оригінали документів, видані іноземними органами державної влади, які надаються разом із пропозицією процедури закупівлі, повинні бути легалізовані або засвідчені апостилем відповідно до вимог законодавства країни походження документу, а також бути офіційно переведені на українську мову (такий переклад повинен бути відповідним чином завірений).

____________________________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

(* Ця вимога не стосується Учасників,  які в своїй діяльності не користуються печаткою згідно з чинним законодавством)