# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Капітальний ремонт компресорної станції,

код 50530000-9   «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки»  за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування послуги | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Капітальний ремонт компресорної станції | послуга | 1 |

Опис: послуга надається з метою відновлення працездатності та технічних параметрів промислової компресорної станції типу НВЭ 20/0,8 УЗ встановленої в будівлі компресорної станції електродепо «Харківське» метрополітену міста Києва, до початкових, визначених експлуатаційною документацією.

- Об’єкт надання послуги – промислова компресорна станція НВЭ 20/0,8 УЗ (заводський №76-05) (далі – об’єкт).

- Місце надання послуги – електродепо «Харківське», м. Київ, вул. Бориспільська, 20-А.

- Обсяг надання послуги – відповідно до дефектного акта (додається).

4. Умови надання послуги:

4.1. Всі деталі, ремонтні комплекти, запасні частини, витратні матеріали, що використовуються під час надання послуги (далі – запасні частини), є новими, раніше не використовуваними, без механічних пошкоджень та виготовлені не раніше 2022 року.

4.2. На всі запасні частини, що використовуються під час надання послуги, надаються відповідні технічні (експлуатаційні) документи виробника (сертифікати якості, паспорти якості, паспорти, технічні паспорти, етикетки, інструкції/керівництва/настанови/посібники з/по/щодо експлуатації /використання(ю) тощо), що засвідчують їх якість.

5. Гарантійні зобов’язання:

5.1. Гарантія якості наданих послуг становить ________ місяців з дати підписання сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг.

Примітка: Учасником зазначається гарантія якості наданих послуг, яка повинна бути не менше 24 місяців.

5.2. Протягом гарантійного строку, зазначеного у п. 5.1. технічної специфікації, Виконавець забезпечує проведення:

-	ТО-0 через 500 мтг (згідно регламента заводу виробника) із заміною масляних фільтрів, масла;

-	ТО-1 через 1500 мтг (згідно регламента заводу виробника) із заміною повітряного фільтра, масляних фільтрів, масла;

-	ТО-2 через 3000 мтг, або 1 раз на рік (згідно регламента заводу виробника) з очищенням масловідділювача від бруду та промивання гасом або уайтспіритом, проведенням ТО блоку охолоджувачів оливи та газу, змащення підшипників електродвигунів, очищення повітряно-масляного фільтра;

-	ТО-3 через 6000 мтг, або 1 раз на два роки (згідно регламента заводу виробника) з виконанням всіх робіт, зазначених в ТО-1 та ТО-2, за необхідності, заміною вузлів і деталей, що вийшли з ладу.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

- Дана технічна специфікація встановлює (містить) сукупність основних умов (технічних, якісних та інших) до надання послуги, враховується Учасником під час підготовки тендерної пропозиції, а також укладання договору та підготовки технічної специфікації, що є невід’ємною частиною договору.

- Інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації Замовника курсивом, є уточнюючою(ими) та повинна(і) враховуватись Учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації Учасника та/або під час укладання договору – не враховується(ються) (не зазначається(ються)).