ДОДАТОК № 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ №1

Код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” - ДК 201:2015 –  16310000-1 Косарки (Газонокосарка (мотокоса))

1. Предмет закупівлі (товар):  Газонокосарка (мотокоса)

2 Код  за ДК 201:2015 – 16310000-1 — Косарки .

3 Умови поставки товару: постачання на склад Замовника за адресою: м.Червоноград, вул.Св. Володимира,112, Червоноградський район, Львівська область. Поставка товару здійснюється партіями згідно заявок Замовника. Загальна кількість необхідного товару на рік може змінюватися в залежності від фінансування та необхідності. Доставка здійснюється за рахунок Постачальника.

| Найменування товару | Код ДК 021:2015 4 цифри | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Газонокосарка (мотокоса) | 1631 | Штуки | 6 |

4. Рік виготовлення: 2023р.

5. Умови поставки DDP склад покупця (транспортні витрати за рахунок постачальника) .

6. Упаковка, в якій відвантажуються Товар, повинна відповідати встановленим стандартам або технічним умовам для даного виду товару і забезпечувати, при належному поводженні з вантажем, зберігання Товарів під час транспортування.

7. Гарантійний термін на товар повинен бути не менше 12 (дванадцять) місяців.На підтвердження цього учасник надає лист в якому зазначає гарантійний термін на товар.

8.Наявність сервісного центру на території Львівській області. На підтвердження цього учасник надає лист про наявність сервісного центру на території Львівської області.

9.Учасник повинен надати копію сертифіката якості (відповідності) або паспорт на товар згідно даного предмету закупівлі.

10. Додаткові умови:

(вказати характеристики продукції).

| № | Найменування показника | Вимога |
| --- | --- | --- |
| 1 | Двигун | Двотактний із одним циліндром |
| 2 | Вид | Мотокоса |
| 3 | Робочий об”єм | Не більше 40,2 см2 |
| 4 | Потужність | Не більше 1,6/2,2 кВт/к.с. |
| 5 | Вага | Не більше 6,3 кг |
| 6 | Об”єм бака | Не більше 0,64 л. |
| 7 | Частота обертів за регулятором | 12 300 об/хв. |
| 8 | Кількість обертів Pmax 9000 об/хв. | 9150 об/хв. |
| 9 | Загальна довжина без ріжучого інструменту | 1765 мм |
| 10 | Косильна гарнітура | Ніж для трави, Ø 230 мм, 2 леза, косильна головка. |
| 11 | Діаметр вихідного валу | М 10 |
| 12 | Рівень звукового тиску, з пластиковим ножем | Не більше 102 дБ(А) |
| 13 | Рівень звукового тиску, з металевим ножем | Не більше 100 дБ(А) |
| 14 | Рівень гучності з металевим ножем | Не більше 112 дБ(А) |
| 15 | Рівень вібрації вліво/вправо з пластиковим ножем | Не більше 5,7/4,3 м/с2 |
| 16 | Рівень вібрації вліво/вправо з металевим ножем | Не більше 5,3/5,4 м/с2 |

12. Учасник повинен надати довідку у довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи та завірену печаткою ( у разі використання)  про застосування заходів із захисту довкілля .

13. Строк поставки товару окремими партіями за заявкою Замовника (КП “Комунальник”) :окремими партіями автотранспортом Учасника за заявкою замовника, в термін не більше 3-х календарних днів з моменту здійснення замовлення. Поставка, навантаження та розвантаження товару здійснюється за рахунок Постачальника до місця поставки Замовника/Покупця.

14. У разі якщо учасник не є виробником, на підтвердження можливості поставки запропонованого товару учасник також надає скановану копію договору про співпрацю, термін дії якого повинен становити не менше ніж до кінця 2023 року.

___________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.