ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на закупівлю товарів

автокран

Великовантажні мототранспортні засоби за кодом ДК 021:2015 - 34140000-0

| Назва предмета закупівлі | автокран |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | автокран XCMG XCT25L4_S або еквівалент |
| Кількість поставки товару за номенклатурними позиціями | 1 одиниця, |
| Місце поставки товару |  |
| Строк поставки товару | до 15.07.23 включно |

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

за номенклатурною позицією

Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі:

автокран XCMGXCT25L4_S або еквівалент

| І. Загальна частина |  |
| --- | --- |
| № з/п | Вимоги замовника | Параметри запропоновані учасником* | Відповідність вимогам Замовника (так/ні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Обсяг закупівлі – 1 (одна) одиниця. |  |  |
| 1.2 | Автокран XCMG XCT25L4_S або еквівалент повинен бути новим, виробництва не раніше 2023 року. |  |  |
| 1.3 | Призначення – підйом вантажу та матеріалів для проведення ремонтних, будівельно-монтажних та інших видів робіт. |  |  |
| ІІ. Технічна частина |  |
| 2.1 | Для безперешкодного проїзду і маневруванню в міських дворах, автокран повинен бути виконаний на базі спецшасі з колісною формулою 6х4. |  |  |
| 2.2 | Для зменшення витрат пального та зниження забруднення навколишнього середовища, двигун повинен бути дизельним з турбонаддувом, мати потужність в діапазоні250-280к.с. та відповідати екологічному стандарту не нижче ЄВРО-5. З метою підтвердження відповідності товару зазначеній вимозі, Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиціїкопію Сертифікату відповідності на товар, що пропонується (з минулих поставок). |  |  |
| 2.3 | Для зменшення експлуатаційний витрат та витрат пального, об’єм двигуна повинен бути не більше 6500 см3. З метою підтвердження відповідності товару зазначеній вимозі, Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиці їкопію Сертифікату відповідності на товар, що пропонується (з минулих поставок). |  |  |
| 2.4 | Для підвищення рівня безпеки та збільшення ефективності гальмування на вологій, слизькій дорозі та на спусках, гальмівна система повинна бути обладнана антиблокувальною системою (ABS). |  |  |
| 2.5 | Для проїзду в дворові арки та по вузьким вулицям, відстань між першою та другою осями повинна бути в діапазоні 4500-5000 мм. З метою підтвердження відповідності товару зазначеній вимозі, Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції копію Сертифікату відповідності на товар, що пропонується (з минулих поставок). |  |  |
| 2.6 | Передня повина бути залежна, ресорна, балансирна. |  |  |
| 2.7 | Задня підвіска повинна бути залежна, на поздовжніх напівеліптичних ресорах, зі стабілізатором поперечної стійкості |  |  |
| 2.8 | Коробка передач повинна бути механічною. Кількість передач не менше 8 вперед + 2 назад. |  |  |
| 2.9 | Шини повинні бути розміром не менше 14.00R20. З метою підтвердження відповідності товару зазначеній вимозі, Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції копію Сертифікату відповідності на товар, що пропонується (з минулих поставок). |  |  |
| 2.10 | Кліренс автокрану повинен бути не менше 248 мм. |  |  |
| 2.11 | Наявність обмежувача вантажного моменту з автоматичним відключенням механізму підйому з цифровим індикатором для відображення фактичної і допустимого навантаження, радіуса, телескопування та інших робочих параметрів. |  |  |
| 2.12 | Для зменшення експлуатаційний витрат та витрат пального, повна маса автокрану повинна бути не більше 28000 кг. З метою підтвердження відповідності товару зазначеній вимозі, Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції копію Сертифікату відповідності на товар, що пропонується (з минулих поставок). |  |  |
| 2.13 | Конструкція стріли повинна бути U-подібної форми, з високоміцної сталі WELDOX або еквівалент. Кількість секцій - 4. |  |  |
| 2.14 | Вантажопідйомність автокрана повинна бути не менше 25000 кг. |  |  |
| 2.15 | Максимальний вантажний момент повинен бути не менше 960 кНм |  |  |
| 2.16 | Висота підйому стріли повинна бути не менше 34 м. |  |  |
| 2.17 | Висота підйому стріли з гуськом повинна бути не менше 42,3 м. |  |  |
| 2.18 | Опорний контур аутригерів повинен бути не більше 5,23 м (позвдовжній) х 6,4 м (поперечний). |  |  |
| 2.19 | Горизонтальний виліт стріли повинен бути не менше 30,0 м. |  |  |
| 2.20 | Час підйому стріли повинен бути не більше 35 секунд. |  |  |
| 2.21 | Час повного витягування стріли повинен бути не більше 55 секунд |  |  |
| 2.22 | Швидкість підйому основої лебідки та лебідки гуська повинна бути не менше 125 м/хв. |  |  |
| 2.23 | Виносні опори повинні бути H-образного типу, з вертикальними циліндрами і підставками. Незалежне управління горизонтальним і вертикальним переміщенням. Управління опорами повинно здійснюватись по обидва боки автокрана. Додаткво повинен бути 5-й додатковий аутригер під кабіною водія. |  |  |
| 2.24 | Габаритні розміри в транспортному положенні повинні бути не більше: - довжина 12500 - ширина 2550 - висота 3500 |  |  |
| 2.25 | Робоча зона автокрану повинна бути не менше 360°. |  |  |
| 2.26 | Головна лебідка повинна бути обладнана аксіально-поршневим насосом з планетарним редуктором та автоматичнимбагатодисковим гальмом з індикатором обертання. Лебідка повинна бути оснащена канатом довжиною не менше 170 м і діаметром не менше 14 мм. |  |  |
| 2.27 | Додаткова лебідка повина бути обладнана аксіально-поршневий насосом з планетарним редуктором та автоматичним багатодисковим гальмом з індикатором обертання. Лебідка повинна бути оснащена канатом довжиною не менше 110 м і діаметром не менше 14 мм. |  |  |
| 2.28 | Додатковий крюк вантажопід’ємністю не менше 3т |  |  |
| 2.29 | Комплектація кабіни: кабіна з панорамним склінням, обладнана безпечним склом, прожектором, склоочисниками, здвижними дверима і бічним вікном, сонцезахисним козирком, підресореним ергономічним кріслом з підголовником. Кабіна повинна бути обладнана комп'ютером з джойстиками пілотного управління кранової установки. Металевий захист фронтальній і верхньої частині кабіни. Аудіовізуальна система оповіщення про перевантаження. Наявність кондиціонеру та обігрівача. Комплект ЗІП, аптечка, автомобільний трос, укомплектовано аудіо системою |  |  |
| ІІІ. Організаційна частина |  |
| 3.1 | Постачальник забезпечує передпродажну підготовку, введення техніки в експлуатацію та навчання обслуговуючого персоналу (вартість цих робіт враховується в ціну поставки). |  |  |
| 3.2 | Для участі у торгах учасник повинен надати в складі пропозиції: копію сертифікату відповідності на запропонований товар з усіма додатками(з попередніх поставок); зображення запропонованого товару; |  |  |

*заповнюється Учасником згідно технічних характеристик запропонованого товару.

В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз «або еквівалент».

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент».

“В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 15 відсотків.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.