Додаток 4

до тендерної документації

Технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі

(технічна специфікація)

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності))

«Код за ДК 021:2015 – 2496 (24960000-1) Хімічна продукція різна (концентрат  рідини  охолоджуючої  Antifreeze G-12, омивач скла)»

| № з/п | Найменування* | Кіль-кість, л. | Опис (каталожний номер, ДСТУ, ТУ, тощо) | Найменування, технічні характеристики запропонованого товару Учасником, ВИРОБНИК (повне найменування), КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Концентрат рідини охолоджуючої Antifreeze G-12 | 2500 | Технічні характеристики відповідають: ГОСТ 28084-89, ASTM D 3306, та/ або ТУ виробника -густина при 20°С, г/см3 1,100-1,150 (метод випробувань ДСТУ 7261:2012); -температура початку кристалізації (метод виробувань відповідно до п.4 ГОСТ 28084-89), °С, при змішуванні концентрату з дистильованою водою у співвідношенні 1:1, не вище -35°С фракційні дані (метод виробувань відповідно до п.4 ГОСТ 28084-89): - температура початку перегонки, °С, не нижче 100; - масова частка рідини, що перегоняється до досягнення температури 150°С, %, не більше 5; Набрякання гуми (метод виробувань відповідно до п.4 ГОСТ 28084-89), %, при змішуванні концентрату з дистильованою водою у співвідношенні 1:1, не більше 5. Лужність (метод виробувань відповідно до п.4 ГОСТ 28084-89), см³, не менше 10. Водневий показник (рН) (метод виробувань відповідно до п.4 ГОСТ 28084-89), при змішуванні концентрату з дистильованою водою у співвідношенні 1:1 7,5-11,0. Колір – червоний. (фасування: каністри, об’ємом не менше 5дм3 та не більше 20дм3)**. Термін придатності - не менше трьох років з дати виробництва. |  |
| 2 | Омивач скла | 200 | -температура початку кристалізації, °С, не вище мінус 20 (фасування: каністри, об’ємом 5л або 4л)**. Термін придатності - не менше трьох років з дати виробництва. |  |

* У разі якщо у технічній частині наявні посилання на конкретні: торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника найменування товару слід читати із словосполученням «або еквівалент».

** Учасник повинен зазначити конкретний об’єм фасування, що пропонує.

1. Товар повинен бути новим, не раніше 2024 року виготовлення.

2. Продукція повинна бути в новій тарі заводського виробництва та запломбована заводом-виробником.

3. Предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачає заходи щодо захисту довкілля.

4. Учасник гарантує, що у разі визначення його переможцем процедури закупівлі, у разі укладення договору, поставка товару Замовнику відповідно до заявок Замовника, за адресою Замовника (м. Запоріжжя, вул. Шкільна, 2) буде здійснювитися у присутності офіційного представника Учасника.

5. Учасник гарантує надання, при поставці партій Товару, завірених копій документів, які засвідчують якісні, технічні характеристики товару, його походження, сертифікатів відповідності, паспортів якості (заводських посвідчень) або інших відповідних документів, передбачених законодавством для товарів даного виду.

6. Учасник гарантує забезпечення контролю якості кожної партії Товару, що буде постачатися, у разі підписання договору та своєчасну заміну неякісного товару якісним. У разі виникнення суперечностей щодо якості Товару спір вирішується у порядку, передбаченому чинним законодавством України та  розглядаються висновки надані Державним підприємством «Науково-дослідний інститут нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «МАСМА» (ДП «НДІННП «МАСМА»), які готуються за рахунок Учасника.

7. При наданні Учасником еквіваленту(ів) предмета закупівлі, який(і) вимагається(ються) Замовником, Учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати на своєму фірмовому бланку, з № та датою, порівняльну таблицю із зазначенням технічних характеристик (параметри, властивості предмета закупівлі, його походження, зокрема технічні вимоги, яким товар повинен відповідати) запропонованого(их) товару(ів), вказаних у відповідних технічних паспортах, та предмета закупівлі, який(і) вимагається(ються).

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника.***

***своїм  підписом учасник підтверджує відповідність пропонованого товару всім вищезазначеним характеристикам.