Додаток 2 до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів  із  захисту довкілля.

У разі, якщо нижче по тексту технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. - читати  "або еквівалент". В разі наявності в технічному завданні (технічній специфікації) посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обгрунтоване тим, що технічна специфікація сформована з відомостей обсягів робіт, які є частиною проектно-кошторисної документації, яка розроблена проектною організацією, яка має відповідні знання та компетенцію, та затверджена ЕКСПЕРТНИМ ЗВІТОМ.

«Будівництво спортивного майданчика по вул.О.Степанівни в смт.Славське Стрийського району Львівської області». Клас наслідків СС1

Будівництво майданчика

| № | Обґрунту- вання | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Роздiл 1. Синтетичне поле 33х57м; S = 1881,0 м2 |  |  |
| 1 |  | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | 1000 м2 | 1,881 |
| 2 |  | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 2238,39 |
| 3 |  | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | 100м3 | 0,9405 |
| 4 |  | Улаштування нижнього шару двошарової основи із щебню фр. 40-70, товщиною 15 см | 1000м2 | 1,881 |
| 5 |  | Улаштування основи зі щебеню, при зміні товщини на кожний 1 см віднімати до норм 27-13-1, 27-13-3 | 1000м2 | 1,881 |
| 6 |  | Улаштування верхнього шару двошарової основи із щебеню фр.20-40, товщиною 15 см | 1000м2 | 1,881 |
| 7 |  | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норм 27-13-1 - 27-13-3 | 1000м2 | -1,881 |
| 8 |  | Улаштування вирівнювальних шарів основи з відсіву автогрейдером | 100м3 | 1,881 |
|  |  | Покриття поля |  |  |
| 9 |  | Улаштування покриття поля зі штучної трави (висотою 40 мм) | 100м2 | 18,81 |
| 10 |  | Покриття з синтетичної трави, ширина рулона 4 м | м2 | 1908,4 |
| 11 |  | Трава розмічальна синтетична | м2 | 1,6 |
| 12 |  | Стрічка з’єднувальна, ширина 30 мм | п.м. | 530,4 |
| 13 |  | Клей двокомпонентний TETRAPUR 100T | кг | 318,3 |
| 14 |  | Розподiл сипучих матеріалів вручну | т | 32,778 |
| 15 |  | Пісок кварцевий | т | 22,6 |
| 16 |  | Крихта гумова | кг | 10178 |
| 17 |  | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу, при ширині борту у верхній його частині до 100 мм | 100 м | 1,8 |
| 18 |  | Поребрик бетонний 1000х200х80 мм | м | 180 |
|  |  | Роздiл 2. Огорожа навколо поля h=4 м |  |  |
| 19 |  | Установлення металевої огорожi з сiтки по металевих стовпах без цоколя, висотою 4 м | 100м | 1,88 |
| 20 |  | Стійки кутові, труба діам.76х3,5 мм, довж. 5 м (пофарбова) | шт | 4 |
| 21 |  | Стійки проміжні, труба діам.60х3,5 мм, довж. 5 м (пофарбована) | шт | 72 |
| 22 |  | Профіль перев'язочний 40х20мм | м | 283 |
| 23 |  | Дрiт сталевий натяжний, дiаметр 3 мм | м | 1294 |
| 24 |  | Сітка рабіца 50х50х3,0 мм | м2 | 752 |
| 25 |  | Трос натяжний 6мм в пластику | м | 200 |
| 26 |  | Шпилька натяжна | шт | 96 |
| 27 |  | Стрічка бандажна | м | 30 |
| 28 |  | Скоба | шт | 50 |
| 29 |  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,045 |
| 30 |  | Заглушки стовпів огорожі | шт | 58 |
| 31 |  | Улаштування воріт та хвіртки при металевій огорожі | 100шт | 0,03 |
| 32 |  | Ворота металеві 2100(h)х3100(b) мм зі стійками (в т.ч. покраска+обробка) | шт | 1 |
| 33 |  | Хвіртка металева 2100(h)х1000(b) мм зі стійками (в т.ч. покраска+обробка) | шт | 2 |
|  |  | Роздiл 3. Гумова плитка під тренажери; S = 630м2 |  |  |
| 34 |  | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | 1000 м2 | 0,63 |
| 35 |  | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 428,4 |
| 36 |  | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | 100м3 | 0,63 |
| 37 |  | Улаштування одношарової основи із щебеню фр. 5-20 та 20-40, товщиною 15 см | 1000м2 | 0,63 |
| 38 |  | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 63 |
| 39 |  | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,467 |
| 40 |  | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм | т | 0,467 |
| 41 |  | Улаштування покриття з гумових плиток понад 10 м2 | 100м2 | 6,3 |
| 42 |  | Гумові плитки 500х500х30мм | м2 | 645 |
| 43 |  | Клей для гумової плитки | кг | 270 |
|  |  | Роздiл 4. Покриття з ФЕМ S= 346м2 |  |  |
| 44 |  | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | 1000 м2 | 0,346 |
| 45 |  | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 235,3 |
| 46 |  | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | 100м3 | 0,346 |
| 47 |  | Улаштування основи тротуарів зі щебеню фр. 20-40, при товщині шару 12 см | 100м2 | 3,46 |
| 48 |  | Улаштування основи тротуарів зі щебеню , при зміні товщини на кожний 1 см виключати до норми 27-17-3 | 100м2 | -3,46 |
| 49 |  | Улаштування основи тротуарів зі щебеню фр. 10-20 мм при товщині шару 12 см | 100м2 | 3,46 |
| 50 |  | Улаштування основи тротуарів зі щебеню фр. 10-20 мм , при зміні товщини на кожний 1 см виключати до норми 27-17-1 | 100м2 | -3,46 |
| 51 |  | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 0,346 |
| 52 |  | Суміші цементно-піщані напівсухі (ЦПС) | м3 | 15,3 |
| 53 |  | Бруківка, мікс, товщ. 6 см | м2 | 349 |
| 54 |  | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу, при ширині борту у верхній його частині до 100 мм | 100 м | 6,51 |
| 55 |  | Поребрик бетонний 1000х200х80 мм | м | 651 |
|  |  | Роздiл 5. Доріжка для катання - асфальт |  |  |
| 56 |  | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | 1000 м2 | 0,742 |
| 57 |  | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 378,42 |
| 58 |  | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | 100м3 | 2,226 |
| 59 |  | Улаштування основи тротуарів зі щебеню фр. 20-40, при товщині шару 12 см | 100м2 | 7,42 |
| 60 |  | Улаштування основи тротуарів зі щебеню фр. 10-20 мм при товщині шару 12 см | 100м2 | 7,42 |
| 61 |  | Улаштування основи тротуарів зі щебеню фр. 10-20 мм , при зміні товщини на кожний 1 см виключати до норми 27-17-1 | 100м2 | -7,42 |
| 62 |  | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | 100м2 | 7,42 |
| 63 |  | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 | 100м2 | 7,42 |
| 64 |  | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів | т | 61,96 |
|  |  | Роздiл 6. Підсилення доріжки |  |  |
| 65 |  | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,262 |
| 66 |  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0,02 |
| 67 |  | Улаштування залiзобетонних пiдпiрних стiн висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм | 100м3 | 0,181 |
| 68 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,0743 |
| 69 |  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,3301 |
| 70 |  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,5368 |
| 71 |  | Трубки дренажні з полiетилену, тип середнiй, зовнiшнiй дiаметр 50 мм, L=500 мм | 10м | 0,68 |
| 72 |  | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | 100м2 | 0,5 |
| 73 |  | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,061 |
|  |  | Роздiл 7. Обмежувальні стовпчики |  |  |
| 74 |  | Установлення напрямних стовпчиків пластикових | 10стовп. | 1 |
| 75 |  | Стовпчики обмежувальні, h=1,0м | шт | 10 |
|  |  | Роздiл 8. Газон |  |  |
| 76 |  | Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см | 100м2 | 7 |
| 77 |  | Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну | 100м2 | 7 |
|  |  | Роздiл 9. Обладнання |  |  |
| 78 |  | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0931 |
| 79 |  | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0,04365 |
| 80 |  | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,08 |
| 81 |  | Монтаж металоконструкцій | т | 7,993 |

водовідведення з майданчика

| № | Обґрунту- вання | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,138 |
| 2 |  | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 234,6 |
| 3 |  | Улаштування фiльтруючої щебеневої основи пiд дренажні труби | 100м3 | 1,06 |
| 4 |  | Армування щебеневої подушки геотекстилем | 1000 м2 | 0,62 |
| 5 |  | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб діаметром 100 мм | 100 м | 3,34 |
| 6 |  | Труби дренажні ПВХ діаметром 110мм | м | 334 |
| 7 |  | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб діаметром 150 мм | 100 м | 2,86 |
| 8 |  | Труби дренажні ПВХ діаметром 160мм | м | 186 |
| 9 |  | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х3,2 мм | м | 100 |
| 10 |  | Муфта діам. 160 мм | шт | 2 |
| 11 |  | Трійник діам. 160 мм | шт | 2 |
| 12 |  | Трійник діам. 160/110/110 мм | шт | 22 |
| 13 |  | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | 10м3 | 0,039 |
| 14 |  | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 3 |
| 15 |  | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 3 |
| 16 |  | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах | шт | 3 |

електроосвітлення майданчика

| № | Обґрунту- вання | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 1. Електропостачання |  |  |
| 1 |  | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | 100шт | 0,01 |
| 2 |  | Вимикач автоматичний 3Р 63А Ір=20А ІР20 ВА63/3 | шт | 1 |
| 3 |  | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 1 |
| 4 |  | Корпус металевий 450х400х200мм IP65 | шт | 1 |
| 5 |  | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,018 |
| 6 |  | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,18 |
| 7 |  | Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм | 100м | 2 |
| 8 |  | Труба гофрована ПВХ d=32мм | м | 202 |
| 9 |  | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м | 2 |
| 10 |  | Кабелi силовi з мiдними жилами, перерiз 3х4 мм2 | м | 204 |
| 11 |  | Прокладка сигнальної стрічки | 100 м тр | 2 |
| 12 |  | Стрiчка сигнальна | м | 200 |
| 13 |  | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,035 |
| 14 |  | Монтаж опори ліхтарів | опора | 8 |
| 15 |  | Опора металева зовнішнього освітлення одноріжкова, висота 6 м | шт | 8 |
| 16 |  | Установлення в готовi гнiзда iз заробленням анкернихдеталей для опор | т | 0,04 |
| 17 |  | Улаштування бетонних фундаментів під опори | 100м3 | 0,035 |
| 18 |  | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 0,48 |
| 19 |  | Кабель ВВГнг, переріз 3х1,5 м2 | 1000м | 0,049 |
| 20 |  | Установлення розподiльних коробок (коробки на освітлювальних опорах) | 100шт | 0,08 |
| 21 |  | Коробка для встановлення автоматичних вимикачів, 220 В, 10А | шт | 8 |
| 22 |  | Навішування світильників на готові опори | шт | 16 |
| 23 |  | Прожектор 220В, 110Вт LED | шт | 16 |
| 24 |  | Заземленння освітлювальних опор | шт | 8 |
| 25 |  | Провід ПС50 | 1000м | 0,012 |

придбання обладнання

| № | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ворота футбольн 5х2 м; ( маса=0,134) | шт | 2 |
| 2 | Сiтка для футбольних воріт; ( маса=0,008) | шт | 2 |
| 3 | Трибуна модульна на 22 місця; ( маса=0,4) | шт | 2 |
| 4 | Гімнастичний комплекс СВК-013; ( маса=0,16) | шт | 1 |
| 5 | Стiл для настiльного тенiсу (вуличний); ( маса=0,042) | шт | 2 |
| 6 | Тренажер "Жим від грудей + Тяга зверху"; ( маса=0,129) | шт | 1 |
| 7 | Тренажер "М'язи біцепса"; ( маса=0,1) | шт | 1 |
| 8 | Тренажер "Орбітрек".; ( маса=0,0667) | шт | 1 |
| 9 | Тренажер "Повітряний ходок".; ( маса=0,044) | шт | 1 |
| 10 | Тренажер "Маятник1 + Твістер".; ( маса=0,056) | шт | 1 |
| 11 | Тренажер "Гребля".; ( маса=0,0482) | шт | 1 |
| 12 | Лавка без спинки; ( маса=0,05) | шт | 6 |
| 13 | Смітник; ( маса=0,008) | шт | 3 |

1. Учасник підтверджує відповідність вимогам технічного завдання, шляхом подання у складі тендерної пропозиції наступних документів:

1) Завірене підписом та печаткою Технічне завдання (згідно Додатка №2)

2) Лист-авторизацію від виробника штучної трави на продаж/реалізацію товару в Україні у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, виданим із зазначенням замовника торгів та номером оголошення даної закупівлі, завірений підписом та печаткою виробника.

3) Технічну карту штучної трави, характеристики якої відповідають технічним вимогам;

4) Сертифікат про відповідність виробництва штучної трави системі стандарту якості ISO 9001-2015 та ISO 14001-2015, ISO 45001:2018;

5) Подати копію звіту на проходження взірця штучної трави випробування на відповідність Регламенту REACH ЄС 1907/2006 та DIN 18035-7.

6) Подати копію документу що підтверджує відповідність штучної трави еталонному стандарту UNI 10667-16:2015

Примітка: Для надійного виконання робіт, а також забезпечення якісного, вчасного та безперебійного виконання умов договору Учасникам необхідно ознайомитись з об’єктом (фронтом робіт) для повного розуміння обсягів та складності об’єкта й скласти відповідний акт обстеження (у довільній формі) за підписом Замовника. Учасник надає відповідний акт у складі своєї пропозиції.