ДОДАТОК № 2

до тендерної документації

Технічна специфікація

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)

Модульна споруда МАФ – 1 шт.

Площа перерізу  6000мм/2500мм Н= 3000мм.

Модульна споруда повинна бути виконана згідно креслення  в розмірах із врахуванням всіх  норм  ДБН (Державно Будівельних Норм) та УКР ТРАНС БЕЗПЕКИ в межах України. Креслення додаються окремим файлом.

Вимоги (опис) до предмету закупівлі:

1. Конструкція повинна бути виконана із Металевого цільнозвареного каркасу з урахуванням  всіх видів навантажень.

Навантаження ДБН  В.1.2-2:2006.НАВАНТАЖЕННЯ І ВПЛИВИ. З урахуванням - Норми проектування (29646).

- Вітрове навантаження в Паскалях (Па)  для Львівської області  - 520.

- Снігове навантаження  в Паскалях (Па) для Львівської області  -1310.

- Товщина стінки ожеледі (в мм) для Львівської області  -15.

- Вітрове навантаження при ожеледі в Паскалях (Па) для Львівської області  -240.

2. Металева частина загального каркасу  конструкції  його січення та переріз, навантаження на нього, його деформаційна дія, стійкість до корозії з урахуванням  відносної вологи у Львівській області 76%. Правильність оброблення. При можливому переміщенні  конструкції перевезенні, чи збільшення площі за рахунок додаткових модульних конструкцій, їх з’єднання між собою  та роз’єднання - не повинно негативно впливати на цілісність  конструкції.

3. Огороджувальна конструкція стіни, підлоги, стелі - її переріз та наповнення  утеплюючого шару повинен мати опір теплопровідності не менш як 4,00(м2*К)/Вт. В тому ж числі і достатньо гідрофобну дію властиву над вологою та пожаростійкістю.

4. Утеплення - Принцип її просідання, осідання, набухання - спресовування внутрішнього шару  утеплення  - врахувати  завчасно, запобігти - додати можливі перетинки між рядовими конструкційними опорами (стійками) вказати в проектній документації.

5. Всі Матеріали для виготовлення МАФ (конструкції)  згідно ГОСТ. Учасник повинні мати   сертифікати відповідності товару та належні йому документи про випробування .

6. Використання деревини повинен мати коефіцієнтом 1/10 від загальної конструкції з урахуванням в ній деревини та матеріалів на її основі відносно інших матеріалів. Обов’язково  вказати принцип нанесення та матеріали з технічними властивостями  при оброблені їх вогне/біо  захисними розчинами.

7. Конструкція модульної дії повинна враховувати факт - Споруда спроектована та розроблена фахівцями з метою постійного переміщення, тому передбачено два типи підняття конструкції: 1. За скриті монтажні вуха в покрівельній частині. 2. Під низ  каркасу підлоги.

8. Скління  та вхідна група - виконати з металопластикового профілю не менше 5 камер перерізом 60мм, та зовнішньою ламінацією. Склопакет  в форматі 2 камер (енергозбереження), перерізом скла 4мм, із зовнішньою ламінацією скла або з ефектом затемнення для меншого потрапляння сонячного проміння та нагрівання приміщення.

9. Покрівля - виконати з ПВХ мембрани з впаяною армувальною сіткою для зовнішнього використання  не менше 1,5мм та  Стійкою дією до ультрафіолету. Шар підстилу виконати з Геотекстильного матеріалу. Водовідведення води з покрівлі виконується за рахунок  мінімального похилу в дві ПВХ воронки та перехідного механізму пластикової системи труби закріпленої  вертикально до стіни зовнішньої обшивки.

10. Зовнішня обробка фасаду стін  виконати з Полімерного металу перерізом 0,045мікрон   із вмістом цинку не менше як 225 грам/м2. Та вмістом полімерного шару фарби - 20 мкм в Матовій поверхні  колір RAL 7016. Фальцевої покрівлі скритого монтажу. Та можливими декоративними вставками невеликої кількості деревини в якості розбавлення та дезайнерського рішення по виділенні певних частин фасаду, з обов’язковим  покриттям шару лакофарбних матеріалів. Спецпланки зашивки – обов’язковий елемент стику, зашиття, переходу та герметизації  зовнішнього вигляду фасаду, для відведення та  захисту спеціальних місць для запобіганню попадання води в внутрішню конструкцію.

11. Інженерні мережі - комплексна дія  розведення електричної мережі подання  кабелю ПВС 3*2,5 на розетки та 2*0,75 на  освітлення  в гофротрубі з негорючого сплаву , розведення його в внутрішній частині конструкції стіни та стелі, комплект щитового розподільчого Автоматичного вузла з виводами та Автоматами. Комплект розеток та лед світильників  з вимикачами.

12. Внутрішнє оздоблення виконати з Вологостійкого гіпсокартону перерізом 12мм та фарбуванням його. Підлога Із настилу Лінолеуму комерційного типу, з урахуванням кутників та плінтусів (Нащільників).

13. Нижня видова частина підлоги під будинком захищена шаром Бітумної мастики в 2 шари ПРАЙМЕР.

14. Паля - металевий корпус ( труба) перерізом  89мм, із поздовжньо поперечною арматурою для залиття шару бетону навколо металевого стовпця. 15 паль розподілення стійкості  між осями Конструкції  закріплених до каркасу підлоги на зварні шви , з захисним нанесенням шару фарби  на  основі розчинника уайт спіріту.

15. Гарантійний термін  (конструкції) МАФ не менш як 10 років після повної передачі його по Акту-прийому передачі.

16. Ввесь спектр робіт включає виробництво готової конструкції, переміщення її на ділянку , виготовлення та монтаж паль, Монтажні роботи з урахуванням техніки (послуги крана та лафети).

Інші вимоги:

1. Товар має бути новим, якісним та таким, що раніше не використовувався.

2. Доставка, збір та монтаж повинен здійснюватися транспортом учасника. Вантажно-розвантажувальні роботи здійснюються силами та/або за рахунок учасника.

2. Товар повинен бути стійким до навколишнього середовища та не повинен містити засмічуючих домішок.

3. Учасник повинен здійснити розведення електромережі модульної споруди.

4. У вартість пропозиції учасника повинно бути включено всі витрати, які учасник понесе для отримання готової модульної споруди, виготовленої згідно креслень.

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».