ДОДАТОК 2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТА ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

Назва предмету закупівлі: Послуги електрика, сантехніка та чергового для забезпечення життєдіяльності адмінбудинків ГУ ДПС у Рівненській області (Експлуатаційні послуги, пов’язані з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)

Код за ДК 021:2015 предмету закупівлі: ДК 021:2015:79620000-6 – Послуги із забезпечення персоналом, у тому числі тимчасовим

Місце надання послуг за адресами:

| № з/п | Місцезнаходження адміністративних приміщень | Наявність посад, одиниць |
| --- | --- | --- |
|  |  | Слюсар-електрик | Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку | Слюсар-сантехнік | Черговий |
| 1. | Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 8. | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 2 |
| 2. | Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 12. | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 4 |
| 3. | Рівненська обл., м. Дубно, вул. Грушевського, 134. |  |  |  | 1 |
|  | Всього посад | 0,5 | 0,5 | 1 | 7 |

Час надання послуг слюсарем-електриком, електромонтером, слюсарем-сантехніком: протягом робочого дня Замовника (понеділок – четвер: з 08 год. 30 хв. до 17 год. 30 хв., п’ятниця: з 08 год. 30 хв. до 16 год. 15 хв. ) крім вихідних, святкових, неробочих днів.

Час надання послуг черговими за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 8: протягом робочого дня Замовника (понеділок – четвер: з 07 год. 30 хв. до 19 год. 30 хв., п’ятниця: з 07 год. 30 хв. до 18 год. 30 хв) крім вихідних, святкових, неробочих днів.

Час надання послуг черговими за адресою Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, 12: змінний режим роботи, цілодобово з графіком змінності доба через три.

Час надання послуг черговими за адресою: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Грушевського, 134: протягом робочого дня Замовника (понеділок – четвер: з 08 год. 30 хв. до 17 год. 30 хв., п’ятниця: з 08 год. 30 хв. до 16 год. 15 хв.) крім вихідних, святкових, неробочих днів.

Слюсар-електрик, електромонтер, слюсар-сантехнік також усувають наслідки аварійних ситуацій на об’єктах замовника.

Перелік послуг, що надаються слюсарем-електриком:

| № п/п | Види обслуговування | Перелік послуг | Періодичність |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обслуговування електрообладнання від трансформаторної підстанції (ТП) ТП- (2 силових трансформатора загальною потужністю 1260 кВт) | вимірювання стану контактних з’єднань пірометром в РЩ | 1 раз на 3 місяці |
|  |  | регулювання приводів, блокуючих пристроїв, автоматичних вимикачів | 1 раз на 6 місяців |
|  |  | очищення розподільчих щитів, ізоляторів | 1 раз на 3 місяці |
|  |  | відновлення найменувань на обладнанні | заявка Замовника |
|  |  | перевірка стану релейного захисту | 1 раз на місяць |
|  |  | оперативні перемикання для підготовки робочих місць після аварійного відключення та у зв’язку зі змінами в режимі роботи електричних мереж | заявка Замовника |
|  |  | виміри навантажень кабельної лінії | 1 раз на 6 місяців |
|  |  | повірка приладів обліку електроенергії та трансформаторів струму | згідно з графіком |
|  |  | контроль за навантаженням електроустановок | заявка Замовника |
| 2. | Обслуговування внутрішньої мережі | перевірка стану заземлення | 1 раз на рік |
|  |  | заміна перегорілих ламп освітлення та зовнішнього освітлення фасаду | заявка Замовника |
|  |  | заміна стартерів | заявка Замовника |
|  |  | заміна дроселів | заявка Замовника |
|  |  | заміна патронів | заявка Замовника |
|  |  | заміна вимикачів | заявка Замовника |
|  |  | заміна розеток | заявка Замовника |
|  |  | включення та відключення окремих електроприймачів | заявка Замовника |
|  |  | обслуговування силових та освітлювальних щитів | 1 раз на місяць |
|  |  | відновлення найменувань на обладнанні | заявка Замовника |
|  |  | повірка приладів обліку електроенергії та трансформаторів струму | згідно з графіком |
|  |  | контроль за роботою силових розподільчих щитів, обладнання, яке змонтовано в них, та підтримання їх в працездатному стані | постійно |
| 3. | Перевірка автоматичного вимикача (апарата): | перевірка механічної роботи апарата | 1 раз на місяць |
|  |  | перевірка роботи допоміжного обладнання | 1 раз на місяць |
|  |  | перевірка контактів сигналізації аварії SDE | 1 раз на місяць |
|  |  | перевірка контактів готовності включення PF | 1 раз на місяць |
|  |  | перевірка контактів індикації | 1 раз на місяць |
|  |  | огляд електромагніта включення XF | 1 раз на місяць |
|  |  | огляд мотора-розчеплення МХ | 1 раз на місяць |
|  |  | огляд мотора-редуктора МТ | 1 раз на місяць |
|  |  | перевірка силових контакторів апарата | 1 раз на місяць |
|  |  | перевірка дугогасних камер апарата | 1 раз на місяць |
|  |  | перевірка механічного блокування апаратів | 1 раз на місяць |
|  |  | перевірка роботи механізму викачування корзини апарата | 1 раз на місяць |
|  |  | перевірка затяжки контактів силових шин | 1 раз на місяць |
|  |  | чистка, змащування механічних рухомих частин | 1 раз на місяць |
|  |  | чистка, змащування механізму взводу і виключення апарата | 1 раз на місяць |
| 4. | Перевірка роботи обладнання АВР | перевірка електричного блокування | 1 раз на місяць |
|  |  | перевірка схеми управління АВР | 1 раз на місяць |
|  |  | перевірка алгоритму роботи АВР | 1 раз на місяць |
|  |  | чищення та змащування механізмів блокування | 1 раз на місяць |
|  |  | регулювання тросових блокувань | 1 раз на місяць |
| 5. | Перевірка технічного стану електрогенераторних установок | зовнішнє очищення радіатора | 1 раз на місяць |
|  |  | перевірка кріплень та електричних з’єднань генератора | у міру потреби |
|  |  | перевірка вихідного автомата захисту генератора | 1 раз на 6 місяців |
|  |  | заміна паливного фільтра | 1 раз на рік |
|  |  | заміна моторного мастила | 1 раз на рік або кожні 250 годин роботи |
|  |  | промивання фільтра-відстійника | 1 раз на рік |
|  |  | чистка іскрогасника | 1 раз на рік |
|  |  | чистка свічки запалювання і регулювання | 1 раз на рік |
|  |  | чистка/заміна повітряного фільтра | 1 раз на рік |
|  |  | запуск генератора | заявка Замовника |
|  |  | заправка паливного баку генератора | заявка Замовника |

Перелік послуг, що надаються електромонтером з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку:

| № п/п | Види обслуговування | Перелік послуг | Періодичність |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обслуговування внутрішньої телефонної мережі | визначення характеру і місць пошкоджень на телефонній лінії та телефонних пристроях | заявка Замовника |
|  |  | обслуговування телефонних ліній від міської АТС (Укртелеком) з комутацією телефонних апаратів від розподільчого щита до кінцевого користувача | постійно |
|  |  | ремонт комутаторного устаткування телефонного зв’язку (шнури, штепселі, гнізда, кнопки, мікротелефонні трубки та гарнітури, запобіжники, паяльники, чистити ключі, реле) | заявка Замовника |
|  |  | перевірка працездатності устаткування комутації каналів | заявка Замовника |
|  |  | перевірка наявності відмов у з’єднанні на напрямках зв’язку | заявка Замовника |
|  |  | профілактичні роботи та усунення виявлених дефектів в обслуговуваному устаткуванні | заявка Замовника |
|  |  | нескладні монтажні роботи (прокладання кабелів та виконувати кросирувальні роботи | заявка Замовника |
|  |  | профілактична перевірка індивідуального устаткування міні - АТС | 1 раз на місяць |
|  |  | ремонт шнурів, штепселів, гарнітури, мікротелефонних трубок, трубкотримачів, запобіжників | Заявка Замовника |

Перелік послуг, що надаються слюсарем-сантехніком:

| № п/п | Види обслуговування | Перелік послуг | Періодичність |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обслуговування та поточний ремонт внутрішніх будинкових мереж водопроводу, каналізації, теплових установок та мереж | обслуговування та дрібний ремонт санітарно-технічних приладів (кранів, змішувачів, зворотних клапанів тощо) санвузлів, умивальників, внутрішніх ділянок трубопроводів | заявка Замовника |
|  |  | заміна та дрібний ремонт умивальників, унітазів, змивних бачків та сифонів | заявка Замовника |
|  |  | чищення внутрішньобудинкових каналізаційних мереж, водостічних решіток, люків для стоку води, ринв та приямків, водостоків покрівлі будівлі, інше | заявка Замовника |
|  |  | участь у випробуванні та регулюванні системи центрального опалення | заявка Замовника |
|  |  | промивання трубопроводів та приладів централізованого опалення хімічними засобами | заявка Замовника |
|  |  | консервація та розконсервація системи централізованого опалення | заявка Замовника |
|  |  | регулювання та гідравлічне випробовування систем водопостачання та каналізації | заявка Замовника |
|  |  | підготовка системи зливових водостоків | заявка Замовника |
| 2. | Обслуговування і ремонт меблів, столярних виробів, замків | дрібний ремонт столів, стільців, крісел, шаф, полиць та інше | заявка Замовника |
|  |  | дрібний ремонт дверних коробок, дверних замків, дверних ручок та їх установка | заявка Замовника |
|  |  | звільнення приміщень від меблів, сейфів, оргтехніки тощо та відновлення належного санітарного стану в приміщеннях після проведення ремонтних робіт та ліквідації аварійних ситуацій | заявка Замовника |
|  |  | вантажні послуги з переміщення майна | заявка Замовника |
|  |  | навішування покажчиків, табличок тощо | заявка Замовника |
| 3. | Обслуговування і поточний ремонт приміщень | огляд та надання інформації про технічний стан приміщень адмінбудівель та інженерно-технічних систем, обладнання і комунікацій | заявка Замовника |
|  |  | штукатурка, шліфування та фабування окремих ділянок стін та стелі | заявка Замовника |
|  |  | заміна відшарованих шпалер | заявка Замовника |
|  |  | укріплення окремих ділянок підлоги з лінолеуму, паркету | заявка Замовника |
|  |  | заміна віконної фурнітури, усунення пошкоджень і несправностей, регулювання фурнітури вікон | заявка Замовника |
|  |  | ущільнення віконних рам в осінньо–зимовий період | заявка Замовника |
|  |  | знімання та встановлення дзеркал, поличок, настінних годинників, картин, плакатів, інформаційних дошок, дозаторів для мила | заявка Замовника |
|  |  | дрібний ремонт та фарбування огороджень, фундаменту паркану | заявка Замовника |
|  |  | заміна перегорілих ламп освітлення | заявка Замовника |
|  |  | здійснення навантажувальних та розвантажувальних робіт з метою переміщення товарно-матеріальних цінностей тощо | заявка Замовника |
| 4. | Перевірка технічного стану електрогенераторних установок | зовнішнє очищення радіатора | 1 раз на місяць |
|  |  | перевірка кріплень та електричних з’єднань генератора | у міру потреби |
|  |  | перевірка вихідного автомата захисту генератора | 1 раз на 6 місяців |
|  |  | заміна паливного фільтра | 1 раз на рік |
|  |  | заміна моторного мастила | 1 раз на рік або кожні 250 годин роботи |
|  |  | промивання фільтра-відстійника | 1 раз на рік |
|  |  | чистка іскрогасника | 1 раз на рік |
|  |  | чистка свічки запалювання і регулювання | 1 раз на рік |
|  |  | чистка/заміна повітряного фільтра | 1 раз на рік |
|  |  | запуск генератора | заявка Замовника |
|  |  | заправка паливного баку генератора | заявка Замовника |
|  |  | зовнішнє очищення радіатора | 1 раз на місяць |
| 5. | Виконання інших вказівок керівництва | господарчі роботи за вказівкою адміністрації | постійно |

Перелік послуг, що надаються черговими:

| № п/п | Види обслуговування | Перелік робіт | Періодичність |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чергування на території адмінприміщення та прилеглої території | змінне чергування згідно із затвердженим графіком: у робочий час — на вході до адміприміщення, в неробочий - із періодичним обходом службових приміщень (прилеглої території) | протягом робочого часу |
|  |  | забезпечення пропускного режиму та контроль за перебуванням сторонніх осіб в адміприміщенні | протягом робочого часу |
|  |  | перевірка цілісності замків та інших запірних пристроїв | протягом робочого часу |
|  |  | перевірка протипожежного інвентарю, справності сигналізації, телефонів, освітлення | протягом робочого часу |
|  |  | контроль за ввезенням та вивезенням (внесенням та винесенням) товарно-матеріальних цінностей з адмінбудівлі | протягом робочого часу |
|  |  | під час аварійних та надзвичайних ситуацій (протікання труб системи опалення, водопостачання каналізації, виникнення пожеж, нещасних випадків тощо) виклик аварійних служб (тепломережа, водоканал) та служб порятунку | протягом робочого часу |
| 2. | Виконання інших вказівок керівництва | господарчі роботи | заявка Замовника |

Основні вимоги :

Послуги надаються учасником з використанням власного необхідного обладнання.

В розрахунок вартості послуг з господарського забезпечення адмінбудівель повинні бути включені всі витрати, необхідні для якісного надання послуг, а саме:

- оплата праці працівників, залучених до надання послуг;

- сплата податків, зборів, інших платежів;

- виплата відпускних та лікарняних;

- інші витрати, які відносяться до надання послуг.

Загальні витрати на оплату праці одного працівника повинні бути розраховані відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів та інших органів» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»

Учасник надає гарантійний лист, яким гарантує:

1. Працівники, залучені до надання послуг, матимуть достатній професійний рівень, знання та навички, необхідні для надання послуг;

2. Працівники, залучені до надання послуг, виконуватимуть роботи, визначені в додатку 3 до тендерної документації, якісно, своєчасно та в повному обсязі.

3. Працівники, залучені до надання послуг дотримуватимуться правил техніки безпеки, правил пожежної безпеки,  правил електробезпеки, інструкцій про охорону праці, санітарно-гігієнічних норм під час надання всіх видів послуг.

4.  Працівники, залучені до надання послуг допускатимуться до об’єкту обслуговування за умови погодження кандидатури з Замовником та проведення інструктажу щодо правил з техніки безпеки, пожежної  безпеки, електробезпеки та охорони праці, встановлених у Замовника;

3. Вжиття заходів, спрямованих на попередження порушень працівниками, залученими до надання послуг, технологічної і виробничої дисципліни, правил внутрішнього службового розпорядку Замовника, громадського порядку.

4. Недопущення протизаконної поведінки працівниками, залученими до надання послуг, на території Замовника.

5. Вжиття негайних оперативних дій у разі виникнення аварійних ситуацій;

6. Негайне інформування Замовника про аварії, нещасні випадки, випадки крадіжок, інші надзвичайні ситуації, що сталися на території Замовника;

7. Відшкодування збитків, пов’язаних із псуванням або втратою майна Замовника, що знаходиться в місцях надання послуг, нанесених з вини працівників Виконавця у визначеному чинним законодавством  України порядку.

8. Організація надання послуг з господарського забезпечення будівель, споруд, приміщень, обладнання Замовника відбувається згідно з вимогами норм Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 №108/95-ВР (із змінами і доповненнями), Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 03.11.2022  №2710-IX, Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992р. №2694-XII (із змінами і доповненнями), , Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991р. №1264-XII (із змінами і доповненнями), Закону України «Про відходи» від 05.03.1998р. №187/98-ВР (із змінами і доповненнями), Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994р. №4004-XII (із змінами і доповненнями).