ДОДАТОК 2

до тендерної документації

Технічні вимоги на закупівлю

“Лампи та частини до світильників та освітлювального обладнання

(ДК 021:2015:31530000-0: Частини до світильників та освітлювального обладнання)”

Дана специфікація є невід’ємною складовою технічної частини пропозиції учасника процедури закупівлі. Оформляється на фірмовому бланку за підписом керівника (підприємства, установи, організації) та скріплюється мокрою печаткою (у разі наявності).

Таблиця № 1

Назва предмету закупівлі – лампа енергоощадна компактна люмінесцентна 45 W

Кількість – 200 шт.

| Технічні характеристики | Параметри |
| --- | --- |
| Номінальна напруга Вт | 45 |
| Діапазон вхідних напруг, при яких зберігається номінальний світловий потік, В | 220-240 |
| Діапазон робочих температур ®С | -10С®…+40С® |
| Світловий потік, Лм | не менше 2700 |
| Тривалість свічення, (год.) | не менше 10000 |
| Гарантійний термін | не менше 12 місяців |
| Клас ефективності | не менше А |
| Тип цоколя | Е40 |

Таблиця № 2

Назва предмету закупівлі – лампа натрієва високого тиску типу ДНАТ 100

Кількість – 300 шт.

| Технічні характеристики | Параметри |
| --- | --- |
| Потужність (Вт) | 100 |
| Цоколь | Е40 |
| Робоча напруга ( В ) | 220 |
| Світловий потік (лм) | не менше 9500 |
| Тривалість запалювання лампи (с. ) | не більше ___ 5 |
| Строк служби (години горіння) | не менше 24 000 |
| Маркування на цоколі або колбі | виробник, дата виготовлення та тип лампи |

Таблиця № 3

Назва предмету закупівлі – лампа натрієва високого тиску типу ДНАТ 150

Кількість – 100 шт.

| Технічні характеристики | Параметри |
| --- | --- |
| Потужність (Вт) | 150 |
| Цоколь | Е40 |
| Робоча напруга ( В ) | 220 |
| Світловий потік (лм) | не менше 15000 |
| Тривалість запалювання лампи (с. ) | не більше ___ 5 |
| Строк служби (години горіння) | не менше 24 000 |
| Маркування на цоколі або колбі | Виробник, дата виготовлення та тип лампи |

Таблиця № 4

Назва предмету закупівлі – лампа світлодіодна LED 40 W

Кількість – 200 шт.

| Технічні характеристики | Параметри |
| --- | --- |
| Номінальна напруга Вт | 40 |
| Номінальна частота, Гц | 50 |
| Діапазон вхідних напруг, при яких зберігається номінальний світловий потік, В | 180-240 |
| Діапазон робочих температур ®С | -20С®…+40С® |
| Колірна температура, К | від 4000 до 6400 |
| Індекс передачі кольору CRI (Ra) | не менше 80 |
| Електромагнітна сумісність (ЕМС) | відповідає |
| Світловий потік, Лм | не менше 3500 |
| Кут розсіювання | не менше 200® |
| Тривалість свічення, (год) | не менше 30000 |
| Гарантійний термін | не менше 24 місяців |
| Клас ефективності | не менше А+ |
| Тип цоколя | Е40 |

Таблиця № 5

Назва предмету закупівлі – Пристрій запалювальний імпульсний універсальний                70Вт - 150Вт – для натрієвих ламп

Кількість – 100 шт.

Якість даного товару повинна відповідати технічним вимогам та національним стандартам України.

Таблиця № 6

Назва предмету закупівлі – LED матриця 50 Вт (чіп для вуличного світлодіодного світильника  50 Вт.)

Кількість – 200 шт.

| Технічні характеристики | Параметри |
| --- | --- |
| Формат (технологія) | СОВ |
| Без інтегрованого драйвера |
| Розмір | стандарт |
| Світловий потік, Лм | не менше 4000 |
| Гарантійний термін, міс. | не менше 12 |
| Живлення, V | 220 |

Якість даного товару повинна відповідати технічним вимогам та національним стандартам України.

Таблиця № 7

Назва предмету закупівлі – LED матриця 30 Вт (чіп для вуличного світлодіодного світильника  30 Вт.)

Кількість – 200 шт.

| Технічні характеристики | Параметри |
| --- | --- |
| Формат (технологія) | СОВ |
| Без інтегрованого драйвера |
| Розмір | стандарт |
| Світловий потік, Лм | не менше 2400 |
| Гарантійний термін, міс. | не менше 12 |
| Живлення, V | 220 |

Якість товару, що визначений у таблицях 1 – 7, повинна відповідати умовам, встановленим чинним законодавством України для цієї категорії Товару. Технічні та якісні характеристики Товару повинні відповідати чинним нормативним актам (державним стандартам / технічним умовам / нормам).

Вищенаведений товар (згідно таб. № 1 – 7) постачається партіями протягом 2024 року відповідно до фактичної потреби. Строк поставки товару: протягом 2 (двох) робочих днів від дати отримання Постачальником замовлення на відповідну партію товару, що постачається. Замовлення партій товару може здійснюватись на вибір за допомогою телефонного зв’язку, електронною поштою або листом. Кількість партій – необмежена. (Учасник надає у складі пропозиції відповідний гарантійний лист).

Товар повинен бути новим, не бувшим у вжитку, та виготовлений протягом 2023 – 2024 рр. (Учасник надає у складі пропозиції відповідний гарантійний лист).

Товар має бути поставлений в упаковці (тарі), що забезпечує захист товару від його пошкодження або псування під час транспортування і зберігання. (Учасник надає у складі пропозиції відповідний гарантійний лист).

Поставка, навантаження та розвантаження товару повинна здійснюватися силам або за рахунок Постачальника. Місце поставки товару: 81000, Львівська обл., м. Яворів, вул. Січових Стрільців, 13. (Учасник надає у складі пропозиції відповідний гарантійний лист).

Оплата здійснюється по факту постачання товару на протязі 120 (ста двадцяти) календарних днів. Строк заміни Постачальником неякісного товару: протягом 2 (двох) робочих днів від дати отримання Постачальником відповідного звернення. (Учасник надає у складі пропозиції відповідний гарантійний лист).

У разі згоди з основними умовами даної технічної специфікації (технічних вимог на закупівлю), Учасник торгів підписує даний документ і скріплює печаткою (у разі наявності). В іншому випадку пропозиція Учасника торгів відхиляється.

Довідки (чи інші документи), які учасник подає у складі тендерної  пропозиції у довільній формі повинні бути складені на фірмовому бланку учасника, адресуватися замовнику, мають містити вихідний номер та дату затвердження, підпис уповноваженої особи та печатку учасника (у разі наявності).

Вважати всі зазначені у цій тендерній документації посилання на конкретну торговельну марку чи виробника, або на конкретний процес, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва такими, що містять вираз «або еквівалент».