Додаток 1 до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

Багатофункціональний пристрій (за кодом ЄЗС  ДК 021:2015: 30230000-0 — Комп’ютерне обладнання)

Загальні вимоги:

На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним, кількісним вимогам предмету закупівлі, Учасником у складі тендерної пропозиції надається:

- Заповнена таблиця відповідності запропонованого Учасником Товару (у складі заповненої та підписаної пропозиції за встановленою формою, зразок якої наведено у Додатку 1 до тендерної документації);

Технічна пропозиція Учасників повинна обов'язково містити відомості про виробника, країну походження товару, детальні характеристики (повна модель та інші характеристики до яких Замовником висунуто вимоги у таблиці), перелік документів, які засвідчують якість продукції та будуть надані при постачанні.

- Найменування та послідовність заповнення предмету закупівлі (товару), вказаного Замовником в технічних вимогах (зразок наведено у Додатку 1 до тендерної документації), повинні відображатися в Додатку 1 до тендерної документації закупівлі в тій же послідовності та в повному обсязі.

- Якість Товару, що поставляється, повинна  відповідати умовам, встановленим  чинним законодавством України до цієї категорії товарів. Технічні, якісні характеристики товару повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам/технічним умовам) з урахуванням вимог ст. ст. 673-675 Цивільного кодексу України та ст. 268 Господарського кодексу України.

Учасник у складі тендерної пропозиції повинен  надати завірену підписом та печаткою (у разі її використання) копію документа про якість (сертифікат відповідності або сертифікат/паспорт якості або декларація про відповідність, або висновок державної санітарно-епідеміологічної служби на товар, або зареєстровані ТУ на виготовлення товару у Держстандарті, тощо), встановлений діючим законодавством на запропоновану продукцію або обґрунтування( довідка у довільній формі) його відсутності (не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні , тощо).

- Інформацію в довільній формі про гарантійний термін експлуатації обладнання, який по-винен складати не менше 12 місяців.

Гарантійні зобов'язання: товар повинен мати Гарантійні талони, заповнені належним чи-ном  постачальником та завірені його печаткою. Обчислення  гарантійного строку почина-ється з моменту передачі товару та підписання видаткової накладної товару.

- Для забезпечення в подальшому (негарантійному) періоду експлуатації, можливості модернізації та технічного супроводу поставленого Обладнання  учасник повинен гарантувати, що все запропоноване ним обладнання є новим та раніше не використовувалося, не приймало  участі у випробуваннях, презентаціях та виставках, в оригінальному пакуванні, і надаватиметься  при поставці  товару у комплекті з керівництвами з експлуатації українською мовою, гарантійними талонами, тощо.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист.

- Постачальник забезпечує таке пакування товару, яке необхідне для запобігання його пошкодженню або псуванню під час транспортування до кінцевого пункту призначення.

- Доставка товару здійснюється переможцем процедури закупівлі (тобто силами, транспортом та за рахунок Учасника) за адресою місця поставки товару: вул. Будівельників, буд. 23, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., Україна,  49089 (Комунальне некомерційне підприємство «Рубіжанська центральна міська лікарня» Рубіжанської міської ради  Луганської області).

8.  На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо, повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України. Технічні, якісні характеристики товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим чинним нормативним актам чинного законодавства(державним стандартам, технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист.

9. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, умовам екологічної та пожежної безпеки, а також узгоджуватися з усіма електричними вимогами, що встановлені в Україні.

10. Замовник може звернутись до офіційного представництва виробника в Україні за підтвердженням інформації, що була надана Учасником.

Технічні (якісні) вимоги

до багатофункціонального пристрою:

| № | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Вимоги замовника, щодо бажаних характеристик товару, діапазон значень | Найменування, детальні характеристики товару (повна модель та інші характеристики до яких Замовником висунуто вимоги у таблиці), запропоновані учасником процедури закупівлі, відомості про виробника, країну походження товару |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Багатофункціональний пристрій | шт. | 1 | Товар, що планує закупити Замовник - Багатофункціональний пристрій Canon i-SENSYS X1238i або еквівалент. Медичний заклад потребує закупівлі вищезазначеного товару, оскільки за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає вимогам та потребам Замовника. |
| Тип пристрою | сканер/копір |  |
| Доступні функції | друк, сканування, копіювання |  |
| Автоподавач паперу | наявність |  |
| РК-екран TFT з діагоналлю | не менше 5" (12,7 см) |  |
| Функції принтера |
| Максимальна роздільна здатність друку | не менше 1200x 1200 dpi |  |
| Швидкість друку | не менше 38 стор/хв (ч/б A4 односторонній), 31,9 стор/хв (ч/б A4 двосторонній) |  |
| Технологія друку | лазерна |  |
| Тип друку | чорно-білий |  |
| Автоматичний двосторонній друк | наявність |  |
| Час розігріву | не менше 14 сек. |  |
| Вихід першої сторінки | не менше 5,5 сек( ч/б) |  |
| Максимальний формат | SRA3 |  |
| Підтримка мов | UFRII, PCL 5c, PCL6, Adobe PostScript |  |
| Сканер |
| Глибина кольору | 24 біт |  |
| Двостороннє копіювання | 2-стор. на 2-стор. (автоматично) |  |
| Підтримка стандартів | TWAIN, WIA, ICA |  |
| Роздільна здатність сканера | не менше 600 x 600 dpi |  |
| Швидкість сканування | не менше 38 стор/хв (одностороннє); 30,3 стор/хв (двостороннє) |  |
| Тип сканера | планшетний/протяжний |  |
| Витратні матеріали |
| Ресурс ч/б картриджа | не менше 11000 стор. |  |
| Інтерфейси |
| USB-хост | наявність |  |
| Веб-інтерфейс | наявність |  |
| Інтерфейси | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, бездротове підключення 802.11b/g/n, підключення Wireless Direct |  |
| Підтримка AirPrint | наявність |  |
| Прямий друк | наявність |  |
| Комплектація |
| Шнур живлення | наявність |  |
| Кабель UTP 3,0 м | наявність |  |
| Картридж | наявність |  |
| Гарантійний талон | наявність |  |
| Інструкція | наявність |  |

Запропоновані учасником характеристики мають бути аналогічні або не гірші, ніж вказані в зазначеній вище інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

Примітки:

У місцях, де тендерна документація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує товар певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, слід вважати в наявності вираз «……….або еквівалент». Якщо учасник надає тендерну пропозицію на еквівалентний товар, то учасник повинен надати порівняльну таблицю із зазначенням найменування товару та запропонованого учасником еквіваленту. До кожного еквівалента додається копія паспорту якості або іншого документа, що містить технічні характеристики товару.

У разі якщо Учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, в якому зазначає законодавчі підстави (посилання на відповідний нормативно-правовий акт) ненадання вищезазначених документів.

Учасники зобов’язані надати в складі тендерної пропозиції це технічне завдання підписане Учасником на кожному аркуші.

Невиконання вимог цього розділу у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою(у разі її використання).