Додаток 2 до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів  із  захисту довкілля.

У разі, якщо нижче по тексту технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. - читати  "або еквівалент". В разі наявності в технічному завданні (технічній специфікації) посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обгрунтоване тим, що технічна специфікація сформована з відомостей обсягів робіт, які є частиною проектно-кошторисної документації, яка розроблена проектною організацією, яка має відповідні знання та компетенцію, та затверджена ЕКСПЕРТНИМ ЗВІТОМ.

Клас наслідків – СС1

| Будівництво спортивного майданчика по вул.Шевченка в с.Либохора Сколівського району Львівської. Коригування. |
| --- |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Будівництво спортивного майданчика |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Вертикальне планування |  |  |  |
| 1 | Зрізка рослинного шару грунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 10 м, група грунтів 1 | м3 | 420 |  |
| 2 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення грунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група грунтів 1 додо.до переміщення 50м | м3 | 1680 |  |
| 3 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 394,3 |  |
| 4 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 650,595 |  |
| 5 | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 | м3 | 1063 |  |
| 6 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2 | м3 | 1063 |  |
| 7 | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см | м3 | 1063 |  |
| 8 | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см | м3 | 1063 |  |
| 9 | Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід | м2 | 1200 |  |
| 10 | Планування укосів і полотна насипів механізованим способом, група ґрунтів 2 | м2 | 295 |  |
|  | Роздiл 2. Основа майданчика |  |  |  |
| 11 | Ущiльнення грунту основи пiд спортивну площадку | м2 | 648 |  |
| 12 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | м3 | 136 |  |
| 13 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 648 |  |
| 14 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу, при ширині борту у верхній його частині до 100 мм | м | 108 |  |
| 15 | Улаштування плівки | м2 | 648 |  |
| 16 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 64,8 |  |
| 17 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,486 |  |
|  | Роздiл 3. Огорожа |  |  |  |
| 18 | Установлення металевої огорожi з сiтки по металевих стовпах без цоколя, висотою 4 м | м | 108 |  |
| 19 | Улаштування хвіртки і воріт при металевій огорожі | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 4. Поліуретанове покриття 13мм (колір червоний) |  |  |  |
| 20 | Улаштування гумового покриття наливного з поліуретановим компонентом (товщ. 13 мм) | м2 | 648 |  |
| 21 | Розмiтка поля суцiльною лiнiєю при ширині лінії 100 мм | м | 486 |  |
|  | Роздiл 5. Замощення |  |  |  |
| 22 | Ущільнення ґрунту основи | м2 | 292 |  |
| 23 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | м3 | 43,8 |  |
| 24 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 292 |  |
| 25 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із відсіву | м3 | 29,2 |  |
| 26 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 292 |  |
| 27 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу, при ширині борту у верхній його частині до 100 мм | м | 80 |  |
|  | Роздiл 6. Автостоянка |  |  |  |
| 28 | Ущільнення ґрунту основи | м2 | 91 |  |
| 29 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | м3 | 13,65 |  |
| 30 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | м2 | 91 |  |
| 31 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із відсіву | м3 | 9,1 |  |
| 32 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | м2 | 91 |  |
| 33 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу, при ширині борту у верхній його частині до 100 мм | м | 20 |  |
| 34 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм | м | 30 |  |
|  | Роздiл 7. Благоустрій |  |  |  |
| 35 | Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі | м2 | 202 |  |
| 36 | Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну | м2 | 202 |  |
| 37 | Улаштування прошарку з георешітки | м2 | 150 |  |
| 38 | Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав з підсипкою рослинної землі вручну | м2 | 150 |  |
| 39 | Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см | м2 | 20 |  |
| 40 | Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2 | м2 | 20 |  |
| 41 | Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,2х0, 15 м і 0,25х0,2 м у природному ґрунті | шт | 12 |  |
| 42 | Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,2х0, 15 м і 0,25х0,2 м | шт | 12 |  |
| 43 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв із мульчи | м3 | 1 |  |
|  | Роздiл 8. Обладнання спортивні елементи та МАФи |  |  |  |
| 44 | Копання ям для встановлення обладнання | м3 | 10,8 |  |
| 45 | Укладання бетонної суміші бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 10,8 |  |
| 46 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,12 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Монтаж металоконструкцiй спортивного інвентарю та МАФів | т | 3,2679 |  |
|  | Придбання обладнання |  |  |  |
| 48 | Ворота футбольні 3х2 м | шт | 2 |  |
| 49 | Сiтка для футбольних воріт | шт | 2 |  |
| 50 | Комплект стiйок волейбольних пересувних (маса = 0, 024т) | шт | 1 |  |
| 51 | Сiтка волейбольна (маса = 0,012т) | шт | 1 |  |
| 52 | Стенд баскетбольний | шт | 2 |  |
| 53 | Сітка баскетбольная (з поліаміда) | шт | 2 |  |
| 54 | Трибуна на 22 місця | шт | 1 |  |
| 55 | Тренажер Гребля | шт | 1 |  |
| 56 | Тренажер Жим+тяга | шт | 1 |  |
| 57 | Тренажер Орбітрек | шт | 1 |  |
| 58 | Тренажер М'язи біцепса | шт | 1 |  |
| 59 | Тренажер Повітряний ходок | шт | 1 |  |
| 60 | Стіл тенісний | шт | 1 |  |
| 61 | СВК-013 | шт | 1 |  |
| 62 | Лавка без спинки | шт | 2 |  |
| 63 | Смітник | шт | 2 |  |
|  | Освітлення |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Електропостачання |  |  |  |
| 64 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 1 |  |
| 65 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 66 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 | м3 | 6,84 |  |
| 67 | Засипання вручну траншей піщано-гравіною сумішшю | м3 | 6,84 |  |
| 68 | Монтаж полiетиленових труб для електропроводки дiаметром понад 32 мм до 50 мм | м | 76 |  |
| 69 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 76 |  |
| 70 | Прокладка сигнальної стрічки | м тр | 76 |  |
| 71 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 | м3 | 2 |  |
| 72 | Монтаж опори ліхтарів | опора | 4 |  |
| 73 | Установлення анкерів | кг | 20 |  |
| 74 | Улаштування бетонних фундаментів під опори | м3 | 2 |  |
| 75 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 22 |  |
| 76 | Установлення коробки вмикання на опорі | шт | 4 |  |
| 77 | Навішування світильників на готові опори | шт | 4 |  |
| 78 | Заземленння освітлювальних опор | шт | 4 |  |
|  | Дренаж |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |
| 79 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | м3 | 10 |  |
| 80 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | м3 | 14 |  |
| 81 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 23,8 |  |
| 82 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | м3 | 14 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 5,5 |  |
| 84 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 10 |  |
| 85 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 10 |  |
| 86 | Улаштування щебеневої основи під трубопроводи | м3 | 12 |  |
| 87 | Улаштування поперечних дренажів мілкого залягання із двобічним випуском | м | 100 |  |
| 88 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах | шт | 1 |  |

1. У складі тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність наступним технічним вимогам.

На поліуретанове покриття:

- копії висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на гранулу ЕПДМ, гумовий гранулят SBR, грунтовку та поліуретановий клей, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до даного товару на території України нормам і правилам;

- копію сертифікату на гранулу ЕПДМ, гумовий гранулят SBR, грунтовку та поліуретановий клей, який засвідчує його безпеку для здоров'я людини та навколишнього середовища;

- Лист-авторизацію від виробника поліуретанових клеїв та грунтовки на продаж/реалізацію товару в Україні у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, виданим із зазначенням замовника торгів та номером оголошення даної закупівлі, завірений підписом та печаткою виробника.

- Сертифікат, що підтверджує відповідність поліуретанового покриття нормі  EN 14877:2013.

Примітка: Для надійного виконання робіт, а також забезпечення якісного, вчасного та безперебійного виконання умов договору Учасникам необхідно ознайомитись з об’єктом (фронтом робіт) для повного розуміння обсягів та складності об’єкта й скласти відповідний акт обстеження (у довільній формі) за підписом Замовника. Учасник надає відповідний акт у складі своєї пропозиції.