Додаток 1

Технічні вимоги до предмета закупівлі

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ДК 021:2015  - 50320000-4 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів

Таблиця 1

| № з/п | Найменування послуги | Технічні вимоги до деталей, комплектуючих | Кіль-кість (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поточний ремонт комп’ютера із заміною накопичувача SSD M.2 2280 | SSD M.2 2280 250GB KINGSTON (SNVS/250G) або аналог. Накопичувач SSD M.2 2280 Об'єм пам'яті: не менше 250 GB Типорозмір: M.2 2280 Інтерфейс: NVMe™ PCI Express 3.0 x4 Швидкість читання: не менше 2100 Mb/s Швидкість запису: не менше 1100 Mb/s Гарантія: 36 місяців | 6 |
|  | Поточний ремонт комп’ютера із заміною накопичувача SSD 2.5" 256GB | Накопичувач SSD 2.5" 256GB SILICON POWER (SP256GBSS3A56B25) або аналог. Об'єм пам'ят: не менше 256 GB Форм-фактор: 2.5" Інтерфейс підключення: SATA III (6Gb/s) Швидкість читання: не менше 560 Mb/s Швидкість запису: не менше 530 Mb/s Напрацювання на відмову: 1.5 млн.годин Гарантія: 36 місяців | 5 |
|  | Поточний ремонт комп’ютера із заміною модуля пам'яті DDR4 8GB 2666 MHZ | Модуль пам'яті DDR4 8GB 2666 MHz Гарантія: 60 місяців | 4 |
|  | Поточний ремонт комп’ютера із заміною модуля пам'яті DDR3 4GB 1600 MHz | Модуль пам'яті DDR3 4GB 1600 MHz Гарантія: 99 місяців | 4 |
|  | Поточний ремонт комп’ютера із заміною материнської плати | Материнська плати GIGABYTE H310M H або аналог. Сокет: 1151 Підтримка процесорів: 8-е покоління Intel Core i7 / Core i5 / Core i3 / Pentium / Celeron Модель чіпсета: Intel H310 Тип оперативної пам'яті: DDR4 (2666 MHz) Вбудоване відео: З підтримкою відеоядра процесора Швидкість LAN портів: 1 Гбіт/с Гарантія: 36 місяців | 1 |
|  | Поточний ремонт комп’ютера із заміною материнської плати | Материнська плати GIGABYTE H410M H V3 або аналог. Сокет: 1200 Підтримка процесорів: 10-е покоління Intel Core i9/Core i7/Core i5/Core i3/ Pentium/Celeron Модель чіпсета: Intel H410 Тип оперативної пам'яті: DDR4 (2666 MHz) Внутрішні роз'єми і порти: наявність M.2 2280 PCI-E, 4 x Sata 6.0 Gb/s Вбудоване відео: З підтримкою відеоядра процесора Швидкість LAN портів: 1 Гбіт/с Гарантія: 36 місяців | 2 |
|  | Поточний ремонт комп’ютера із заміною процесора | Процесор INTEL PENTIUM G6405 (BX80701G6405) не гірше. Intel Pentium Gold 10-го покоління | 2 |

- Термін ремонту визначається залежно від складності і наявності запасних частин, проте після визначення причини несправності цей термін не повинен перевищувати трьох робочих днів.

- Діагностика та ремонт повинен здійснюватися на території Замовника м.Львів, вул.Костюшка, 8. У випадку коли комп’ютерна техніка потребує додаткового спеціалізованого обладнання доставляється до сервісного центру та у зворотньому напрямку транспортом Виконавця за його рахунок.

- Всі запасні частини використані при ремонті та технічному обслуговуванні, мають бути новими, оригінальними та повинні відповідати вимогам міжнародних стандартів та виробника. При заміні комплектуючих Виконавець зобов’язаний повернути Замовнику всі комплектуючі (запчастини), що було замінено під час ремонту. В випадку ненадання Виконавцем запчастин, що було замінено, Замовник має право відмовитись від  прийняття послуг.

- У вартість послуг входить:

- виїзд представника Виконавця за адресою Замовника для  отримання техніки, яка підлягає ремонту;

-  транспортування в сервісний центр Виконавця техніки для ремонту;

-  ремонт  техніки в сервісному центрі Виконавця;

-  зворотна доставка техніки за місцем отримання.

- Учасник надає в складі пропозиції калькуляцію послуг з вказанням марки, моделі комплектуючих виробів, які планується використати при ремонті та вартості послуг, відповідно до заявлених характеристик та обсягів (таблиця 1).

- До Актів приймання-передачі наданих послуг Виконавець включає калькуляцію вартості фактично наданих послуг із зазначенням встановлених запасних частин або витратних матеріалів.

- З метою забезпечення якісного та оперативного надання послуг Учасник надає в складі пропозиції такі документи:

  - Гарантійний лист із вказанням:

- гарантії відповідності відремонтованої комп'ютерної техніки та комп’ютерних периферійних пристроїв їх паспортним, нормативним та експлуатаційним характеристикам;

- гарантійних зобов’язань щодо усунення за власний рахунок дефектів ремонту чи технічного обслуговування (в  випадку виявлення таких дефектів замовником після надання послуг виконавцем) - протягом 24 годин з моменту отримання рекламації від Замовника.