ПЕРЕЛІК ЗМІН, ЩО ВНОСЯТЬСЯ ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗАКУПІВЛІ

Капітальний ремонт теплових мереж від котельні «Гігант» на ділянці від ТК-136 до ТК-139 в Саксаганському районі, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область (ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація)

Відповідно до абз. 3 ч. 54 Особливостей Замовником прийнято рішення внести зміни до Таблиці 1 Додатку № 3 до тендерної документації (Протокол 4/101/24 від 30.04.2024 року), та викласти в наступній редакції:

Таблиця 1

Відомість обсягів робіт

Роботи виконуються у стиснених умовах забудованої частини міста в зоні сформованої забудови з існуючими транспортними, пішохідними і комунікаційними розв'язками.

| № пп | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Розроблення грунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтів 2 | м3 ґрунту | 738 |  |
| 2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 ґрунту | 82 |  |
| 3 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | м3 | 12,3 |  |
| 4 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 32,05 |  |
| 5 | Демонтаж плит перекриття каналів площею до 5 м2 / розм.1х2м, з них 159шт. - придатних для зворотнього монтажу, 72шт. - бой | шт збірних конструкцій | 231 | Демонтаж |
| 6 | Демонтаж плит перекриття ТК площею до 5 м2 / придатних для зворотнього монтажу | шт збірних конструкцій | 10 | Демонтаж |
| 7 | Демонтаж непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити / лотки 72м/6м=12шт. | м3 збірних конструкцій | 81 | Демонтаж |
| 8 | Водовідлив з камер | м3 | 15 |  |
| 9 | Очищення каналів від наносів ґрунту, бруду та ілу вручну | м3 ґрунту | 48 |  |
| 10 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 ґрунту у | 48 |  |
| 11 | Перевезення грунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 84 |  |
| 12 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 / асфальт=19,2т, щебень=56,1т, плити(72шт.)=43,2т, лотки=202,5т | т сміття | 321 |  |
| 13 | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 321 |  |
| 14 | Демонтаж трубопроводів у непрохідних каналах, діаметр труб 500 мм / в т.ч. відводи ф500мм - 8шт., ковзні опори 34шт.- 20шт. - придатні для зворотнього монтажу(Брухт металевий ф530х5мм=450мх0,0647т=29,115т) | м трубопроводу | 450 | Демонтаж |
| 15 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 500 мм | м труби, укладеної у футляр | 18 | Демонтаж |
| 16 | Демонтаж трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 500 мм (Брухт металевий ф530х5мм=14мх0,0647т=0,9058т) | м трубопроводу | 14 | Демонтаж |
| 17 | Демонтаж трубопроводів діаметром 50 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК (Брухт металевий ф57х2мм=1мх0,00271=0,00271т) | м трубопроводу | 1 | Демонтаж |
| 18 | Демонтаж трубопроводів діаметром 80 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК (Брухт металевий ф89х2мм=1мх0,00429=0,00429т) | м трубопроводу | 1 | Демонтаж |
| 19 | Демонтаж трубопроводів діаметром 100 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК (Брухт металевий ф108х2,5мм=1мх0,0065=0,0065т) | м трубопроводу | 1 | Демонтаж |
| 20 | Демонтаж трубопроводів діаметром 200 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК, в т.ч. відводи 2шт. (Брухт металевий ф219х3,0мм=6мх0,01597т=0,09582т) | м трубопроводу | 6 | Демонтаж |
| 21 | Демонтаж трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 400 мм / в ТК, в т.ч. відводи ф400мм - 4шт. (Брухт металевий ф426х5мм=28мх0,05189т=1,45292т) | м трубопроводу | 28 | Демонтаж |
| 22 | Брухт металевий | т | 31,583 | Повертається Замовнику |
| 23 | Демонтаж фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів / придатні для зворотнього монтажу | фланець | 4 | Демонтаж |
| 24 | Демонтаж сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм / передати замовнику для ремонту-ревізії, придатні для зворотнього монтажу | шт | 3 | Демонтаж |
| 25 | Демонтаж фланців діаметром 80 мм до сталевих трубопроводів / придатні для зворотнього монтажу | фланець | 2 | Демонтаж |
| 26 | Демонтаж сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм / ф80мм передати замовнику для ремонту-ревізії, придатні для зворотнього монтажу | шт | 1 | Демонтаж |
| 27 | Демонтаж фланців діаметром 100 мм до сталевих трубопроводів / придатні для зворотнього монтажу | фланець | 6 | Демонтаж |
| 28 | Демонтаж сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм / передати замовнику для ремонту-ревізії, придатні для зворотнього монтажу | шт | 5 | Демонтаж |
| 29 | Демонтаж фланців діаметром 200 мм до сталевих трубопроводів / придатні для зворотнього монтажу | фланець | 4 | Демонтаж |
| 30 | Демонтаж сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 200 мм / передати замовнику для ремонту-ревізії, придатні для зворотнього монтажу | шт | 2 | Демонтаж |
| 31 | Демонтаж фланців до сталевих трубопроводів діаметром 400 мм / придатні для зворотнього монтажу | фланець | 8 | Демонтаж |
| 32 | Демонтаж сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 400 мм / передати замовнику для ремонту-ревізії, придатні для зворотнього монтажу | засувка (або клапан зворотний) | 4 | Демонтаж |
| 33 | Демонтаж фланців до сталевих трубопроводів діаметром 500 мм / придатні для зворотнього монтажу | фланець | 4 | Демонтаж |
| 34 | Демонтаж сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 500 мм / передати замовнику для ремонту-ревізії, придатні для зворотнього монтажу | засувка (або клапан зворотний) | 2 | Демонтаж |
|  | Демонтаж кульових кранів (спускних) враховано кошторисними нормами на демонтаж труб, придатні для зворотнього монтажу |  |  |  |
|  | Розділ 2. Монтажні роботи |  |  |  |
|  | В непрохідних каналах |  |  |  |
| 35 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 / ф530мм=450м | м2 | 748,89 |  |
| 36 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 / ф530мм=450м - 2 рази | м2 | 748,89 |  |
| 37 | Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах, діаметр труб 500 мм | м трубопроводу | 450 |  |
| 38 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 500 мм | м труби, укладеної у футляр | 18 |  |
| 39 | Виготовлення зварних відводів: діаметр умовного про-ходу, товщина стінки 500х7, число секторів : 4 / відводи ф530х8мм по L=1,06м*0,10299т | шт | 8 |  |
| 40 | Труба 530х8 | м | 450 | Замовник |
| 41 | Установлення сталевих фасонних частин на мережах теплопостачання, діаметр труб 500-700 мм / доустановлення відводів ф530х8мм | т фасонних частин | 0,513 |  |
| 42 | Ультразвуковий контроль якості зварних з'єднань, положення шва нижнє й вертикальне, товщина металу до 10 мм | м шва | 3,9 |  |
|  | _монтаж опор враховано в прокладінні трубопроводу ф500=450м / 34шт. з них 20шт. - раніше демонтовані |  |  |  |
| 43 | Ковзні опори Т15 | шт | 14 |  |
| 44 | Опорні подушки ОП-5 | шт | 14 |  |
| 45 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками / ковзні опори 20шт. - раніше демонтовані, площа 1 ковзної опори 0,2м2 | м2 | 4 |  |
| 46 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 / ковзні опори 20шт. - раніше демонтовані, площа 1 опори 0,2м2 | м2 | 4 |  |
| 47 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 / ковзні опори 1шт.-0,2м2, 34шт.=6,8м2 (2 рази) | м2 | 6,8 |  |
| 48 | Ізоляція трубопроводів діаметром від 325 до 820 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 80 мм / ф500мм в непрохідному каналі 450мм, 8м - оглядова камера | м трубопроводу | 458 |  |
| 49 | Улаштування пароізоляційного шару з склопластику теплоізоляційного фольгованого на трубопроводах діаметром 500 мм, товщина ізоляційного шару 80 мм / ф500мм в непрохідному каналі 450мм, 8м - оглядова камера | м | 458 |  |
| 50 | Мати прошивні із мінеральної вати теплоізоляційні, товщина 80 мм | м3 | 86,65 | Замовник |
| 51 | Склопластик рулонний теплоізоляційний фольгований | м2 | 1 140,05 | Замовник |
| 52 | Дрiт в'язальний термооброблений оцинкований, д=1,25мм | т | 0,168 | Замовник |
| 53 | Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2, в т.ч. 159шт. - раніше демонтовані, 72шт. - нові | шт збірних конструкцій | 231 |  |
| 54 | Плити перекриття ПП19-15 | шт | 72 |  |
| 55 | Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити / нові лотки 72м/3м=24шт. | м3 збірних конструкцій | 42,48 |  |
| 56 | Лоток теплових мереж Л 21-8/2 (3м) | шт | 24 |  |
|  | Монтаж труб та запорної арматури в теплових камерах |  |  |  |
| 57 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 / ф57мм=1м, ф89мм=1м, ф108мм=1м, ф219мм=6м, ф426мм=28м, ф530мм=14м | м2 | 65,7 |  |
| 58 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 / ф57мм=1м, ф89мм=1м, ф108мм=1м, ф219мм=6м, ф426мм=28м, ф530мм=14м | м2 | 65,7 |  |
| 59 | Прокладання трубопроводів діаметром 50 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК | м трубопроводу | 1 |  |
| 60 | Труба 57х3,5 | м | 1 | Замовник |
| 61 | Прокладання трубопроводів діаметром 80 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК | м трубопроводу | 1 |  |
| 62 | Труба 89х4,0 | м | 1 | Замовник |
| 63 | Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК | м трубопроводу | 1 |  |
| 64 | Труба 108х5 | м | 1 | Замовник |
| 65 | Прокладання трубопроводів діаметром 200 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК, в т.ч. відводи ф219х8 - 0,00156т | м трубопроводу | 6 |  |
| 66 | Виготовлення зварних відводів: діаметр умовного про-ходу, товщина стінки 200х7 мм, число секторів: 4 / від-води ф219х8мм - 2шт. по L=0,438м*0,04163т | шт | 2 |  |
| 67 | Труба 219х8,0 | м | 6 | Замовник |
| 68 | Установлення сталевих фасонних частин на мережах теплопостачання, діаметр труб 200-300 мм / доустановлення відводів ф219х8мм - 2шт. | т фасонних частин | 0,035 |  |
| 69 | Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 400 мм / в ТК в т.ч. відводи ф426х8мм - 0,02968т | м трубопроводу | 28 |  |
| 70 | Виготовлення зварних відводів: діаметр умовного про-ходу, товщина стінки 400х7 мм, число секторів: 4 / від-води ф426х8мм - 4шт. по L=0,852м*0,08247т | шт | 4 |  |
| 71 | Труба 426х8 | м | 28 | Замовник |
| 72 | Установлення сталевих фасонних частин на мережах теплопостачання, діаметр труб 350-450 мм / доустоновлення відводів ф426х8мм - 4шт. | т фасонних частин | 0,251 |  |
| 73 | Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 500 мм / в ТК | м трубопроводу | 14 |  |
| 74 | Труба 530х8 | м | 14 | Замовник |
| 75 | Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів / раніше демонтовані | фланець | 4 |  |
| 76 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм / раніше демонтовані | шт | 3 |  |
| 77 | Приварювання фланців діаметром 80 мм до сталевих трубопроводів / раніше демонтовані | фланець | 2 |  |
| 78 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм / ф80мм раніше демонтовані | шт | 1 |  |
| 79 | Приварювання фланців діаметром 100 мм до сталевих трубопроводів / раніше демонтовані | фланець | 6 |  |
| 80 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм / раніше демонтовані | шт | 5 |  |
| 81 | Приварювання фланців діаметром 200 мм до сталевих трубопроводів / раніше демонтовані | фланець | 4 |  |
| 82 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 200 мм / раніше демонтовані | шт | 2 |  |
| 83 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 400 мм / раніше демонтовані | фланець | 8 |  |
| 84 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 400 мм / раніше демонтовані | засувка (або клапан зворотний) | 4 |  |
| 85 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 500 мм / раніше демонтовані | фланець | 4 |  |
| 86 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 500 мм / раніше демонтовані | засувка (або клапан зворотний) | 2 |  |
| 87 | Монтаж плит перекриття ТК площею до 5 м2 / раніше демонтовані | шт збірних конструкцій | 10 |  |
|  | Нерухомі опори в ТК 2шт. |  |  |  |
| 88 | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 500х500 мм / 2 нерухомі опори по 4 отвори | отворів | 8 |  |
| 89 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] / нерухомі опори 2шт. / 1шт. зі: швелер 40мм - 0,647т, лист 10мм=0,05т, лист 10мм (упори) - 0,054т | т | 1,502 |  |
| 90 | Швелер Сталь 40 3пс5 | т | 1,335 |  |
| 91 | Лист,товщина 10 мм, сталь | т | 0,215 |  |
| 92 | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути / нерухомі опори 2шт. / 1шт. зі: швелер 40мм - 0,647т, лист 10мм=0,05т, лист 10мм (упори) - 0,054т | т конструкцій | 1,502 |  |
| 93 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками / частково нерухомі опори 2шт. - в ТК не демонтовані, площа 1 опори 12м2 | м2 | 24 |  |
| 94 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 / частково нерухомі опори 2шт. - в ТК не демонтовані, площа 1 опори 12м2 | м2 | 24 |  |
| 95 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 / частково нерухомі опори 2шт. - в ТК не демонтовані, площа 1 опори 12м2, та виготовлені опори з : швелер 40мм - 16,88м2, лист 10мм - 0,64м2, лист 10мм (упори) - 0,69м2 | м2 | 60,4 |  |
| 96 | Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2 | м3 забиття | 0,4 |  |
| 97 | Бетон М200 | м3 | 0,416 |  |
|  | Розділ 4. Благоустрій |  |  |  |
| 98 | Засипка траншей та котлованів екскаватором при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | м3 ґрунту | 738 |  |
| 99 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 ґрунту | 82 |  |
| 100 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 спланованої площі | 576 |  |
| 101 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 | м2 спланованої площі | 52 |  |
| 102 | Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2 | м3 ущільненого грунту | 820 |  |
| 103 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового / під асфальт | м3 матеріалу основи | 32,05 |  |
| 104 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового / під лотки | м3 матеріалу основи | 18,4 |  |
| 105 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних дрібнозернистих та піщаних сумішей вручну з ущільненням ручним котком / товщ.5см | м2 покриття | 246,5 |  |
| 106 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати | м2 покриття | 246,5 |  |
| 107 | Суміші асфальтобетонні | т | 29,58 |  |

Уповноважена особа

відповідальна за організацію

та проведення процедур закупівель	               (підпис)	          	Наталя ГУЛІЄВА