Додаток 3 до тендерної документації

Технічне завдання

на закупівлю Послуги по монтажу дизельної електростанції (ДЕС) та АВР ТП-318 для резервного електропостачання КНП «ХОДЛ» ХОР за адресою: вул. Кам’янецька, 94 «код ДК 021:2015: 45310000-3 — Електромонтажні роботи»

| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |
| --- |
| на Послуги по монтажу дизельної електростанції (ДЕС) та АВР ТП-318 для резервного електропостачання КНП «ХОДЛ» ХОР за адресою: вул. Кам’янецька, 94 |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | (Демонтаж) Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т | т | 0,8 |  |
| 2 | Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 3 т | т | 2,1 |  |
| 3 | Нарізування швів у бетоні затверділому | м шва | 18 |  |
| 4 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | м3 | 1,8 |  |
| 5 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3 | м3 | 5,04 |  |
| 6 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 5,04 |  |
| 7 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | км | 0,065 |  |
| 8 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг | м | 60 |  |
| 9 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг | м | 25 |  |
| 10 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А | шт | 1 |  |
| 11 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 150 мм2 | жил | 6 |  |
| 12 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 110 мм | шт | 2 |  |
| 13 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | м2 | 30 |  |
| 14 | Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність понад 100 кВт | шт | 1 |  |
| 15 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 240 мм2 | м | 10 |  |
| 16 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 120 мм | м | 30 |  |
| 17 | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах | м | 46 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | (Демонтаж) Монтаж контакторів | шт | 4 |  |
| 19 | Монтаж контакторів | шт | 4 |  |
| 20 | (Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А | шт | 1 |  |
| 21 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А | шт | 1 |  |
| 22 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 185 мм2 | жил | 22 |  |
| 23 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 120 мм2 | жил | 30 |  |
| 24 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2 | жил | 2 |  |
| 25 | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах | м | 117 |  |
| 26 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм2 | м | 38 |  |
| 27 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 70 мм2 | м | 30 |  |
| 28 | Демонтаж групових щитків | шт | 17 |  |
| 29 | Демонтаж відкритої електропроводки | м | 117 |  |
| 30 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 31 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 17 |  |
| 32 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 214 |  |
| 33 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 210 |  |
| 34 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 3 |  |
| 35 | Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний , що установлюється на металевій основі, струм до 250 А | шт | 17 |  |
| 36 | Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2 | м | 1 |  |
| 37 | Монтаж муфти сполучноїдля кабеля напругою до 1 кВ | шт | 26 |  |
| 38 | Перепідключення живлення | з'єдн. | 16 |  |
| 39 | Пристрій автоматичного введення резервного живлення [АВР] з схемою відновлення напруги[ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [без оформлення наряду допуску]]] | Пристр. | 1 |  |
| 40 | Підвішування самонесучого ізольованого провода | км | 0,04 |  |
| 41 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | м | 15 |  |
| 42 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 25 |  |
| 43 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | м | 10 |  |
| 44 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 35 мм2 | м | 41 |  |
| 45 | Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з приводом, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А | шт | 1 |  |
| 46 | Монтаж контакторів | шт | 2 |  |
| 47 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм2 | жил | 43 |  |
| 49 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 70 мм2 | жил | 12 |  |
| 50 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 95 мм2 | жил | 4 |  |
| 51 | Прокладання коробів пластикових | м | 260 |  |
| 52 | Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 35 мм2 | м | 260 |  |
| 53 | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах | м | 28 |  |
| 54 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2 | жил | 84 |  |
| 55 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 72 |  |
| 56 | Коробка розподільна | коробка | 6 |  |
| 57 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну | отв. | 36 |  |
| 58 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 10,08 |  |
| 59 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 10,08 |  |
| 60 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 36 |  |
| 61 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 18 |  |
| 62 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» | Струмопр | 18 |  |
| 63 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами | _точ. | 18 |  |

1. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій ліцензію на право виконувати електромонтажні роботи та дозвіл державної служби України з питань праці на виконання робіт підвищеної небезпеки або інший документ, який підтверджує право виконувати роботи підвищеної небезпеки, що є предметом закупівлі.

2. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

3. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій документи, які підтверджують відповідність тендерних пропозицій учасників технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, встановлених замовником (згідно із Додатком  3).

З цією метою, Учасники, до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, надають, відповідно до своєї початкової ціни, виконані згідно вимог Додатку №3 наступні документи:

  - договірну ціну (тверда);

  - локальні кошториси (мають бути складені відповідно до технічних вимог з урахуванням будівельного технологічного процесу).

4. Ціна пропозиції (договірна ціна “Тверда”) учасника повинна бути розрахована відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом  Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрегіону) від 01.11.2021 №281 (та згідно змін) і яка повинна бути надана в форматі imd у програмному комплексі АВК-5 та форматі word або excel.

Примітка:

У разі  посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – вважати або «еквівалент», який відповідає зазначеним технічним характеристикам в проектній документації.