Додаток № 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до технічних, якісних та кількісних характеристик, що пропонується на  тендер щодо предмету закупівлі -   Міні-екскаватор гусеничний

ДК 021:2015: 34140000-0 — Великовантажні мототранспортні засоби

Розділ І. Загальні вимоги щодо поставки товару

1.Умови поставки: Транспортні витрати по доставці товару в місце призначення включені в ціну товару.

2.Умови оплати: - після оплата. Оплата за поставлений Товар здійснюється Покупцем впродовж 10 календарних днів на підставі належно оформлених первинних документів (видаткової накладної та акту приймання-передачі Товару), наданих Покупцю, за умови наявності бюджетних коштів на рахунку Покупця на розрахунковий рахунок Постачальника. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за поставлений Товар здійснюється на протязі 10 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок.

3. Термін поставки:  15 листопада 2023 р.

учаснику необхідно вказати конкретний термін поставки, який не повинен перевищувати термін, зазначений Замовником.

4. Місце поставки:  50000 Україна, Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг вул. Церковна,2

5. Вимоги до Товару:

5.1. Товар повинен бути заводського виконання, новий, без слідів та ознак використання, ремонту, відновлення тощо.

Гарантійний термін на Товар: Гарантійний термін експлуатації не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію.

Технічні характеристики міні - екскаватора гусеничного.

| № з/п | Найменування технічних та якісних характеристик |  |
| --- | --- | --- |
|  | Міні-екскаватор гусеничний повинен бути новим, не раніше 2023 року випуску |  |
|  | Міні-екскаватор гусеничний повинен бути на розсувному шасі, що включає в себе відвал, шириною в зібраному стані не більше 1000 мм і розсунутому стані не менше 1300 мм |  |
|  | Ширина машини не більше 1350 мм; |  |
|  | Експлуатаційна маса не більше 1870 кг; |  |
|  | Двигун: потужність не менше 15,0 к.с., і обертаючий момент не менше 45,0 Нм; |  |
|  | Транспортна швидкість не менше: 1 передача – 2,0 км/год. ; 2 передача – 4,0 км/год.; |  |
|  | Автоматичне перемикання на понижену передачу; |  |
|  | Ширина резинових гусениць 200-250 мм, кількість опорних катків не менше 3; |  |
|  | Питомий тиск на ґрунт не більше 0,4 кг/см2; |  |
|  | Довжина рукояті 1000-1100 мм.; |  |
|  | Максимальна глибина копання не менше 2500 мм; |  |
|  | Максимальна висота вивантаження не менше 2600 мм; |  |
|  | Поворот стріли не менше: - вправо - 55° - вліво - 75°; |  |
|  | Поворот ковша не менше – 200°; |  |
|  | Гідравлічна система: - аксіально-поршневий насос. Продуктивність насосу не менше – 35 л/хв. , тиск максимальний не менше - 200 бар; |  |
|  | Сервоуправління; |  |
|  | Реверсивна гідро лінія високого потоку для підключення гідравлічного навісного обладнання; |  |
|  | Робоче освітлення: на кабіні не менше 2 попереду, 1 позаду ; |  |
|  | LED фара на стрілі; |  |
|  | Кабіна з обігрівом та тонованими вікнами, дзеркало заднього виду;ROPS & TOPS (конструкція для захисту кабіни оператора у випадку прокидання) |  |
|  | Інструкція з експлуатації українською або російською мовою; |  |
|  | Ківш шириною 300-350мм; |  |
|  | Ківш шириною 600-650мм; |  |
|  | Ківш планувальний шириною 1000 мм; |  |
|  | Пристрій швидкої заміни навісного обладнання; |  |
| 26. | Вимикач акумулятора. |  |

Учасник повинен надати у складі своєї тендерної пропозиції також наступні документи:

- довідку стосовно наявності мережі сервісних центрів з обслуговування товару, що пропонується учасником, на території України, з обов’язковим зазначенням назви, адреси та контактних телефонів цілодобової гарячої лінії такого центру;

- довідка у довільній формі з зазначенням терміну гарантійного обслуговування товару, що пропонується;

- лист щодо забезпечення передпродажної підготовки товару, введення в експлуатацію та навчання обслуговуючого персоналу на базі Замовника;

- скан-копію Сертифіката відповідності на запропонований товар;

- скан-копію оригіналу Сертифіката уповноваженого дилера з авторизаційним листом до нього, яким надано права продажу транспортних засобів, їх складових частин, оригінальних запасних частин, гарантійного, післягарантійного і сервісного обслуговування, проведення передпродажної підготовки, з підтвердженням, що товар вироблений на заводах виробника та є стандартним заводським виконанням;

- гарантійний лист про те, що учасник не має розірваного договору по причині порушення учасником умов договору та/або відсутні рішення суду щодо стягнення з учасника неустойки, штрафу, або пені по укладеним договорам, за результатами тендерних закупівель починаючи з 2020 року до дати подання тендерної пропозиції за даною закупівлею;

- гарантійний лист про те, що у разі, якщо товар, який представляється учасником на торги, не відповідає технічним вимогам замовника, а також у разі надання учасником документу, що містить не повну, не точну та/або недостовірну інформацію щодо відповідності вимогам замовника, тендерна пропозиція такого учасника буде відхилена.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики, надається учасником на фірмовому бланку, з обов’язковим заповненням полів, які цього потребують, та наведенням технічних характеристик, притаманних запропонованому предмету закупівлі. Переобладнані моделі Замовником не розглядаються, лише машини у стандартному заводському виконанні.

Якщо пропозиція торгів учасника не відповідає вимогам тендерної документації, то пропозиція буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам документації торгів.

З метою перевірки відповідності учасника вимогам тендерної документації, замовник має право самостійно перевірити відповідність документів або інформації, установленим вимогам (у т.ч. на офіційних сайтах чи в інших тендерних закупівлях, за допомогою офіційних державних реєстрів тощо), фактично обстежити запропонований учасником товар зі складанням документу довільної форми, а за потреби надсилати відповідні запити або звернення згідно абзацу другого ч. 15 ст. 29 Закону тощо. У разі зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника відповідно до підпункту 3 пункту 1 або підпункту 1 пункту 2 частини 1 статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі».

Учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених тендерною документацією подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.

У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або подавати відповідний документ, то він не повинен надавати жодні листи або роз’яснення. У разі якщо учасник або переможець повинен складати вказаний в документації документ, то він зобов’язаний скласти та надати його у точній відповідності до вимог Замовника.

Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції, подаються або складаються учасником, повинні містити посаду, підпис, прізвище та ініціали підписанта.

У разі якщо згідно з вимогами різних пунктів цієї тендерної документації Учасник включає до складу тендерної пропозиції один і той самий документ, такий документ може бути наданий в одному примірнику.

При поставці товару учасник-переможець зобов’язаний надати замовнику оригінал інструкції з експлуатації та повний пакет документів, необхідних для реєстрації (постановки на облік) у відповідних органах.