ПОГОДЖЕНО:                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО:

Головний механік                                                              В.о. генерального директора

ДП «Добропіллявугілля-видобуток»                               ДП «Добропіллявугілля-видобуток»

______________ Богдан ОГОНОВСЬКИЙ                      ______________ Віталій СИДОРЧЕНКО

«_____» ___________ 2023р                                             «_____» ___________ 2023р

Технічне завдання

на Капітальний ремонт секцій механізованого кріплення 3КД-90 – 167 шт.

для 10 півд. лави пл. m51в гор. 450м ВП «Шахтоуправління «Добропільське»

ДП «Добропіллявугілля-видобуток»

До підготовки тендерної пропозиції учасник має право:

- ознайомитись з дефектним актом/проектом/обсягами робіт (послуг);

- відвідати та провести огляд об’єкту робіт (послуг) та отримати під свою відповідальність усі відомості, необхідні для підготовки тендерної пропозиції.

Усі необхідні відомості при підготовці тендерної пропозиції будуть надані учасникам відповідальною особою Замовника : головний механік ДП «Добропіллявугілля-видобуток» Огоновський Богдан Миколайович,

тел. 050 325 64 50.

Опис об'єкта виконання робіт (послуг):

Місце знаходження об’єкта:  ДП «Добропіллявугілля-Видобуток» ВП ШУ «Добропільске» 85000         м. Добропілля, вул. Київська 1Г.

Основні характеристики об'єкта: секції механізованого комплексу 3КД-90 будуть експлуатуватися у 10 південній  лаві пл. m51в гор.450м в комплексі із скребковим конвеєром    СП-251.13-113.03 та очисним комбайном CLS-450. Виймальна міцність  вугільного пласту        1,49-1,75м.

Роботи повинні вестися з матеріалів: Підрядника

Строк виконання робот (послуг): не більше 90 (дев’яносто) календарних днів

Період виконання робіт (послуг): Відповідно до заявки

Термін гарантії - не менше: 12 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше 18 місяців з  моменту підписання акту виконаних робіт

Кваліфікаційні вимоги:

1.Наявність декларації на виконання робіт підвищеної небезпеки, з переліком робіт: ремонт гірничошахтного обладнання;

2.Наявність додаткової технологічної документації: ремонтної документації, методики випробувань відремонтованого обладнання. Ремонтна документація повинна бути затверджена або узгоджена розробником / виробником обладнання у разі внесення конструктивних змін;

3. Наявність кваліфікованих фахівців ВТК;

4. Можливість залучення субпідрядних організацій: так;

5. Наявність спеціалізованої ремонтної бази, необхідного технологічного обладнання, інструментів і виробничих потужностей, а також стендів для проведення випробувань обладнання.

6. Секції механізованого комплексу 3КД-90 повинні відповідати комплексу конструкторських документів і вимогам цього технічного завдання. Капітальний ремонт виконується згідно вимог СОУ 10.00.174.071.73;2008.

Матеріали та обладнання які закуповуються, повинні відповідати технічним вимогам, які пред'являються до матеріалів і обладнання, які використовуються в підземних умовах.

У складі тендерної пропозиції учасник повинен надати: договірну ціну.

Склад видів і обсягів робіт:

| № п/п | Найменування робіт | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Роботи виконувати згідно з вимогами ремонтної документації з обов'язковим проведенням випробувань, згідно з наявною на підприємстві методикою випробувань. Випробування відремонтованого обладнання обов'язково проводити на випробувальних стендах, котрі повинні бути атестовані в установленому порядку. У присутності Замовника, по узгодженню, з наданням акту іспиту. | % | 100 |  |
| 2 | Пристрій і робота обладнання після проведення ремонту повинні відповідати інструкції з експлуатації механізованого кріплення 3КД90 і конструкторської документації. Параметри секції повинні відповідати узгодженої ув'язці обладнання. | % | 100 |  |
| 3 | Заміна ущільнюючих пристроїв і кріпильних деталей новими. | % | 100 |  |
| 4 | Обробка антикорозійним покриттям згідно ГОСТ 9.014-78 | % | 100 |  |
| 5 | Строк гарантії на відремонтоване обладнання | місяців | 12 з дня введення в експлуатацію, але не більше 18 з моменту підписання акту виконаних робіт |  |
| 6 | Строки виконання робіт з ремонту | кал. днів | Не більше 90 з дня підпису акту прийому-передачі ремонтного фонду |  |
| 7 | Ремонт основи 3КД-90: | од. | 167 |  |
| 7.1 | Заміна важіля домкрату підйому основи новими. | % | 100 |  |
| 7.2 | Отвори (63мм (з’єднування траверс з основою) знос яких перевищує (63мм провести розточку та вварити втулки, зберегти соосність 2мм. | % | 100 |  |
| 7.3 | Отвори (63мм (з’єднування траверс з перекриттям) знос яких перевищує (63мм провести розточку та вварити втулки, зберегти соосність 2мм. | % | 100 |  |
| 7.4 | Деформовані планки та ребра кріплення гідропатрону замінити новими. | % | 100 |  |
| 7.5 | Окремі тріщини і розриви зварювальних швів обробити, зачистити і накласти нові відповідно до зборочного креслення. | % | 100 |  |
| 7.6 | По узгодженню з Замовником, за окремим договором можливе виготовлення основ секцій з використанням елементів конструкцій виведених з експлуатації основ. |  |  |  |
| 8 | Ремонт перекриття 3КД-90 | од. | 167 |  |
| 8.1 | Отвори (63мм (з’єднування перекриття з завальним корпусом) знос яких перевищує (63мм провести розточку та вварити втулки, зберегти соосність 2мм. | % | 100 |  |
| 8.2 | Випрямлення перекриття у випадку, якщо не плоскостність дорівнює більше 10мм на 1м | % | 100 |  |
| 8.3 | Окремі тріщини і розриви зварювальних швів обробити, зачистити і накласти нові відповідно до зборочного креслення. | % | 100 |  |
| 9 | Ремонт огородження 3КД-90 | од. | 167 |  |
| 9.1 | Отвори (63мм знос яких перевищує (63мм провести розточку та вварити втулки, зберегти соосність 2мм. | % | 100 |  |
| 9.2 | Окремі тріщини і розриви зварювальних швів обробити, зачистити і накласти нові відповідно до зборочного креслення. | % | 100 |  |
| 10 | Ремонт боковин 3КД-90 (щит перекриття, щит корпусу) | од. | 300 |  |
| 10.1 | Випрямлення боковин у випадку, якщо не плоскостність дорівнює більше 10мм на 1м | % | 100 |  |
| 10.2 | Окремі тріщини і розриви зварювальних швів обробити, зачистити і накласти нові відповідно до зборочного креслення. | % | 100 |  |
| 10.3 | Деформовані або обірвані втулки, осі, планки кронштейну замінити новими. | % | 100 |  |
| 10.4 | Відновити різьбові отвори. | % | 100 |  |
| 10.5 | Неремонтопридатні боковини замінити новими. | од. | 34 |  |
| 11 | Ремонт штовхачу 3КД-90 | од. | 150 |  |
| 11.1 | Випрямлення штовхачу у випадку, якщо не плоскостність дорівнює більше 5 мм на 1м | % | 100 |  |
| 11.2 | Деформовану планку або обірвану фіксуючу планку замінити на нову. | % | 100 |  |
| 11.3 | Окремі тріщини і розриви зварювальних швів обробити, зачистити і накласти нові відповідно до зборочного креслення. | % | 100 |  |
| 11.4 | Штовхачі 3КД-90 замінити новими | од. | 17 |  |
| 12 | Ремонт консолей 1КД90 | од. | 334 |  |
| 12.1 | Випрямлення консолей у випадку, якщо не плоскостність дорівнює більше 10мм на 1м | % | 100 |  |
| 12.2 | Деформовані ребра, ресори замінити новими. | % | 100 |  |
| 12.3 | Окремі тріщини і розриви зварювальних швів обробити, зачистити і накласти нові відповідно до зборочного креслення. | % | 100 |  |
| 12.4 | Не ремонтопридатні консолі замінити новими | % | 100 |  |
| 13 | Гідропатрони підйому основи замінити новими. | од. | 167 |  |
| 14 | Ремонт гідростійок 3КД90.35.01.000 | од. | 550 |  |
| 14.1 | Відновлення елементів кріплення та з’єднувальних отворів до номінальних розмірів. | % | 100 |  |
| 14.2 | Заміна латунного пояску поршневої частини плунжеру, штоку. | % | 100 |  |
| 14.3 | Заміна ГТВ, ущільнюючих манжет, кілець (поліуретанові). | % | 100 |  |
| 14.4 | Заміна циліндру, донного клапану та грундбукси. |  | За необхідністю |  |
| 14.5 | Робоча поверхня штоків гідростійок повинна мати антикорозійне покриття, отримане шляхом наплавлення нержавіючим дротом з міцністю верхнього слою не нижче 40 од. за Роквеллом. | % | 100 |  |
| 14.6 | Контроль конусності і овальності циліндра здійснювати по всій довжині, при необхідності проводити ремонт або заміну | % | 100 |  |
| 14.7 | Неремонтопридатні гідростійки замінити новими. | од. | 118 |  |
| 15 | Ремонт гідродомкратів пересувки 3КД90.16.02.000-02 (крок – 0,63м) | од. | 130 |  |
| 15.1 | Відновлення елементів кріплення та з’єднувальних отворів до номінальних розмірів. | % | 100 |  |
| 15.2 | Заміна латунного пояску поршневої частини плунжеру, штоку. | % | 100 |  |
| 15.3 | Заміна ГТВ, ущільнюючих манжет, кілець (поліуретанові) | % | 100 |  |
| 15.4 | Заміна циліндру та грундбукси. |  | За необхідністю |  |
| 15.5 | Робоча поверхня штоків гідродомкратів повинна мати антикорозійне покриття, отримане шляхом наплавлення нержавіючим дротом з міцністю верхнього слою не нижче 40 од. за Роквеллом. | % | 100 |  |
| 15.6 | Контроль конусности і овальності циліндра здійснювати по всій довжині, при необхідності проводити ремонт або заміну. | % | 100 |  |
| 15.7 | Неремонтопридатні гідродомкрати пересувки замінити новими. | од. | 37 |  |
| 16 | Гідродомкрат керування щитом – замінити новими. Робочі поверхні штоків гідродомкратів керування щитом повинна мати антикорозійне покриття, отримане шляхом наплавлення нержавіючим дротом з міцністю верхнього слою не нижче 40од. за Роквеллом. | од. | 334 |  |
| 17 | Серьга – замінити новими. | од. | 167 |  |
| 19 | Вісь консолі – замінити новими. | од. | 334 |  |
| 20 | Ресора – замінити новими. | од. | 167 |  |
| 21 | Блок керування 3КД90.16.07.010 – замінити новими з комплектом гідророзподільників РСД-05 | од. | 167 |  |
| 22 | Блок клапанний 3КД90.60.07.010-05 (гідрозамок КГУ-3У, запобігаючий клапан КП-39 або КПС) – замінити новими. | од. | 167 |  |
| 23 | Блок стійковий 1КД80.13.07.060-3КП (гідрозамок КГУ-3У, запобігаючий клапан КП-39 або КПС) – замінити новими. | од. | 668 |  |
| 24 | Індикатор тиску – замінити новими. | од. | 668 |  |
| 25 | Блок замка 2КД90Т.48.07.170КП39 – заміна новими. | од. | 167 |  |
| 26 | Коллектор ДМ.18.09.040 - заміна новими. | од. | 167 |  |
| 27 | Розключення гідравлічної системи виконати рукавом робочий тиск якого не менше 350 Bar | % | 100 |  |
| 28 | Магістральний рукав між секціями замінити на новий (4SP, робочий тиск не менш 400 Bar) Умовний діаметр магістрального рукаву: -Ду32х2200мм ЧП-ЧП -Ду25х2200мм ЧП-ЧП | од. од. | 167 167 |  |
| 29 | Остаточний перелік робіт буде визначений після проведення дефектовки кожної секції на ремонтном підприємстві. | % | 100 |  |
| 30 | Вимоги до захисного покриття. |  |  |  |
| 30.1 | Зовнішні поверхні гідроблоків, пультів керування, деталі гідрообладнання (трійники, перехідники, муфти, кутники) повинні мати захисне покриття. | % | 100 |  |
| 30.2 | Зовнішні не опрацьовані поверхні кріплення повинні мати покриття емаллю. | % | 100 |  |
| 31 | Консервація |  |  |  |
| 31.1 | Метізи при монтажі змащуються пластичною змазкою. | % | 100 |  |
| 31.2 | Внутрішні поверхні гідрообладнання після проведення іспиту консервуються гідроридиною Solcenik 801E, вводи заглушити пробками | % | 100 |  |
| 32 | Маркування: Всі стійки, домкрати, клапанні блоки, блоки керування повинні мати маркування ремонтного підприємства. Маркування повинно мати: -порядковий номер з 001; -дату ремонту; -дві літери ремонтного підприємства; -числа повинні бути вибиті на глибину 1-2мм. | % | 100 |  |
| 33 | За не чітке маркування або стирання при експлуатації замовник не відповідає. | % | 100 |  |
| 34 | Замовник не комплектує ремонтний фонд деталями, котрі згідно наданим технічним умовам повинні бути замінені на нові. | % | 100 |  |
| 35 | Повернути Замовнику неремонтопридатні деталі згідно акту дефектовки. | % | 100 |  |
| 36 | Строк поставки з ремонту. |  | Згідно графіку ремонтних робіт. |

У складі тендерної пропозиції, учасник повинен надати: договірну ціну (послуг), зазначені в договірній ціні, кошторисі, калькуляції учасника повинні відповідати обсягам, передбаченим обсяги робіт даними технічного завданням. Зміна Учасником обсягів не допускається.

Всі виявлені на ремонтному підприємстві дефекти (невідповідності) та необхідність додаткового ремонту не зазначеного в технічному завданні погоджувати з замовником.

Після проведення капітального ремонту провести його випробування на ремонтному підприємстві в присутності представника Замовника. Технологію випробування попередньо узгодити з Замовником.

Виявлені на ремонтом заводі дефекти (невідповідності) та необхідність додаткового ремонту окремих вузлів механізму погоджувати з замовником.

Директор

ВП ШУ «Добропільське»                       ______________________     Олег ШАХРАЮК

Головний механік

ВП ШУ «Добропільське»	                  ______________________     Геннадій ЧЕРНЕГА

Начальник  дільниці РЗО

ВП ШУ «Добропільське»                     ______________________    Сергій БУРДЕНЮК

Механік дільниці  ДВВ 4

ВП ШУ «Добропільське»                    ______________________      Денис СОРІН