Додаток 4

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Назва предмета закупівлі: Багатофункціональний пристрій з додатковим картриджем, згідно коду CPV за ДК 021:2015 - 30230000-0 «Комп`ютерне обладнання».

Кількість: один комплект

У разі, якщо ця тендерна документація має посилання на конкретну торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».

Опис комплектації/Технічні характеристики

| Характеристика | Вимоги замовника | Технічні характеристики, які запропоновані учасником |
| --- | --- | --- |
| Функції | Чорно-білий друк, копіювання, сканування, передавання факсів |  |
| Тип принтера | Монохромний лазерний |  |
| Формат друкованого носія | А4 |  |
| Максимальне навантаження, друк/копіювання, не менше | До 80 000 сторінок/місяць |  |
| Швидкість друку | Односторонній друк: до 38 стор/хв (формат A4), До 63,1 стор/хв (A5, альбомна) Двосторонній друк: до 31,9 зобр/хв (формат A4) |  |
| Час виходу першої сторінки під час друку, не більше | 5,5 с секунди або менше |  |
| Двосторонній друк | Автоматичний (за замовчуванням) |  |
| Якість друку (найвища якість), не менше | 1200x1200 dpi |  |
| Наявність USB порту для прямого друку та сканування | Так |  |
| Об'єм пам'яті (стандартно), не менше | 1 ГБ |  |
| Наявність екрану | Так (сенсорний) |  |
| Ємність лотка подачі друкованих носіїв у стандартній комплектації | Лоток 1 на 100 аркушів, вхідний лоток 2 на 250 аркушів пристрій автоматичної подачі на 50 аркушів (ADF) |  |
| Щільність підтримуваних матеріалів для друку в діапазоні | Нижній поріг не вище 60 г/м2 |  |
|  | Верхній поріг не нижче 163 г/м2 |  |
| Ємність лотків прийому друкованих носіїв, щонайменше | 150 аркушів |  |
| Можливості підключення (стандартні) | 1 високошвидкісний порт USB 2.0; Мережеве підключення Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.3az (EEE); Радіо Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4/5 ГГц |  |
| Якість копіювання (чорно-біла, найвища якість), не менше | До 600x600 dpi |  |
| Тиражування | До 999 копій |  |
| Якість сканування (найвища якість), не менше | До 600x600 dpi |  |
| Потужність в режимі друку/очікування/сну, не більше | 500 Вт / 9,4 Вт / 0,9 Вт |  |
| Архітектура витратних матеріалів | тонер-картридж |  |
| Ресурс тонер-картриджа повинен бути розрахований на друк сторінок, щонайменше | Стандартний: 3000 сторінок при 5% заповненні (аркуш А4). Збільшеної ємності: 10 200 сторінок при 5% заповненні (аркуш А4). |  |
| Гарантія, не менше | 12 міс |  |
| Комплект поставки | В комплект поставки входить додатковий картридж збільшеної ємності |  |
| Рік випуску | 2023-2024 |  |

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ

1. Товар, що є предметом закупівлі повинен бути новим і таким, що не був у використання.

2. Товар повинен відповідати всім екологічним стандартам.

3. Строк поставки товару — до 14.06.2024 року.

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКА ЗАКУПІВЛІ

1. В стовпці 3 Таблиці Додатку 4 до тендерної документації Учасник обов’язково повинен зазначити товаровиробника, модель, країну походження та характеристику товару, що пропонується.

2. Учасник гарантує якість товару, що постачається протягом встановленого строку його використання, при умові дотримання Замовником умов експлуатації.

3. Учасник визначає ціни на товари з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

4. Запропонований товар при постачанні повинен супроводжуватись оригіналом або копією документу, що підтверджує його якість (сертифікат, паспорт тощо).

5. Учасник гарантує якість товару, що постачається протягом встановленого строку його використання, при умові дотримання Замовником умов експлуатації.

6. З метою встановлення відповідності запропонованого учасником товару вимогам Замовника, уповноважена особа може прийняти рішення про залучення державних органів, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції, а також використовувати дані відкритих джерел в мережі Інтернет.

7. Товар має бути в упаковці виробника, яка повинна забезпечувати його зберігання, запобігати його пошкодженню, втраті або псуванню під час транспортування. Маркування Товару повинне відповідати вимогам державних стандартів, а також вимогам чинного законодавства України про захист прав споживачів.

8. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати лист в довільній формі, в якому від погоджується з наступним:

8.1. для перевірки заявлених технічних характеристик запропонованого Учасником товару Замовник має право:

8.1.1. залучити державні органи, підприємства, установи та організації відповідно до їх компетенції;

8.1.2. застосовувати відкриті джерела в мережі Інтернет (сайти виробників та/або сайти офіційних представників запропонованих Учасників товарів).

9. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати лист в довільній формі, в якому він погоджується з наступним:

9.1. у разі невідповідності заявлених Учасником в тендерній пропозиції характеристик товару з характеристиками, що зазначені на сайтах виробника та/або сайтах офіційних представників запропонованого Учасником товару, Замовник відхиляє тендерну пропозицію Учасника згідно абзацу 2 підпункту 2 пункту 44 Особливостей, як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей;

9.2. у випадку виявлення заводського браку товару, товар має бути замінено на новий.

________________________________________________________________________________

(Посада, ім’я, прізвище, підпис керівника або уповноваженої особи учасника)