Додаток № 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю

Код ДК 021:2015 -33150000-6-Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (НК 024:2023- 58762- Система глибокої електромагнітної стимуляції тканин, професійна)

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням копії документів.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі, в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також, в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. 3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, якісні характеристики якого визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі,  а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

4. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

5. Сервісне обслуговування товару, запропонованогоУчасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

6. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обігта/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту або надати гарантійний лист, що один з вищезазначених документів буде надано під час поставки.

7. Проведення доставки, інcталяції та пуску обладнання за рахунокУчасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі, в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунокУчасника.

Медико-технічні вимоги:

| Характеристики та параметри | Відповідність запропонованого обладнання вимогам (Так/Ні) з посиланнями на відповідні сторінки технічного документу виробника |
| --- | --- |
| Апарат магнітної терапії з чотирма незалежними виходами |  |
| Наявність дисплей LCD кольоровий, 480 x 272, діагональ 10,9 см (4,3“) |  |
| Регулювання всіх параметрів терапії виконується за допомогою кнопок сенсорного екрану та/або на передній панелі пристрою |  |
| Автоматичне розпізнавання апаратом підключених аксесуарів |  |
| Наявність екран для вибору виду терапії |  |
| Наявність списку терапевтичних протоколів |  |
| Наявність енциклопедії з детальною інформацією про обраний терапевтичний протокол |  |
| Наявність ручного вводу параметрів терапії згідно з вимогами користувача |  |
| Наявність екран розширених параметрів терапії |  |
| Наявність індикації під час терапії |  |
| Наявність збереження власних протоколів лікування |  |
| Наявність меню для роботи з власними протоколами лікування |  |
| Наявність меню для роботи зі схемами користувача для електротерапії |  |
| Перегляд останніх протоколів лікування |  |
| Можливість змінювати пароль, який апарат вимагає після включення |  |
| Параметри генератора магнітотерапії: |  |
| Максимальна інтенсивність магнітного поля: залежить від під’єднаного аплікатора |  |
| Режим магнітного поля: постійний, імпульсний, серія імпульсів |  |
| Форма магнітних імпульсів: прямокутні, прямокутні витягнуті, трикутні, синусоїдні, експоненціальні |  |
| Частота імпульсів: від 0 до 166 Гц ± 5% |  |
| Модуляція: відсутня, імпульси, синусоїдальні / трапецієподібні, симетричні імпульси |  |
| Наявність аплікатор мульти диск –1 шт.(опція) |  |
| Наявність аплікатор соленоїд 60 см-1шт.(опція) |  |
| Візок BTL |  |
| Розмір апарату 380 x 190 x 260 мм |  |
| Вага апарату не більш 3 кг |  |

*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент"