Додаток 3

до тендерної документації

Подається у наведеному нижче вигляді, на    фірмовому бланку учасника (за наявністю)

Учасник не повинен відступати від даної форми

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ: «Поточний ремонт нежитлового приміщення №69 підвального поверху (літ.А-4), площею 407,4 кв.м., розташованого за адресою:  вул.Сталеварів, 13 у м.Запоріжжі»

Місце надання Послуги: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 13

Строк надання Послуги: до 30.12.2023 року включно.

Умови оплати: відстрочення оплати за фактом наданих послуг упродовж 180 календарних днів (частинами).

Обсяги закупівлі:

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | (Демонтаж) Демонтаж зі стін пластикових панелей шириною до 400 мм | м2 | 26,865 |  |
| 2 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 37,91 |  |
| 3 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 97,125 |  |
| 4 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 60,695 |  |
| 5 | Розбирання дзеркал з стін | м2 | 28,77 |  |
| 6 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 728,732 |  |
| 7 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 728,732 |  |
| 8 | Засіб для знищення плісняви концентрат 1:4 1 л | л | 65,58588 |  |
| 9 | Грунтування стін | м2 | 728,732 |  |
| 10 | Грунтовка-концентрат 1:4 ВДА глибокого проникнення 5л. | л | 65,58588 |  |
| 11 | Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких | м2 | 728,732 |  |
| 12 | Клей для кріплення та армування пінополістир. і мін.плит "К-114" | кг | 961,92624 |  |
| 13 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | м3 | 16,032104 |  |
| 14 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 825,857 |  |
| 15 | Грунтовка-концентрат 1:4 ВДА глибокого проникнення 5л. | л | 74,32713 |  |
| 16 | Суміш Кнауф- НР старт | кг | 1486,566 |  |
| 17 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 825,857 |  |
| 18 | Суміш Кнауф- НР фініш MD | кг | 1486,5426 |  |
| 19 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 825,857 |  |
| 20 | Грунтовка-концентрат 1:4 ВДА глибокого проникнення 5л. | л | 74,32713 |  |
| 21 | Фарба акрилова водоемульсійна | л | 231,23996 |  |
| 22 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 60,695 |  |
| 23 | Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін | м2 | 61,3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 394,5175 |  |
| 25 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 24,64 |  |
| 26 | Хрестики для укладання плитки | шт | 257 |  |
| 27 | (Демонтаж) Демонтаж каркасу підвісних стель | м2 | 172,3 |  |
| 28 | (Демонтаж) Демонтаж плит стельових в каркас стелі | м2 | 172,3 |  |
| 29 | (Демонтаж) Демонтаж утеплення мінеральною ватою | м3 | 13,784 |  |
| 30 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 280 |  |
| 31 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | м2 | 280 |  |
| 32 | Засіб для знищення плісняви концентрат 1:4 1 л | л | 25,2 |  |
| 33 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | м2 | 280 |  |
| 34 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | м3 | 1,68 |  |
| 35 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 332,1 |  |
| 36 | Грунтовка-концентрат 1:4 ВДА глибокого проникнення 5л. | л | 29,889 |  |
| 37 | Суміш Кнауф- НР старт | кг | 597,78 |  |
| 38 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 332,1 |  |
| 39 | Суміш Кнауф- НР фініш MD | кг | 597,78 |  |
| 40 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 332,1 |  |
| 41 | Грунтовка-концентрат 1:4 ВДА глибокого проникнення 5л. | л | 29,889 |  |
| 42 | Фарба акрилова водоемульсійна | л | 92,988 |  |
| 43 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 1,4 |  |
| 44 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 34,4 |  |
| 45 | (Демонтаж) Демонтаж плінтусів полівінілхлоридних | м | 6,18 |  |
| 46 | (Демонтаж) Демонтаж монолітних бетонних сходів (санвузол бетонна підставка під унітаз) | м3 | 0,36 |  |
| 47 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці | м2 | 11,9 |  |
| 48 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 47,7 |  |
| 49 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | м3 | 0,97308 |  |
| 50 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 47,7 |  |
| 51 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до товщини 15 мм | м2 | 47,7 |  |
| 52 | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit СN 69 | кг | 1287,9 |  |
| 53 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 47,7 |  |
| 54 | Плитки керамічні для підлог | м2 | 48,65 |  |
| 55 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 310,05 |  |
| 56 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 19,37 |  |
| 57 | Хрестики для укладання плитки | шт | 202 |  |
| 58 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 14 |  |
| 59 | Знімання дверних полотен | м2 | 22,4 |  |
| 60 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 2 |  |
| 61 | Двері металеві з замком та ручкою | шт | 1 |  |
| 62 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 25,2 |  |
| 63 | Блоки дверні внутрішні металопластикові 0,9*2м | шт | 14 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм | м | 68,6 |  |
| 65 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | м3 | 0,4116 |  |
| 66 | Шпаклювання стін укосів мінеральною шпаклівкою | м2 | 20,58 |  |
| 67 | Грунтовка-концентрат 1:4 ВДА глибокого проникнення 5л. | л | 1,8522 |  |
| 68 | Суміш Кнауф- НР старт | кг | 37,044 |  |
| 69 | Шпаклювання до укосів фінішною | м2 | 20,58 |  |
| 70 | Суміш Кнауф- НР фініш MD | кг | 37,044 |  |
| 71 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 20,58 |  |
| 72 | Грунтовка-концентрат 1:4 ВДА глибокого проникнення 5л. | л | 1,8522 |  |
| 73 | Фарба акрилова водоемульсійна | л | 5,762 |  |
| 74 | Обшивання віконних прорізів плитами деревностружковими 16 мм | м2 | 19,11 |  |
| 75 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,0008026 |  |
| 76 | Плити деревностружкові багатошарові та тришарові, товщина 16 мм | м2 | 2,79825 |  |
| 77 | Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 4 |  |
| 78 | Демонтаж трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 3 |  |
| 79 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих діаметром 20 мм | м | 18 |  |
| 80 | Круг відрізний "ЗАК" 125* | шт | 18 |  |
| 81 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 3 |  |
| 82 | Труба каналізаційна 50х500мм HTsafe | шт | 6 |  |
| 83 | Коліно 45град. Д=50мм пл. | шт | 4 |  |
| 84 | Хомут (гайка) 47-53мм 1 1/2" з гвинтом-шурупом 8*100 та дюбелем | шт | 3 |  |
| 85 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 4 |  |
| 86 | Труба каналізаційна 110х500мм HTsafe | шт | 8 |  |
| 87 | Коліно 45 град. Д=110мм пл. | шт | 2 |  |
| 88 | Хомут (гайка) 109-121мм 4" з гвинтом-шурупом 8х120 та дюбелем | шт | 4 |  |
| 89 | Зворотний клапан D110 | шт | 1 |  |
| 90 | Шпилька М8х1000 мм | шт | 7 |  |
| 91 | Анкер латунний розпірний М8х28мм | шт | 7 |  |
| 92 | Стрічка -фум | упак | 3 |  |
| 93 | Герметик сілікон універсальний БАЛАНС прозорий 300мл | шт | 1 |  |
| 94 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 95 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 96 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 25 |  |
| 97 | Труба EVO S4 діам.20 мм | м | 25 |  |
| 98 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 12 |  |
| 99 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 3 |  |
| 100 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм | шт | 3 |  |
| 101 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм | шт | 1 |  |
| 102 | Кран кульовий нікелірований, 3/4"вз SF607W20 метелик SD Forte | шт | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | Хомут в зборі 1/2" (20-23 мм) з гвинтом-шурупом 8х80 та дюбелем | шт | 18 |  |
| 104 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 2 |  |
| 105 | Умивальник Еко 2000 50см +П' єдестал DECO | комплект | 2 |  |
| 106 | Змішувач DOMINO_BLITS_DBC-101 для умивальнику | комплект | 2 |  |
| 107 | Сифон д/мийки випуск 70мм розбірний, гофра 40/50 | шт | 2 |  |
| 108 | Кріплення д/тюльпана U1 100*12 мм | шт | 2 |  |
| 109 | Шланг (CRM) - 50 03 150 00 (1.50 m) Lidz | шт | 2 |  |
| 110 | Шланг подводний 800мм ВВ 1/2"х1/2" | шт | 2 |  |
| 111 | Стрічка -фум | упак | 1 |  |
| 112 | Герметик сілікон універсальний БАЛАНС прозорий 300мл | шт | 1 |  |
| 113 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 2 |  |
| 114 | Унітаз компакт КОРАЛЛ | шт | 2 |  |
| 115 | Гофра для унітазу 350мм | шт | 2 |  |
| 116 | Кріплення д/унітаза S2 | шт | 2 |  |
| 117 | Під'єднання ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм | шт | 2 |  |
| 118 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 24 |  |
| 119 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 28 |  |
| 120 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 38 |  |
| 121 | Демонтаж відкритої електропроводки | м | 290 |  |
| 122 | Установлення ящика для лічильника електричної енергіїї | шт | 1 |  |
| 123 | Ящик для лічильника електричної енергії | шт | 1 |  |
| 124 | Установлення електролічильників побутових однофазових | шт | 1 |  |
| 125 | Лічильник НІК 2102-02 М1 | шт | 1 |  |
| 126 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 127 | Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 2р С24А | шт | 1 |  |
| 128 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 38 |  |
| 129 | Розетка зовнішня одинарна біла | шт | 28 |  |
| 130 | Розетка зовнішня подвійна біла | шт | 10 |  |
| 131 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 26 |  |
| 132 | Вимикач зовнішній 1кл білий | шт | 20 |  |
| 133 | Вимикач зовнішній 2кл білий | шт | 6 |  |
| 134 | Монтаж гофротруби для електропроводки діаметром 20 мм, укладених в борознах під заливку | м | 320 |  |
| 135 | Труба ПВХ гнучка гофр.діам.20 мм | м | 323,2 |  |
| 136 | Коробка розподільча вологостійка ІР65 100х100х70 | шт | 34 |  |
| 137 | Тримач кліпса СF20 діам.20мм | шт | 323 |  |
| 138 | Дюбель-цвях швидкого монтажу поліетиленовий, потай 6х60 | шт | 646 |  |
| 139 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 320 |  |
| 140 | Кабель силовий ВВГ-П нгд 2х1,5мм | м | 329,6 |  |
| 141 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 66 |  |
| 142 | LED cвітильник ІР65 овал 16W 6500К 220V | шт | 66 |  |
| 143 | Дюбель-цвях швидкого монтажу поліетиленовий, потай 6х60 | шт | 132 |  |
| 144 | Навантаження сміття вручну | т | 14,55 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | Перевезення сміття до 30 км | т | 14,55 |  |

Примітка: У разі, якщо у цьому технічному завданні йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічне завдання містить вираз (або еквівалент)

# Для підтвердження технічних характеристик предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції надає:

# 1) Гарантійні терміни на виконані послуги впродовж одного року, що підтверджується гарантією учасника (з обов’язковим зазначенням предмету закупівлі, номеру закупівлі та процедури закупівлі) в довільній формі.

# 2) Договірну ціну у сканованому вигляді, яка повинна бути складена відповідно до форми, визначеної Додатком 30 до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» у форматі *.pdf, та надається разом з документами, визначеними пунктом 6 Розділу ІІІ тендерної документації, складеними за допомогою програмного комплексу «АВК-5».

# Крім цього розрахунки договірної ціни з усіма необхідними документами, що входять до її складу, необхідно надати у форматі *.imd, *.ims.

Договірна ціна визначається як динамічна.

# 3) Гарантійний лист, підписаний уповноваженою особою Учасника, в якому він гарантує виконати послуги якісно з дотриманням стандартів, які діють на території України та у зазначений термін закупівлею/Договором про закупівлю (з обов’язковим зазначенням предмету закупівлі, номеру закупівлі та процедури закупівлі).