Додаток 4

До тендерної документації

Технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі

(технічна специфікація)

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності))

«Код за ДК 021:2015 – 44110000-4 – конструкційні матеріали (44113300-8- бітумні матеріали (праймер бітумний), 44112500-3- покрівельні матеріали (євроруберойд Бікроеласт (або еквівалент))»

| № з/п | Найменування* | Кіль-кість, од. виміру | Технічні характеристики до предмету закупівлі, що встановлені Замовником* | Технічні характеристики запропонованого предмету закупівлі Учасником ТОРГОВА МАРКА, ВИРОБНИК, КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Праймер бітумний (20 л/ 18 кг) | 5 шт. | Відповідність ДСТУ Б В.2.7-108-2001 Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Основа – бітумний розчин. Спосіб монтажу – холодне нанесення. Для підготовки ізолюючих поверхонь перед використанням наплавляємих та самоклеючих покрівельних гідроізоляційних матеріалів. Фасування – відро 20л (18кг). Товар повинен бути новим, не раніше 2023 року виготовлення. |  |
| 2 | Євроруберойд Бікроеласт ХПП 2,5 (15 м2) (або еквівалент) | 60 м2 | Відповідність ДСТУ Б В.2.7-101-2000 «Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні». Рулонний матеріал, рулон 15 х 1 м (15 кв.м), може використовуватися у всіх кліматичних районах (відповідно до СНиП 23-01-99*). Маса 1 м2 (±0,25), кг: 2,5. Температура гнучкості на брусі R=25 мм, оС, не менше: -10 0С. Теплостійкість, оС, не менше: 85-90. Умовне позначення (літера позначення): Х – склополотно; П - плівка Основа – склополотно. Тип покриття з боку, що наплавляється: полімерна плівка. Тип покриття верхньої сторони: полімерна плівка. Строк служби (не менше) – 10 років. Гарантійний термін зберігання (не менше)– 12 місяців. Товар повинен бути новим, не раніше 2023 року виготовлення. |  |
| 3 | Євроруберойд Бікроеласт ХКП 4,0 сланець сірий (10 м2) (або еквівалент) | 800 м2 | Відповідність ДСТУ Б В.2.7-101-2000 «Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні». Рулонний матеріал, рулон 10 х 1 м (10 кв.м), може використовуватися у всіх кліматичних районах (відповідно до СНиП 23-01-99*). Маса 1 м2 (±0,25), кг: 4,0. Температура гнучкості на брусі R=25 мм, оС, не менше: -10 0С. Теплостійкість, оС, не менше: 85-90. Умовне позначення (літера позначення): Х – склополотно; К - крупнозерниста посипка; П – плівка. Основа – склополотно. Тип покриття з боку, що наплавляється: полімерна плівка. Тип покриття верхньої сторони: сланець сірий. Строк служби (не менше)– 10 років. Гарантійний термін зберігання (не менше)– 12 місяців. Товар повинен бути новим, не раніше 2023 року виготовлення. |  |

* У разі якщо у технічній частині наявні посилання на конкретні: торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника найменування товару слід читати із словосполученням «або еквівалент».

1. Предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачає заходи щодо захисту довкілля.

2. Учасник гарантує надання, при поставці партій Товару, завірених копій документів, які засвідчують якісні, технічні характеристики товару, його походження, сертифікатів відповідності, паспортів якості (заводських посвідчень) або інших відповідних документів, передбачених законодавством для товарів даного виду.

3. При наданні Учасником еквіваленту(ів) предмета закупівлі, який(і) вимагається(ються) Замовником, Учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати на своєму фірмовому бланку, з № та датою, порівняльну таблицю із зазначенням технічних характеристик запропонованого(их) товару(ів) та предмета закупівлі, який(і) вимагається(ються).

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника.**

**своїм  підписом учасник підтверджує відповідність пропонованого товару всім вищезазначеним характеристикам.