# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Компресори, код 42120000-6 «Насоси та компресори» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Од. вим. | Кіль-кість | Виробник товару або торговельна марка** | Країна походження товару*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Компресор | шт | 5 | ** | *** |

Опис: товар призначений для подачі стислого повітря різним інструментам під час виконання робіт з обслуговування та ремонту обладнання метрополітену.

Технічні та інші умови

1. Основні характеристики товару:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | поршневий |
| 2 | Форм-фактор | пересувний |
| 3 | Розташування ресивера | горизонтальне |
| 4 | Тип приводу | прямий |
| 5 | Продуктивність на виході | _________ л/хв (зазначається учасником продуктивність на виході, яка повинна бути не менше 250 л/хв) |
| 6 | Максимальний робочий тиск | _________ (зазначається учасником величина максимального робочого тиску, яка повинна бути не менше 0,8 МПа або 8 бар. Допускається зазначення одиниці вимірювання в МПа та/або барах) |
| 7 | Об’єм ресивера | ________ л (зазначається учасником об’єм ресивера, який повинен бути не менше 50 л) |
| 8 | Номінальна напруга живлення | _______ В (зазначається учасником величина номінальної напруги живлення 220 В або діапазон номінальної напруги живлення, який включає 220 В) |
| 9 | Потужність двигуна | ________ кВт (зазначається учасником потужність двигуна, яка повинна бути не більше 2,5 кВт) |
| 10 | Номінальна швидкість обертів двигуна | _________ об/хв (зазначається учасником номінальна швидкість обертів двигуна, яка повинна бути не менше 2850 об/хв) |
| 11 | Маса | ________ кг (зазначається учасником маса, яка повинна бути не більше 40 кг) |
| 12 | Габаритні розміри (ДхШхВ) | ________ мм (зазначаються учасником габаритні розміри, які повинні бути не більше 750х400х700 мм) |
| 13 | Додаткові характеристики | захист від перегріву; захист від перепадів напруги |

2. Комплектність кожної одиниці товару:

2.1. Компресор повітряний – 1 шт.

2.2. Фільтр повітряний – 2 шт.

2.3. Сапун картера пластиковий – 1 шт.

2.4. Транспортувальні колеса – 2 шт.

2.5. Кріплення коліс (болт, гайка, 2 шайби) – 2 компл.

2.6. Опора гумова – 2 шт.

2.7. Кріплення опори (болт, шайба, гайка) – 2 компл.

2.8. Фарбопульт – 1 шт:

- діаметр форсунки – ____ мм (зазначається учасником діаметр форсунки, який повинен бути в межах від 1,5 мм до 1,8 мм);

- під’єднання до шлангу – 1/4";

- об’єм бачка – _____мл (зазначається учасником об’єм бачка, який повинен бути в межах від 500 мл до 1000 мл);

- робочий тиск – _____бар (зазначається учасником робочий тиск, який повинен бути в межах від 2,2 бар до 3 бар);

- витрата повітря (продуктивність) – ______ мл/хв (зазначається учасником діапазон витрати повітря (продуктивності), що становить 160-240 мл/хв., або інший, що включає цей діапазон);

- матеріал бачка – пластик;

- матеріал корпусу – хромований алюміній;

- матеріал розпилюючої головки – хромована латунь;

- нанесення матеріалу на поверхню, що фарбується – ______% (зазначається учасником відсоток нанесення матеріалу на поверхню, який повинен бути не менше 65%);

- оснащений системою регулювання: подачі повітря, ширини фарбувального факелу, подачі лакофарбового матеріалу.

2.9. Шланг компресорний спіральний поліуретановий – 1 шт:

- довжина – ____ м (зазначається учасником довжина шланга, яка повинна бути не менше    15 м);

- внутрішній діаметр – 8 мм;

- зовнішній діаметр – _____ мм (зазначається учасником зовнішній діаметр шланга, який повинен бути не менше 12 мм);

- швидкороз’ємне з’єднання – 1/4";

- робочий тиск – _____ бар (зазначається учасником робочий тиск, який повинен бути в межах від 10 бар до 15 бар).

3. Умови поставки:

3.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше ______ року (зазначається учасником рік виготовлення, який повинен бути не раніше 2023 року).

3.2. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання і проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

3.3. Кожна одиниця товару супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: ___________ (зазначається учасником вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, паспорт якості, сертифікат якості, інструкція з/по експлуатації, керівництво з/по експлуатації, настанова з/по експлуатації).

4. Гарантійні зобов’язання:

4.1. Гарантійний строк на товар становить ________ місяці(в) з дати прийняття товару Замовником.

Примітка: зазначається учасником гарантійний строк на товар, який повинен бути             не менше 24 місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:

* - учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання, відповідно до документа(ів) виробника, зазначеного(их) в п.3.3 цієї технічної специфікації;

** - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка;

*** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці, відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь та/або Ісламської Республіки Іран не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватися учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).