Додаток 3

до тендерної документації на закупівлю товару:

Матеріали для господарської діяльності

(труби сталеві, відводи)

код ДК 021:2015 - 44160000-9 – Магістралі, трубопроводи, труби,

обсадні труби, тюбінги та супутні вироби

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічні вимоги)

ВИМОГИ:

- Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати вимогам технічного завдання (або еквівалент але не гірше), встановленим у даному Додатку. Учасник повинен  підтвердити відповідність запропонованого ним товару вказаним технічним вимогам, характеристикам.  У разі, якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, пропозиція відхиляється.

- Рік виробництва  – 2021- 2022 р.

- Якість Товару повинна відповідати загальнообов’язковим вимогам, встановленим до нього нормами і правилами на території України, підтверджуватись сертифікатом відповідності, висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи або іншим подібним документом (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо);

- Учасник повинен надати Довідку в довільній формі про гарантійні терміни на продукцію.

- Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, у тому числі на транспортування до місця поставки: 84182, Донецька область,  м. Миколаївка, вул. 50-річчя Слов’янської ТЕС,22.

- Технічні, кількісні та якісні вимоги:

| № з/п | Найменування товару, фізико - механічні характеристики | Од. виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Труби сталеві - ДСТУ 8936:2019 Труба електрозварна 325 мм*8 мм – 50 м.п. Труба електрозварна 219 мм*8 мм – 40 м.п. Труба електрозварна 159 мм*4,5 мм – 24 м.п. Труба електрозварна 133 мм*4 мм – 24 м.п. Труба ВГП 108 мм* 3,5 мм – 80 м.п. Труба ВГП 89 мм* 3,5 мм – 78 м.п. Труба ВГП 76 мм* 3,5 мм – 78 м.п. Труба ВГП 57 мм* 3,5 мм – 120 м.п. Труба ВГП 32 мм* 3,2 мм – 24 м.п. Труба ВГП 25 мм* 3,2 мм – 120 м.п. Труба ВГП 20 мм* 2,8 мм – 120 м.п. Труба ВГП 15 мм* 2,8 мм – 120 м.п. Відвід сталевий 108 мм товщина стінки -4 мм – 20 шт. Відвід сталевий 89 мм товщина стінки -4 мм – 30 шт. Відвід сталевий 76 мм товщина стінки -3,5 мм – 30 шт. Відвід сталевий 57 мм товщина стінки -5 мм – 50 шт. Відвід сталевий 32 мм 900 товщина стінки 3 мм – 50 шт. На товар повинна бути гарантія- 12 місяців з моменту поставки та введення в експлуатацію. Товар повинен бути новим, непошкодженим. Країна виробництва- Україна. | м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. шт. шт. шт. шт. шт. | 50 40 24 24 80 78 78 120 24 120 120 120 20 30 30 50 50 |

7. Дані характеристики товару повинні бути вказані в технічному паспорті або в іншій підтверджуючій документації.

В разі якщо в документації є посилання на конкретну торгівельну марку виробника, конструкцію або тип обладнання, слід читати з виразом «або еквівалент». Технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими.