ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Радіостанція портативна (код ДК 021:2015 - 32230000-4 апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм)

| Найменування предмету закупівлі | Модель, мінімальні технічні, якісні характеристики предмету закупівлі | Кількість комплектів |
| --- | --- | --- |
| Радіостанція портативна | Портативна радіостанція VHF Стандарт цифрового зв’язку: DMR. Тип цифрового вокодера AMBE +2™ Масогабаритні параметри: Вага не більше 0,175 кг, розмір не більше 54х123х33,5мм Діапазон частот: що містить діапазон 136-174 МГц. Крок сітки частот: аналоговий: 25 кГц /20 кГц / 12,5 кГц. цифровий: 12,5 кГц . Кількість каналів: не менше 64. Напруга живлення: 7.5 В постійного струму Діапазон робочих температур : що містить діапазон не гірше від –30°C до +60°C. Відповідність стандартам: не гірше MIL-STD-810 C,D,E,F,G , IP54/55. Вихідна потужність передавача: мax 5 Вт (не менше). Потужність вбудованого динаміку не менше 1 Ватт Програмовані клавіші не менше 2 7-ми кольоровий індикатор Введення або зміна каналів повинно проводитись за допомогою зовнішнього програмного забезпечення Програмне налаштування за допомогою ЕОМ: - конкретних частот із визначеної робочої смуги; - потужності несучої передавача; - кроку сітки частот; - номер каналу; - позивний каналу; - інші додаткові функції. В радіостанції повинна бути передбачена можливість програмування індивідуального номеру (не менш ніж п’яти цифр). Підтримка цифрового стандарту радіозв’язку DMR. - забезпечення дистанційної роботи в режимі стаціонарної радіостанції. - забезпечення роботи як в аналоговому, так і в цифровому режимі. - забезпечення змішаного режиму роботи на одному каналі (аналоговий та цифровий). - забезпечення роботи в наступних режимах: - «черговий прийом»; - «прийом»; - «передача» Підтримка кодування та декодування: QT/DQT, DTMF, 2-tone/5-tone в аналоговому режимі. Сканування цифрових та аналогових каналів. Наявність функції переривання виклику. Режим віддаленого працівника. Голосове сповіщення при перемиканні каналу. Цифровий скремблер Підтримка шифрування ARC4 (опційно) Гарантійний термін експлуатації радіостанції та його складових не менше 36 місяців підтверджений листом виробника. Походження засобу на території держави що підтверджено офіційним представництвом компанії виробника в Україні. Технічна підтримка сертифікованими компанією виробника сервісними центрами на території України | 14 |

Комплектність портативної радіостанції: радіостанція в комплекті з Li-ion акумулятором (ємність не менше 2550 мА/г), кліпса для носіння радіостанції на поясі, антена, зарядний пристрій, інструкція користувача, формуляр (українською мовою).

Обладнання повинно бути налаштоване та запрограмоване згідно вимог Замовника.

Додаткові вимоги до радіостанцій

- на запропонований товар під час його транспортування, виготовлення, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України та/або міжнародним законодавством.

- гарантійний лист від Виробника про постачання обладнання належної якості та у терміни відповідно до умов Технічного завдання цієї тендерної документації;

- лист-підтвердження від Виробника про проходження випробувань згідно стандартів MIL-STD-810 С/D/E/F/G та IP54/55 на портативну радіостанцію з наданням відповідних протоколів.

- документи, які підтверджують повноваження учасника представляти продукцію на території України ( якщо учасник не є виробником продукції): сертифікат Дистриб’ютора, Дилера, лист про представництво інтересів виробника або договір з виробником. Документ має передбачати наявність назви, реквізитів виробника, підпис уповноваженої особи виробника, печатку компанії-виробника та зазначення статусу учасника. У разі надання документу від виробника іншою мовою ніж українська, він надається з відповідним перекладом на українську мову, засвідченим перекладачем або перекладацькою компанію.

- підтвердженням якості предмету закупівлі (товару) з боку постачальника є наступні документи: Декларація про відповідність з наданням сертифікату експертизи типу або Сертифікат відповідності

Вимоги до документів на підтвердження технічних вимог:

Документи від виробника, а саме Звіт (протокол) про випробування на відповідність запропонованого обладнання вимогам стандартів може надаватись мовою оригіналу (у разі постачання товару іноземного виробництва), Якщо  випробування проводились за вимогою виробника іншими відповідними акредитованими підприємствами (організаціями, органами у межах їх повноважень), документ має бути завірений підписом та печаткою виробника.

- лист від учасника з інформацією щодо умов та термінів гарантійного та сервісного обслуговування обладнання (термін гарантійного обслуговування повинен бути не менше 36 місяців з дати введення обладнання в експлуатацію);

Пропоноване обладнання  повинно відповідати всім зазначеним технічним та якісним характеристикам, які вимагаються Замовником. Учасник повинен надати опис з докладними технічними характеристиками обладнання що пропонується (можливо у вигляді буклету)

Рік виготовлення продукції не пізніше 2021-2022 років. Обладнання має бути новим, яке не було у використанні. Учасник надає Лист-гарантію (в довільній формі) про те, що все запропоноване  обладнання є новим та раніше не використовувалося.