ДОДАТОК №3

до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Послуги відновлення покриття насипної дороги частини вул.Українська, Південна, Садова с.Висунці, вул.Карла с.Музиківка,  Херсонської області (код ДК 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

В ціну тендерної пропозиції включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, які необхідні для виконання наступних робіт.

Обсяги робіт

Послуги з відновлення покриття насипної дороги частини вул.Української с.Висунці

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) | 100м2 | 3,6 |
| 2 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) | 100м3 | 0,36 |
| 3 | Маломіцний вапняковий матеріал, фракція 0-80мм | м3 | 43,92 |

Послуги з відновлення покриття насипної дороги частини вул.Садової  с.Висунці

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) | 100м2 | 12,15 |
| 2 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) | 100м3 | 1,215 |
| 3 | Маломіцний вапняковий матеріал, фракція 0-80мм | м3 | 148,23 |

Послуги з відновлення покриття насипної дороги частини вул.Південної  с.Висунці

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) | 100м2 | 17,325 |
| 2 | Маломіцний вапняковий матеріал, фракція 0-80мм | м3 | 112,6125 |

Послуги з відновлення покриття насипної дороги частини вул.Карла с.Музиківка

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) | 100м2 | 1,95 |
| 2 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) | 100м3 | 0,195 |
| 3 | Маломіцний вапняковий матеріал, фракція 0-80мм | м3 | 23,79 |

Обсяги робіт*(У тих випадках, коли у найменуванні робіт та витрат містяться посилання на конкретні торгівельні марки чи фірму, конструкцію, тип механізму або матеріалів, джерело його походження або виробника – слід читати як «або еквівалент»).

Для повного ознайомлення з вимогами до робіт для підготовки пропозиції, Учасник має право звернутися до Замовника для ознайомлення з робочим проектом. Для визначення обсягу та специфіки робіт, в період звернення до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації (та/або звернення до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру) складається Акт обстеження (огляду) об’єкта за результатами відвідування об’єкту Учасником. Такий акт підписується уповноваженими особами Замовника та Учасника і має містити ідентифікатор закупівлі.

Учасник повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, КНУ, національних стандартів та чинному законодавству, про що у складі пропозицій надати гарантійний лист.

Учасник повинен виконати роботи, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони навколишнього природного середовища (захисту довкілля). Виконання робіт повинно передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля, про що Учасник надає відповідний лист-гарантію з описом відповідних заходів.

Інформація про відповідність запропонованої пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі «Технічному завданню» до цієї тендерної документації, повинна бути підтверджена наступними документами:

- календарний графік виконання робіт;

- договірна ціна;

- локальні кошториси (мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням будівельного технологічного процесу);

- підсумкова відомість ресурсів;

- розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів (з економічним обґрунтуванням змін);

- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису;

- розрахунок прибутку та адміністративних витрат відповідно до вимог законодавства;

- розрахунок показників загальновиробничих та адміністративних витрат, виходячи зі структури цих витрат по підприємству за попередній період з урахуванням потужностей будівельної організації або довідку у довільній формі, якщо у попередньому періоді фінансова діяльність по підприємству не проводилась;

- підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни;

Ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) учасника повинна бути розрахована відповідно до Кошторисних норм України та інших вимог чинного законодавства, про що надається гарантійний лист.

Розрахунок ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) з підтверджуючими розрахунками за статтями витрат договірної ціни має бути наданий в електронному сканованому вигляді та додатково в електронному вигляді в форматі інформаційного блоку даних imd або bdsu.

Ненадання Переможцем протягом десяти робочих днів договірної ціни (з розрахунками), що сформована за результатами аукціону, є відмовою Переможця від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації.

Тендерна пропозиція, що не відповідає необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі «Технічному завданню», викладеному у Додатку 3 до цієї тендерної документації, буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.