Додаток 1 до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (Технічна специфікація)

Усі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва — читати як вираз «або еквівалент».

Предмет закупівлі: ДК 021:2015, код 03410000-7 – Деревина (Деревина (дрова) непромислового використання для опалення), - товар.

У разі здійснення закупівель, визначених абзацом першим цього пункту, замовники не можуть установлювати вимоги до предмета закупівлі, що не передбачені відповідним національним стандартом (за наявності національного стандарту для відповідного предмета закупівлі)

| № п/п | Найменування предмета закупівлі | Од. виміру | К-ть | Діаметр см | Довжина, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревина (дрова) непромислового використання для опалення Деревина повинна бути твердолистяних порід (2 група) | м3 | 650 | 20-40 | не менше 330 см |

Період постачання: протягом 2023 року до 31 грудня 2023 року.

Місце постачання: 45034, Волинська обл., Ковельський район, смт Люблинець, вул..Незалежності, 36.

Обґрунтування якісних характеристик.

Предмет закупівлі повинен відповідати ГОСТ 3243-88 «Дрова. Технічні умови».

Дрова  повинні  бути  очищені  від  сучків  і  гілок,  висота сучків, що лишилися, не повинна перевищувати 10 мм. В дровах не допускається зовнішня трухлява гниль. Дрова не повинні бути обгорілі. Дрова можуть бути як з корою, так і без кори.

Допускається наявність кори не більше 5% на 1 м.куб.;

Вологість свіжозрубаної деревини – 45-50 %, повітряносухої –20-30 %. Товар повинен відповідати вимогам (ДСТУ) ГОСТ 3243-88, а також умовам, встановленим  чинним   законодавством  до товару даного виду.

Технічні, якісні характеристики по предмету закупівлі мають відповідати нормативним актам законодавства, які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Технічні вимоги:

1.1. Розміри деревини встановлено:

• по довжині – від 0,5 м;

• по товщині - від 10 см і більше;

• граничне відхилення по довжині ± 0,02 м.

На вимогу споживача допускається деревина кратних довжин. При цьому граничне відхилення по довжині допускається від 0,05 до + 0,10 м.

Для населення дрова кратних довжин не допускаються.

Дрова розділяють:

по деревним породам в залежності від теплотворної спроможності на три групи:

1 — береза, бук, ясень, граб, в’яз, клен, дуб, модрина;

2 — сосна, вільха;

3 — ялина, кедр, ялиця, осина, липа, тополя, верба;

по однорідності порід - на однорідні та змішані.

Однорідними є дрова, виготовлені із деревних порід, що віднесені до однієї із груп, змішані – із деревних порід різних груп.

Дрова приймають партіями. Партією є будь-яка кількість дров, що оформлена одним документом, що підтверджує відповідність деревини ГОСТ 3243-88 «Дрова. Технічні умови».

В документі повинно бути зазначено:

• найменування постачальника

• місцезнаходження постачальника;

• об’єм партії в деревини в щільному обміру (м.куб); при прийманні деревини по масі – маса партії в тонах та вологість деревини;

• посилання на стандарт ГОСТ 3243-88 «Дрова. Технічні умови».

Правила приймання - по ГОСТ 2292-88:

Партія товару підлягає прийняттю, якщо кількість деревини у партії, є такою що не відповідає даному Стандарту не більше ніж 5%.

Методи контролю:

- Вимірювання розмірів гнилі та трухлява - за ГОСТ 2140-81.

- Засоби вимірювання - за ГОСТ 21524-76.

- Вимірювання вологості деревини - за ГОСТ 17231-78.

- Вимірювання товщини і довжини деревини - за ГОСТ 2292- 88.

- Об’єм  деревини довжиною понад 3 м визначають за ГОСТ 2292-88 і ГОСТ 2708-75.

Деревина повинна мати маркування для встановлення походження товару.

Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника.

Запропоновані учасником характеристики мають бути не гірші, ніж вказані в зазначеній вище інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. Замовник в будь-який час має право звернутися до незалежної лабораторії для підтвердження якості. При невідповідності якості та сорту деревини, виявленого шляхом лабораторного аналізу, постачальник зобов’язаний замінити партію та сплатити пеню у розмірі 5% від вартості  неякісної та недостатньої продукції.

На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України, в т.ч. Законом України «Про охорону навколишнього середовища», іншими нормативно-правовими актами.

Поставка здійснюється за адресою замовника в робочі дні та години.

Поставка товару здійснюється за накладною в терміни передбачені умовами договору.