Перелік змін до

тендерної документації

згідно предмету закупівлі:

«Експлуатаційне утримання ділянки дороги на вулиці Сонячна від перехрестя з вул. І.Франка до перехрестя з вул. Т.Шевченка в селі Попелі Дрогобицького району Львівської області (капітальний ремонт)»

(ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація)

Ідентифікатор закупівлі UA-2024-04-12-000666-a

- В Додатку 2 до тендерної документації видалити відомість обсягів робіт, а саме:

| Відомість обсягів робіт |
| --- |
| Експлуатаційне утримання ділянки дороги на вулиці Сонячна від перехрестя з вул. І.Франка до перехрестя з вул. Т.Шевченка в селі Попелі Дрогобицького району Львівської області (капітальний ремонт) |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Експлуатаційне утримання ділянки дороги на вулиці Сонячна від перехрестя з вул. І.Франка до перехрестя з вул. Т. Шевченка в селі Попелі Дрогобицького району Львівської області (капітальний ремонт) |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підготовчі роботи |  |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | м3 | 5 |  |
| 2 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 8 |  |
| 3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 1 км | т | 8 |  |
| 4 | Розбирання бортових каменів | м | 12 |  |
| 5 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 1,08 |  |
| 6 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 1 км | т | 1,08 |  |
| 7 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2(грунт з завишених узбіччь) | м3 | 65 |  |
| 8 | Перевезення ґрунту до 3 км | т | 113,75 |  |
|  | Роздiл 2. Дорожній одяг |  |  |  |
| 9 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 1000 мм, за глибини фрезерування 5 см (РОЗПУШЕННЯ) | м2 | 1310 |  |
| 10 | Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу | м2 | 1310 |  |
| 11 | Улаштування шару основи товщиною 15 см зі щебенево- піщаної суміші асфальтоукладальником при ширині укладання 7 м | м2 | 1310 |  |
| 12 | Розливання в'яжучих матеріалів 0,8 л\м2 | т | 1,048 |  |
| 13 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | м2 | 1310 |  |
| 14 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (приведено до товщ. 6 см) | м2 | 1310 |  |
|  | Роздiл 3. .Дорожній одяг на з’їздах |  |  |  |
| 15 | Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу | м2 | 250 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Улаштування шару основи товщиною 15 см зі щебенево- піщаної суміші асфальтоукладальником при ширині укладання 7 м | м2 | 250 |  |
| 17 | Улаштування шару основи товщиною 15 см зі щебенево- піщаної суміші асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-15-3 – 27-15-6 (до 10 см) | м2 | -250 |  |
| 18 | Розливання в'яжучих матеріалів 0,8 л\м2 | т | 0,2 |  |
| 19 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | м2 | 250 |  |
| 20 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (приведено до товщ. 6 см) | м2 | 250 |  |
|  | Роздiл 4. Заміна водоперепускних труб на з’їздах |  |  |  |
| 21 | Розбирання трубопроводів із труб діаметром 300 мм | м | 78 |  |
| 22 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 31,2 |  |
| 23 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 54,6 |  |
| 24 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 6,5 |  |
| 25 | Укладання труб діаметром до 400 мм в траншеях без розпорів | м | 78 |  |
| 26 | Влаштування вхiдних i вихiдних оголовкiв iз монолiтного бетону В20 F200 W6 | м3 | 13 |  |
| 27 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям піском | м3 | 9,1 |  |
|  | Роздiл 5. Водоперепускна труба на ПК 0+00 |  |  |  |
| 28 | Розбирання трубопроводів із труб діаметром 300 мм | м | 18 |  |
| 29 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 7,2 |  |
| 30 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 12,6 |  |
| 31 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 1,5 |  |
| 32 | Укладання труб діаметром до 400 мм в траншеях без розпорів | м | 18 |  |
| 33 | Влаштування вхiдних i вихiдних оголовкiв iз монолiтного бетону В20 F200 W6 | м3 | 1 |  |
| 34 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям піском | м3 | 2,1 |  |
|  | Роздiл 6. Очистка кювету |  |  |  |
| 35 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 78 |  |
| 36 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 136,5 |  |
|  | Роздiл 7. Узбіччя |  |  |  |
| 37 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 420 |  |
| 38 | Укріплення узбіч щебеневою сумішшю 0-40 мм.товщ.10 см | м2 | 330 |  |
|  | Роздiл 8. Облаштування і обстановка дороги |  |  |  |
| 39 | (Демонтаж) Установлення дорожніх знаків на металевих стояках | шт | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках | шт | 5 |  |

- Додаток 2 до тендерної документації доповнити підсумковою відомістю ресурсів, а саме:

| Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 |
| --- |
| Експлуатаційне утримання ділянки дороги на вулиці Сонячна від перехрестя з вул. І.Франка до перехрестя з вул. Т. Шевченка в селі Попелі Дрогобицького району Львівської області (капітальний ремонт) |
| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 859,17 |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,0 |
| 3 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 350,59 |
| 4 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 5,4 |
| 5 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год | 18,19 |
| 6 |  | Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: |  |  |
| 6.1 |  | загальновиробничих витрат | люд.год | 140,55 |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 1368,5 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 3,0 |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |
| 7 | КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 0,0288 |
| 8 | КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 3,65374 |
| 9 | КБМ201-24 | Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т | маш. год | 9,7726 |
| 10 | КБМ202-1140 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т | маш. год | 2,40856 |
| 11 | КБМ203-850 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 2,8288 |
| 12 | КБМ204-101 | Електростанції пересувні, потужність 2 кВт | маш. год | 3,0432 |
| 13 | КБМ204-2900 | Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2] (працює від пересувної електростанції) | маш. год | 3,0432 |
| 14 | КБМ205-101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 6,76171 |
| 15 | +КБМ206-337 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 | маш. год | 25,138084 |
| 16 | КБМ212-101 | Автогудронатори, місткість 3500 л | маш. год | 0,66144 |
| 17 | +КБМ212-202 | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] | маш. год | 19,95916 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | КБМ212-906 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т | маш. год | 18,54 |
| 19 | КБМ212-907 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т | маш. год | 117,6045 |
| 20 | КБМ212-910 | Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т | маш. год | 0,528 |
| 21 | КБМ212-1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш. год | 12,66818 |
| 22 | КБМ212-2000 | Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год | маш. год | 7,956 |
| 23 | КБМ212-2206 | Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год | маш. год | 3,08568 |
| 24 | КБМ212-2211 | Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 1000 мм | маш. год | 9,7726 |
| 25 | КБМ215-701 | Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т | маш. год | 14,352 |
| 26 | КБМ216-501 | Машини бурильні на тракторі потужністю 85 кВт [115 к.с.], глибина буріння 3,5 м | маш. год | 0,8635 |
| 27 | КБМ233-803 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 8,89481 |
| 28 | КБМ233-1681 | Щітки дорожні навісні на базі трактора | маш. год | 0,936 |
| 29 | С311-1 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 203,7 |
| 30 | С311-3 | Перевезення ґрунту до 3 км | т | 113,75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | С331-34-3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 1 км | т | 9,08 |
|  |  | Разом по розділу II | грн. |  |
|  |  | в тому числі енергоносії: |  |  |
|  |  | Бензин | кг | 150,896 |
|  |  | Дизельне паливо | кг | 1528,046 |
|  |  | Електроенергія | кВт-год | 5,904 |
|  |  | Стиснене повітря | м3 | 616,41 |
|  |  | Мастильні матеріали | кг | 82,771 |
|  |  | Гідравлічна рідина | кг | 25,759 |
|  |  | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |
| 32 | КБМ211-102 | Бадді, місткість 4 м3 | маш. год | 1,90785 |
| 33 | КБМ212-500 | Гудронатори ручні | маш. год | 3,9 |
| 34 | КБМ233-1100 | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора | маш. год | 2,30384 |
| 35 | КБМ270-117 | Вібратори глибинні | маш. год | 2,58727 |
| 36 | КБМ270-150 | Киркувальник | маш. год | 2,808 |
|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |
| 37 | +С111-91 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,04158 |
| 38 | +С111-179 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,02114 |
| 39 | &С111-221-1 варіант 1 | Кріплення для дорожних знаків | шт | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | +С111-322 варіант 1 | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,004368 |
| 41 | +С111-527 | Стрічка сталева гарячекатана з катаною кромкою розрізна у рулонах, товщина 3,5 мм, ширина 100-220 мм, сталь, марка Ст1сп | т | 0,2436 |
| 42 | +С111-585 | Масло дизельне моторне М-10ДМ | т | 0,0000098 |
| 43 | +С111-782 варіант 1 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,009672 |
| 44 | +С111-1301 варіант 3 | Труби ПЕ ЕК-2 діам. 0,3 м | 1000м | 0,096 |
| 45 | +С111-1901 варіант 1 | Емульсія бітумна, дорожна | т | 1,311648 |
| 46 | +С112-25 варіант 2 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,234 |
| 47 | +С112-31 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, І сорт | м3 | 0,6552 |
| 48 | +С112-61 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 1,036 |
| 49 | +С123-514-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 5,46 |
| 50 | +С142-10-2 | Вода | м3 | 84,538 |
| 51 | +С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 0,007256 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | +С1421-9604 варіант 1 | Готова пiщано-щебенева сумiш, розмiр зерен понад 0 до 40 мм | м3 | 320,01 |
| 53 | +С1421-9835 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т | 224,64 |
| 54 | +С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 20 |
| 55 | +С1424-11600 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,12 |
| 56 | +С1424-11613- 5 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250],крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостйкістю | м3 | 14,21 |
| 57 | +С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,3458 |
| 58 | &С10000-4-1- Р0 варіант 1 | Стояки металеві С-Ктр. 40-М 3.5 | шт | 5 |
| 59 | &С10000-5-1- Р5 варіант 1 | Щитки металевi | шт | 5 |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |
| 60 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 0,5433 |
| 61 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,0259 |
|  |  | Разом | грн. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Разом по розділу III | грн. |  |
|  |  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |
|  |  | Електроенергія | кВт-год | 6,447 |
|  |  | Стиснене повітря | м3 | 616,41 |
|  |  | Мастильні матеріали | кг | 82,797 |
|  |  | Гідравлічна рідина | кг | 25,759 |
|  |  | Бензин | л | 203,914 |
|  |  | Дизельне паливо | л | 1797,702 |
|  |  | Довідкові дані |  |  |
|  |  | Будівельне сміття | т | 14,432 |

- В пункті 4.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій Розділу 4. Подання та розкриття тендерних пропозицій кінцевий строк подання тендерної пропозиції вважати:

- «01.05.2024 р. до 00:00 год.»