ДОДАТОК 2

до тендерної документації

Металопластикові вікна

(за кодом ДК 021:2015: 44220000-8- Столярні вироби)

Технічна специфікація подається Учасником у наведеному нижче вигляді у складі тендерної пропозиції Учасника

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

Технічна специфікація

ДК 021:2015 код: 44220000-8 Столярні вироби

(Металопластикові вікна та двері)

І. Основні вимоги:

| № | Найменування товару | Характеристики товару | Кількість/од.виміру | Заповнюється учасником при поданні тендерної пропозиції кожен пункт таблиці без виключення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Найменування та технічні характеристики товару запропонованого учасником із зазначенням марки або моделі тощо | Найменування виробника товару та найменування країни виробника товару |
| 1 | Вікно металопластикове 1950*1690 | Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір Білий Імпоста вертикальні: 1 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 1.Скління: СПО 4іх16х4М1 Енергозберігаючий 2.Скління: СПО 4іх16х4М1 Енергозберігаючий Профілі з’єднувальні 1 Типи 050 Підвіконний профіль | 1 |  |  |
| 2 | Вікно металопластикове 530*1410 | Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір: Білий 1.Скління: СПО 4іх16х4М1 Енергозберігаючий | 1 |  |  |
| 3 | Вікно металопластикове 1810*1390 | Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір: Білий Імпоста вертикальні: 1 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 Імпоста горизонтальні: 1 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 1.Тип фурнитури: К-3 Відкидна, колір фурніт.: білий WS скління: СПО 4іх16х4М1 Енергозберігаючий 2.Скління:СПО 4іх16х4М1 Енергозберігаючий 3.Скління: СПО 4іх16х4М1 Енергозберігаючий Профілі з’днувальні 1 Типы 050 Підвіконний профіль | 1 |  |  |
| 4 | Вікно металопластикове 1000*1940 | Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір: Білий Імпоста вертикальные: 2 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 1.Скління: СПО 4іх16х4М1 Енергозберігаючий 1.Тип фурнітури: К-3 Поворотно-відкидна, колір фурніт.: білий WS Скління: СПО 4іх16х4М1 Енергозберігаючий 3.Скління:СПО4іх16х4М1 Енергозберігаючий Профілі з’єднувальні1 Типи 050 Підвіконний профіль | 1 |  |  |
| 5 | Вікно металопластикове 1000*1940 | Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір: Білий Імпоста вертикальні: 2 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 1.Скління: СПО 4іх16х4М1 Енергозберігаючий 1.Тип фурнітури: К-3 Поворотно-відкидна, колір фурніт.: білий WS Скління: СПО 4іх16х4М1 Енергозберігаючий 3.Скління: СПО 4іх16х4М1 Енергозберігаючий Профілі з’єднувальні1 Типи 050 Підвіконний профіль | 1 |  |  |
| 6 | Вікно металопластикове 1050*1940 | Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір: Білий Імпоста вертикальні: 2 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 1.Скління: СПО 4іх16х4М1 Енергозберігаючий 2.Скління: СПО 4іх16х4М1 Енергозберігаючий 3.Скління: СПО 4іх16х4М1 Енергозберігаючий Профілі з'єднувальні 1 Типи 050 Підвіконний профіль | 1 |  |  |
| 7 | Вікно металопластикове 1050*1930 | Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір: Білий Імпоста вертикальні: 2 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 1.Скління: СПО 4іх16х4М1 Енергозберігаючий 2.Скління: СПО 4іх16х4М1 Енергозберігаючий 3.Скління: СПО 4іх16х4М1 Енергозберігаючий Профілі з'єднувальні 1 Типи 050 Підвіконний профіль | 2 |  |  |
| 8 | Вікно металопластикове 2200*720 | Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір: Білий Імпоста горизонтальні: 1 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 1.Скління: ПАНЕЛЬ Evroline ПВХ 24 мм 1.Тип фурнітури: К-3 Поворотно-відкидна, колір фурніт.: Білий WS Скління: СПО 4іх16х4М1 Енергозберігаючий Профілі з'єднувальні 1 Типи 050 Підвіконний профіль | 1 |  |  |
| 9 | Вікно металопластикове 3400*4100 | Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір: Білий Імпоста вертикальні: 2 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 Імпоста горизонтальні: 1 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 1.Скління: СПД4іх10х4М1х10х4і(32 мм)TERMO енергозб. 2.Скління: СПД4іх10х4М1х10х4і(32 мм)TERMO енергозб. 3.Скління: СПД4іх10х4М1х10х4і(32 мм)TERMO енергозб. 4.Скління: СПД4іх10х4М1х10х4і(32 мм)TERMO енергозб. 2.Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір: Білий Імпоста горизонтальні: 1 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 1.Скління: СПД4іх10х4М1х10х4і(32 мм)TERMO енергозб. 2.Скління: СПД4іх10х4М1х10х4і(32 мм)TERMO енергозб. 3.Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір: Білий Імпоста вертикальні: 2 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 Імпоста горизонтальні: 1 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 1.Скління: СПД4іх10х4М1х10х4і(32 мм)TERMO енергозб. 2.Скління: СПД4іх10х4М1х10х4і(32 мм)TERMO енергозб. 3.Скління: СПД4іх10х4М1х10х4і(32 мм)TERMO енергозб. 4.Скління: СПД4іх10х4М1х10х4і(32 мм)TERMO енергозб. 4.Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір: Білий Імпоста вертикальні: 1 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 1.Скління: СПД4іх10х4М1х10х4і(32 мм)TERMO енергозб. 2.Скління: СПД4іх10х4М1х10х4і(32 мм)TERMO енергозб. 5.Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір: Білий 1.Скління: СПД4іх10х4М1х10х4і(32 мм)TERMO енергозб. 6.Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір: Білий Імпоста вертикальні: 1 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 1.Скління: СПД4іх10х4М1х10х4і(32 мм)TERMO енергозб. 2.Скління: СПД4іх10х4М1х10х4і(32 мм)TERMO енергозб. Профілі з'єднувальні 2 Типи 076 Зєднувач-підсилювач 3 Типи 050 Підвіконний профіль 3 Типи WDS Н-зєднувач 024 * 2 | 1 |  |  |
| 10 | Вікно металопластикове 3900*5325 | Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір: Білий Імпоста вертикальні: 1 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 Імпоста горизонтальні: 2 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 1.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 2.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 3.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 4.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 2.Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір: Білий Імпоста горизонтальні: 1 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 1.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 2.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 3.Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір: Білий Імпоста вертикальні: 1 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 Імпоста горизонтальні: 2 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 1.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 2.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 3.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 4.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 4.Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір: Білий Імпоста вертикальні: 1 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 1.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 2.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 5.Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір: Білий 1.Тип фурнітури: К-3 Поворотно-відкидна, колір фурніт.: Білий WS Підбір спеціальний.:К-3 - Мікроліфт/блок Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 6.Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір: Білий Імпоста вертикальні: 1 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 1.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 2.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. Профілі з'єднувальні 2 Типи 076 Зєднувач-підсилювач 3 Типи 050 Підвіконний профіль 3 Типи WDS Н-зєднувач 024 * 2 | 1 |  |  |
| 11 | Вікно металопластикове 4600*2715 | .Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір: Білий Імпоста горизонтальні: 1 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 1.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 2.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 2.Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір: Білий Імпоста горизонтальні: 1 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 1.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 2.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 3.Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір: Білий Імпоста горизонтальні: 1 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 1.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 2.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 4.Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір: Білий Імпоста горизонтальні: 1 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 1.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 2.Скління: СЕНДВІЧ ПВХ (32 мм.) Evroline 5.Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), клір: Білий Імпоста горизонтальні: 1 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 1.Тип фурнітури: К-3 Поворотно-відкидна, колір фурніт.: Білий WS Підбір спеціальний.:К-3 - Мікроліфт/блок Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 2.Скління: СЕНДВІЧ ПВХ (32 мм.) Evroline 6.Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір: Білий Імпоста горизонтальні: 1 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 1.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 2.Скління: СЕНДВІЧ ПВХ (32 мм.) Evroline Профілі з'єднувальні1 Типи WDS Розширювач 40мм. 1 Типи 050 Підвіконний профіль 2 Типи 076 Зєднувач-підсилювач 3 Типи WDS Н-зєднувач 024 * 2 | 1 |  |  |
| 12 | Вікно металопластикове 4600*2705 | Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір: Білий Імпоста горизонтальні: 1 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 1.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 2.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 2.Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір: Білий Імпоста горизонтальні: 1 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 1.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 2.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 3.Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір: Білий Імпоста горизонтальні: 1 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 1.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 2.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 4.Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір: Білий Імпоста горизонтальні: 1 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 1.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 2.Скління: СЕНДВІЧ ПВХ (32 мм.) Evroline 5.Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір: Білий Імпоста горизонтальні: 1 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 1.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 2.Скління: СЕНДВІЧ ПВХ (32 мм.) Evroline 6.Тип: WDS 5S 5-ь камер 60мм. (400), колір: Білий Імпоста горизонтальні: 1 x 027 Імпост 80 мм. WDS400 1.Скління: СПД 4іх10х4М1х10х4М1 (32 мм.) енергозб. 2.Скління: СЕНДВІЧ ПВХ (32 мм.) Evroline Профілі з'єднувальні 1 Типы WDS Розширювач 40мм. 1 Типи 050 Підвіконний профіль 2 Типи 076 Зєднувач-підсилювач 3 Типи WDS Н-зєднувач 024 * 2 | 1 |  |  |
| 13 | Відлив | РЕ штрипс 220, ширина 210 мм, довжина 1460 мм, колір білий | 2 |  |  |
| 14 | Відлив | РЕ 300 , ширина 250 мм, довжина 2000 мм, колір білий | 2 |  |  |
| 15 | Відлив | РЕ 300 , ширина 290 мм, довжина 2080 мм, колір білий | 3 |  |  |
| 16 | Відлив | РЕ 300 , ширина 260 мм, довжина 900 мм, колір білий | 1 |  |  |
| 17 | Відлив | РЕ штрипс 240, ширина 230 мм, довжина 2300 мм, колір білий | 2 |  |  |
| 18 | Відлив | РЕ штрипс 140, ширина 140 мм, довжина 2000 мм, колір білий | 3 |  |  |
| 19 | Підвіконник | ПВХ 400,ширина 400 мм, довжина 900 мм, колір білий | 1 |  |  |
| 20 | Підвіконник | ПВХ 150,ширина 150 мм, довжина 5350 мм, колір білий | 1 |  |  |

ІІ. Загальні вимоги:

2. Загальні вимоги:

2.1 Учасник повинен забезпечувати та відповідати наступним вимогам, а саме:

2.1.1 Гарантійний термін експлуатації відповідає гарантійному строку встановленого виробником, який вказано у експлуатаційній документації (гарантійному талоні).

2.1.2 Товар, що пропонується Учасником повинен, бути новим (не бувшим у використанні), дата виробництва не раніше 2023 року, у стандартному заводському виконанні.

2.1.3 Цінова пропозиція Учасника повинна враховувати всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування, сплату податків (інших обов’язкових платежів, зборів), пакування та інших витрат що пов’язані з предметом закупівлі, а також включати в себе комплекс супутніх послуг, а саме:

- виїзд фахівця на місце поставки для уточнення розмірів вікон перед виготовленням;

- доставку товару до місця призначення, включаючи завантаження, розвантаження, транспортні, та інші послуги з доставки;

(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель 15,9 м2;

-(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель 58,3 м2;

-Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях 6,05 м2;

-Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель 58,3 м2;

-Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель 15,9 м2;

-Ремонт штукатурки внутрішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та риштувань 21,32 м2;

-Установлення пластикових підвіконних дошок 6,25 м;

-Улаштування з листової сталі підвіконних відливів 24,6 м;

-Готування важких опоряджувальних цементних розчинів 0,84 м3;

-Навантаження сміття екскаваторами на автомобілісамоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 1,5 т;

-Перевезення сміття до 10 км 1,5 т;

-  монтажні роботи по встановленню нових конструкцій, а саме: металопластикових вікон,  підвіконників, відливів.

Металопластикові конструкції повинні відповідати вимогам щодо енергоефективності віконних і дверних конструкцій.

На підтвердження відповідності якості використовуваних  металопластикових конструкцій (вікна та двері та супутні товари) товару Учасник  подає в складі своєї тендерної пропозиції наступні документи:

А) Висновок державної санітарної-епідологомічної експертизи на блоки віконні з однокамерними та двокамерними енергозберігаючими склопакетами; на пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні; на прокладки ущільнювальні; профілі полівінілхлоридні. Якщо Учасник не являється власником вказаних висновків, він повинен надати в складі пропозиції гарантій лист від їх власника на використання висновків у тендері із зазначенням найменування Учасника та Замовника торгів.

Б) Протокол випробувань на Металопластикові вікна,  що виданий Учаснику торгів;

В) Сертифікати відповідності на пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні; на прокладки ущільнювальні; профілі полівінілхлоридні. Якщо Учасник не являється власником вказаних висновків, він повинен надати в складі пропозиції гарантій лист від їх власника на використання висновків у тендері із зазначенням найменування Учасника та Замовника торгів.

Г) Сертифікат якості виробництва ISO 9001:2015

УВАГА!!!

*Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг/поставки товару/виконання робіт, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

*У випадку, якщо ДСТУ/ГОСТ втратять чинність, то якість продукції, запропонована учасниками, має бути не гірша ніж в зазначеному ДСТУ/ГОСТі.

*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  "або еквівалент".

*У місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Якщо тендерна пропозиція учасника не відповідає Технічній специфікації тендерної документації замовника, то така тендерна пропозиція буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.