Додаток № 4  до тендерної документації

№2 від 12.03.2024 року

Інформація про необхідні

технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

припливно-витяжна установка (в комплекті з автоматикою ПВ-1)

код ДК 021:2015-42520000-7 Вентиляційне обладнання

У разі, якщо нижче міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва - читати  «або еквівалент»

Припливно-витяжна установка Aerostar Green STR 5ПВ1 (в комплекті з автоматикою ПВ-1)

без установки

Вибір даної марки зумовлений даними з робочого проекту по Капітальному ремонту споруди цивільного захитсу (найпростішого укриття) комунальної організації (установа, заклад) «Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Шосткинської місьткої ради Сумської області» за адресою м.Шостка вул. Марата 24а одним із пунктів якого прописано придбання Замовником саме Припливно-витяжної установки Aerostar Green STR 5 ПВ1 (в комплекті з автоматикою ПВ-1) .

| № з/п | Найменування товару | Од. виміру | Кіль- кість | Технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Припливно - витяжна вентиляційна установка лівого виконання з роторним рекуператором | шт | 1 | Припливно - витяжна вентиляційна установка лівого виконання з роторним рекуператором Припливно-витяжна установка лівого виконання: Розміри: 930 (д)х1130(ш)х1560(в). Вага 591кг. Підключення – горизонтальне; Сторона обслуговування - ліва; Швидкість повітря в припливній секції – 2,25 м/с; Товщина стінок , мм 50; Ізоляція –мінеральна вати; Внутрішні деталі, внутрішні/зовнішні панелі з оцінкованої сталі; Рівень звукової потужності – не вище 61дБ(А); Витрати припливного повітря - 3850 м 3/год; Витрати витяжного повітря – 3250 м 3/год; Вільний тиск на притоці 350 Па; Вільний тиск на витяжці 350 Па в тому числі: фільтри касетні -2 шт. Фільтр: касетний, плісований синтетичний/металевий; Клас фільтру G4/G4, Енергоефективність установки – А. роторний рекуператор RRS-P-E16-1000/1000-905. вентилятори – 2 штуки. регулюючі клапана з електричним приводом-2шт; гнучкі вставки; Приточний вентилятор; потужність Ny - 1,5 Квт; Живлення - 400 В; Витяжний вентилятор: потужність Ny – 1,35 Квт; Живлення - 230В. змішувальна камера тип – комбінований електронагрівач 15кВт. потужність електр.нагрівача, кВт/ Δt, Со 15/6,45-17,81 повітронагрівач – електричний; кількість тенів – 3 штуки. Автоматика в складі: Щит керування Schneider Electric, контролер, датчики в т.ч СО2, привода, частотни передворювачи для двигунів. Гарантійний строк – 36 міс. Рік виготовлення - 2024 |

Інші вимоги:

1. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на транспортування в порядку передбаченому договором.

2. Запропонований товар повинен бути новим (невживаним), без зовнішніх механічних пошкоджень, не брудний, небитий.

3. Товар повинен бути сертифікований у встановленому законом порядку (наявність свідоцтв, сертифікатів відповідності якості на товар) та відповідати державним стандартам України.

4. Якість товару повинна бути підтверджена сертифікатом відповідності та іншими документами, необхідними для товару даного виду, згідно діючих правил торгівлі, та законодавства про захист прав споживачів.

5. Товар перевіряється по кількості, згідно супроводжуючих документів (товарно- транспортна накладна, видаткова накладна, рахунок - фактура). Учасник повинен замінити неякісний товар з прихованими недоліками протягом 3 робочих днів з моменту одержання претензії від Замовника. У разі невідповідності товару, що передається Замовнику, за кількістю та/або якістю замовлення, та/або сертифікатам чи іншій відповідній документації, товар не приймається Замовником.

6. Товар повинен мати гарантійне обслуговування. Гарантійний строк зазначається в паспорті на продукцію або будь-якому іншому документі, що додається до продукції.

При подачі еквіваленту товару Учасник повинен подати порівняльну таблицю технічних характеристик, запропонованого ним та заявленого Замовником предмета закупівлі з обгрунтуванням їх ідентичності чи переваги..

Підготовка учасниками процедури закупівлі інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується Учасники процедури закупівлі повинні надати інформацію за наступним зразком:

Ми, ______________________________, вивчивши інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі, підтверджуємо спроможність дотриматися зазначених характеристик при постачанні припливно-витяжної установки (в комплекті з автоматикою ПВ-1) код ДК 021:2015-42520000-7 Вентиляційне обладнання  та гарантуємо що під час виробництва були дотримані заходи із захисту довкілля та надаємо технічні характеристики запропонованого нами товару, який відповідає предмету закупівлі та відповідне документальне підтвердження.

Підпис уповноваженої особи Учасника, завірений печаткою

Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки (згідно з чинним законодавством)