Додаток 2 до оголошення

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю робіт «Нове будівництво теплогенераторної на території Великояромирського ліцею за адресою: вул. Чорновола, 7, с. Велика Яромирка, Хмельницького району, Хмельницької області»  (код ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт).

Договірна ціна – динамічна.

Клас наслідків – СС1.

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |
| 1 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерiзу | м3 | 2,8 |  |
| 2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при площi котлована до 100 м2/ | м3 | 18,7 |  |
| 3 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 1 |  |
| 4 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 8 |  |
| 5 | Навантаження грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 | м3 | 30,5 |  |
| 6 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 53,375 |  |
|  | Роздiл 2. Фундаменти |  |  |  |
| 7 | Улаштування основи під фундаменти піщаної | м3 | 0,8 |  |
| 8 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 2,44 |  |
| 9 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 2,6 |  |
|  | Роздiл 3. Стіни |  |  |  |
| 10 | Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків | м3 | 11,5 |  |
| 11 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | м2 | 14 |  |
|  | Роздiл 4. Монолітний пояс |  |  |  |
| 12 | Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 25 (М350), крупнiсть заповнювача бiльше 40мм/ | м3 | 0,73 |  |
|  | Роздiл 5. Покриття |  |  |  |
| 13 | Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м | т | 0,0924 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Монтаж покрівельного покриття з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м | м2 | 31,8 |  |
| 15 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | м | 5 |  |
|  | Роздiл 6. Зовнiшнє оздоблення |  |  |  |
| 16 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-піщаним розчином, товщина шару 10 мм | м2 | 10 |  |
| 17 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 10 |  |
| 18 | Утеплення цоколю екструдованим пінополістиролом товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | м2 | 10 |  |
| 19 | Установлення цокольного профілю | м | 16,9 |  |
| 20 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-піщаним розчином, товщина шару 10 мм | м2 | 54 |  |
| 21 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | м2 | 54 |  |
| 22 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-піщаним розчином, товщина шару 10 мм | м2 | 80 |  |
| 23 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі (без утеплення) | м2 | 80 |  |
|  | Роздiл 7. Водостічна система |  |  |  |
| 24 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 6 |  |
| 25 | Улаштування жолобів підвісних | м | 5,1 |  |
|  | Роздiл 8. Прорізи |  |  |  |
| 26 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 8,2 |  |
| 27 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 1,2 |  |
|  | Роздiл 9. Опорядження внутрішнє |  |  |  |
| 28 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом | м2 | 80 |  |
| 29 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 80 |  |
| 30 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до товщини 2 мм | м2 | 80 |  |
| 31 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 80 |  |
|  | Роздiл 10. Підлоги |  |  |  |
| 32 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 3,18 |  |
| 33 | Улаштування пароізоляції прокладної перший шар | м2 | 21,2 |  |
| 34 | Улаштування пароізоляції прокладної другий шар | м2 | 21,2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм (бетон В20 М250) | м2 | 21,2 |  |
| 36 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок до товщини 200 мм (бетон В20 М250) | м2 | 21,2 |  |
| 37 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 21,2 |  |
| 38 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит пінополістирольних | м2 | 21,2 |  |
| 39 | Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм | м2 | 21,2 |  |
| 40 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини цементних покриттів до товщини 40 мм | м2 | 21,2 |  |
| 41 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 21,2 |  |
| 42 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | м2 | 21,2 |  |
|  | Роздiл 11. Димова труба |  |  |  |
| 43 | Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі | т | 0,378 |  |
| 44 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм | шт | 2 |  |
| 45 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 400 мм | сальник | 2 |  |
|  | Роздiл 12. Вимощення |  |  |  |
| 46 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів | м3 | 3,85 |  |
| 47 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 4,62 |  |
| 48 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 38,5 |  |
| 49 | Улаштування щебеневої основи (щебінь 20-40мм М800) | м3 | 1,2 |  |
| 50 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм | м | 43,2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на електромонтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Силове електроустаткування |  |  |  |
| 51 | Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг | шт | 1 |  |
| 52 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт | 1 |  |
| 53 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 54 | Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А | шт | 1 |  |
| 55 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 14 |  |
| 56 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | шт | 7 |  |
|  | Роздiл 2. Монтажні вироби, труби |  |  |  |
| 57 | Монтаж пристрою сигнально-блокувального | шт | 1 |  |
| 58 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 1 |  |
| 59 | Установлення конвекторів | кВт | 1,1 |  |
| 60 | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм | м | 15 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 25 мм | м | 93 |  |
| 62 | Прокладання коробів пластикових | м | 25 |  |
|  | Роздiл 3. Кабелі |  |  |  |
| 63 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 55 |  |
| 64 | Прокладання проводу при схованій проводці | м | 13 |  |
| 65 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | м | 120 |  |
| 66 | Установлення розподільних коробок | шт | 5 |  |
|  | Роздiл 4. Світлотехнічне обладнання |  |  |  |
| 67 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2 | шт | 4 |  |
| 68 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1 | шт | 4 |  |
| 69 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 1 |  |
| 70 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 5 |  |
|  | Роздiл 5. Заземлення |  |  |  |
| 71 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 15 |  |
| 72 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 10 |  |
| 73 | Провідник заземлюючий прихован зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | м | 5 |  |
| 74 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм | шт | 4 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на санітарно-технічні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Водопровід В1, Т3 |  |  |  |
| 75 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм | шт | 2 |  |
| 76 | Установлення кранів повітряних | комплект | 4 |  |
| 77 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм | шт | 2 |  |
| 78 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 12 |  |
|  | Роздiл 2. Каналізація К1 |  |  |  |
| 79 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з ПВХ труб дiаметром 50 мм | м | 2 |  |
| 80 | Установлення футляру зі стальних труб діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 81 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | сальник | 1 |  |
|  | Роздiл 3. Сантехнічні прилади |  |  |  |
| 82 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | компл. | 1 |  |
|  | Роздiл 4. Опалення |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 83 | Установлення котлів опалювальних чавунних секційних на твердому паливі | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на пожежна сигналізація |  |  |  |
| 84 | Прилад ПС на 4 промені | шт | 1 |  |
| 85 | Акумулятор одноелементний, ємкість до 72 А.год | шт | 1 |  |
| 86 | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, кiлькiсть елементiв поста до 3 - сповіщувач ПС ручний SPR-1 | шт | 2 |  |
| 87 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 4 |  |
| 88 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 4 |  |
| 89 | Прокладання проводу при схованій проводці | м | 115 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на блискавкозахист |  |  |  |
| 90 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 2,4 |  |
| 91 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 2,4 |  |
| 92 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2 | м | 12 |  |
| 93 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 06-01-01 на каналізація |  |  |  |
| 94 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерiзу | м3 | 5,8 |  |
| 95 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 4,8 |  |
| 96 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 0,5 |  |
| 97 | Улаштування засипки трубопроводів піском | м3 | 0,5 |  |
| 98 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням | м | 6 |  |
| 99 | Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м тр | 6 |  |
| 100 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 22,9 |  |
| 101 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 1,1 |  |
| 102 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 12,9 |  |
| 103 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 22,575 |  |
| 104 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 24 |  |
| 105 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих грунтах | м3 | 2,9 |  |
| 106 | Ущільнення грунту щебенем | м2 | 1,8 |  |
| 107 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах | м3 | 1,9 |  |

Примітка:

1.  Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі пропозицій інформацію та документи, які підтверджують право виконувати роботи, що передбачені у Додатку № 2 до оголошення, зокрема:

- Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, та/або ліцензію на провадження певного виду робіт, що передбачені технічним завданням (Додаток 2 до пропозиції), якщо отримання такого дозволу, декларації або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. У разі завершення терміну дії декларації, дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, ліцензії на провадження певного виду робіт, що передбачені технічним завданням замовника, або ж відсутності зазначених документів, учасники надають у складі пропозиції пояснювальну записку та документи, що підтверджують факт подання ними до уповноваженого органу пакету документів для продовження терміну або ж отримання декларації, дозволу, ліцензії. У разі відсутності в учасника ліцензії та/або декларації, та/або дозволу на виконання певного виду робіт, визначених у технічному завданні, у складі пропозиції мають бути надані ліцензія та/або декларація, та/або дозвіл субпідрядника/субпідрядників, який/які виконуватимуть такі роботи (зазначені документи (ліцензія та/або дозвіл) надаються у тому разі якщо вартість робіт, що доручатимуться субпідряднику/субпідрядникам становитиме 20 і більше відсотків від вартості договору про закупівлю). Якщо ліцензія та/або декларація, та/або дозволи видані учаснику (субпідряднику/субпідрядникам) як електронні документи і знаходиться у вільному доступі, то учасник надає інформацію про зазначені документи в довільній формі з посиланням на відповідний ресурс в мережі Інтернет.

2. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозицій учасників технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, встановлених замовником (згідно із Додатком № 2).

З цією метою, Учасники, до кінцевого строку подання пропозицій, надають, відповідно до своєї початкової ціни, виконані згідно вимог Додатку №2 наступні документи:

•	договірну ціну;

•	локальні кошториси;

•	Лист – згоду з технічною специфікацією (Додаток 2 до оголошення) наступного змісту: «______________ цим листом погоджується виконати роботи «Нове будівництво теплогенераторної на території Великояромирського ліцею за адресою: вул. Чорновола, 7, с. Велика Яромирка, Хмельницького району, Хмельницької області»  (код ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт), відповідно до умов договору та технічної специфікації, зазначеної в Додатку 2 до оголошення.

3. Рівень заробітної плати при визначенні вартості будівництва розраховується відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 жовтня 2016 року № 281, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за № 1469/29599 (зі змінами, внесеними наказом Мінрегіону від 27.07.2018 № 196, зареєстрованим у Мін'юсті 16.08.2018 за № 931/32383).

Ціна пропозиції (договірна ціна) учасника повинна формуватися на підставі вартості підрядних робіт, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об`єкту, кошторисний прибуток; кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій; податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва.

Для розрахунку вартості будівництва учасниками застосовуються ціни на матеріали, що склалися в регіоні на відповідну продукцію на момент подання своєї пропозиції.

4. Розрахунок ціни пропозиції має бути виконаний у програмному комплексі АВК, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині розрахунків договірних цін, із наданням електронного файлу у складі пропозиції.

5. У разі  посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – вважати або «еквівалент», який відповідає зазначеним технічним характеристикам в ПКД.

6. Крім того, Учасник повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству. Про що у складі пропозицій надати гарантійний лист.

7. Усі матеріали та обладнання повинні бути новими та такими, що не були у використанні, про що учасник надає гарантійний лист  у складі своєї пропозиції.

8. Роботи виконуються на підставі затвердженої проектно-кошторисної документації. Внесення змін до проектно-кошторисної документації, в тому числі зміна технології можлива лише після погодження з автором проекту.