Додаток 8

до тендерної документації,

затвердженої рішенням

уповноваженої особи

Протокол №22 від 30.03.23р

Технічні вимоги (технічна специфікація)

Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"

– 18930000-7 «Мішки та пакети»  (поліетиленова продукція для пакування відходів (пакети поліетиленові))

Таблиця1

| № з/п | Найменування* | Од. вим. | Кіль кість | Технічні характеристики(технічні параметри) та інші вимоги до товару(опис усіх необхідних характеристик товарів). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пакет поліетиленовий 450 (100*2) 660, 100 мкм | шт | 32200 | Тип: пакет-майка; Матеріал: поліетилен низького тиску ; Розміри:Ширина від 450 мм до 490мм ; Висота від 660 мм до 700мм; Щільність: ≥100 мкм ; Максимальне навантаження: 15 кг.; Фальці 2*100мм. Колір: білий; Логотип: без логотипу. Поверхня гладка. |
| 2 | Пакет поліетиленовий 280(80*2) 460,28 мкм #3 | шт | 200000 | Тип: пакет-майка; Одноразовий для фасування Матеріал: поліетилен, низького тиску; Розміри: Ширина від 28 см до 30 см; Фальці 2*8см. Висота від 46 см до 49см; Щільність: ≥ 28 мкм.; Колір в асортименті (або прозорий) Максимальне навантаження:кг. 4 кг.; |
| 3 | Пакет поліетиленовий 240(70*2) 430,19 мкм #2 | шт | 300000 | Тип: пакет-майка; Одноразовий для фасування Матеріал: поліетилен, низького тиску; Розміри: Ширина від 24 см до 29 см; Фальці 2*7см. Висота від 43 см до 49см; Щільність: ≥ 19 мкм.; Колір в асортименті (або прозорий) Максимальне навантаження:кг. 3 кг.; |

*У разі посилання у викладеній інформації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип у найменуваннях за предметом закупівлі, джерело його походження або виробника, - слід вважати в наявності вираз «або еквівалент» (при пропозиції Учасником еквіваленту зазначеного товару за Предметом закупівлі, обов’язкове надання у складі тендерної пропозиції повного опису запропонованого товару, фото запропонованого товару (коробки, упаковки тощо), посилання на вільні джерела інформації (сайт або інші) де міститься інформація з технічними та якісним характеристикам запропонованого товару, відомості про виробника запропонованого товару та документальне підтвердження (паспорт якості або сертифікат якості або декларація якості видані виробником, та  в яких в наявності інформація про технічні,фізико – хімічні характеристики товару), повної відповідності основних технічних та якісних характеристик запропонованого товару, з основними технічними та якісними характеристиками замовленого товару з обов'язковим відображенням у таблиці порівняльних характеристик. Всі технічні та якісні характеристики запропонованого товару повинні відповідати технічним та якісним характеристикам, які висуває Замовник у «Технічних вимогах» (Додаток 8 до ТД) до товару.

У разі відсутності одного з найменувань предмету закупівлі, Учасник торгів повинен прописати в пропозиції навпроти найменування товару – товар відсутній.

У разі відсутності в пропозиції Учасника торгів одного або більше найменувань предмету закупівлі, вказаних в технічних вимогах, його пропозиція буде відхилена, як така, що не відповідає умовам тендерної документації.

Вимоги щодо підтвердження якості.

У складі  тендерної  пропозиції  для підтвердження якісних та інших характеристик предмету закупівлі, учасником повинно бути надано  наступні документи:

1. У складі пропозиції для підтвердження якісних (технічних характеристик (технічних параметрів) та інших вимог до товару, учасником повинно бути надано документ, що підтверджує якість товару: паспорт  якості  виданий виробником  (з зазначенням у паспорті якості усіх технічних характеристик (технічних параметрів) та усіх інших вимог до товару відповідно до технічних вимог  викладених у Таблиці 1  .

2. Довідку або лист від виробника, або його офіційного представника, або його офіційного дистриб’ютора (імпортера) в Україні (скан-копію оригіналу на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків)), підписаний Уповноваженою особою, з відбитком печатки (у разі наявності печатки) виробника або його офіційного представника, або його офіційного дистриб’ютора (імпортера) в Україні щодо надання Учаснику копії паспортів якості з позначенням номеру оголошення торгів, найменуванням Замовника та назвою Учасника до товару відповідно до технічних вимог  викладених у Таблиці 1  .

3. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи   (cкановані копії або копії завірені учасником), чинні на дату подання пропозиції.

Інші вимоги до предмету закупівлі:

Вимоги до Учасника щодо необхідності застосування заходів із захисту довкілля  від забруднення при постачанні товару відповідно до Закону України Про охорону навколишнього природного середовища (ст.56), що є предметом закупівлі: при постачанні товару, що є предметом закупівлі, Учасник повинен дотримуватися вимог чинного законодавства із захисту довкілля та надати у складі тендерної пропозиції   протокол (свідоцтво) про атестацію автомобільного транспорту (власного або орендованого Учасником)  відповідно ДСТУ 4277:2004 або ДСТУ 4276:2004, які надані на автотранспорт не раніше 2021 року .

Надати у складі документації документи, що підтверджують наявність в учасника власних або орендованих вантажних автотранспортних засобів, підтверджена відповідними документами (копії документів, що підтверджують право власності чи користування, або копія договору на вантажоперевезення з копіями свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів).

Під час постачання товару, Учасник повинен вживати заходи для захисту довкілля від забруднення, а саме: мати упаковку товару, яка буде забезпечувати захист навколишнього середовища.