ДОДАТОК  3

до тендерної документації

Технічні, якісні та кількісні характеристики

до предмету закупівлі:

Габіони з геотекстилем

(ДК 021:2015. 44310000-6 — Вироби з дроту)

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| №з/п | Товар | Кількість | Од. виміру |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Габіон з геотекстилем розбірний сітка клітинка 100*100 мм, розмір 2000*2000*1000 | 42 | од. |
| Загалом | 42 | од. |

Навантаження, розвантаження та доставка здійснюється Учасником власними силами та за власний рахунок.

Місце поставки Товару: В межах Херсонської області ( буде надано постачальнику окремо)

Вимоги то товару:

- Габіон повинен виконувати функцію укриття (фортифікаційний);

- Рік виготовлення-не раніше 2023 року виготовлення;

- Конструкція одного габіону повинна включати: дротяний контейнер із сітки висотою 2000 мм, довжиною 2000 мм та шириною 1000 мм

- По довжині секції повинні мати змогу об’єднуватись чи роз’єднуватись за необхідністю за допомогою спіральних стяжок та допоміжних кутків з двох сторін;

- Комірки зварної сітки габіонів повинні мати розмір 100 × 100 мм, діаметр дроту конструкції (оцинкованого) не менше 4,0 мм, внутрішня стіна секцій обшита геотекстилем, щільністю не менше 200 г/м² для утримання в середині наповнювача (піску);

- Спіраль оцинкована діаметром не менше 3,0 мм;

- Строк поставки: до 30 квітня 2024 року; постачальник доставляє товар за власний рахунок.

- Гарантійний строк експлуатації – не менше 12 місяців з дати поставки Замовнику згідно з видатковою накладною; (надати гарантійний лист)

- Товар має бути новим (не відновленим) таким, що не був у використанні;

- Товар, що постачається не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України.

Умови приймання продукції:

а) перевіряється вибірка 10% від партії товару;

б) якщо у вибірці виявлено брак, перевіряється подвійна вибірка (20% від партії Товару);

в) якщо у подвійній вибірці виявлено брак, вся партія Товару визнається браком.

На підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у складі пропозиції Учасник подає інформацію з урахуванням вимог, що визначені у цьому додатку.

У разі подання тендерної пропозиції, що не відповідає зазначеним вимогам, пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає вимогам Замовника.

Примітки:

Будь-які посилання в технічних, якісних та кількісних характеристиках на конкретну торговельну марку або тип, передбачає надання еквіваленту (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими).

У разі надання еквіваленту, Учасник

Порядок здійснення оплати:

Розрахунки за фактично поставлений Товар здійснюються до 30 календарних днів з дня отримання рахунку та видаткової накладної на поставку Товару, за наявності бюджетного фінансування.

Підпис уповноваженої особи.________________________________

М.П.  (за наявності)