Додаток 2

до тендерної документації

Технічна специфікація

на закупівлю:

«код ДК021:2015: 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання» (38355 - Фартух для захисту від випромінювання; 38358 – Комір для захисту від випромінювання)

ЗАГАЛЬНІ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

Товар, який пропонується Учасником, повинний бути новим та таким, що не був у використанні. Пропозиція Учасника повинна відповідати всім нищеперелічиним вимогам Замовника (у випадку невідповідності пропозиція Учасника буде відхилена як така, що не відповідає технічному завданню виклдаено у вказаному додатку)

- Товар повинен бути зареєстрований в Україні у встановленому законодавством порядку.

- Термін служби товару повинен бути не менше 5 років. Надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист щодо терміну служби.

- Упаковка товару не повинна бути пошкоджена, розкрита, не укомплектована. На підтвердження надати гарантійний лист.

- На підтвердження належної якості товару, що пропонується Учасником, надати копію документу про якість (сертифікат відповідності, або сертифікат якості, або паспорт якості, або декларацію про відповідність технічному регламенту, тощо)

- Учасником повинні бути застосовані заходи із захисту довкілля. На підтвердження надати гарантійний лист.

- Доставка товарів транспортом постачальника, завантажувально-розвантажувальні роботи за рахунок постачальника. На підтвердження надати гарантійний лист.

- Надати оригінал гарантійного листа виробника, що підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені Замовником торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву Замовника та Учасника, дату виходу закупівлі, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі, товар який пропонується.

- Сканована(-і) копія(-ї) чинного(-их) на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій Сертифікату(-ів) підприємства-виробника запропонованого товару стосовно відповідності до стандарту EN ISO 9001 або ДСТУ ISO 9001

- Відповідність запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, встановленим у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці.

Детальний опис предмету закупівлі:

| № з/п | Найменування предмету закупівлі | Одиниця виміру | Кількість | Відповідність ТАК/НІ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ON-RА220 Комір захисний великий 6/16-60 см (Рb=0,50) Призначення – для захисту персоналу. Надійний захист щитоподібної залози. який захищає від розсіяного рентгенівського випромінювання під час проведення медичних рентгенівських досліджень при напрузі рентгенівської трубки до 150 кВ. Маса виробу, не більше — 0,62 кг. Виріб повинен бути зручним у користуванні, розмір максимально відповідати потрібному обхвату шиї. Всі внутрішні зд'єднання деталей додатково перекриті рентгенозахисним покриттям Повинні виготовлятися з сучасного матеріалу – свинцевого вінілу та бути багатошаровими для забезпечення максимальній гнучкості та легкості. Зовнішня поверхня виготовлена з водонепроникної тканини медичного призначення з плівковим покриттям, поліамід 100%. Засоби захисту облямовані капроновою тасьмою Зовнішня поверхня повинна дозволяти проводити дезінфекцію 3%-м розчином перекису водню с додаванням 0,5% миючого засобу типу Лотос. Гарантійний термін експлуатації засобів захисту - не менше 12 місяців з дня придбання. Встановлений термін служби виробу не менше 5 років. Умови зберігання від -20°С до + 30°С Надати необхідні копії сертифікатів якості або паспортів виробника, надати копію Сертифікату ЄС на відповідність ЗІЗ регламенту №2016/425, декларацію про відповідність технічному регламенту або іншій подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України | шт | 13 |  |
| 2 | ON-RA214 Фартух односторонній на бретелях Lх110 см (Pb=0,35) Фартух односторонній на бретелях призначений для захисту боків та передньої частини тулуба від шиї до гомілок, включаючи коліна, який захищає від розсіяного рентгенівського випромінювання під час проведення медичних рентгенівських досліджень при напрузі рентгенівської трубки до 150 кВ. Ширина передньої панелі фартуха складає 60% повного обхвату. Особливість моделі – спинка з'єднана з бретелями, що фіксуються на передній панелі. Перехрещення деталей спинки забезпечує максимальний захист лопаток. Фартух одягається на плечі, бретелі на спині перехрещуються одна поверх іншої і, проходячи нижче пахвових западин, фіксуються на передній панелі за допомогою бретелей з текстильними застібками (липучками) Маса виробу, не більше — 6,5 кг Повинні виготовлятися з сучасного матеріалу – свинцевого вінілу та бути багатошаровими для забезпечення максимальній гнучкості та легкості. Зовнішня поверхня виготовлена з водонепроникної тканини медичного призначення з плівковим покриттям, поліамід 100%. Засоби захисту облямовані капроновою тасьмою Зовнішня поверхня ЗІЗ повинна дозволяти проводити дезінфекцію 3%-м розчином перекису водню с додаванням 0,5% миючого засобу типу Лотос. Гарантійний термін експлуатації засобів захисту - не менше 12 місяців з дня придбання. Умови зберігання від -20°С до + 30°С Надати необхідні копії сертифікатів якості або паспортів виробника, копію Сертифікату ЄС на відповідність ЗІЗ регламенту №2016/425, декларації про відповідність технічному регламенту або іншій подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України. | шт | 13 |  |

*Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим слід враховувати вираз "або еквівалент"