### Додаток 1

до оголошення

про проведення спрощеної закупівлі

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Основні вимоги до предмета закупівлі, які необхідно врахувати при

складанні цінової пропозиції:

Експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності (Поточний ремонт проїжджої  частини вул. Залізничників міста Подільськ Подільського району Одеської області) (за ДК 021:2015 – 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач,шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь);

Гарантійні зобов’язання

Виконавець гарантує якість наданих послуг та можливість експлуатації об'єкта відповідно до встановлених норм. Гарантійний термін експлуатації покриття – 3 (три) роки. Перебіг гарантійного строку розпочинається з дати підписання Акту наданих послуг і продовжується на строк, впродовж якого об’єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків (дефектів), відповідальність за усунення яких несе Виконавець.

Договірна ціна з поточного ремонту  (ціна пропозиції електронних торгів): тверда - повинна визначатися з урахуванням Кошторисних норм України і відповідати умовам чинного законодавства.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 1000 мм, за глибини фрезерування 5 см | м2 | 232,2 |  |
| 2 | Перевезення відфрезованного матеріалу до 3 км | т | 4,82976 |  |
| 3 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5м2 | м2 | 109,6 |  |
| 4 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 | м2 | 122,6 |  |

Обсяг надання послуг: 232,2  м²

Вимоги до виконання послуг:

1. Заправлення фрези водою. Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття з навантаженням від фрезованого матеріалу в транспортний засіб. Площею 232,2 м².

2. Перевезення відфрезованного матеріалу  до 3 км. Масою 4,82976 т.

3. Розламування та обрубування країв асфальтобетону.  Очищення основи. Змазування бітумом країв  обрублених місць. Укладення та розрівнювання  асфальтобетонної  суміші. Закоткування котком. При ямковому ремонті асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5м2. Площею 109,6 м².

4. Розламування та обрубування країв асфальтобетону.  Очищення основи. Змазування бітумом країв  обрублених місць. Укладення та розрівнювання  асфальтобетонної  суміші. Закоткування котком. При ямковому ремонті асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2. Площею 122,6 м².

3.  Якісні та кількісні характеристики матеріалів:

3.1. Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі. Маса матеріалу - 0,16254 т.

3.2. Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплі [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)

(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип Б,марка2

Маса матеріалу – 27,6318 т.

4.  Місце виконання послуг облаштувати сигнальною стрічкою та попереджувальними дорожніми знаками.

5.  Після завершення робіт виконавець повинен прибрати територію, на якій проводились ремонтні роботи.

6.  Рух по відремонтованому покриттю дозволяти тоді, коли суміш охолола до температури нижче  +50ºС.

7. Учасник повинен застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема, забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при виконанні послуг.

8.  Організацію дорожнього руху і облаштування місця перед початком та на період проведення робіт виконує Учасник власними силами, відповідно до вимог Закону України  «Про дорожній рух» та Правил дорожнього руху України.