ДОДАТОК  3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

код ДК 021:2015 - 38430000-8 Детектори та аналізатори

(НК 024:2019 30847 – Аналізатор крові / рН / електролітів / метаболітів)

Аналізатор газів крові та електролітів

| № | Параметр | Вимога до параметру | Відповідність |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналізатор газів крові та електролітів | 1 шт. |  |  |
| 2 | Технологія | - Іонселективні електроди |  |  |
| 3 | Параметри, які вимірюються в крові: | рСО2 — 5,0-150,0 мм.рт.ст. рО2 — 5,0-700,0 мм.рт.ст. рH — 6,5-8,0 мм.рт.ст. Гематокріт – 10-70% Na+ - 80-200 ммоль/л K+ - 1,0-20,0 ммоль/л Ca++ 0,25 -5,00 ммоль/л Cl - 50-150 ммоль/л (опція) |  |  |
| 4 | Параметри, які вираховуються | Загальний двоокис вуглецю ТСО2, бікарбонат НСО3, надлишок основ у крові ВЕb, надлишок основ у позаклітинній рідині BЕect, стандартний бікарбонат SBC, респіраторний індекс RI, альвеолярний-артеріальний кисневий градієнт, рСО2 рО2 pH – всі з коррекцією за температурою, нормалізований кальцій при рН 7,4 |  |  |
| 5 | Тип проби | цільна кров |  |  |
| 6 | Об’єм проби | - до 120 мкл у режимі шприця - до 95 мкл у режимі капіляру |  |  |
| 7 | Час на одне дослідження | не більше 125 секунд. |  |  |
| 8 | Пам’ять приладу | - Не менш 64 результатів пацієнтів - Не менш 90 результатів контролю якості для кожного рівню - Можливість друку результатів з пам’яті |  |  |
| 9 | Програма контролю якості | - Вбудована - Можливість графічного відображення статистики даних контролю якості |  |  |
| 10 | Калібрування | - Автоматичне - Програмоване - Наявність економічного режиму очікування |  |  |  |
| 11 | Обслуговування та зручність експлуатації | - Електроди, що не потребують обслуговування з можливістю незалежної заміни від реагентів по потребі - Автоматичне інформування оператора про залишкову кількість реагентів, всі реагенти у єдиному змінному блоці - Обслуговування у вигляді щоденної автоматизованої промивки - Наявність вбудованої програми самодіагностики приладу |  |  |
| 12 | Вивід інформації | - українською або російською мовою - вбудований принтер - можливість інтеграції в лабораторну комп’ютерну мережу (порт RS 232) |  |  |
| 13 | Керівництво з експлуатації | наявність повного керівництва з експлуатації обладнання українською мовою |  |  |