Затверджено

протокольним рішенням уповноваженої особи

СВКП «Київводфонд» від 15.04.2024 № 1504/1

Оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимоги до предмета закупівлі з кодом національного класифікатора України ДК 021-2015: 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги (Роботи з технічного нагляду за виконанням  робіт на об’єкті: «Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на проспекті Любомира Гузара, 8-А в Солом’янському районі»)

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київводфонд», 04080, м. Київ, вул. Дмитрівська, 16-Б, ЄДРПОУ 37292855, ІПН 372928526538, підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

| Інформація щодо назви предмету закупівлі | Інформація щодо коду товару чи послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі |
| --- | --- |
| Роботи з технічного нагляду за виконанням робіт на об’єкті: «Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на проспекті Любомира Гузара, 8-А в Солом’янському районі» | 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги |

- Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: викладено у Додатку 1 «ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ»

- Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг:

  - Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

| № п/п | Інформація щодо назви товару кожної номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Роботи з технічного нагляду за виконанням робіт на об’єкті: «Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на проспекті Любомира Гузара, 8-А в Солом’янському районі» | 1 робота |

  - Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: м. Київ, на проспекті Любомира Гузара, 8-А в Солом’янському районі.

- Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: з дати укладення договору до 31.12.2025 року.

- Умови оплати:

| Подія | Опис | Тип оплати | Період | Розмір оплати, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Надання послуг | Детально про умови оплати – згідно з Додатком 4 – ПРОЄКТ ДОГОВОРУ | Післяплата | Протягом 15-ти робочих днів з моменту надання послуги (виконання робіт) | 100 |

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 92896,80 грн. з ПДВ.

- Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель):

з моменту оприлюднення оголошення в ЕСЗ

по 19.04.2024 р.

- Кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж два робочі дні з дня закінчення періоду уточнення інформації про закупівлю):

25.04.2024 р. о 15:00

- Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв: єдиним критерієм оцінки пропозицій є «Ціна з ПДВ», питома вага критерію – 100%. Методика оцінки – згідно Закону України «Про публічні закупівлі».

- Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається.

- Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі: 0,5%

Додатки до оголошення:

Додаток 1 – ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.

Додаток 2 – ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ ТА СПОСІБ ЇХ ПІДТВЕРДЖЕННЯ. ВИМОГИ ДО ПЕРЕМОЖЦЯ, ІНШІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ

Додаток 3 – ФОРМА «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ»

Додаток 4 – ПРОЄКТ ДОГОВОРУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ФУНКЦІЙ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ (ЗА БЮДЖЕТНІ КОШТИ)

Додаток 5 – ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА

Додаток 1 до оголошення

ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

1. Строк виконання робіт: з дати укладання договору до 31.12.2025.

| 2. Місце виконання робіт: м. Київ, проспект Любомира Гузара, 8-А Відомість обсягів робіт |
| --- |
| "Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на проспекті Любомира Гузара, 8-А в Солом'янськлому районі" за адресою: м. Київ, проспект Любомира Гузара, 8-А в Солом'янському районі. |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на буріння артезіанської свердловини глибиною 295 м |  |  |  |
| 1 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 400 м у ґрунтах групи 3[ /застосування долiт дiаметром до 500мм/] | м | 12 |  |
| 2 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 400 м у ґрунтах групи 2[ /застосування долiт дiаметром до 400мм/] | м | 51 |  |
| 3 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 400 м у ґрунтах групи 3[ /застосування долiт дiаметром до 400мм/] | м | 40 |  |
| 4 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 400 м у ґрунтах групи 4[ /застосування долiт дiаметром до 400мм/] | м | 32 |  |
| 5 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 400 м у ґрунтах групи 3[ /застосування долiт дiаметром до 300мм/] | м | 50 |  |
| 6 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 400 м у ґрунтах групи 6 | м | 73 |  |
| 7 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 400 м у ґрунтах групи 7[ /застосування долiт дiаметром до 300мм/] | м | 12 |  |
| 8 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 400 м у ґрунтах групи 2[ /застосування долiт дiаметром до 200мм/] | м | 20 |  |
| 9 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 400 м у ґрунтах групи 3[ /застосування долiт дiаметром до 200мм/] | м | 5 |  |
| 10 | Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами з муфтовим з'єднанням, глибина свердловини до 400 м, група ґрунтів за стійкістю 1[ /трубами iз зовнiшнiм дiаметром до 401-500 мм/] | м | 12 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Вільний спуск або підняття обсадних труб [надфільтрових труб] у трубах більшого діаметра при бурінні обертальному установками і агрегатами на базі автомобілів вантажопідйомністю 12,5 т, зі з'єднанням труб зварним[ /труби дiаметром до 351-450 мм/] | м | 12 |  |
| 12 | Цементація затрубного простору комплектом бурового обладнання і цементаційною установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 50 м | колона | 1 |  |
| 13 | Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами з муфтовим з'єднанням, глибина свердловини до 400 м, група ґрунтів за стійкістю 1[ /трубами iз зовнiшнiм дiаметром до 301-400 мм/] | м | 84 |  |
| 14 | Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами з муфтовим з'єднанням, глибина свердловини до 400 м, група ґрунтів за стійкістю 2[ /трубами iз зовнiшнiм дiаметром до 301-400 мм/] | м | 51 |  |
| 15 | Вільний спуск або підняття обсадних труб [надфільтрових труб] у трубах більшого діаметра при бурінні обертальному установками і агрегатами на базі автомобілів вантажопідйомністю 12,5 т, зі з'єднанням труб зварним[ /труби дiаметром до 351-450 мм/] | м | 135 |  |
| 16 | Цементація затрубного простору комплектом бурового обладнання і цементаційною установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 200 м[ /при зовнiшньому дiаметрi труб до 351-400 мм/] | колона | 1 |  |
| 17 | Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами з муфтовим з'єднанням, глибина свердловини до 400 м, група ґрунтів за стійкістю 1[ /трубами iз зовнiшнiм дiаметром до 201-301 мм/] | м | 207 |  |
| 18 | Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами з муфтовим з'єднанням, глибина свердловини до 400 м, група ґрунтів за стійкістю 2[ /трубами iз зовнiшнiм дiаметром до 201-301 мм/] | м | 63 |  |
| 19 | Вільний спуск або підняття обсадних труб [надфільтрових труб] у трубах більшого діаметра при бурінні обертальному установками і агрегатами на базі автомобілів вантажопідйомністю 12,5 т, зі з'єднанням труб муфтовим[ /труби дiаметром до 251-350 мм/] | м | 270 |  |
| 20 | Цементація затрубного простору комплектом бурового обладнання і цементаційною установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 400 м[ /при зовнiшньому дiаметрi труб до 251-300 мм/] | колона | 1 |  |
| 21 | Свердлення отворів в елементах устаткування і конструкціях з вуглецевої сталі, діаметр до 17 мм. глибина свердління до 10 мм | отв. | 2600 |  |
| 22 | Установлення фільтра на колоні водопідіймальних труб при роторному бурінні при глибині свердловин до 500 м | м тpуб | 10 |  |
| 23 | Засипка гравію в міжтрубний простір, спосіб буріння обертальний | м3 | 18,29 |  |
| 24 | Відкачування води насосом із застосуванням комплекту обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м | доба | 6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на монтаж технологiчного обладнання |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Подача води з артезіанської свердловини (№-1- П) |  |  |  |
| 25 | Монтаж насоса артезiанського iз заглибним електродвигуном | шт | 1 |  |
| 26 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 200 |  |
| 27 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт | 1 |  |
| 28 | Установлення фільтрів для очищення води у діаметром 40 мм | шт | 2 |  |
| 29 | Установлення манометрiв | комплект | 1 |  |
| 30 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм | шт | 1 |  |
| 31 | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,15 м3 | шт | 2 |  |
| 32 | Установлення реле тиску | комплект | 1 |  |
| 33 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт | 1 |  |
| 34 | Установлення фiльтрiв для очищення води дiаметром 40 мм | шт | 1 |  |
| 35 | Монтаж установки знезалізнення і пом'якшення води | шт | 1 |  |
| 36 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 13 |  |
|  | Роздiл 2. Відвід аварійних та дренажних вод (К2н) |  |  |  |
| 37 | Установлення насосів дренажних | шт | 1 |  |
| 38 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на будівництво насосної станції над свердловиною |  |  |  |
| 39 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 108 |  |
| 40 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 3 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 | м3 | 2 |  |
| 41 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 32,4 |  |
| 42 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 40,6 |  |
| 43 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 73 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Влаштування обвалування наземної частини насосної станції з розрівненням залишкового грунту бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 2 | м3 | 37 |  |
| 45 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 37 |  |
|  | Роздiл 1. Підготовчі будівельні роботи |  |  |  |
| 46 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 4,5 |  |
| 47 | Влаштування щебенової основи h=50мм із щебеню фракції 40х50мм | м3 | 0,75 |  |
| 48 | Улаштування бетонної підготовки h=100мм[ бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 20-40мм] W2 | м3 | 1,45 |  |
| 49 | Улаштування гiдроiзоляцiї обмазувальної бiтумною мастикою в один шар | м2 | 11,56 |  |
| 50 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | м2 | 11,56 |  |
|  | Роздiл 2. Будівельно-монтажні роботи |  |  |  |
| 51 | Улаштування камер зі стінами з бетонних блоків | м3 | 9,256 |  |
| 52 | Замонолічування стику плит підпорних стінок | м3 | 0,3 |  |
| 53 | Укладання азбестоцементних водопровідних труб ВТ-6 зі з'єднанням азбестоцементними муфтами, діаметр 100 мм | м | 1 |  |
| 54 | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель | т | 0,137292 |  |
| 55 | Монтаж сходiв з огорожею | т | 0,14278368 |  |
| 56 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 6,626 |  |
| 57 | Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2 | м2 | 2,4 |  |
| 58 | Біозахист дерев'яної кришки антисептиками з компонентом фтористого натрію | м2 | 2,4 |  |
|  | Роздiл 3. Теплоізоляційні роботи та гідроізоляція |  |  |  |
| 59 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм | м2 | 11,56 |  |
| 60 | Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм | м2 | 11,56 |  |
| 61 | Теплоiзоляцiя виробами з пiнопласту на клею покриттiв i перекриттiв зверху | м3 | 1,156 |  |
| 62 | Армування дротяною сіткою | м2 | 11,56 |  |
| 63 | Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | м2 | 11,56 |  |
| 64 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм | м2 | 11,56 |  |
| 65 | Укладання мембрани для захисту гідроізоляції при зворотній засипці | м2 | 11,56 |  |
| 66 | Обклеювання склотканиною стін в один шар | м2 | 34 |  |
| 67 | Гiдроiзоляцiя стiн бiчна обмазувальна бiтумна в 1 шар | м2 | 34 |  |
| 68 | Теплоiзоляцiя виробами з пiнопласту на клею стiн i колон прямокутних | м3 | 1,02 |  |
| 69 | Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону | м2 | 20,4 |  |
| 70 | Гiдроiзоляцiя стiн бiчна обмазувальна бiтумна в 1 шар | м2 | 21 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на монтаж вентиляції |  |  |  |
| 71 | Установлення дефлекторiв дiаметром патрубка до 280 мм | шт | 1 |  |
| 72 | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм | зонт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | Прокладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | м | 7,2 |  |
| 74 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм | м | -7,2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на електромонтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 75 | Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг | шт | 1 |  |
| 76 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт | 1 |  |
| 77 | Монтаж станції управління | шт | 1 |  |
| 78 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм | м | 3 |  |
| 79 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | м | 3 |  |
| 80 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | м | 55,9 |  |
| 81 | Провід дво-, трижильний у готових каналах стін і перекриттів | м | 788 |  |
| 82 | Провід дво-, трижильний у готових каналах стін і перекриттів | м | 1 |  |
| 83 | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах зi штабової сталi перерiзом 25х4 | м | 30 |  |
| 84 | Вимикач або перемикач пакетний у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 2 |  |
| 85 | Вимикач або перемикач пакетний у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 4 |  |
| 86 | Свiтильник для ламп розжарювання стельовий або настiнний з крiпленням гвинтами | шт | 1 |  |
| 87 | Провiдник заземлюючий горизонтально з круглої сталi дiаметром 10 мм | м | 13 |  |
| 88 | Монтаж реле і датчика | шт | 2 |  |
| 89 | Розетка штепсельна напівгерметична та герметична | шт | 1 |  |
| 90 | Труба поліетиленова, діаметр до 76 мм | м | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-07 на будівництво санітарної зони |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Влаштування газону |  |  |  |
| 91 | Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см | м2 | 100 |  |
| 92 | Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну | м2 | 100 |  |
|  | Роздiл 2. Зона санітарної охорони 1-го поясу |  |  |  |
| 93 | Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м | м | 36 |  |
| 94 | Улаштування ворiт двостулкових з установленням залiзобетонних стовпiв з фундаментами (ворота металевi сiтчастi | шт | 1 |  |
| 95 | Улаштування хвірток з установленням стовпів бетонних | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис 04-01-01 на Зовнішні мережі електропостачання |  |  |  |
| 96 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 8,5 |  |
| 97 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 | м3 | 2 |  |
| 98 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 6,3 |  |
| 99 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 1,8 |  |
| 100 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 8,1 |  |
| 101 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | м | 170 |  |
| 102 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм | м | -170 |  |
| 103 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 | м | 170 |  |
| 104 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м | 170 |  |
| 105 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 1,9 |  |
| 106 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 | м3 | 0,5 |  |
| 107 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 1,3 |  |
| 108 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 0,3 |  |
| 109 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 1,6 |  |
| 110 | Навантаження грунта | м3 | 3,2 |  |
| 111 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 4,8 |  |
| 112 | Провiдник заземлюючий горизонтально з круглої сталi дiаметром 10 мм | м | 31 |  |
| 113 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 8 |  |
| 114 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 0,4 |  |
|  | Локальний кошторис 06-01-01 на мережі водопроводу |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Повздовжній профіль водопроводу В1-1 |  |  |  |
| 115 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 16,64 |  |
| 116 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 | м3 | 2 |  |
| 117 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 13,97 |  |
| 118 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 3 |  |
| 119 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 16,97 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 40 мм з гідравличним випробуванням | м | 22 |  |
|  | Роздiл 2. Повздовжній профіль водопроводу В2-2 |  |  |  |
| 121 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 15,13 |  |
| 122 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 | м3 | 2 |  |
| 123 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 12,71 |  |
| 124 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 3 |  |
| 125 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 15,71 |  |
| 126 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | м | 20 |  |
|  | Роздiл 3. Подача води від НС1 до Бюв. |  |  |  |
| 127 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 13,314 |  |
| 128 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 | м3 | 2 |  |
| 129 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 11,182 |  |
| 130 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 3 |  |
| 131 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 14,182 |  |
| 132 | Навантаження грунта | м3 | 4,222 |  |
| 133 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 6,333 |  |
| 134 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 40 мм з гідравличним випробуванням | м | 22 |  |
|  | Локальний кошторис 06-02-01 на зовнішні мережі каналізації |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Каналізація К 2-2 (відвід дренажних вод) |  |  |  |
| 135 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 40 |  |
| 136 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 | м3 | 3,5 |  |
| 137 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 30,5 |  |
| 138 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 13 |  |
| 139 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 43,5 |  |
| 140 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням | м | 5 |  |
| 141 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | м | 6 |  |
| 142 | Пробивання отвору в колодязі, площею до 500 см2 | шт | 1 |  |
| 143 | Закладення бетоном отворів площею до 0,2 м2 | м3 | 0,03 |  |
|  | Роздiл 2. Відвід аварійних та дренажних вод В2-2 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 144 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 12,8 |  |
| 145 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1 | м3 | 2 |  |
| 146 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 10,3 |  |
| 147 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 1 |  |
| 148 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 11,3 |  |
| 149 | Навантаження грунта | м3 | 3,5 |  |
| 150 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 5,25 |  |
| 151 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | м | 20 |  |

Додаток 2 до оголошення

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ ТА СПОСІБ ЇХ ПІДТВЕРДЖЕННЯ

| № з/п | Вимоги замовника | Перелік документів, що подаються Учасником |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цінова пропозиція | В ціновій пропозиції Учасник вказує перелік робіт, що складають предмет закупівлі, кількість, ціна з ПДВ. В ціну робіт повинні входити всі податки та збори, ПДВ (за формою, визначеною в Додатку 3 до оголошення) |
| 2 | Документ, що підтверджує повноваження посадової особи або представників Учасника щодо підпису документів та договорів за результатами електронних торгів | Копія або оригінал документу, який підтверджує повноваження особи, уповноваженої підписувати договір, пропозицію тощо (наприклад: виписка (витяг) з протоколу засновників (учасників) про призначення керівника або наказ про призначення керівника учасника, або довіреність, видана керівником учасника, або рішення органів управління учасника про надання дозволу на укладення та підписання договору тощо). |
| 3 | Установчі документи | Копія статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб). Копія виписки або витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для фізичних осіб-підприємців). Копія паспорту та ІПН (для фізичних осіб). |
| 4 | Підтвердження статусу платника податків | Інформація у довільній формі або копія Свідоцтва платника ПДВ або копія Витягу з реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ) або копія Свідоцтва платника єдиного податку або копія Витягу з реєстру платників єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку). |
| 5 | Інформація про учасника | За формою Додатка 5 до оголошення |
| 6 | Надання згоди на укладення договору | Лист-згода в довільній формі з умовами проєкту договору (Додаток 4 до оголошення) або підписаний уповноваженою особою Учасника процедури закупівлі проєкт договору та скріплений печаткою (за умови використання). |
| 7 | Щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями | У випадку, якщо учасник працює без печатки, довідку у довільній формі про здійснення господарської діяльності без печатки. |
| 8 | Інша інформація | 8.1. Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг) пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури: кваліфікація - інженер технічного нагляду. 8.2. Діючий страховий поліс відповідального виконавця цивільно-правової діяльності перед третіми особами при здійсненні професійної діяльності. 8.3. Довідка у довільній формі або у вигляді таблиці відповідно до наведеної нижче форми, що містить інформацію про наявність досвіду роботи на ринку та виконання аналогічного господарського договору* відповідно до наведеної нижче форми № п/п Найменування об’єкту і його місцезнаходження Умови договору: №, дата, предмет договору, сума, рік виконання Замовник, поштова адреса, номер тел. 8.4. Оригінал або належним чином засвідчена копія аналогічного договору* в повному обсязі (з усіма додатками та додатковими угодами), вказаного в довідці за пунктом 8.3., та підтвердження його виконання у повному обсязі. *Аналогічним договором є договір, укладений Учасником (або субпідрядною організацією) із суб΄єктом господарювання за аналогічним предметом закупівлі - здійснення технічного нагляду на об’єкті будівництва. |
| Учасник подає документи у вигляді багатосторінкових файлів *pdf або jpeg(jpg), якість зображення повинна бути такою, щоб можливо було без складнощів прочитати зміст документа та перевірити наявність на ньому печатки та підпису уповноваженої особи. Від учасників не вимагається засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису. |

ВИМОГИ ДО ПЕРЕМОЖЦЯ

документи, що подаються під час укладення договору

1.	 Копія ліцензії або документ дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі якщо про це було зазначено у оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.

У разі якщо переможцем спрощеної закупівлі є об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників.

2.	Відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю.

Право підписання договору про закупівлю переможцем спрощеної закупівлі підтверджується випискою/витягом з протоколу засновників (учасників) про призначення керівника, або копією наказу про призначення керівника учасника, або  довіреністю, виданою керівником учасника згідно чинного законодавства або рішення органів управління учасника про надання дозволу на укладення та підписання договору тощо

або

копія виписки або витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для фізичних осіб-підприємців);

копія паспорту та ІПН  підписанта договору (для фізичних осіб).

ІНШІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ

Учасники при подачі пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання пропозиції, що підтверджує ознайомлення учасника з даним нормами і їх не порушує, окреме підтвердження не потребується):

-   	Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, згідно з якою замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи пов’язані з країною агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;

-   	Постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, згідно з якою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;

-   	Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII;

- 	 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178, згідно з якою в Україні забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України  №1178.

У випадку не врахування учасником під час подання пропозиції, зокрема невідповідність учасника чи товару, зазначеним нормативно-правовим актам, пропозиція учасника вважатиметься такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі та буде відхилена на підставі п.п 1 п. 13 статті 14 Закону України про публічні закупівлі.

Додаток 3 до оголошення

ФОРМА «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ»

Ми, _________ (назва Учасника), надаємо свою цінову пропозицію для участі у закупівлі щодо предмету з кодом за національним класифікатором України ДК 021-2015: 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги (Роботи з технічного нагляду за виконанням  робіт на об’єкті: «Будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності на проспекті Любомира Гузара, 8-А в Солом’янському районі»).

Вивчивши документацію на виконання зазначеного вище, ми уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у пропозиції та/або за результатами аукціону.

1. До прийняття Замовником рішення про намір укласти договір Ваша документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо Замовником буде прийнято рішення про намір укласти договір за результатами розгляду нашої пропозиції, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути прийнята Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Якщо Замовником буде прийнято рішення про намір укласти договір за результатами розгляду нашої пропозиції, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником,

Замовник може укласти договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, на наступний день після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 20 днів.

У процесі виконання договору про закупівлю ми зобов’язуємося застосовувати заходи із захисту довкілля.

__________________________________________________________________________________

(підпис уповноваженої особи Учасника, завірений печаткою (у разі наявності)

Додаток 5 до оголошення

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА

1.Повне найменування учасника

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Юридична адреса______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Фактична адреса_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Телефон, факс, електронна пошта ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5. Банківські реквізити___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Код ЄДРПОУ_______________________________________________________________________

7. Особи, уповноважені діяти від імені Учасника та які мають право підпису на предмет виконання зобов’язань (прізвище, ім’я,  по батькові, телефон)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Згода. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.10   № 2297-VI даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податку, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифіковані дані:номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у запиті, цивільно-правових та господарських відносинах.

__________________________________________________________________________________

(підпис уповноваженої особи Учасника, завірений печаткою (у разі наявності)

* - у разі, якщо учасник не є платником ПДВ, вказати ціну без ПДВ, про що зробити відповідну відмітку